# 环保工程水处理的超滤膜技术应用研究宋健

宋健

山东聚力生环保技术有限公司山东省临沂市276000

摘要：在改革开放的新时期，我国的社会在不断的发展进步，但多个行业的经济发展都对生态环境带来了较多的负面影响。在这种背景下，我国就开始重视经济发展与生态环境的平衡，并开始着重环境工程中各类新型水处理技术的研究。本文先阐述了超滤膜技术的相关原理，接着从饮用水净化、海水净化、工业废水处理、城市污水回收利用四个方面，综合全面的分析了超滤膜技术在环境工程水处理中的具体应用，给相应的工作人员和技术人员提供了一定的参考与借鉴，具有鲜明的现实意义。

关键词：环保工程；水处理；超滤膜技术

引言

对于以往发展而言，超滤膜的技术应用中最多的便是工业领域中，在最近几年以来，水资源的污染问题越来越严重，直接导致人们的生活用水需要进行专门的处理后才可以使用。对于超滤膜技术要是作为一种新型的水资源净化技术，和传统技术存在不同，所以在对这种技术进行应用时也受到人们较多的青睐，成为水处理过程中的核心技术所在。

1超滤膜技术及其应用优势分析

1.1超滤膜技术概述

超滤膜技术是当前我国社会发展中比较重要的一类分离技术，其能够实现相混杂物质的有效分离处理，尤其是在溶剂中，更是可以隔离出一些不需要的溶质，进而达到溶剂净化的目的。结合这种超滤膜技术的有效应用，其主要就是因为溶剂中存在着明显的液体压力，如此也就能够促使相应不同分子量的溶质进行转移，从一端到超滤膜的另一端。由此可见，超滤膜技术的应用可以实现较为理想的定向筛选和控制，进而也就能够更好实现不同物质的有效分离处理，此外，超滤膜技术的应用还能够表现出较为理想的物化效果，在耐药性以及耐热性方面具备更强的作用价值。

1.2超滤膜技术应用优势

超滤膜技术的应用在当前社会发展中确实表现出了较强的作用优势，尤其是在分离功能以及物化功能方面，超滤膜技术的应用优势是比较明显的。具体到环保工程水处理过程中，超滤膜技术的应用还能够体现出较强的稳定性，其能够在高温环境下发挥应有分离作用，耐高温程度可以达到140摄氏度，如此也就能够更好结合高温杀菌进行处理，确保超滤膜技术的应用能够具备更强的水处理效益；从超滤膜技术应用的酸碱度方面来看，其可以适应的ph值同样也是大范围的，进而也就能够适应于在强酸或者是强碱溶液中进行分离操作；超滤膜技术的应用还表现出了较为理想的便捷性，其操作应用相对更为简单，不需要涉及较多的复杂程序，仅仅针对超滤膜装置进行合理选择和安装即可，经济性同样较为明显；此外，对于超滤膜技术的实际应用结果而言，其还不会对于处理溶剂形成二次污染，如此也就更好符合环保工程水处理需求，优于传统水处理方式。

2环保工程水处理过程中超滤膜技术的应用方式

2.1运用于饮用水的处理工作之中

随着我国经济水平的逐步提升，我国在城市化进程方面也随之加快。但是在这过程中由于人口因素的影响，致使大量的生活与工业废水被制造出来，导致我国出现了严重的水资源短缺问题。并且由于目前我国的纯净水资源已经出现了严重不足的问题，如果不采取有效的措施进行污水问题的解决，就会对我国社会的发展造成严重的影响。因此为了避免相关问题的出现，我国需要做好饮用水纯化与处理方面的工作。只有这样，才能进一步的推动我国社会的发展。为了满足人们的需求，我国在进行这方面的工作时可以将超滤膜技术运用于饮用水的处理工作之中，从而通过这种方式使得饮用水中所含的有害物质与杂质量降到最低，有利于避免人们的身体健康受到严重影响。

2.2运用于海水淡化的工作之中

目前地球上虽然拥有大量的水资源，但是根据之前的研究显示，地球上大部分的水资源都是以海水为主。海水中存在着大量盐分，如果不对海水进行淡化护理，就无法正常饮用。因此做好海水净化的工作，也成为了世界各个国家解决淡水问题的重要途径。在海水淡化处理工作方面我国已经掌握了一套完整的海水处理技术。随着超滤膜技术的使用，我国在进行海水淡化的工作时可以利用这一技术将海水一次性转化为淡水资源。海水本身含有微生物，由于微生物影响，导致在进行海水淡化工作时存在着一定的难度。超滤膜技术为海水淡化的大规模应用提供了技术支撑，有利于有效降低海水淡化的成本，拥有着极高的淡化效率。随着我国技术水平的提升，为了帮助我国进一步的提高水资源的使用效率，在海水淡化中应用超滤膜技术是我们解决目前水资源短缺的重要手段，有利于推动我国社会的进一步发展。

2.3超滤膜技术在工业废水处理中的应用

我国工业化快速发展的进程产生了巨大的经济效益，然而同时也产生出大量的工业废水，这些工业废水的排放极大地污染了人们的生产和生活环境，为此，要将先进的超滤膜技术应用于工业废水的处理领域，利用超滤、渗析、反渗透等方式进行实践应用。（1）在含油废水处理中的应用。含油废水来自于钢铁厂的冷轧乳化液废水、金属切削和清洗产生的废液，可以通过含油废水的透过液去除油质。要在应用超滤膜技术的过程中，选择适宜的膜类型，根据出水水质的要求及油的存在形态选择适宜的膜，对于污水中的油是分散油的状态，可以选择孔径为10－100μm的微滤膜；对于污水中的油含有表面活性剂，则可以选择亲水或亲油的超滤膜进行分离。并且，在采用超滤膜技术的过程中，还要考虑到操作压差、膜面流速、废水浓度、温度、膜污染及清洗等方面的影响，以达到良好的应用效果。（2）在含重金属废水处理中的应用。重金属废水对环境的污染威胁较大，传统的对废水中的重金属进行溶解处理或转移的方式并不合理，为此，可以采用先进的超滤膜技术进行处理，如：采用烧碱中和并进行超滤膜过滤的方法；选取适宜孔径的超滤膜，调节其PH值以去除重金属离子。（3）在食品废水处理中的应用。对于食品废水的传统处理方式是采用直接的处理手段，极大地浪费了资源，增大了处理成本。然而，超滤膜技术则可以较好地净化废水，回收有用物质。（4）在造纸废水处理中的应用。造纸业必须产生含有一些化学物质的废水，可以采用超滤膜技术截留其中的化学物质，实现化学物质的回收再利用，更好地实现水的循环利用。（5）在制革工业废水中的应用。制革工业废水含有大量的石灰等原材料，并含有数量极大的悬浮物，可以采用超滤膜技术分离制革废水中的蛋白质等物质，减少对环境的污染。

2.4在城市污水回收利用中的应用

在城市污水回收利用中，主要使用了超滤膜技术来对生活用水、管道污水、地面降水等各类水资源类型进行处理。在具体处理中，应该做好不同水资源的分类处理。比如地面降水经过处理以后可以充作工业用水等，从而在城市污水回收处理中形成一个水循环体系，增强超滤膜技术使用的最终成效。

结语

在我国各行各业技术不断发展的背景下，环境工程水处理技术也会得到乡音的更迭。而超滤膜技术作为一个较为先进的技术，在未来的环境中也具有更强的发发展潜力。在这种发展趋势下，我们也应该在当下重视超滤膜技术等各类先进技术，并且能够积极探索超滤膜技术在各类水处理工程中的具体应用，从这些工程实践中来累积技术使用的经验。这样以后，我们就能够在各个水处理工程中更好的使用超滤膜技术，并且在各个工程项目中都能够充分发挥超滤膜技术的价值与效果。

参考文献：

[1]周文龙.超滤膜技术在环境工程水处理中的应用分析[J].资源节约与环保，2017（10）：61-62.

[2]邰喜庆.浅谈超滤膜技术在环境工程水处理中的应用[J].中国高新技术企业，2017（05）：122-123.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5a5bea55f2e4f5082c38d276.html