# 关于电厂锅炉节能降耗措施的探讨

（国家电投集团贵州金元股份有限公司纳雍发电厂贵州毕节553300）

摘要：在电厂中，锅炉属于一项十分重要的基础设施，与工业方面的锅炉不同，电厂的锅炉由于主要目的是为电厂提供动力，因此相对于工业方面的锅炉来说，无论从耗能方面还是从容量方面都非常高。本文首先论述了对电厂锅炉的节能方式，进而针对锅炉节能中存在的问题进行了分析，最后根据其中存在的问题，又归纳和总结了一系列的解决措施，希望通过对解决措施的利用，能够使我国电厂的锅炉的节能水平得到进一步的提高。

关键词：电厂锅炉；节能减排；措施分析

1电厂锅炉节能降耗的意义

随着我国工业化程度的不断加深，对能源的需求也越来越大，节能降耗可以在满足能源需求的同时促进社会的发展。但是在这中间存在着一些问题阻碍着节能降耗的进行。首先，消费的群体、规模不断扩大，能源的消耗强度高，造成了很严重的供需矛盾。另外，能源的实际利用率太低，造成浪费。而为了摆脱这一现状，在电厂内部实行节能减排的相关措施，从而促进电厂在未来的发展中更能满足市场需求。

在当前的电力行业，电力能源的供应是至关重要的，为经济的发展提供了不可缺少的能源供应。但是随着我国经济的迅速发展，电力的供应不能再满足时代的要求。新世纪以来越来越关注着循环经济的发展。我国在构建和谐社会的同时也大力的致力于对高排放、高污染的企业的停整问题，以便保证我国经济社会的可持续发展。在这种情况下，电厂就必须不断的提高相应的技术来不断的调整以便更好的占领未来市场。

节能降耗是国家倡导的相关规划的一部分，而顺应国家相关大政方针是在未来获得发展的关键。在新世纪以来，新能源和环保性社会的建立已经成为了世界各国的共识，我国也因此作出了相关的承诺，为了人类的福祉和未来的发展，实行有关的措施来促进环境的改善是时代的趋势。而电厂实行节能降耗不仅能够提高电厂的工作效率，还能够最大程度的降低内耗成本。

2电厂锅炉节能降耗的有效措施

2.1进行电厂锅炉设备改造

为了满足国家方针、政策中提出的节能降耗的需求，在新建电厂锅炉时，我们就应当选择高能源利用率、技术更新高的锅炉设备，以此来提升对于能源的使用，从而满足节能降耗的目的。对于已经投入使用的电厂锅炉系统，就需要通过技术改造措施来提升煤炭能源的使用效率，以满足提升成本控制效率，最终实现节能降耗的目的。在进行电厂锅炉技术改造的过程中，为了不影响到发电机组的正常运行，应当尽可能地避免过多的投入、重新安装。通过改造技术，能够体现出诸多优势，也能够降低更新设备对于电厂运营产生的影响。在现代化的电厂锅炉技术开展中，锅炉专业人员对于改造技术经验的积累，也为节能降耗、提升投资收益率、为电厂创造经济效益奠定了坚实的基础。在电厂锅炉技术改造当中，应当尽可能的遵守节能目的、通过对成熟的节能技术、先进的节能技术的运用来提升设备的经济性与安全性。

2.2全程使用汽动给水泵

对于300MW以上的机组，一般都需要配置1台50%的电动给水泵和2台50%的汽动给水泵。由于电动给水泵自身能源消耗高、容量大的特点，就可以针对每一台300MW的机组配置5.4MW的电动给水泵，在计算当中按照每运行10个小时才退出电动给水泵，这样能够节约30MWh以上的电能消耗，相当于人民币1万多元。通过恰当的调整，在开机之时使用铺汽提前将小机启动，改称为汽动给水泵向着锅炉上水，让电动给水泵保持备用状态，也能够取得明显的节能效果。

2.3辅机的启停需要进行合理的安排

在电厂节能工作当中，开展运行指标竞赛，通过参数调整来提升机组的效率是目前主要的研究部分。从当前国内绝大部分的电厂锅炉的大型机组来看，一般都是直吹式制粉系统，在运行过程中，磨组的启停相对频繁，如果能够合理的安排启停，对于节能降耗也能够产生明显的效果，如果能够对机组的负荷进行及时、准确的预测，磨组的及时启停也能够满足经济效益的要求。由于大多数电网都实行的峰、谷、平电价，在每一个时段的电价都会存在较大的悬殊，因此，对于试验工作以及日常的定期切换尽可能地安排在低谷的时段进行，这样也能够降低试验成本，这样对于电网造成的冲击也能够有效的降低。

2.4变频调速技术的推广

一般在发电厂当中使用的水泵以及风机，绝大多数都是定速运行的，在机组负荷出现了变化，就需要通过风机出人口挡板的改变或者是水泵出口阀门的改变来满足新工况提出的要求。这时，水泵与风机的效率被大幅度的降低，在挡板、管道以及阀门之上损失了大量的能量。根据实际的设备运行需求，变频调速装置就需要将电机的转速加以改变，确保设备一直都能够处于最佳的运行状态，这样有利于保持良好的运行状态，从而满足节能降耗的目的。

2.5设计电厂照明设备

一般来说，绝大部分的工厂都是使用的灯光照明，根据实际的位置与需求来选择照射的角度与照度。为了尽可能地节约能源，在设计节能照明的时候，尽可能地邀请具有专业水准的单位对于市级的数据加以设计，然后在选择方面也需要尽量的避免管道、设备被遮挡，在灯具选择上，尽可能地选择具有节能效果的，如此才能够符合实际工作，也能够达到节约电能与资源的目的。

2.6提高电厂的燃烧煤质

煤炭的质量对电厂的经济效益影响很大。通常来说，在广泛应用煤粉锅炉的电厂中，燃煤的成本能够占到发电成本的百分之七十五左右，而占上网电价成本的百分之三十左右。如果不提高煤质，使用的煤质较次，则会导致电厂的煤炭消耗量和电力使用率增加，也会造成锅炉和辅助设备的严重损耗。因此，在实际应用中，提高燃煤质量，做好入厂和入炉燃煤质量的控制，能够有效减少燃煤的消耗量，节约火力发电厂的发电成本，实现电厂的节能减排。

2.7水资源管理措施

为了确保锅炉的安全、经济的运行，就应当按照相应的法规和标准来做好水处理的管理、使用与监督，这也是满足保护环境、能源节约的方式。作为电厂企业，需要根据《锅炉水处理监督管理规则》，做好日常的锅炉使用水的质量检测，如果发现问题，就应当及时地解决。对于水资源的管理中，我们还需要做好蒸汽凝结水的回收，在电厂锅炉的应用系统中，由于锅炉产生出一定的蒸汽，通过表面的换热之后，在生产工艺过程中就会排出大量低压余热蒸汽。对于其回收，主要采取两种方式：第一，通过疏水阀来排除冷凝水，不允许排出蒸汽，这样才能够充分地利用汽化潜热。通过实践，我们了解到，由于疏水阀是往复的运动部件组成的，无论是使用国产还是使用进口，都能够让蒸汽具有良好的密封性，通过疏水阀能够排出20%到30%的蒸汽，仅有部分通过水泵将凝结水打回到锅炉当中，以作为给水利用，但是其能够回收的热能是有限的；第二，为了实现余热的利用，我们也可以将冷凝水和余热蒸汽直接通过软水箱来加热锅炉。但是由于有限的软水箱容积，余热蒸汽的热能也无法做到完全吸收，由于开式软水箱结构，也会浪费热能，造成大量蒸汽白白浪费掉。

3结语

通过上述文章不难看出，锅炉作为工业以及电力领域应用较为广泛的一项基础设施，对于两者的发展都具有着重要的作用，但其能源消耗量却是非常高的，尤其是对于电厂锅炉来讲更是如此，因此，为进一步的提高电厂锅炉的节能水平，就一定要采取相应的措施，从细节方面对整个锅炉系统进行完善。另外，在接下来的发展过程中，相关人员以及部门还一定要不断的对锅炉的节能水平进行研究，这样才能使其能够更好的跟紧时代的发展步伐。

参考文献

[1]解鲁生.工业锅炉节能减排应用技术[M].北京：化学工业出版社，2009.

[2]康亮，王俊有.火电厂节水降耗措施[J].电力环境保护，2008（02）.

[3]幸福.浅谈锅炉运行中优化调整降低煤耗[J].新疆电力技术，2007（03）.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5aeaa1099a8fb62fd252d60a.html