# 咖啡豆搅拌展示装置论文和设计-周培杰

### 全文摘要

本实用新型涉及咖啡制作机械技术领域，尤其是涉及一种咖啡豆搅拌展示装置。咖啡豆搅拌展示装置包括壳体、壳盖、搅拌桶、搅拌轴、搅拌叶、减速机构和驱动机构；搅拌桶、搅拌轴、搅拌叶、减速机构和驱动机构均设置在壳体内；壳盖设置在壳体上，且与搅拌桶对应设置；搅拌轴的一端设置在搅拌桶内，另一端从搅拌桶伸出后，与减速机构连接；驱动机构与减速机构连接，用于带动搅拌轴转动；搅拌叶设置在搅拌轴上，且设置在搅拌桶内；所述壳盖为透明材质。本实用新型将壳盖使用透明材质制作，使得能够通过壳盖观察到搅拌桶内的搅拌情况，进而向顾客展示搅拌桶内的咖啡豆，使得顾客能够直观的感受到确实是在搅拌咖啡豆，进而增加了顾客的可信度。

### 主设计要求

1.一种咖啡豆搅拌展示装置，其特征在于，包括壳体、壳盖、搅拌桶、搅拌轴、搅拌叶、减速机构和驱动机构；所述搅拌桶、所述搅拌轴、所述搅拌叶、所述减速机构和所述驱动机构均设置在所述壳体内；所述壳盖设置在所述壳体上，且与所述搅拌桶对应设置；所述搅拌轴的一端设置在所述搅拌桶内，另一端从所述搅拌桶伸出后，与所述减速机构连接；所述驱动机构与所述减速机构连接，用于带动所述搅拌轴转动；所述搅拌叶设置在所述搅拌轴上，且设置在所述搅拌桶内；所述壳盖为透明材质。

### 设计方案

1.一种咖啡豆搅拌展示装置，其特征在于，包括壳体、壳盖、搅拌桶、搅拌轴、搅拌叶、减速机构和驱动机构；

所述搅拌桶、所述搅拌轴、所述搅拌叶、所述减速机构和所述驱动机构均设置在所述壳体内；

所述壳盖设置在所述壳体上，且与所述搅拌桶对应设置；

所述搅拌轴的一端设置在所述搅拌桶内，另一端从所述搅拌桶伸出后，与所述减速机构连接；

所述驱动机构与所述减速机构连接，用于带动所述搅拌轴转动；

所述搅拌叶设置在所述搅拌轴上，且设置在所述搅拌桶内；

所述壳盖为透明材质。

2.根据权利要求1所述的咖啡豆搅拌展示装置，其特征在于，所述减速机构包括主动齿轮和从动齿轮；

所述主动齿轮与所述驱动机构连接，所述从动齿轮与所述搅拌轴同轴连接；

所述主动齿轮和所述从动齿轮啮合；

所述主动齿轮的直径小于所述从动齿轮的直径。

3.根据权利要求1所述的咖啡豆搅拌展示装置，其特征在于，所述搅拌桶为锥形或锥台形状；

所述搅拌桶面积较大的底面设置在靠近所述壳盖的一端。

4.根据权利要求1所述的咖啡豆搅拌展示装置，其特征在于，所述搅拌桶的开口外侧设置有桶沿；

所述壳体内设置有支撑板；

所述桶沿设置在所述支撑板上。

5.根据权利要求1所述的咖啡豆搅拌展示装置，其特征在于，所述搅拌轴和所述搅拌桶之间通过轴承连接。

6.根据权利要求1所述的咖啡豆搅拌展示装置，其特征在于，所述壳体内还设置有支架板；

所述搅拌轴的另一端转动设置在所述支架板上；

所述驱动机构设置在所述支架板上。

7.根据权利要求6所述的咖啡豆搅拌展示装置，其特征在于，所述驱动机构和所述减速机构分别设置在所述支架板的相对两侧。

8.根据权利要求7所述的咖啡豆搅拌展示装置，其特征在于，所述搅拌叶为多个；

多个搅拌叶以所述搅拌轴的轴线为中心均匀设置。

9.根据权利要求1所述的咖啡豆搅拌展示装置，其特征在于，所述驱动机构为电机。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及咖啡制作机械技术领域，尤其是涉及一种咖啡豆搅拌展示装置。

背景技术

在现有技术中，咖啡豆的搅拌机在进行搅拌的时候，均是在一个封闭的空间内件搅拌，使得顾客无法直观的看到咖啡豆的搅拌情况，无法确认在搅拌的是否是咖啡豆，容易使顾客产生疑虑。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种咖啡豆搅拌展示装置，以解决现有技术中存在的技术问题。

本实用新型提供的咖啡豆搅拌展示装置，包括壳体、壳盖、搅拌桶、搅拌轴、搅拌叶、减速机构和驱动机构；

所述搅拌桶、所述搅拌轴、所述搅拌叶、所述减速机构和所述驱动机构均设置在所述壳体内；

所述壳盖设置在所述壳体上，且与所述搅拌桶对应设置；

所述搅拌轴的一端设置在所述搅拌桶内，另一端从所述搅拌桶伸出后，与所述减速机构连接；

所述驱动机构与所述减速机构连接，用于带动所述搅拌轴转动；

所述搅拌叶设置在所述搅拌轴上，且设置在所述搅拌桶内；

所述壳盖为透明材质。

进一步的，所述减速机构包括主动齿轮和从动齿轮；

所述主动齿轮与所述驱动机构连接，所述从动齿轮与所述搅拌轴同轴连接；

所述主动齿轮和所述从动齿轮啮合；

所述主动齿轮的直径小于所述从动齿轮的直径。

进一步的，所述搅拌桶为锥形或锥台形状；

所述搅拌桶面积较大的底面设置在靠近所述壳盖的一端。

进一步的，所述搅拌桶的开口外侧设置有桶沿；

所述壳体内设置有支撑板；

所述桶沿设置在所述支撑板上。

进一步的，所述搅拌轴和所述搅拌桶之间通过轴承连接。

进一步的，所述壳体内还设置有支架板；

所述搅拌轴的另一端转动设置在所述支架板上；

所述驱动机构设置在所述支架板上。

进一步的，所述驱动机构和所述减速机构分别设置在所述支架板的相对两侧。

进一步的，所述搅拌叶为多个；

多个搅拌叶以所述搅拌轴的轴线为中心均匀设置。

进一步的，所述驱动机构为电机。

本实用新型提供的咖啡豆搅拌展示装置，将壳盖使用透明材质制作，使得能够通过壳盖观察到搅拌桶内的搅拌情况，进而向顾客展示搅拌桶内的咖啡豆，使得顾客能够直观的感受到确实是在搅拌咖啡豆，进而增加了顾客的可信度。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型具体实施方式或现有技术中的技术方案，下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图是本实用新型的一些实施方式，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本实用新型实施例提供的咖啡豆搅拌展示装置的爆炸图；

图2为本实用新型实施例提供的咖啡豆搅拌展示装置的结构示意图；

图3为本实用新型实施例提供的咖啡豆搅拌展示装置的局部剖视图。

附图标记：

1：壳盖；2：卡条；3：桶盖；4：搅拌叶；5：平销键；6：桶沿；7：搅拌桶；8：主动齿轮；9：支撑板；10：支架板；11：电机；12：壳体；13：从动齿轮；14：卡簧；15：垫片；16：轴承；17：搅拌轴。

具体实施方式

下面将结合附图对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

此外，术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

如附图1-图3所示，本实用新型提供了一种咖啡豆搅拌展示装置，包括壳体12、壳盖1、搅拌桶7、搅拌轴17、搅拌叶4、减速机构和驱动机构；

所述搅拌桶7、所述搅拌轴17、所述搅拌叶4、所述减速机构和所述驱动机构均设置在所述壳体12内；

所述壳盖1设置在所述壳体12上，且与所述搅拌桶7对应设置；

所述搅拌轴17的一端设置在所述搅拌桶7内，另一端从所述搅拌桶7伸出后，与所述减速机构连接；

所述驱动机构与所述减速机构连接，用于带动所述搅拌轴17转动；

所述搅拌叶4设置在所述搅拌轴17上，且设置在所述搅拌桶7内；

所述壳盖1为透明材质。

在本实施例中，壳盖1为透明材质，能够通过壳盖1看到搅拌桶7内部的咖啡豆搅拌情况。

具体的，壳盖1包括盖板和透视板，即在盖板中间设置有透视孔，透视板固定设置在透视孔上，实现对搅拌桶7的观察。

具体的，透视板为钢化玻璃。

需要指出的是，透视板可以是钢化玻璃，但其不仅仅均匀性钢化玻璃，其还可以其他的透明材质，如还可以是塑料等，也就是说，只要是透明材质，能够便于对搅拌桶7的内部进行观察即可。

在本实施例中，搅拌桶7上也设置有桶盖3，且桶盖3也为透明材质，以便于对搅拌桶7内部进行观察。

具体的，桶盖3为玻璃材质。

在本实用新型中，驱动机构启动后，通过减速装置带动搅拌轴17转动，进而带动搅拌轴17上的搅拌叶4绕搅拌轴17转动，实现对搅拌桶7内的咖啡豆的搅拌。

具体的，搅拌轴17与搅拌桶7之间转动连接，且通过卡簧14实现搅拌轴17与搅拌桶7之间的轴向定位，避免搅拌轴17在进行搅拌时产生轴向窜动，保证了搅拌的平稳性；在卡簧14的一侧设置垫片15，保证卡簧14不会对搅拌桶7产生磨损，保证了搅拌时搅拌桶7的使用寿命。

在本实施例中，在本实施例中，壳盖1与壳体12之间可拆卸连接。

具体的，壳盖1通过卡条2与壳体12进行可拆卸连接，实现将壳盖1设置在壳体12上。

需要指出的是，壳盖1与壳体12之间的连接方式可以是通过卡条2连接，但其不仅仅局限于这一种连接方式，其还可以是其他的可拆卸连接方式，如还可以是螺纹连接、螺栓固定、销轴连接等，也就是说，只要能够实现将壳盖1与壳体12之间的可拆卸连接即可。

还需要指出的是，壳盖1还可以是一端转动设置在壳体12上，另一端与壳体12可拆卸连接，通过打开一端后，绕另一端转动实现打开壳体12，也就是说，只要能够将壳体12打开，能够便于向搅拌桶7内取放咖啡豆即可。

优选的实施方式为，所述减速机构包括主动齿轮8和从动齿轮13；

所述主动齿轮8与所述驱动机构连接，所述从动齿轮13与所述搅拌轴17同轴连接；

所述主动齿轮8和所述从动齿轮13啮合；

所述主动齿轮8的直径小于所述从动齿轮13的直径。

在本实施例中，驱动机构先带动主动齿轮8进行转动，通过主动齿轮8带动从动齿轮13转动，进而带动搅拌轴17进行转动，实现搅拌叶4对搅拌桶7内的咖啡豆的搅拌。

具体的，在本实施例中，主动齿轮8的直径小于从动齿轮13的直径，实现了在传递的过程中的降速功能，进而使得搅拌轴17的转速低于驱动机构的转速，增加了扭力，既保证了搅拌叶4有足够的力矩去搅拌咖啡豆，又能够保证不会将咖啡豆搅碎，实现了在搅拌桶7内平稳的搅拌咖啡豆的功能。

具体的，搅拌轴17上设置有键槽，通过平销键5设置在搅拌轴17的键槽上，且将平销键5与从动齿轮13的内圈连接，实现从动齿轮13转动时带动搅拌轴17转动。

需要指出的是，在本实施例中，搅拌轴17与从动齿轮13之间的连接是通过平销键5进行连接的，但其不仅仅局限于这一种连接方式，其还可以是使用其他的连接方式，如还可以将搅拌轴17从搅拌桶7伸出的一端设置为方形，其将从动齿轮13的内部设置有与方形的搅拌轴17配合的方形孔，当搅拌轴17插入到方形孔后，能够通过从动齿轮13的转动，带动搅拌轴17进行转动，也就是说，只要将搅拌轴17与从动齿轮13连接，使得从动齿轮13能够带动搅拌轴17转动即可。

还需要指出的是，在本实施例中，减速机构为齿轮传动，但其不仅仅局限于齿轮传动这一种传动方式，其还可以是使用其他的传动方式，如还可以是链条传动、皮带传动等，也就是说，其只要是主动轮的直径小于从动轮的直径，能够实现驱动机构的降速即可。

优选的实施方式为，所述搅拌桶7为锥形或锥台形状；

所述搅拌桶7面积较大的底面设置在靠近所述壳盖1的一端。

在本实施例中，搅拌桶7为圆形桶，其可以是圆柱形，也可以是圆锥形或圆台型等。圆形的设置，使得通过搅拌叶4对搅拌桶7内部进行搅拌时，使得搅拌桶7内没有搅拌死角，保证了搅拌效果。

具体的，在本实施例中，搅拌桶7的形状为锥形或锥台形状，且开口为较大的一端，使得搅拌的时候，能够使得较多咖啡豆通过壳盖1进行展示，便于对搅拌桶7的内部进行观察。

优选的实施方式为，所述搅拌桶7的开口外侧设置有桶沿6；

所述壳体12内设置有支撑板9；

所述桶沿6设置在所述支撑板9上。

在本实施例中，搅拌桶7的上端的桶口处设置有桶沿6，桶沿6与壳体12内的支撑板9进行连接，通过支撑板9将搅拌桶7支撑在壳体12内部，保证了搅拌桶7的稳定性。

在本实施例中，支撑板9通过螺栓固定在壳体12内，或通过卡接设置在壳体12内。

需要指出的是，支撑板9的在壳体12内的固定方式可以是螺栓固定，或卡接，但其不仅局限于上述两种方式，其还可以是其他的固定连接方式，如还可以是销轴连接、焊接、铆接等，也就是说，只要能够将支撑板9固定设置在壳体12的内部，实现对搅拌桶7的支撑即可。

在本实施例中，支撑板9上设置有圆形孔，搅拌桶7设置在圆形孔内，使得桶沿6能够完全与支撑板9贴合，保证了支撑板9对搅拌桶7的支撑效果。

需要指出的是，在本实施例中支撑板9上设置的安装孔为圆形孔，但其不仅仅需要圆形孔，其还可以是方形孔等其他形状，其只要能够与搅拌桶7配合，实现对搅拌桶7的支撑即可。

优选的实施方式为，所述搅拌轴17和所述搅拌桶7之间通过轴承16连接。

为了保证搅拌轴17的搅拌效果，避免搅拌桶7对搅拌轴17产生摩擦，本实施例中，在搅拌桶7上设置了轴承16，搅拌轴17通过轴承16与搅拌桶7连接，避免了搅拌轴17转动时对搅拌桶7产摩擦，提高了搅拌轴17的转动效果。

优选的实施方式为，所述壳体12内还设置有支架板10；

所述搅拌轴17的另一端转动设置在所述支架板10上；

所述驱动机构设置在所述支架板10上。

在本实施例中，为了能够便于安装减速机构，在壳体12内固定设置了支架板10，传动机构的主动齿轮8转动设置在支架板10上，且搅拌轴17从搅拌桶7伸出的一端也转动设置在支架板10上，从动齿轮13设置在搅拌轴17上。

具体的，在本实施例中，支架板10与支撑板9平行设置，且通过可拆卸连接的方式设置在壳体12内。

具体的，可拆卸连接的方式为卡接。

需要指出的是，支架板10与壳体12的连接方式可以是卡接，但其不仅仅局限于卡接，其还可以其他的固定连接方式，如还可以是螺栓连接等，也就是说，只要将支架板10与壳体12进行可拆卸的固定连接，且保证支架板10能够实现对驱动机构和减速机构的支撑即可。

优选的实施方式为，所述驱动机构和所述减速机构分别设置在所述支架板10的相对两侧。

这样的设置方式，能够较为充分的利用安装空间，保证驱动机构和减速机构之间不相互产生干扰，保证了传动效果。

具体的，在本实施例中，驱动机构为电机11，电机11设置在支架板10远离搅拌桶7的一侧，电机11轴穿过支架板10与支架板10另一侧的主动轮连接，能够带动主动轮进行转动，从动轮设置在搅拌轴17上，与主动轮啮合。

优选的实施方式为，所述搅拌叶4为多个；

多个搅拌叶4以所述搅拌轴17的轴线为中心均匀设置。

具体的，在本实施例中，搅拌叶4为4个，均设置在搅拌轴17的侧壁上，且以搅拌轴17的轴线为中心均匀排布设置，保证了搅拌的效果。

需要指出的是，在本实施例中，搅拌叶4的数量为4个，但其不仅仅局限于4个，其还可以是2个、3个，也可以是5个、6个，也就是说，其可以根据实际的搅拌桶7形状和大小进行确定，只要能够通过搅拌轴17带动搅拌叶4进行转动，以达到最佳的搅拌效果即可。

优选的实施方式为，所述驱动机构为电机11。

需要指出的是，在本实施例中，驱动机构为电机11，但其不仅仅局限于电机11，其还可以是其他的驱动装置，如还可以是使用气动装置、液压装置等，也就是说，只要能够提供搅拌轴17转动的动力即可。

本实用新型提供的咖啡豆搅拌展示装置，将壳盖使用透明材质制作，使得能够通过壳盖观察到搅拌桶内的搅拌情况，进而向顾客展示搅拌桶内的咖啡豆，使得顾客能够直观的感受到确实是在搅拌咖啡豆，进而增加了顾客的可信度。

最后应说明的是：以上各实施例仅用以说明本实用新型的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述各实施例对本实用新型进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的范围。

此外，本领域的技术人员能够理解，尽管在此的一些实施例包括其它实施例中所包括的某些特征而不是其它特征，但是不同实施例的特征的组合意味着处于本实用新型的范围之内并且形成不同的实施例。例如，在上面的权利要求书中，所要求保护的实施例的任意之一都可以以任意的组合方式来使用。公开于该背景技术部分的信息仅仅旨在加深对本实用新型的总体背景技术的理解，而不应当被视为承认或以任何形式暗示该信息构成已为本领域技术人员所公知的现有技术。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822275965.8

申请日:2018-12-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:86(杭州)

授权编号:CN209610931U

授权时间:20191112

主分类号:A47J 43/046

专利分类号:A47J43/046;A47J43/07

范畴分类:15F;

申请人:万事达（杭州）咖啡机有限公司;湖南咖啡之翼品牌管理股份有限公司

第一申请人:万事达（杭州）咖啡机有限公司

申请人地址:311100浙江省杭州市余杭区良渚街道良运街481号

发明人:周培杰

第一发明人:周培杰

当前权利人:万事达（杭州）咖啡机有限公司;湖南咖啡之翼品牌管理股份有限公司

代理人:曹桓

代理机构:11463

代理机构编号:北京华凯弘信专利代理事务所(特殊普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5aec6ea877f648baa6aeda2e.html