# 一种蒸汽石膏生产用冷凝液及尾气回收利用装置论文和设计-张可伦

### 全文摘要

本实用新型公开一种蒸汽石膏生产用冷凝液及尾气回收利用装置，它包括依次连接的储料斗（1）、物料烘干装置（2）、沸腾炉（3）、研磨装置（4）、配料装置（5）、石膏板挤压成型粘纸装置（6）、切割机（7）及烘烤装置（8），在物料烘干装置（2）、沸腾炉（3）及烘烤装置（8）上均设有蒸汽加热装置（9），在蒸汽加热装置（9）上设有进气口、出气口及冷凝液排放管，其特征在于：所述的冷凝液排放管和液体排放管通过管道连接至配料装置（5）设有的冷凝液收集桶（10）；所述的出气口通过管道连接至储料场设有的物料预烘干装置（11），本实用新型能实现石膏生产中，对冷凝液和余热的回收利用，从而节约生产成本。

### 主设计要求

1.一种蒸汽石膏生产用冷凝液及尾气回收利用装置，它包括依次连接的储料场、储料斗（1）、物料烘干装置（2）、沸腾炉（3）、研磨装置（4）、配料装置（5）、石膏板挤压成型粘纸装置（6）、切割机（7）及烘烤装置（8），在物料烘干装置（2）、沸腾炉（3）及烘烤装置（8）上均设有蒸汽加热装置（9），在蒸汽加热装置（9）上设有进气口、出气口及冷凝液排放管，其特征在于：所述的冷凝液排放管和液体排放管通过管道连接至配料装置（5）设有的冷凝液收集桶（10）；所述的出气口通过管道连接至储料场设有的物料预烘干装置（11）。

### 设计方案

1.一种蒸汽石膏生产用冷凝液及尾气回收利用装置，它包括依次连接的储料场、储料斗（1）、物料烘干装置（2）、沸腾炉（3）、研磨装置（4）、配料装置（5）、石膏板挤压成型粘纸装置（6）、切割机（7）及烘烤装置（8），在物料烘干装置（2）、沸腾炉（3）及烘烤装置（8）上均设有蒸汽加热装置（9），在蒸汽加热装置（9）上设有进气口、出气口及冷凝液排放管，其特征在于：所述的冷凝液排放管和液体排放管通过管道连接至配料装置（5）设有的冷凝液收集桶（10）；所述的出气口通过管道连接至储料场设有的物料预烘干装置（11）。

2.根据权利要求1所述的蒸汽石膏生产用冷凝液及尾气回收利用装置，其特征在于：所述的物料预烘干装置（11）为置于料堆中的换热器。

3.根据权利要求1所述的蒸汽石膏生产用冷凝液及尾气回收利用装置，其特征在于：所述的蒸汽加热装置（9）为蒸汽管。

4.根据权利要求1所述的蒸汽石膏生产用冷凝液及尾气回收利用装置，其特征在于：所述的冷凝液收集桶（10）置于架体上且冷凝液收集桶（10）底部的水平高度高于配料装置（5）。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种蒸汽石膏生产用冷凝液及尾气回收利用装置，属于蒸汽石膏生产工具领域。

背景技术

纸面石膏在生产过程中，一般经过以下工艺流程：由出料场运到料斗储料—物料烘干—沸腾炉—研磨--储料—配料（与水混合）搅拌—挤压—石膏粘纸—传送、切割—烘烤—切块—包装；其工艺过程比较多，所以如何在工艺流程中减少成本成为企业考虑的重中之重，特别是生产过程中的能源回收利用这一块，其为受关注。

现有的专利号为“201621165496”专利名称为“一种过热蒸汽用于石膏板加热的装置”其技术手段为“所述缓冲罐（1）的进口与两相流疏水器（2）连通，所述缓冲罐（1）的上部顶端安装有排气阀（3），所缓冲罐（1）的出口通过管道与至少三组第一换热器（4）的下部连通，一过热蒸汽管道（6）与第二换热器（5）的上部连通，所述第二换热器（5）的下部通过管道分别与每个所述第一换热器（4）的上部连通，冷空气从所述第一换热器（4）的左侧依次进入各所述第一换热器（4）并从所述第二换热器（5）右侧流出，流出的高温空气对石膏板进行加热”，虽然采用上述结构，实现了结构简单，成本低，利用热电厂余热满足石膏板加热的效果，但是，其并没有涉及到利用热蒸汽后，余热和热蒸汽产生的冷凝水的利用。

即：现需要一种装置，能实现石膏生产中，对冷凝液和余热的回收利用，从而节约生产成本。

发明内容

本实用新型要解决的技术问题是提供一种蒸汽石膏生产用冷凝液及尾气回收利用装置，能实现石膏生产中，对冷凝液和余热的回收利用，从而节约生产成本，可以克服现有技术的不足。

本实用新型的技术方案是：一种蒸汽石膏生产用冷凝液及尾气回收利用装置，它包括依次连接的储料斗、物料烘干装置、沸腾炉、研磨装置、配料装置、石膏板挤压成型粘纸装置、切割机及烘烤装置，在物料烘干装置、沸腾炉及烘烤装置上均设有蒸汽加热装置，在蒸汽加热装置上设有进气口、出气口及冷凝液排放管，所述的冷凝液排放管和液体排放管通过管道连接至配料装置设有的冷凝液收集桶；所述的出气口通过管道连接至储料场设有的物料预烘干装置。

上述的物料预烘干装置为置于料堆中的换热器。

上述的蒸汽加热装置为蒸汽管。

上述的冷凝液收集桶置于架体上，且冷凝液收集桶底部的水平高度高于配料装置。

现有技术比较，一种蒸汽石膏生产用冷凝液及尾气回收利用装置，所述的冷凝液排放管和液体排放管通过管道连接至配料装置设有的冷凝液收集桶，这样能实现对蒸汽生产中的冷凝液进行回收利用，同时，冷凝液较为干净，这样有利于提高石膏生产的质量；所述的出气口通过管道连接至储料场设有的物料预烘干装置，这样可以对加热过后的蒸汽尾气对物料进行预烘，从而节省接下来物料烘干所用的蒸汽量，同时也减少烘干环节所用的时间；即可实现对冷凝液和余热的回收利用，从而节约生产成本；

所述的冷凝液收集桶置于架体上，且冷凝液收集桶底部的水平高度高于配料装置，这样在配料时，有利于将冷凝液排入配料装置进行混合配料。

附图说明

图1是本实用新型的连接结构示意图。

其中，储料斗1；物料烘干装置2；沸腾炉3；研磨装置4；配料装置5；石膏板挤压成型粘纸装置6；切割机7；烘烤装置8；蒸汽加热装置9；冷凝液收集桶10；物料预烘干装置11。

具体实施方式

实施例1. 如图1所示，一种蒸汽石膏生产用冷凝液及尾气回收利用装置，它包括依次连接的储料斗1、物料烘干装置2、沸腾炉3、研磨装置4、配料装置5、石膏板挤压成型粘纸装置6、切割机7及烘烤装置8，在物料烘干装置2、沸腾炉3及烘烤装置8上均设有蒸汽加热装置9，所述的蒸汽加热装置9为蒸汽管；在蒸汽加热装置9上设有进气口、出气口及冷凝液排放管，所述的冷凝液排放管和液体排放管通过管道连接至配料装置5设有的冷凝液收集桶10，所述的冷凝液收集桶10置于架体上，且冷凝液收集桶10底部的水平高度高于配料装置5；所述的出气口通过管道连接至储料场，在储料场设有物料预烘干装置11，在物料预烘干装置11上设有液体排放管，所述的物料预烘干装置11为置于料堆中的换热器。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822261241.8

申请日:2018-12-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:52(贵州)

授权编号:CN209399731U

授权时间:20190917

主分类号:F26B 25/00

专利分类号:F26B25/00;B28B15/00;B28B19/00

范畴分类:35E;

申请人:贵州源于诚石膏建材有限公司

第一申请人:贵州源于诚石膏建材有限公司

申请人地址:551405 贵州省贵阳市清镇市王庄乡塘寨村

发明人:张可伦

第一发明人:张可伦

当前权利人:贵州源于诚石膏建材有限公司

代理人:赵彦栋

代理机构:52108

代理机构编号:贵州启辰知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5b56422cc88a1028ccd93fba.html