# 剑杆织机论文_周香琴,顾叶琴,吴震宇

导读:本文包含了剑杆织机论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:杆织机,机构,织物,纬纱,磁阻,鉴定会,专利。

### 剑杆织机论文文献综述

周香琴,顾叶琴,吴震宇[1]（2019）在《可简便调幅的剑杆织机引纬机构参数特征》一文中研究指出为减少剑杆织机改变织物幅宽时的设备调整时间,研究引纬过程中织机有关动作之间的配合关系,提出一种剑杆织机引纬机构设计新准则,即调幅前后剑头辅助动程(在梭口外的动程)和纬纱交接时刻剑头位置保持不变;基于矢量分析方法,研究引纬机构参数对剑头运动规律的影响、剑头驱动系统中不同子机构对剑头辅助动程及交接纬纱时刻剑头位置的影响等。研究结果表明:存在一种引纬机构,当其中的引纬调幅机构初始位置参数满足特定条件时,不管织物幅宽如何调整,剑头辅助动程保持不变;当引纬调幅机构中调节点的轨迹符合特定要求时,不管剑头动程如何变化,在交接纬纱时刻剑头的位置保持不变。(本文来源于《纺织学报》期刊2019年09期）

王书,吴小艳[2]（2019）在《基于TwinCAT&EtherCAT的剑杆织机监控系统研究》一文中研究指出基于TwinCAT软件平台的剑杆织机监控系统采用嵌入TwinCAT NC PTP软件的CX5020控制器,由8通道数字量输入输出模块,4通道模拟量输入输出模块,2通道PWM输出模块和电源模块等组成,通过EtherCAT以太网总线协议进行上下位机之间通信。该监控系统具有开放性好、动态响应快、稳定性好和布线便捷等优点,能够改良并优化剑杆织机的监控系统,更大程度发挥剑杆织机高速化、智能化、高质量和高效率的优良性能,提高织机的市场竞争力。(本文来源于《纺织科技进展》期刊2019年08期）

李雪清[3]（2019）在《万利高速剑杆织机关键技术达到国际先进》一文中研究指出本报讯近日,受中国纺织工业联合会委托,中国纺织机械协会在浙江杭州主持召开了由浙江万利纺织机械有限公司承担,浙江理工大学、中国科学院宁波材料技术与工程研究所、浙江中自机电控制技术有限公司参与研发的“开关磁阻电机驱动的智能型高速剑杆织机关键技术及应用”科技成(本文来源于《中国纺织报》期刊2019-07-17）

袁汝旺,刘瑀,周国庆,龚文强[4]（2019）在《高速剑杆织机共轭凸轮引纬机构运动精度分析》一文中研究指出为提高高速剑杆织机共轭凸轮引纬机构运动平稳性、运动精度及纬纱交接可靠性等,建立含尺寸误差与运动副间隙的凸轮机构、铰接四杆机构和齿轮机构及其串联组成的共轭凸轮引纬机构运动精度误差模型,结合概率统计法进行运动学仿真分析,揭示凸轮、铰接四杆与齿轮机构误差对剑头运动精度误差及引纬工艺的影响规律。结果表明:凸轮机构在剑头位移误差影响中占比最大,约为48%,铰接四杆机构和齿轮机构对剑头位移误差影响的占比分别约为35%和17%,提高凸轮机构加工精度可改善机构运动精度;机构运动精度误差引起剑头进出梭口的时间改变,剑杆在交接过程中的位移偏差为-4.09～3.23 mm,加速度的偏差均值约为13.07×10~2 m/s~2,从而产生较大惯性力与剑杆的动态变形,致使纬纱交接失误。(本文来源于《天津工业大学学报》期刊2019年03期）

李志鹏[5]（2019）在《基于双剑杆织机的中空织物织造工艺探讨》一文中研究指出中空织物是由高性能连续纤维整体织造而成的一种结构功能一体化织物,由上下表层以及贯穿于上下表层的Z向纤维构成的夹芯结构组成。在传统双剑杆割绒织机上,进行机械改造及织造工艺参数设计,织造出了中空织物。(本文来源于《纺织科技进展》期刊2019年06期）

吴彤,王勤昌[6]（2019）在《剑杆织机空车磨合纬纱检测系统测试台》一文中研究指出剑杆织机出厂前均需空车磨合,由于没有纬纱织造,无法确定纬纱检测系统的功能是否完好。为了检验整套纬纱检测系统的工作性能,文章设计了一个测试台,检验整套纬纱检测系统各个环节的完好性。文章详细阐述了其机械原理、电气原理和测试步骤的设计过程。(本文来源于《纺织导报》期刊2019年06期）

张丹[7]（2019）在《剑杆织机的专利技术综述》一文中研究指出基于中文数据库和外文数据库的专利申请数据,分析了国内外剑杆织机申请公司以及织机特点,并对我国相关行业的技术研发重点和专利申请策略提出了建议。(本文来源于《轻纺工业与技术》期刊2019年04期）

陈永红,侯晓鹏,吕青臣,杨静[8]（2019）在《剑杆织机断纬原因分析及解决方法》一文中研究指出总结剑杆织机的断纬原因及解决方法。按照剑杆织机的断纬位置,包括储纬器处、纬纱导片处、织口内等,分析了断纬原因,介绍了排查过程,提出了相应的解决方法。认为:剑杆织机断纬的原因较多,技术人员和操作人员要多观察、细分析、勤思考、常沟通、多总结。快速及时地找到断纬原因并采取有效的技术措施,有利于提高产品质量和生产效率,降低生产成本。(本文来源于《棉纺织技术》期刊2019年04期）

叶太强,何勇,沈小其,梁艺荧[9]（2019）在《基于STM32F4嵌入式的剑杆织机控制系统设计》一文中研究指出针对目前国产高端剑杆织机控制系统研发成本高,可靠性差,市场竞争力低等问题,设计了一种基于STM32F4系列控制器的双核架构嵌入式剑杆织机控制系统。依据剑杆织机织造工艺原理,结合模块化思想,将系统整体硬件框架划分为5个子系统,并分别对其进行原理图设计和抗干扰性设计;软件上采用基于FreeRTOS的嵌入式实时操作系统,提高了控制系统的实时性与织造效率。整个控制系统具有成本低,实时性好,可靠性高等优点。测试结果表明:在织机转速为600 r/min时,系统运行稳定,为国产高端剑杆织机的设计研发提供了一个可行方案。(本文来源于《自动化与仪表》期刊2019年03期）

颜良风[10]（2019）在《剑杆织机叁相轴、摇摆座小配工艺装备设计》一文中研究指出本文介绍了剑杆织机叁相轴、摇摆座小配定位工装的设计。为满足剑杆织机引纬机构叁相轴和摇摆座的合配精度,需要采用专用工装来保证,通过对叁相轴和摇摆座零件结构及装配工艺进行分析,设计了叁相轴、摇摆座小配定位工装。在装配过程中,使用了小配定位工装后,满足了装配精度要求。而增加了旋转辅助装置的定位工装,则降低了装配工人的劳动强度,提高了装配效率。(本文来源于《河南科技》期刊2019年05期）

### 剑杆织机论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

基于TwinCAT软件平台的剑杆织机监控系统采用嵌入TwinCAT NC PTP软件的CX5020控制器,由8通道数字量输入输出模块,4通道模拟量输入输出模块,2通道PWM输出模块和电源模块等组成,通过EtherCAT以太网总线协议进行上下位机之间通信。该监控系统具有开放性好、动态响应快、稳定性好和布线便捷等优点,能够改良并优化剑杆织机的监控系统,更大程度发挥剑杆织机高速化、智能化、高质量和高效率的优良性能,提高织机的市场竞争力。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 剑杆织机论文参考文献

[1].周香琴,顾叶琴,吴震宇.可简便调幅的剑杆织机引纬机构参数特征[J].纺织学报.2019

[2].王书,吴小艳.基于TwinCAT&EtherCAT的剑杆织机监控系统研究[J].纺织科技进展.2019

[3].李雪清.万利高速剑杆织机关键技术达到国际先进[N].中国纺织报.2019

[4].袁汝旺,刘瑀,周国庆,龚文强.高速剑杆织机共轭凸轮引纬机构运动精度分析[J].天津工业大学学报.2019

[5].李志鹏.基于双剑杆织机的中空织物织造工艺探讨[J].纺织科技进展.2019

[6].吴彤,王勤昌.剑杆织机空车磨合纬纱检测系统测试台[J].纺织导报.2019

[7].张丹.剑杆织机的专利技术综述[J].轻纺工业与技术.2019

[8].陈永红,侯晓鹏,吕青臣,杨静.剑杆织机断纬原因分析及解决方法[J].棉纺织技术.2019

[9].叶太强,何勇,沈小其,梁艺荧.基于STM32F4嵌入式的剑杆织机控制系统设计[J].自动化与仪表.2019

[10].颜良风.剑杆织机叁相轴、摇摆座小配工艺装备设计[J].河南科技.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5c58007861479badb06b1487.html