# 一种农业用杀虫装置论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种农业用杀虫装置，涉及农业除虫技术领域，包括固定底座、支撑杆太阳能板和诱捕灯，所述固定底座内部固定安装有蓄电池和控制器，所述固定底座上端固定安装有所述支撑杆，所述支撑杆上端设有所述太阳能板，所述支撑杆一侧固定安装有固定杆，所述固定杆下端固定安装有灯罩，所述灯罩外侧固定安装有雨控器和光敏开关。有益效果在于：通过设置除虫装置可以将高压丝上的害虫清除至集虫盒，有利于提高杀虫效果，且所述除虫装置适用于横式杀虫网和竖式杀虫网，有利于推广使用；通过设置伺服电机带动毛刷转动，将集虫盒内的害虫扫至集虫袋内部，防止部分被击晕的害虫逃脱，同时避免害虫尸体被吹落，造成污染和疾病的传播。

### 主设计要求

1.一种农业用杀虫装置，包括固定底座（1）、支撑杆（2）太阳能板（9）和诱捕灯（6），其特征在于：所述固定底座（1）内部固定安装有蓄电池（10）和控制器（11），所述固定底座（1）上端固定安装有所述支撑杆（2），所述支撑杆（2）上端设有所述太阳能板（9），所述支撑杆（2）一侧固定安装有固定杆（8），所述固定杆（8）下端固定安装有灯罩（7），所述灯罩（7）外侧固定安装有雨控器（12）和光敏开关（18），所述灯罩（7）内部一体成型有固定板（17），所述灯罩（7）内部上方固定安装有电动机（14），所述电动机（14）输出端固定安装有传动齿轮（15），所述电动机（14）下方一侧设有除虫装置（16），所述除虫装置（16）包括偏心齿轮（161）、第一连杆（162）、第二连杆（163）、第三连杆（164）和绝缘橡胶块（165），所述偏心齿轮（161）与所述灯罩（7）通过转动连接，所述偏心齿轮（161）与所述传动齿轮（15）啮合，所述偏心齿轮（161）与第一连杆（162）通过转动连接，所述第一连杆（162）与所述第二连杆（163）通过转动连接，所述第二连杆（163）与所述第三连杆（164）通过转动连接，所述第三连杆（164）与所述固定板（17）通过转动连接，所述绝缘橡胶块（165）位于所述第三连杆（164）底端，所述灯罩（7）下方固定安装有所述诱捕灯（6），所述诱捕灯（6）外侧设有固定安装在灯罩（7）的高压丝（5），所述绝缘橡胶块（165）位于高压丝（5）外侧，所述高压丝（5）底端固定安装有集虫盒（4），所述集虫盒（4）中央位置固定安装有伺服电机（13），所述伺服电机（13）输出端固定安装有毛刷（131），所述集虫盒（4）底部开设有通孔（401），所述集虫盒（4）下方与通孔（401）对应位置套设有集虫袋（3），所述蓄电池（10）分别与太阳能板（9）和控制器（11）通过电性连接，所述控制器（11）分别与所述雨控器（12）、光敏开关（18）、电动机（14）、伺服电机（13）、诱捕灯（6）和高压丝（5）通过电性连接。

### 设计方案

1.一种农业用杀虫装置，包括固定底座（1）、支撑杆（2）太阳能板（9）和诱捕灯（6），其特征在于：所述固定底座（1）内部固定安装有蓄电池（10）和控制器（11），所述固定底座（1）上端固定安装有所述支撑杆（2），所述支撑杆（2）上端设有所述太阳能板（9），所述支撑杆（2）一侧固定安装有固定杆（8），所述固定杆（8）下端固定安装有灯罩（7），所述灯罩（7）外侧固定安装有雨控器（12）和光敏开关（18），所述灯罩（7）内部一体成型有固定板（17），所述灯罩（7）内部上方固定安装有电动机（14），所述电动机（14）输出端固定安装有传动齿轮（15），所述电动机（14）下方一侧设有除虫装置（16），所述除虫装置（16）包括偏心齿轮（161）、第一连杆（162）、第二连杆（163）、第三连杆（164）和绝缘橡胶块（165），所述偏心齿轮（161）与所述灯罩（7）通过转动连接，所述偏心齿轮（161）与所述传动齿轮（15）啮合，所述偏心齿轮（161）与第一连杆（162）通过转动连接，所述第一连杆（162）与所述第二连杆（163）通过转动连接，所述第二连杆（163）与所述第三连杆（164）通过转动连接，所述第三连杆（164）与所述固定板（17）通过转动连接，所述绝缘橡胶块（165）位于所述第三连杆（164）底端，所述灯罩（7）下方固定安装有所述诱捕灯（6），所述诱捕灯（6）外侧设有固定安装在灯罩（7）的高压丝（5），所述绝缘橡胶块（165）位于高压丝（5）外侧，所述高压丝（5）底端固定安装有集虫盒（4），所述集虫盒（4）中央位置固定安装有伺服电机（13），所述伺服电机（13）输出端固定安装有毛刷（131），所述集虫盒（4）底部开设有通孔（401），所述集虫盒（4）下方与通孔（401）对应位置套设有集虫袋（3），所述蓄电池（10）分别与太阳能板（9）和控制器（11）通过电性连接，所述控制器（11）分别与所述雨控器（12）、光敏开关（18）、电动机（14）、伺服电机（13）、诱捕灯（6）和高压丝（5）通过电性连接。

2.根据权利要求1所述的一种农业用杀虫装置，其特征在于：所述太阳能板（9）与支撑杆（2）通过转动连接。

3.根据权利要求1所述的一种农业用杀虫装置，其特征在于：所述支撑杆（2）为液压升降杆。

4.根据权利要求1所述的一种农业用杀虫装置，其特征在于：所述除虫装置（16）为4个。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及农业除虫技术领域，特别是涉及一种农业用杀虫装置。

背景技术

上世纪70年代以后，中国种植业生产开始大量使用化学农药，防治病、虫害；一部分农药直接或间接残存于各种农产品、畜产品、水产品以及土壤和水体中，造成农药残留，食用农药残留超标的农副产品，虽然不会出现急性中毒症状，但长期食用会引起人和动物的慢性中毒，导致疾病的发生，甚至影响到下一代。

灯光诱虫是成本最低、用工最少、效果最好、副作用最小的物理防治害虫的方法，逐渐得到人们的重视，但市场上的一些杀虫灯结构简单，虽然害虫触碰到高压丝后会被杀死，但部分害虫尸体会粘在高压丝上，工作人员通常没有大量的时间去清理这些粘在高压丝上的害虫，导致杀虫效果变差，且人们在清理时也会存在一定的安全隐患。

实用新型内容

本实用新型的目的就在于为了解决上述问题而提供一种农业用杀虫装置。

本实用新型通过以下技术方案来实现上述目的：

一种农业用杀虫装置，包括固定底座、支撑杆太阳能板和诱捕灯，所述固定底座内部固定安装有蓄电池和控制器，所述控制器型号为KG317T，所述固定底座上端固定安装有所述支撑杆，所述支撑杆上端设有所述太阳能板，所述支撑杆一侧固定安装有固定杆，所述固定杆下端固定安装有灯罩，所述灯罩外侧固定安装有雨控器和光敏开关，所述雨控器的型号为RAC12500，所述光敏开关的型号为As-20，所述灯罩内部一体成型有固定板，所述灯罩内部上方固定安装有电动机，所述电动机的型号为Y90S-2，所述电动机输出端固定安装有传动齿轮，所述电动机下方一侧设有除虫装置，所述除虫装置包括偏心齿轮、第一连杆、第二连杆、第三连杆和绝缘橡胶块，所述偏心齿轮与所述灯罩通过转动连接，所述偏心齿轮与所述传动齿轮啮合，所述偏心齿轮与第一连杆通过转动连接，所述第一连杆与所述第二连杆通过转动连接，所述第二连杆与所述第三连杆通过转动连接，所述第三连杆与所述固定板通过转动连接，所述绝缘橡胶块位于所述第三连杆底端，所述灯罩下方固定安装有所述诱捕灯，所述诱捕灯外侧设有固定安装在灯罩的高压丝，所述绝缘橡胶块位于高压丝外侧，所述高压丝底端固定安装有集虫盒，所述集虫盒中央位置固定安装有伺服电机，所述伺服电机的型号为LCMT-15L02NB-130M06025B，所述伺服电机输出端固定安装有毛刷，所述集虫盒底部开设有通孔，所述集虫盒下方与通孔对应位置套设有集虫袋，所述蓄电池分别与太阳能板和控制器通过电性连接，所述控制器分别与所述雨控器、光敏开关、电动机、伺服电机、诱捕灯和高压丝通过电性连接。

优选的，所述太阳能板与支撑杆通过转动连接。

优选的，所述支撑杆为液压升降杆。

优选的，所述除虫装置为4个。

有益效果在于：通过设置除虫装置可以将高压丝上的害虫清除至集虫盒，有利于提高杀虫效果，且所述除虫装置适用于横式杀虫网和竖式杀虫网，有利于推广使用；通过设置伺服电机带动毛刷转动，将集虫盒内的害虫扫至集虫袋内部，防止部分被击晕的害虫逃脱，提高除虫效果，同时避免害虫尸体被吹落，造成污染和疾病的传播。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是本实用新型所述一种农业用杀虫装置的结构示意图；

图2是本实用新型所述一种农业用杀虫装置的局部结构示意图；

图3是本实用新型所述一种农业用杀虫装置的除虫装置的局部放大图；

图4是本实用新型所述一种农业用杀虫装置的除虫装置的俯视结构示意图；

图5是本实用新型所述一种农业用杀虫装置的电路结构流程框图。

附图标记说明如下：

1、固定底座；2、支撑杆；3、集虫袋；4、集虫盒；401、通孔；5、高压丝；6、诱捕灯；7、灯罩；8、固定杆；9、太阳能板；10、蓄电池；11、控制器；12、雨控器；13、伺服电机；131、毛刷；14、电动机；15、传动齿轮；16、除虫装置；161、偏心齿轮；162、第一连杆；163、第二连杆；164、第三连杆；165、绝缘橡胶块；17、固定板；18、光敏开关。

具体实施方式

以下结合附图，对本实用新型的技术方案作进一步阐释：

如图1-图5所示，一种农业用杀虫装置，包括固定底座1、支撑杆2太阳能板9和诱捕灯6，固定底座1内部固定安装有蓄电池10和控制器11，控制器11型号为KG317T，固定底座1用于固定支撑，蓄电池10用于提供电力，控制器11用于控制，固定底座1上端固定安装有支撑杆2，支撑杆2上端设有太阳能板9，太阳能板9将太阳能转化电能，支撑杆2一侧固定安装有固定杆8，固定杆8下端固定安装有灯罩7，灯罩7外侧固定安装有雨控器12和光敏开关18，雨控器12的型号为RAC12500，光敏开关18型号为As-20，雨控器12防止降雨时对高压丝造成损坏，光敏开关18用于控制开关，节省能源，灯罩7内部一体成型有固定板17，灯罩7内部上方固定安装有电动机14，电动机14用于提供动力，电动机14输出端固定安装有传动齿轮15，传动齿轮15用于传递动力，电动机14下方一侧设有除虫装置16，除虫装置16包括偏心齿轮161、第一连杆162、第二连杆163、第三连杆164和绝缘橡胶块165，偏心齿轮161与灯罩7通过转动连接，偏心齿轮161与传动齿轮15啮合，偏心齿轮161与第一连杆162通过转动连接，第一连杆162与第二连杆163通过转动连接，第二连杆163与第三连杆164通过转动连接，第三连杆164与固定板17通过转动连接，绝缘橡胶块165位于第三连杆164底端，灯罩7下方固定安装有诱捕灯6，诱捕灯6用于引诱害虫，诱捕灯6外侧设有固定安装在灯罩7的高压丝5，高压丝5用于击杀害虫，绝缘橡胶块165位于高压丝5外侧，高压丝5底端固定安装有集虫盒4，集虫盒4用于收集掉落的害虫，集虫盒4中央位置固定安装有伺服电机13，伺服电机13的型号为LCMT-15L02NB-130M06025B，伺服电机13用于旋转提供动力，便于调节，伺服电机13输出端固定安装有毛刷131，毛刷131用于清扫害虫，集虫盒4底部开设有通孔401，集虫盒4下方与通孔401对应位置套设有集虫袋3，集虫袋3用于收集害虫统一处理，蓄电池10分别与太阳能板9和控制器11通过电性连接，控制器11分别与雨控器12、光敏开关18、电动机14、伺服电机13、诱捕灯6和高压丝5通过电性连接，太阳能板9与支撑杆2通过转动连接，便于调节太阳能板9的角度，支撑杆2为液压升降杆，用于调节高度，便于整理，除虫装置16为4个，提高除虫效果。

工作原理：蓄电池10提供电力，控制器11进行控制，太阳能板9将太阳能转化为电能，当光线较暗时，光敏开关18开启，诱捕灯6和高压丝5启动诱捕害虫，清除高压丝5上的害虫时，电动机14启动带动传动齿轮15转动，传动齿轮15带动偏心齿轮161转动，偏心齿轮161转动使第一连杆162摆动，第一连杆162、第二连杆163和第三连杆164形成连杆机构，第二连杆163带动第三连杆164上端左右摆动，使第三连杆164下端的绝缘橡胶块165敲打震动高压丝5使害虫脱落，掉落至集虫盒4后，伺服电机13带动毛刷131转动将害虫扫入集虫袋3，光线较强时，光敏开关18关闭停止工作，雨水天气时，雨控器12断开电路防止发生意外事故。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920310987.5

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:41(河南)

授权编号:CN209711200U

授权时间:20191203

主分类号:A01M1/04

专利分类号:A01M1/04;A01M1/22;B08B1/00

范畴分类:申请人:鲁鑫

第一申请人:鲁鑫

申请人地址:464000 河南省信阳市平桥区平桥镇农林路1号

发明人:鲁鑫;陈玉林;郝义行;彭海丽

第一发明人:鲁鑫

当前权利人:鲁鑫

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5ca6479d7252b5bc8696f65d.html