# 一种美术画笔清洗装置论文和设计-代广红

### 全文摘要

本实用新型涉及美术技术领域，且公开了一种美术画笔清洗装置，包括箱体、电动升降装置、动力马达、承托板、夹持机构、热风机、蓄水箱、箱门和投料机构，所述箱体内壁顶部的中间位置与电动升降装置的顶部连接，所述电动升降装置底部的自由端与动力马达的顶部连接，所述动力马达的底部通过螺栓与承托板顶部的中间位置连接。本实用新型通过动力马达的运行，带动所有画笔进行圆周运动，从而使其在运动过程中对清洗液体同样进行搅动，进而加快了清洗过程，避免了手部直接与之接触的现象，并且在清洗结束后，画笔通过电动升降装置恢复至初始位置，通过热风机的运行对其进行烘干处理，进而达到了快速烘干的目的。

### 主设计要求

1.一种美术画笔清洗装置，包括箱体(1)、电动升降装置(2)、动力马达(3)、承托板(4)、夹持机构(5)、热风机(6)、蓄水箱(7)、箱门(8)和投料机构(9)，其特征在于：所述箱体(1)内壁顶部的中间位置与电动升降装置(2)的顶部连接，所述电动升降装置(2)底部的自由端与动力马达(3)的顶部连接，所述动力马达(3)的底部通过螺栓与承托板(4)顶部的中间位置连接，所述动力马达(3)的输出端贯穿承托板(4)圆心的底部并延伸至其下方，所述动力马达(3)输出端的底部与夹持机构(5)顶部的中间位置连接，两个所述热风机(6)的一侧分别与箱体(1)内壁两侧的中间位置连接，所述蓄水箱(7)的底部与箱体(1)内壁的底部连接，所述箱门(8)的一侧通过折页与箱体(1)正面的左侧转动连接，所述投料机构(9)位于箱体(1)右侧；所述夹持机构(5)包括夹持板(51)、拉杆(54)、限位板(55)、拉簧(56)和拉块(57)，所述夹持板(51)内壁的上方设置有安装槽(52)，所述夹持板(51)的底部设置有多个放置槽(53)，且放置槽(53)的顶部与安装槽(52)的底部连通，所述拉杆(54)的一端与安装槽(52)右侧的中间位置相插接，所述拉杆(54)的左端与拉簧(56)的一端连接，且拉簧(56)的另一端与安装槽(52)内壁左侧的中间位置连接，所述拉杆(54)的底部与多个限位板(55)的一端连接，且限位板(55)位于放置槽(53)的内部；所述投料机构(9)包括侧板(91)、放置盒(92)、和拉环(95)，所述侧板(91)的一端分别与箱体(1)内壁右侧底部的中间位置连接，且侧板(91)的另一端与蓄水箱(7)内壁底部右侧的中间位置连接，所述放置盒(92)与侧板(91)滑动连接，所述放置盒(92)正面和背面的中间位置均设置有透孔(93)，所述放置盒(92)顶部的右侧设置有投料口(94)。

### 设计方案

1.一种美术画笔清洗装置，包括箱体(1)、电动升降装置(2)、动力马达(3)、承托板(4)、夹持机构(5)、热风机(6)、蓄水箱(7)、箱门(8)和投料机构(9)，其特征在于：所述箱体(1)内壁顶部的中间位置与电动升降装置(2)的顶部连接，所述电动升降装置(2)底部的自由端与动力马达(3)的顶部连接，所述动力马达(3)的底部通过螺栓与承托板(4)顶部的中间位置连接，所述动力马达(3)的输出端贯穿承托板(4)圆心的底部并延伸至其下方，所述动力马达(3)输出端的底部与夹持机构(5)顶部的中间位置连接，两个所述热风机(6)的一侧分别与箱体(1)内壁两侧的中间位置连接，所述蓄水箱(7)的底部与箱体(1)内壁的底部连接，所述箱门(8)的一侧通过折页与箱体(1)正面的左侧转动连接，所述投料机构(9)位于箱体(1)右侧；

所述夹持机构(5)包括夹持板(51)、拉杆(54)、限位板(55)、拉簧(56)和拉块(57)，所述夹持板(51)内壁的上方设置有安装槽(52)，所述夹持板(51)的底部设置有多个放置槽(53)，且放置槽(53)的顶部与安装槽(52)的底部连通，所述拉杆(54)的一端与安装槽(52)右侧的中间位置相插接，所述拉杆(54)的左端与拉簧(56)的一端连接，且拉簧(56)的另一端与安装槽(52)内壁左侧的中间位置连接，所述拉杆(54)的底部与多个限位板(55)的一端连接，且限位板(55)位于放置槽(53)的内部；

所述投料机构(9)包括侧板(91)、放置盒(92)、和拉环(95)，所述侧板(91)的一端分别与箱体(1)内壁右侧底部的中间位置连接，且侧板(91)的另一端与蓄水箱(7)内壁底部右侧的中间位置连接，所述放置盒(92)与侧板(91)滑动连接，所述放置盒(92)正面和背面的中间位置均设置有透孔(93)，所述放置盒(92)顶部的右侧设置有投料口(94)。

2.根据权利要求1所述的一种美术画笔清洗装置，其特征在于：所述箱体(1)的底部连接有底座(10)，且底座(10)的底部连接有防滑垫。

3.根据权利要求1所述的一种美术画笔清洗装置，其特征在于：所述箱门(8)上设置有观察窗(11)，且观察窗(11)的形状为矩形。

4.根据权利要求1所述的一种美术画笔清洗装置，其特征在于：所述箱门(8)背面的左侧连接有把手(12)，且把手(12)的外表面套接有防护套。

5.根据权利要求1所述的一种美术画笔清洗装置，其特征在于：所述拉杆(54)的右端与拉块(57)的一侧连接，且拉块(57)的外表面设置有防滑纹。

6.根据权利要求1所述的一种美术画笔清洗装置，其特征在于：所述放置盒(92)的右侧与拉环(95)的一侧连接，且拉环(95)的形状为圆形。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及美术技术领域，具体为一种美术画笔清洗装置。

背景技术

在绘画过程中，不管是老师还是学生都为毛笔、油画笔等画笔的清洗而苦恼，无论是课堂现场教学还是平时艺术创作，水粉画、油画等等，都需要使用美术绘画笔，有时候绘画颜色多种多样，手持绘画笔数量在10多中以上，非常杂乱，稍有不慎，就容易混掉，用错颜色直接影响作品的好坏，每次绘画完已经是一件非常辛苦的事情，还要清洗画笔，通常采用手洗的方式，有的会带上橡胶手套，有的则直接裸手清洗，传统的清洗方式一方面清洗效率慢，洗刷间配备的水龙头少，无法快速清洗，另一方面会染料的作用将手指腐蚀，产生脱皮、起泡等病变，画笔人工清洗，费时费力，洗好的笔需要晾晒很久才会干；而且干燥后凝固在笔毛上面的墨色和染料很难清洗干净，残留下来的墨色和染料对新调配的染料的色质产生影响，影响作品质量，清洗过程中也容易对画笔的寿命造成影响。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供了一种美术画笔清洗装置，达到了对画笔进行批量清洗的同时，对画笔进行快速烘干的目的。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种美术画笔清洗装置，包括箱体、电动升降装置、动力马达、承托板、夹持机构、热风机、蓄水箱、箱门和投料机构，所述箱体内壁顶部的中间位置与电动升降装置的顶部连接，所述电动升降装置底部的自由端与动力马达的顶部连接，所述动力马达的底部通过螺栓与承托板顶部的中间位置连接，所述动力马达的输出端贯穿承托板圆心的底部并延伸至其下方，所述动力马达输出端的底部与夹持机构顶部的中间位置连接，两个所述热风机的一侧分别与箱体内壁两侧的中间位置连接，所述蓄水箱的底部与箱体内壁的底部连接，所述箱门的一侧通过折页与箱体正面的左侧转动连接，所述投料机构位于箱体右侧。

所述夹持机构包括夹持板、拉杆、限位板、拉簧和拉块，所述夹持板内壁的上方设置有安装槽，所述夹持板的底部设置有多个放置槽，且放置槽的顶部与安装槽的底部连通，所述拉杆的一端与安装槽右侧的中间位置相插接，所述拉杆的左端与拉簧的一端连接，且拉簧的另一端与安装槽内壁左侧的中间位置连接，所述拉杆的底部与多个限位板的一端连接，且限位板位于放置槽的内部。

所述投料机构包括侧板、放置盒、和拉环，所述侧板的一端分别与箱体内壁右侧底部的中间位置连接，且侧板的另一端与蓄水箱内壁底部右侧的中间位置连接，所述放置盒与侧板滑动连接，所述放置盒正面和背面的中间位置均设置有透孔，所述放置盒顶部的右侧设置有投料口。

优选的，所述箱体的底部连接有底座，且底座的底部连接有防滑垫。

优选的，所述箱门上设置有观察窗，且观察窗的形状为矩形。

优选的，所述箱门背面的左侧连接有把手，且把手的外表面套接有防护套。

优选的，所述拉杆的右端与拉块的一侧连接，且拉块的外表面设置有防滑纹。

优选的，所述放置盒的右侧与拉环的一侧连接，且拉环的形状为圆形。

本实用新型提供了一种美术画笔清洗装置。具备以下有益效果：

(1)、本实用新型由于对机箱进行改进，通过电动升降装置的运行，使承托板以及利用夹持机构进行夹持的画笔向下运动，使画笔的一半没入蓄水箱内部的液体中，同时动力马达运行，带动所有画笔进行圆周运动，从而使其在运动过程中对清洗液体同样进行搅动，进而加快了清洗过程，避免了手部直接与之接触的现象，并且在清洗结束后，画笔通过电动升降装置恢复至初始位置，通过热风机的运行对其进行烘干处理，进而达到了快速烘干的目的。

(2)、本实用新型由于投料机构的设置，在需要向蓄水箱中投放清洗辅料时，通过拉动拉环，使整个放置盒通过侧板进行滑动抽出，并且由于整体呈倾斜状态，避免了液体水的渗漏，同时通过放料口放置辅料，在清洗时放置盒内部的辅料通过液体进行渗透扩散，使整个投放程序简单便捷，而且能够达到随时进行添加辅助清洗物品的效果。

附图说明

图1为本实用新型结构的正面示意图；

图2为本实用新型结构的正面剖示图；

图3为本实用新型结构夹持板的正面剖示图；

图4为本实用新型结构放置盒的正面示意图。

图中：1箱体、2电动升降装置、3动力马达、4承托板、5夹持机构、6热风机、7蓄水箱、8箱门、9投料机构、10底座、11观察窗、12把手、51夹持板、52安装槽、53放置槽、54拉杆、55限位板、56拉簧、57拉块、91侧板、92放置盒、93透孔、94放料口、95拉环。

具体实施方式

如图1-4所示，本实用新型提供一种技术方案：一种美术画笔清洗装置，包括箱体1、电动升降装置2、动力马达3、承托板4、夹持机构5、热风机6、蓄水箱7、箱门8和投料机构9，箱体1内壁顶部的中间位置与电动升降装置2的顶部固定连接，电动升降装置2底部的自由端与动力马达3的顶部固定连接，动力马达3的底部通过螺栓与承托板4顶部的中间位置固定连接，动力马达3的输出端贯穿承托板4圆心的底部并延伸至其下方，动力马达3输出端的底部与夹持机构5顶部的中间位置固定连接，两个热风机6的一侧分别与箱体1内壁两侧的中间位置固定连接，蓄水箱7的底部与箱体1内壁的底部固定连接，箱门8的一侧通过折页与箱体1正面的左侧转动连接，投料机构9位于箱体1右侧，箱体1的底部固定连接有底座10，且底座10的底部固定连接有防滑垫，箱门8上设置有观察窗11，且观察窗11的形状为矩形，箱门8背面的左侧固定连接有把手12，且把手12的外表面套接有防护套。

夹持机构5包括夹持板51、拉杆54、限位板55、拉簧56和拉块57，夹持板51内壁的上方开设有安装槽52，夹持板51的底部开设有多个放置槽53，且放置槽53的顶部与安装槽52的底部连通，拉杆54的一端与安装槽52右侧的中间位置相插接，拉杆54的左端与拉簧56的一端固定连接，且拉簧56的另一端与安装槽52内壁左侧的中间位置固定连接，拉杆54的底部与多个限位板55的一端固定连接，且限位板55位于放置槽53的内部，拉杆54的右端与拉块57的一侧固定连接，且拉块57的外表面开设有防滑纹。

投料机构9包括侧板91、放置盒92、和拉环95，侧板91的一端分别与箱体1内壁右侧底部的中间位置固定连接，且侧板91的另一端与蓄水箱7内壁底部右侧的中间位置固定连接，放置盒92与侧板91滑动连接，放置盒92正面和背面的中间位置均开设有透孔93，放置盒92顶部的右侧开设有投料口94，放置盒92的右侧与拉环95的一侧固定连接，且拉环95的形状为圆形。

在使用时，通过电动升降装置2的运行，使承托板4以及利用夹持机构5进行夹持的画笔向下运动，通过拉动拉块57，使拉杆54向右移动，同时将画笔的顶部放置于放置槽53内，同时拉杆54通过拉簧56的弹性作用力，使限位板55对画笔进行紧固夹持，使画笔的一半没入蓄水箱10内部的液体中，同时动力马达3运行，带动所有画笔进行圆周运动，从而使其在运动过程中对清洗液体同样进行搅动，进而加快了清洗过程，画笔通过电动升降装置2恢复至初始位置，通过热风机6的运行对其进行烘干处理。

综上可得：本实用新型由于对机箱1进行改进，通过电动升降装置2的运行，使承托板4以及利用夹持机构5进行夹持的画笔向下运动，使画笔的一半没入蓄水箱7内部的液体中，同时动力马达3运行，带动所有画笔进行圆周运动，从而使其在运动过程中对清洗液体同样进行搅动，进而加快了清洗过程，避免了手部直接与之接触的现象，并且在清洗结束后，画笔通过电动升降装置2恢复至初始位置，通过热风机6的运行对其进行烘干处理，进而达到了快速烘干的目的，本实用新型由于投料机构9的设置，在需要向蓄水箱7中投放清洗辅料时，通过拉动拉环95，使整个放置盒92通过侧板91进行滑动抽出，并且由于整体呈倾斜状态，避免了液体水的渗漏，同时通过放料口94放置辅料，在清洗时放置盒92内部的辅料通过液体进行渗透扩散，使整个投放程序简单便捷，而且能够达到随时进行添加辅助清洗物品的效果。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920010094.9

申请日:2019-01-04

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:13(河北)

授权编号:CN209505324U

授权时间:20191018

主分类号:B44D 3/00

专利分类号:B44D3/00;B43K13/02

范畴分类:15E;

申请人:中国地质大学长城学院

第一申请人:中国地质大学长城学院

申请人地址:071000 河北省保定市南二环路1689号

发明人:代广红

第一发明人:代广红

当前权利人:中国地质大学长城学院

代理人:段宇

代理机构:11572

代理机构编号:北京卓特专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5cbf11f3b78bd1ff91353601.html