# 步进搜索论文_田原,王密

导读:本文包含了步进搜索论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:步进,调谐器,门限,信号,多项式,速度,通信。

### 步进搜索论文文献综述

田原,王密[1]（2015）在《基于步进搜索的敏捷同轨立体成像规划》一文中研究指出针对敏捷光学卫星的同轨立体成像模式,从立体像对成像质量的角度出发,提出了一种基于步进搜索策略的成像规划方法。建立了同轨立体成像评价模型,采用步进搜索策略,遍历计算全部可行的前后视影像成像时间窗口,选取成像评价指标最佳的时间窗口作为最优规划结果。实现所提出算法并通过仿真实验验证,分析了选取不同的成像时间窗口对立体成像质量的影响,仿真结果表明算法具有可行性。(本文来源于《无线电工程》期刊2015年11期）

孙浩津[2]（2013）在《林产工业中锅炉燃烧系统基于 步进搜索法的自寻优控制研究》一文中研究指出本文采用德国西门子S7-200系列PLC和日本SAMCO变频器,研究了基于步进搜索法的锅炉燃烧系统自寻优控制算法,实现了锅炉燃烧系统的节能优化控制。通过锅炉鼓风和引风系统的闭环控制来实时调节烟气氧含量和炉膛负压,使锅炉系统的空/燃比达到最优,烟气氧含量保持在一个合理的范围内,从而实现了锅炉燃烧过程的自动寻优控制。(本文来源于《当代生态农业》期刊2013年Z1期）

李引凡,李长勇[3]（2012）在《基于对分搜索和步进搜索的天线调谐器调谐算法》一文中研究指出介绍了一种通过对阻抗复平面进行分区,基于对分搜索和步进搜索的天线调谐器调谐算法,分析了算法的基本思想和不同的停止规则,指出了算法运行中可能出现的反向调谐问题。通过在短波波段内对2.4m鞭状天线进行阻抗匹配仿真,分析了搜索次数和停止门限对匹配性能的影响,并以此为据决定算法的各项参数的取值,最终达到良好的匹配性能,获得较快的调谐速度和优良的匹配精度。(本文来源于《微波学报》期刊2012年S1期）

吕荣峰[4]（2009）在《酉变换步进搜索求根MUSIC算法及其FPGA实现》一文中研究指出阵列天线信号处理是3G移动通信的一个重要的组成部分,是数字阵列雷达系统领域的主要研究内容。波达方向估计(DOA:Direction of Arrival)是阵列天线研究中数字阵列信号处理的主要内容,其在无线通信、电子对抗、参数估计、信号识别、信号源定位等领域有着广泛的应用。信号子空间方法是DOA估计中既重要,又常用的方法。经过多年的发展,信号子空间方法已经产生了大量性能优异的测向算法,典型的有MUSIC(Multiple SIgnal Classification)、ESPRIT(Estimation of Signal Parameters via Rotational Invariance Technique)等。在基于信号子空间的各种算法中,由R.O.Schmidt提出的MUSIC算法具有高精度和高分辨率的特性,但其运算量却很大,因此在实际应用中很困难,所以如何减少其计算量,找到一种能够快速的MUSIC算法具有十分重要的意义。本文首先研究MUSIC算法及相关的改进算法;接着提出酉变换步进搜索求根MUSIC算法:该算法采用酉变换使得信号协方差矩阵特征值分解在实数域内进行,采用了求根MUSIC算法的求根多项式进行谱峰搜索,从而使谱峰搜索的计算量得到降低;最后介绍了含前向空间平滑酉变换步进搜索求根MUSIC算法在一个八阵元均匀线阵上的FPGA实现问题。其中FPGA的实现是本文的重点内容,而FPGA的实现又分为如下五大模块:①协方差模块:在前向空间平滑、酉变换和复矩阵乘积后获得实对称矩阵的过程中,采用事先计算好与实对称矩阵各个数据相应的算式,并将该算式直接应用于电路设计中,最后使用IIR滤波器进行数据的平均,从而获得信号协方差矩阵。②矩阵特征值分解模块:本文提出一种兼顾计算速度和资源占用、适合FPGA实现的矩阵特征值分解算法——并串结合基于CORDIC的Jacobi矩阵分解算法;该算法基于CORDIC算法的两个模式的IP核(ROTATION模式和VECTORING模式的IP核),在进行分解时采用并串结合的方式,即在对非对角线上的元素进行消零过程中,对非对角线上的元素逐个进行扫描,而在对这些元素进行消零时所涉及的两行两列的计算却是并行进行。③反酉变换和复矩阵乘积模块:该模块的复矩阵乘积采用逐列计算,但每一列的计算却采用并行计算的串并结合的方式。④求根多项式系数的求取模块。⑤谱峰搜索模块:采用查找表的方式避免正弦和余弦函数的运算,运用求根MUSIC的求根多项式进行搜索,从而大大减小谱峰搜索的计算量,同时给出了硬件实现框图,说明了谱峰搜索的实现流程。上述各个模块皆采用VHDL语言编写行为级描述,且都在QUARTUSII上进行了仿真,并给出了仿真结果,而谱峰搜索模块的QUARTUSII仿真结果表明:整个用VHDL语言编写的电路能够实现预定的功能,能够准确的进行来波的波达方向角估计。(本文来源于《重庆大学》期刊2009-04-01）

吕荣峰,杨力生[5]（2009）在《酉变换步进搜索求根MUSIC算法的研究与仿真》一文中研究指出求根MUSIC算法具有比基本MUSIC算法更好的性能。但其实现难度极大而基本MUSIC算法的计算量很大,时延较长。酉变换步进搜索求根MUSIC算法依据求根MUSIC算法的原理采用步进搜索的方法,将基本MUSIC算法的复对称矩阵分解转化为实对称矩阵分解,并将复数域的矩阵计算转化为复数域的只有乘法和加法的多项式运算,从而大大降低算法的计算量和实现难度。在matlab上的仿真也表明:酉变换步进搜索求根MUSIC算法是一种实现容易,计算量较小,效果较好的一种DOA估计方法。(本文来源于《计算机仿真》期刊2009年01期）

喻飞[6]（2008）在《单链表遍历算法中搜索指针步进长度的选择》一文中研究指出本文探讨了单链表遍历算法中如何选择搜索指针的步进长度,并用具体的算法来说明步长选择的技巧,其有效性主要体现在算法时间效率与空间效率上的提高。(本文来源于《福建电脑》期刊2008年11期）

徐成发,高梅国,原浩娟[7]（2008）在《基于搜索的步进频雷达信号速度补偿算法》一文中研究指出为了提高步进频体制雷达的目标数据输出率,提出了一种基于搜索的步进频雷达信号速度补偿算法.该算法利用步进频方式下目标运动产生的二次相位项带来的影响,不用参差就能解速度模糊,从而完成速度补偿.研究了新算法对雷达参数设计的要求,理论和仿真结果表明了该方法的有效性,为步进频体制雷达的参数设计提供了理论依据.(本文来源于《北京理工大学学报》期刊2008年04期）

王瑜[8]（2005）在《用数字式步进搜索技术截获舰载跳频通信信号的概率研究》一文中研究指出结合跳频通信的特点,讨论了采用数字式步进搜索技术提高截获舰载跳频通信信号的概率所要解决的矛盾,并对其分析结果进行了仿真。由仿真数据得到了影响舰载跳频通信信号截获概率的因素,并确定了通信侦察机驻留时间、分波段带宽、侦察概率之间的关系。(本文来源于《舰船电子对抗》期刊2005年02期）

梁庆林,项海格[9]（1987）在《PN码步进搜索捕获的双门限判决》一文中研究指出本文讨论了PN码步进搜索捕获的双门限判决。它把同步检测输出分作叁种情形:没有达到同步,步进搜索到下一个状态;已经实现了同步,进行锁定跟踪;对是否实现同步不能作出判决,对该状态再作一次同步检测。在比较PN码捕获的各种方法时,应以最短平均捕获时间为准则,以平均假锁滞留时间为约束条件或以锁定后的平均寿命为约束条件,此外还应考虑不同同步检测器的影响。本文所作的数值分析表明:在固定检测时间的各种PN码步进搜索捕获方式中,以双门限判决方式最好,能使最短平均捕获时间缩短20-50％。本文也给出双门限判决方法与可变检测时间多次驻留检测PN码步进搜索捕获的性能比较。(本文来源于《通信学报》期刊1987年01期）

### 步进搜索论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文采用德国西门子S7-200系列PLC和日本SAMCO变频器,研究了基于步进搜索法的锅炉燃烧系统自寻优控制算法,实现了锅炉燃烧系统的节能优化控制。通过锅炉鼓风和引风系统的闭环控制来实时调节烟气氧含量和炉膛负压,使锅炉系统的空/燃比达到最优,烟气氧含量保持在一个合理的范围内,从而实现了锅炉燃烧过程的自动寻优控制。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 步进搜索论文参考文献

[1].田原,王密.基于步进搜索的敏捷同轨立体成像规划[J].无线电工程.2015

[2].孙浩津.林产工业中锅炉燃烧系统基于步进搜索法的自寻优控制研究[J].当代生态农业.2013

[3].李引凡,李长勇.基于对分搜索和步进搜索的天线调谐器调谐算法[J].微波学报.2012

[4].吕荣峰.酉变换步进搜索求根MUSIC算法及其FPGA实现[D].重庆大学.2009

[5].吕荣峰,杨力生.酉变换步进搜索求根MUSIC算法的研究与仿真[J].计算机仿真.2009

[6].喻飞.单链表遍历算法中搜索指针步进长度的选择[J].福建电脑.2008

[7].徐成发,高梅国,原浩娟.基于搜索的步进频雷达信号速度补偿算法[J].北京理工大学学报.2008

[8].王瑜.用数字式步进搜索技术截获舰载跳频通信信号的概率研究[J].舰船电子对抗.2005

[9].梁庆林,项海格.PN码步进搜索捕获的双门限判决[J].通信学报.1987

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5d13780b8ff885167c7c453a.html