# 一种电力工程用的电力接地桩论文和设计-王永新

### 全文摘要

本实用新型公开了一种电力工程用的电力接地桩，包括接地桩；所述接地桩设置有支杆，所述支杆为中空设置，所述支杆底端设置有金属杆，所述支杆上端一侧设置有导电槽，所述导电槽上侧设置有凹槽，所述凹槽贯穿导电槽，所述导电槽一侧设置有螺纹头，所述螺纹头一侧设置有把手，所述螺纹头远离把手一侧设置有金属片，所述螺纹头通过螺纹与导电槽内侧旋转连接，所述导电槽一端设置有导电杆，所述导电杆一导电槽之间电性连接，所述导电杆一端与金属杆电性连接。本实用新型，安装时，只需要将接地线一端插入凹槽内部，将接地线裸露金属嵌入导电槽内部，在通过螺纹头向内部挤压导线的裸露金属与导电槽内部的导电杆相接触，即可完成安装，非常的方便。

### 主设计要求

1.一种电力工程用的电力接地桩，包括接地桩(1)；其特征在于：所述接地桩(1)设置有支杆(2)，所述支杆(2)上侧设置有扶手(7)，所述扶手(7)中间位置底端与支杆(2)上侧相互焊接，所述支杆(2)为中空设置，所述支杆(2)底端设置有金属杆(4)，所述金属杆(4)上侧通过粘合胶粘贴在支杆(2)底端，所述支杆(2)上端一侧设置有导电槽(8)，所述导电槽(8)焊接在支杆(2)上端一侧，所述导电槽(8)上侧设置有凹槽(9)，所述凹槽(9)贯穿导电槽(8)，所述导电槽(8)一侧设置有螺纹头(15)，所述螺纹头(15)一侧设置有把手(13)，所述把手(13)与螺纹头(15)之间相互焊接，所述螺纹头(15)远离把手(13)一侧设置有金属片(12)，所述金属片(12)通过粘合胶粘贴在螺纹头(15)一侧，所述螺纹头(15)通过螺纹与导电槽(8)内侧旋转连接，所述导电槽(8)一端设置有导电杆(11)，所述导电杆(11)一导电槽(8)之间电性连接，所述导电杆(11)贯穿支杆(2)，所述导电杆(11)一端与金属杆(4)电性连接。

### 设计方案

1.一种电力工程用的电力接地桩，包括接地桩(1)；其特征在于：所述接地桩(1)设置有支杆(2)，所述支杆(2)上侧设置有扶手(7)，所述扶手(7)中间位置底端与支杆(2)上侧相互焊接，所述支杆(2)为中空设置，所述支杆(2)底端设置有金属杆(4)，所述金属杆(4)上侧通过粘合胶粘贴在支杆(2)底端，所述支杆(2)上端一侧设置有导电槽(8)，所述导电槽(8)焊接在支杆(2)上端一侧，所述导电槽(8)上侧设置有凹槽(9)，所述凹槽(9)贯穿导电槽(8)，所述导电槽(8)一侧设置有螺纹头(15)，所述螺纹头(15)一侧设置有把手(13)，所述把手(13)与螺纹头(15)之间相互焊接，所述螺纹头(15)远离把手(13)一侧设置有金属片(12)，所述金属片(12)通过粘合胶粘贴在螺纹头(15)一侧，所述螺纹头(15)通过螺纹与导电槽(8)内侧旋转连接，所述导电槽(8)一端设置有导电杆(11)，所述导电杆(11)一导电槽(8)之间电性连接，所述导电杆(11)贯穿支杆(2)，所述导电杆(11)一端与金属杆(4)电性连接。

2.根据权利要求1所述的一种电力工程用的电力接地桩，其特征在于：所述把手(13)四周设置有锯齿(14)，且锯齿(14)与把手(13)之间为一体设置。

3.根据权利要求1所述的一种电力工程用的电力接地桩，其特征在于：所述支杆(2)内部设置有绝缘层(10)，且绝缘层(10)通过粘合胶粘贴在支杆(2)内部。

4.根据权利要求1所述的一种电力工程用的电力接地桩，其特征在于：所述扶手(7)外侧设置有弹垫(6)，且弹垫(6)通过粘合胶粘贴在扶手(7)外侧。

5.根据权利要求1所述的一种电力工程用的电力接地桩，其特征在于：所述金属杆(4)底端设置有地锥(5)，且地锥(5)焊接在金属杆(4)底端。

6.根据权利要求1所述的一种电力工程用的电力接地桩，其特征在于：所述支杆(2)底端设置有踏板(3)，且踏板(3)焊接在支杆(2)两侧位置。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及电力设备技术领域，具体是一种电力工程用的电力接地桩。

背景技术

电力工程，即与电能的生产、输送、分配有关的工程，广义上还包括把电作为动力和能源在多种领域中应用的工程。同时可理解到送变电业扩工程，在进行高压设备进行安装时，需要进行接地处理，在接地处理的过程中，与接地桩安装非常的麻烦，消耗大量的时间。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种电力工程用的电力接地桩，以解决现有技术中在接地处理的过程中，与接地桩安装非常的麻烦，消耗大量的时间的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种电力工程用的电力接地桩，包括接地桩；所述接地桩设置有支杆，所述支杆上侧设置有扶手，所述扶手中间位置底端与支杆上侧相互焊接，所述支杆为中空设置，所述支杆底端设置有金属杆，所述金属杆上侧通过粘合胶粘贴在支杆底端，所述支杆上端一侧设置有导电槽，所述导电槽焊接在支杆上端一侧，所述导电槽上侧设置有凹槽，所述凹槽贯穿导电槽，所述导电槽一侧设置有螺纹头，所述螺纹头一侧设置有把手，所述把手与螺纹头之间相互焊接，所述螺纹头远离把手一侧设置有金属片，所述金属片通过粘合胶粘贴在螺纹头一侧，所述螺纹头通过螺纹与导电槽内侧旋转连接，所述导电槽一端设置有导电杆，所述导电杆一导电槽之间电性连接，所述导电杆贯穿支杆，所述导电杆一端与金属杆电性连接。

优选的，所述把手四周设置有锯齿，且锯齿与把手之间为一体设置。

优选的，所述支杆内部设置有绝缘层，且绝缘层通过粘合胶粘贴在支杆内部。

优选的，所述扶手外侧设置有弹垫，且弹垫通过粘合胶粘贴在扶手外侧。

优选的，所述金属杆底端设置有地锥，且地锥焊接在金属杆底端。

优选的，所述支杆底端设置有踏板，且踏板焊接在支杆两侧位置。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1、安装时，只需要将接地线一端插入凹槽内部，将接地线裸露金属嵌入导电槽内部，在通过螺纹头向内部挤压导线的裸露金属与导电槽内部的导电杆相接触，即可完成安装，非常的方便；

2、在对接地桩进行安装时，使用者可以通过踩踏踏板将接地桩按压到土层内部，便于使用者对接地桩进行施加压力，能够快速的将接地桩进行安装；

3、地锥在安装接地桩时，能够增大金属杆底端与土层之间的压强，便于将接地桩嵌入土层内部；

4、导电杆为裸露设置，绝缘层能够将支杆内外进行绝缘，避免电流穿透支杆，伤害到工作人员。

附图说明

附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型的支杆结构示意图；

图3为本实用新型的导电槽结构示意图。

图中：1、接地桩；2、支杆；3、踏板；4、金属杆；5、地锥；6、弹垫；7、扶手；8、导电槽；9、凹槽；10、绝缘层；11、导电杆；12、金属片；13、把手；14、锯齿；15、螺纹头。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1、图2、图3，本实用新型实施例中，一种电力工程用的电力接地桩，包括接地桩1；接地桩1设置有支杆2，支杆2上侧设置有扶手7，扶手7中间位置底端与支杆2上侧相互焊接，支杆2为中空设置，支杆2底端设置有金属杆4，金属杆4上侧通过粘合胶粘贴在支杆2底端，支杆2上端一侧设置有导电槽8，导电槽8焊接在支杆2上端一侧，导电槽8上侧设置有凹槽9，凹槽9贯穿导电槽8，导电槽8一侧设置有螺纹头15，螺纹头15一侧设置有把手13，把手13与螺纹头15之间相互焊接，螺纹头15远离把手13一侧设置有金属片12，金属片12通过粘合胶粘贴在螺纹头15一侧，螺纹头15通过螺纹与导电槽8内侧旋转连接，导电槽8一端设置有导电杆11，导电杆11一导电槽8之间电性连接，导电杆11贯穿支杆2，导电杆11一端与金属杆4电性连接。

进一步，把手13四周设置有锯齿14，且锯齿14与把手13之间为一体设置，锯齿14用于增加手部与把手13之间的摩擦力，在安装和拆卸螺纹头15时，无需借助其他工具即可完成安装，非常的方便。

进一步，支杆2内部设置有绝缘层10，且绝缘层10通过粘合胶粘贴在支杆2内部，导电杆11为裸露设置，绝缘层10能够将支杆2内外进行绝缘，避免电流穿透支杆2，伤害到工作人员。

进一步，扶手7外侧设置有弹垫6，且弹垫6通过粘合胶粘贴在扶手7外侧，弹垫6的质地较软，在手持扶手7时，能够产生变形，提高手部把持的舒适度。

进一步，金属杆4底端设置有地锥5，且地锥5焊接在金属杆4底端，地锥5在安装接地桩1时，能够增大金属杆4底端与土层之间的压强，便于将接地桩1嵌入土层内部。

进一步，支杆2底端设置有踏板3，且踏板3焊接在支杆2两侧位置，在对接地桩1进行安装时，使用者可以通过踩踏踏板3将接地桩1按压到土层内部，便于使用者对接地桩1进行施加压力，能够快速的将接地桩1进行安装。

本实用新型的工作原理及使用流程：安装时，双手把持扶手7，将接地桩1底端对准底端位置，将接地桩1底端嵌入土层内部，地锥5在安装接地桩1时，能够增大金属杆4底端与土层之间的压强，便于将接地桩1嵌入土层内部在对接地桩1进行安装时，使用者可以通过踩踏踏板3将接地桩1按压到土层内部，便于使用者对接地桩1进行施加压力，能够快速的将接地桩1进行安装，接线时，只需要将接地线一端插入凹槽9内部，将接地线裸露金属嵌入导电槽8内部，在通过螺纹头15向内部挤压导线的裸露金属与导电槽8内部的导电杆11相接触，即可完成安装，非常的方便。

最后应说明的是：以上仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201921113941.0

申请日:2019-07-16

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:13(河北)

授权编号:CN209786215U

授权时间:20191213

主分类号:H01R4/66

专利分类号:H01R4/66;H01R11/11;H01R4/32

范畴分类:38E;

申请人:王永新

第一申请人:王永新

申请人地址:065700 河北省廊坊市霸州市国网冀北电力有限公司霸州市供电分公司

发明人:王永新

第一发明人:王永新

当前权利人:王永新

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5d25aa604b8c65a56e89e494.html