# 铅锑分离论文_翁君山

导读:本文包含了铅锑分离论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:真空,尾矿,精矿,闪锌矿,铅矿,浮选,乙酰。

### 铅锑分离论文文献综述

翁君山[1]（2018）在《含锑脆硫铅精矿铅锑分离试验与机理研究》一文中研究指出含锑脆硫铅精矿是滇南地区的一种代表性的铅精矿,含锑相对较低,目前采用常规的冶炼方法铅锑的分离回收较为困难,造成资源浪费。为综合利用此类矿物,开展实验室试验探索试验和半工业扩大试验,以寻求一种合理有效的处理工艺和技术参数。试验结果表明:以碱性硫化钠溶液为浸出液,在最佳试验条件下可较好的将矿物中的锑与其他有价金属的选择性分离,且锑的浸出率达到94%以上,实现了矿物最大限度的综合利用。(本文来源于《云南冶金》期刊2018年03期）

张梅英[2]（2018）在《复杂锑铅矿加压浸出分离铅锑试验研究》一文中研究指出利用硫化钠和氢氧化钠为浸出剂,采用加压浸出处理复杂铅锑矿。考察了硫化钠浓度、氢氧化钠浓度、浸出温度、浸出时间以及液固比等因素对锑浸出率的影响。在最佳工艺条件下,锑的浸出率达到91.73%,浸出渣中锑含量将至1%以下,有效地分离原矿中锑和铅。(本文来源于《矿冶》期刊2018年03期）

董朝望[3]（2016）在《真空冶金法分离脆硫铅锑矿中铅与锑的研究》一文中研究指出脆硫铅锑矿是我国最重要的锑矿石资源,本文系统地总结了脆硫铅锑矿的性质和冶炼工艺,针对现有冶炼工艺存在的铅锑分离困难、工艺复杂且污染严重等诸多问题,提出利用绿色清洁的真空冶金方法处理脆硫铅锑矿,采用真空挥发、分级冷凝的方法获取铅、锑及铁的硫化物,从而有效分离脆硫铅锑矿中的铅、锑和铁。本文首先开展脆硫铅锑矿的分解实验,通过分解实验获知：在20Pa系统压力下,773K时脆硫铅锑矿已经完全分解,最终分解产物为PbS、Sb2S3和FeS。理论计算表明,Sb2S3、PbS和FeS的饱和蒸汽压存在很大的差异,可以通过真空冶金的方法进行挥发分离；纯Sb2S3、PbS和FeS的连续升温真空挥发实验表明：这叁种硫化物在挥发过程中均未出现分解,系统压力为20Pa条件下,加热温度为750K时,Sb2S3开始挥发,900K时,挥发剧烈；900K时,PbS开始挥发,1150K时,PbS剧烈挥发；FeS在真空条件下几乎不挥发。本文着重开展了脆硫铅锑矿真空分解挥发、分级冷凝实验研究,探究了温度和时间等条件对铅锑铁的挥发及分离效果的影响。结果表明：20Pa真空条件下,控制温度为1473K,时间为1.0h时,铅和锑的挥发率分别达到99.80%和99.85%,铅与锑均能在不同冷凝盘实现有效富集,铅富集最佳含量为82.78%；锑富集最佳含量为68.18%,铁几乎不挥发,存在于残留物中。以此确定了真空冶金法分离脆硫铅锑矿中铅锑铁较佳实验条件为：加热温度1473K,保温时间1.0 h。本文应用真空冶金的独特优势,实现了脆硫铅锑矿中铅锑铁的有效分离,为真空冶金法分离脆硫铅锑矿的工艺过程提供了理论指导及实验依据,简化了脆硫铅锑矿的冶炼工艺,解决了环境污染等诸多问题,实现了脆硫铅锑矿的绿色冶金。(本文来源于《昆明理工大学》期刊2016-04-01）

张贤杰[4]（2016）在《乙酰胺—乙二醇低共熔溶剂中电解分离铅锑合金的研究》一文中研究指出金属铅在国民生产和生活中应用广泛,特别是在铅蓄电池和防腐保护套等方面的应用。目前,铅的主要生产方法是先经过火法冶炼得到粗铅合金,而后再将合金经电解精炼得到纯的金属铅。然而电解精炼所使用的硅氟酸铅电解液腐蚀性较强、易挥发,同时电解过程对粗铅阳极的锑含量要求严格(含Sb 0.4%-0.8%为宜)等缺点。广西脆硫铅锑矿经火法冶金生产的含高锑的铅锑合金,其后续的铅锑分离存在较大困难,低共熔溶剂(Deep Eutectic Solvents,简称DESs)的出现有望克服传统生产方法存在的缺点,实现含高锑的铅锑合金的有效分离。本文首次合成了乙酰胺—乙二醇(1C2H5NO:nEG)低共熔溶剂,研究了该DESs的熔点、黏度、电导率、密度及热稳定性等物化性质。当EG摩尔百分数为80%时,DESs具有最低共熔点-57℃；温度升高,DESs的黏度和密度下降,电导率增大：而EG摩尔百分数增加,电导率和黏度反而下降。最终选定摩尔比为1：2的1C2H5NO:2EG DES为电解分离铅锑合金的溶剂。热分析结果表明1C2H5NO:2EG DES在126℃内具有热稳定性。通过对比实验研究,选定Pb(SCN)2为铅盐,KSCN为导电盐,添加并溶解于1C2H5NO:2EG DES中配制成电解分离铅锑合金的电解液。以KSCN/Pb(SCN)2/[1C2H5NO:2EG] DES为电解液,含Sb 5%的铅锑合金为阳极,钛片为阴极,进行电解分离铅锑合金实验研究。单因素条件实验结果表明：当电流密度为3 mA·cm-2,电解液温度为50℃,搅拌速度为300 r·min-1, KSCN和Pb(SCN)2浓度分别为0.6 mol·L-1和0.1 mol·L-1,电解周期为17h时能得到纯度为99.996%及以上的阴极铅粉,电解过程的电流效率高于92%,直流电耗仅为80.0 kW·h·t-1左右；当粗铅合金阳极的锑含量提高到20%时,通过电解精炼所得阴极铅粉的纯度依然在99.98%以上。电化学研究结果表明,0.6 mol·L-1 KSCN/[1C2H5NO:2EG] DES的电化学窗口为2.97 V,满足电解分离铅锑合金的要求；0.6 mol·L-1 KSCN/O.lmol·L-1 Pb(SCN)2/[1C2H5NO:2EG] DES中Pb在阳极的反应过程为Pb-2e(?)Pb2+,为受扩散控制的准可逆反应过程；阳极极化曲线表明,铅的阳极氧化峰电流密度远大于锑的,且铅优先于锑发生氧化,两者的起始氧化电位差ΔE=0.43 V,大于硅氟酸铅水溶液中的0.34 V；阴极极化曲线表明Sb3+优先于Pb2+在阴极还原,但铅的还原峰电流密度远大于锑,Pb2+在阴极的反应过程为Pb2++2e(?)Pb;电流—时间曲线的结果表明,铅在钛电极上是以叁维瞬时成核方式形核生长。(本文来源于《昆明理工大学》期刊2016-04-01）

董朝望,熊恒,邓勇,王家驹,陈秀敏[5]（2016）在《真空蒸馏分离脆硫铅锑精矿中闪锌矿的实验研究》一文中研究指出提出了一种利用真空蒸馏从脆硫铅锑精矿中分离闪锌矿的方法,从理论上分析了闪锌矿与脆硫铅锑精矿分离的可行性并开展了实验研究。理论计算结果表明,Sb_2S_3,PbS,ZnS和FeS在实验温度范围内挥发性依次减弱且不会分解。对实验样品采取化学分析及X射线衍射和能量色散谱物相分析,探究蒸馏温度和保温时间对闪锌矿分离富集效果的影响,分析结果表明,通过真空蒸馏脆硫铅锑精矿的方法可以实现闪锌矿与其他硫化物的分离和富集,在温度为1073~1573 K,随着蒸馏温度和保温时间的增加,锌的富集比出现先增加后稳定的趋势,蒸馏温度的对闪锌矿分离的影响大于保温时间。当保温时间为1.0 h,蒸馏温度为1473 K,系统压力为50 Pa时,锌以闪锌矿形式存在于冷凝盘中,锌含量高达66.32%,接近于纯硫化锌中锌的含量66.67%。该方法为脆硫铅锑矿的冶炼提供的新方法,同时为含有闪锌矿的其他矿物提取闪锌矿提供了新思路。(本文来源于《真空科学与技术学报》期刊2016年01期）

李英伟,田释龙,杨世莹,王鹏程,徐刚芳[6]（2015）在《铜阳极泥浮选尾矿铅、锑、铋定向分离试验研究》一文中研究指出采用工业食盐浸出铜阳极泥浮选尾矿中的铅,硫酸和工业食盐浸出尾矿中的锑、铋,考察液固比、温度、时间、Na Cl浓度、H2SO4浓度对浸出过程中铅、锑、铋浸出率的影响。研究结果表明:液固比为L:S=5:1,浸出温度80℃,浸出时间2h,Na Cl浓度为6 mol/L时,铅、锑、铋的浸出率分别为72.2%、7.83%、10.77%。液固比为L:S=5:1,浸出温度60℃,浸出时间2h,H2SO4浓度为3 mol/L时,锑、铋的浸出率分别为74.97%、84.27%。锑、铋水解回收后,水解液可循环利用。(本文来源于《第七届冶炼技术论文发布会论文集》期刊2015-08-26）

熊恒,杨斌,董朝望,王威,陈秀敏[7]（2015）在《真空冶金法处理脆硫铅锑矿铅锑分离可行性的初步探讨》一文中研究指出脆硫铅锑矿中铅锑的有效分离一直是冶金工作者研究的重要课题。本文从理论角度对真空冶金法处理脆硫铅锑矿实现铅锑分离的可行性进行了初步探讨。分析结果表明:在温度为773~1173K范围内,脆硫铅锑矿结构组成中的Sb_2S_3、PbS和FeS的蒸气压、分离系数、气态含量均存在差别,存在分别富集的可能性;温度升高不利于分离Sb_2S_3与PbS,但由于Sb_2S_3和PbS的熔点相差较大,通过控制冷凝温度有可能得以实现。(本文来源于《第十二届国际真空冶金与表面工程学术会议论文（摘要）集》期刊2015-08-23）

李英伟,田释龙,杨世莹,王鹏程,徐刚芳[8]（2015）在《铜阳极泥浮选尾矿铅、锑、铋定向分离试验》一文中研究指出采用工业食盐浸出铜阳极泥浮选尾矿中的铅,硫酸和工业食盐浸出尾矿中的锑、铋,考察液固比、温度、时间、Na Cl浓度、H2SO4浓度对浸出过程中铅、锑、铋浸出率的影响.研究结果表明:液固比(质量比,下同)为5∶1,浸出温度为80℃,浸出时间为2 h,Na Cl浓度为6 mol/L时,铅、锑、铋的浸出率分别为72.2%、7.83%和10.77%.液固比为5∶1,浸出温度为60℃,浸出时间为2 h,H2SO4浓度为3 mol/L时,锑、铋的浸出率分别为74.97%和84.27%.锑、铋水解回收后,水解液可循环利用.(本文来源于《有色金属科学与工程》期刊2015年03期）

熊恒,杨斌,董朝望,刘大春,徐宝强[9]（2014）在《真空冶金法处理脆硫铅锑矿分离铅锑的新工艺研究》一文中研究指出本文从理论上简单分析了采用真空冶金法处理脆硫铅锑矿分离铅与锑新工艺的可行性,并对该新工艺中影响铅与锑分离效果的温度、时间等因素进行了讨论。试验研究表明采用真空冶金的方法处理脆硫铅锑矿可以实现铅与锑的一步分离,获得高质量的铅精矿和锑精矿。对比目前主流处理方法可以看出该新工艺可以缩短整个处理流程,提高资源的利用,符合低碳、高效冶炼金属的要求。(本文来源于《真空科学与技术学报》期刊2014年08期）

柯剑华,郭旦奇,覃用宁,满露梅[10]（2014）在《脆硫铅锑矿中Pb-Sb预分离新工艺研究》一文中研究指出介绍一种从脆硫铅锑矿中进行铅、锑预分离的新工艺。先用硫化钠湿法分离铅锑,再火法炼锑。对硫化钠浸出锑的影响因素进行了研究;用硫酸盐将硫代锑酸钠转化成复合锑盐用于挥发Sb2O3。结果表明,锑浸出率达96.12%,转化和挥发阶段锑回收率分别为99.96%和99.05%,全流程锑回收率95.17%。(本文来源于《有色金属(冶炼部分)》期刊2014年07期）

### 铅锑分离论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

利用硫化钠和氢氧化钠为浸出剂,采用加压浸出处理复杂铅锑矿。考察了硫化钠浓度、氢氧化钠浓度、浸出温度、浸出时间以及液固比等因素对锑浸出率的影响。在最佳工艺条件下,锑的浸出率达到91.73%,浸出渣中锑含量将至1%以下,有效地分离原矿中锑和铅。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 铅锑分离论文参考文献

[1].翁君山.含锑脆硫铅精矿铅锑分离试验与机理研究[J].云南冶金.2018

[2].张梅英.复杂锑铅矿加压浸出分离铅锑试验研究[J].矿冶.2018

[3].董朝望.真空冶金法分离脆硫铅锑矿中铅与锑的研究[D].昆明理工大学.2016

[4].张贤杰.乙酰胺—乙二醇低共熔溶剂中电解分离铅锑合金的研究[D].昆明理工大学.2016

[5].董朝望,熊恒,邓勇,王家驹,陈秀敏.真空蒸馏分离脆硫铅锑精矿中闪锌矿的实验研究[J].真空科学与技术学报.2016

[6].李英伟,田释龙,杨世莹,王鹏程,徐刚芳.铜阳极泥浮选尾矿铅、锑、铋定向分离试验研究[C].第七届冶炼技术论文发布会论文集.2015

[7].熊恒,杨斌,董朝望,王威,陈秀敏.真空冶金法处理脆硫铅锑矿铅锑分离可行性的初步探讨[C].第十二届国际真空冶金与表面工程学术会议论文（摘要）集.2015

[8].李英伟,田释龙,杨世莹,王鹏程,徐刚芳.铜阳极泥浮选尾矿铅、锑、铋定向分离试验[J].有色金属科学与工程.2015

[9].熊恒,杨斌,董朝望,刘大春,徐宝强.真空冶金法处理脆硫铅锑矿分离铅锑的新工艺研究[J].真空科学与技术学报.2014

[10].柯剑华,郭旦奇,覃用宁,满露梅.脆硫铅锑矿中Pb-Sb预分离新工艺研究[J].有色金属(冶炼部分).2014

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5d2b8c32f29408c29c0fdcf3.html