# 电容液位计测量液氮气瓶液位的实验研究

### 论文摘要

为了探究电容式液位计在液氮绝热气瓶液位测量中的精度及相对误差变化规律,利用单电容和三电容液位计进行液位测量实验,并与称重实验进行对比验证。结果显示:单电容和三电容液位计的相对误差分别为4.9%和1.9%,单电容液位计相比目前应用的圆筒电容液位计平均测量精度已提升了5%左右,三电容液位计测量精度较单电容提高3%。从信号变送器的设计方面分析精度提高的原因为三电容液位计对液氮介电常数进行了精确修正,探究得到电容液位计相对误差的变化规律及原因。实验中使用的电容液位计还可用于液氢、液氧以及液化天然气等低温容器的液位测量中,能够促进低温液体在各领域中的应用推广。

### 论文目录

- 1 电容液位计

- 1.1 电容式液位计组成

- 1.2 平板式电容传感器工作原理

- 2 实验流程及主要仪器

- 3 实验结果及分析

- 3.1 单电容液位计测量结果及分析

- 3.2 三电容液位计测量精度分析

- 4 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陈树军,李文亮,唐迎春,刘永强,付越,夏莉

关键词: 液氮绝热气瓶,液位测量,电容液位计,测量精度

来源: 实验技术与管理 2019年02期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 无机化工,仪器仪表工业

单位: 中国石油大学(华东)储运与建筑工程学院,山东省油气储运安全省级重点实验室,沈阳职业技术学院中德学院,广东省特种设备检测研究院

基金: 中央高校基本科研业务费专项资金项目(18CX02080A)资助,广东省特种设备检测研究院项目(A3HTYL2017042501),国家质量监督检验检疫总局科技计划项目(2015QK164),国家留学基金委资助(201706455001),中国石油大学(华东)教改项目(JY-B201837)资助

分类号: TH816;TQ116.15

DOI: 10.16791/j.cnki.sjg.2019.02.024

页码: 96-100

总页数: 5

文件大小: 411K

下载量: 216

### 相关论文文献

- [1].用两段远传液位计来输出一个显示值的总结[J]. 氮肥技术 2019(06)

- [2].雷达液位计显示系统故障分析与解决措施[J]. 化工自动化及仪表 2020(01)

- [3].双法兰液位计在现场应用中不容忽视的问题探讨[J]. 化工管理 2020(13)

- [4].智能电容式液位计在石油化工行业的应用[J]. 仪器仪表用户 2020(06)

- [5].雷达液位计的校准分析[J]. 仪器仪表标准化与计量 2020(03)

- [6].计量级雷达液位计在大型储罐中的应用[J]. 化工自动化及仪表 2020(04)

- [7].酸硫装置玻璃板液位计泄漏原因分析[J]. 化工管理 2020(24)

- [8].浮筒液位计关于比密度及选型问题[J]. 化工管理 2020(27)

- [9].一种立式磁致伸缩液位计校准装置的研制[J]. 计测技术 2020(05)

- [10].核电厂疏水罐液位计安装和测量的优化[J]. 中国仪器仪表 2019(01)

- [11].解决液位计冻凝 实现记量值准确[J]. 化工设计通讯 2019(03)

- [12].高温蜡油介质液位计的选用及维护[J]. 仪器仪表用户 2019(06)

- [13].外测式液位计在化工设计中的应用[J]. 化工设计通讯 2019(07)

- [14].液位计清洗小车研制及应用[J]. 天津科技 2019(11)

- [15].液位计的作用及操作经验[J]. 氯碱工业 2017(11)

- [16].雷达液位计在伊拉克南部油田的应用实践[J]. 石油化工建设 2018(01)

- [17].一种液位计自动检定装置的设计[J]. 中国计量 2018(07)

- [18].雷达液位计的应用浅谈[J]. 化工管理 2016(35)

- [19].雷达液位计动态算法在脱硫液位测量中的应用[J]. 仪器仪表用户 2017(01)

- [20].雷达液位计在卤水电池级碳酸锂工业中的应用[J]. 自动化应用 2017(01)

- [21].雷达液位计在煤化工企业中的应用[J]. 化工设计通讯 2016(12)

- [22].双法兰液位计安装方式的改革[J]. 现代食品 2017(10)

- [23].测量介质引起的非接触式雷达液位计误差分析[J]. 机电信息 2017(18)

- [24].石油类液位计调查数据统计分析[J]. 石化技术 2017(08)

- [25].磁致伸缩液位计在焦化工程中的应用[J]. 自动化与仪器仪表 2017(S1)

- [26].改进型雷达液位计在槽体液位测量中的应用[J]. 自动化仪表 2017(11)

- [27].环保型外测式液位计在液氨储罐上的应用[J]. 氮肥技术 2016(01)

- [28].液氨储罐液位计选型探讨[J]. 仪器仪表用户 2016(05)

- [29].便携式油品电子液位计的设计[J]. 自动化与仪器仪表 2016(07)

- [30].投入式液位计的密封性改进实验研究[J]. 科技视界 2016(21)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5db8710c1db676b7714a7f86.html