# 应用于房屋地板的快捷安装木板组件论文和设计-张妮

### 全文摘要

本实用新型属于家居材料技术领域，尤其涉及一种应用于房屋地板的快捷安装木板组件。本实用新型，包括木板本体，所述木板本体底面固定连接有安装板，所述安装板底面固定连接有若干条相互平行的安装连杆，安装连杆远离安装板的一端固定连接有导滑块，所述导滑块的横截面积大于安装连杆的横截面积。本实用新型利用固定连接在安装板上的导滑块可简单方便的实现将木板本体安装至龙骨上，并且，本实用新型的卡接结构位于圆弧形凸起的波峰下方，故当有水泼溅在木板本体表面时，水也不易通过卡接结构渗入木板本体下方。

### 主设计要求

1.一种应用于房屋地板的快捷安装木板组件，包括木板本体(1)，其特征在于：所述木板本体(1)底面固定连接有安装板(2)，所述安装板(2)底面固定连接有若干条相互平行的安装连杆(3)，安装连杆(3)远离安装板(2)的一端固定连接有导滑块(4)，所述导滑块(4)的横截面积大于安装连杆(3)的横截面积。

### 设计方案

1.一种应用于房屋地板的快捷安装木板组件，包括木板本体(1)，其特征在于：所述木板本体(1)底面固定连接有安装板(2)，所述安装板(2)底面固定连接有若干条相互平行的安装连杆(3)，安装连杆(3)远离安装板(2)的一端固定连接有导滑块(4)，所述导滑块(4)的横截面积大于安装连杆(3)的横截面积。

2.如权利要求1所述的应用于房屋地板的快捷安装木板组件，其特征在于：所述木板本体(1)侧面具有卡接结构(5)，相邻两块木板本体(1)通过卡接结构(5)相连接。

3.如权利要求2所述的应用于房屋地板的快捷安装木板组件，其特征在于：所述卡接结构(5)包括分别设置在木板本体(1)两侧的卡接凸齿(51)和卡接凹槽(52)，相邻两块木板本体(1)相贴合时，卡接凸齿(51)位于卡接凹槽(52)内。

4.如权利要求2所述的应用于房屋地板的快捷安装木板组件，其特征在于：所述木板本体(1)上表面具有若干圆弧形凸起(9)，相邻两个圆弧形凸起(9)的波谷相互连接，所述卡接结构(5)位于圆弧形凸起(9)波峰位置的正下方。

5.如权利要求1所述的应用于房屋地板的快捷安装木板组件，其特征在于：所述安装板(2)与木板本体(1)之间具有防潮层(6)。

6.如权利要求1所述的应用于房屋地板的快捷安装木板组件，其特征在于：所述木板本体(1)内具有若干轴心线相互平行的减震通孔(7)，所述减震通孔(7)的轴心线的延伸方向与木板本体(1)的延伸方向相同。

7.如权利要求6所述的应用于房屋地板的快捷安装木板组件，其特征在于：所述减震通孔(7)内填充有呈柔性的降噪材料(8)。

8.如权利要求1所述的应用于房屋地板的快捷安装木板组件，其特征在于：所述安装板(2)底面还固定连接有若干个转动支架安装座(10)，每个转动支架安装座(10)上转动连接有若干根转动支架(11)。

9.如权利要求8所述的应用于房屋地板的快捷安装木板组件，其特征在于：所述转动支架(11)设有三根，且沿转动支架安装座(10)的轴心线周向均匀分布。

10.如权利要求8所述的应用于房屋地板的快捷安装木板组件，其特征在于：所述转动支架(11)远离转动支架安装座(10)的一端设有膨大固定部(12)，所述膨大固定部(12)的横截面积是转动支架(11)横截面积的5倍以上。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于家居材料技术领域，尤其涉及一种应用于房屋地板的快捷安装木板组件。

背景技术

现有技术中在进行房屋地板安装时，需先铺设龙骨，再铺设一层防潮膜，再将木板安装固定在龙骨上，这一过程十分复杂，费时费力。

例如，中国实用新型专利公开了一种轻型防震木质地板[申请号：201320112970.1]，该实用新型专利包括基板，及设置在基板上表面的装饰板，及设置在装饰板上表面的耐磨板，所述基板底部设有垫桥，所述基板中部设置有一个以上的减震孔，所述减震孔的孔径小于基板的厚度，所述基板一侧设有安装用的凸块，另一侧设有与凸块配合连接的凹槽。

该实用新型具有降低对木质地板的损耗，增加木质地板的使用寿命的优势，但其仍未解决上述问题。

实用新型内容

本实用新型的目的是针对上述问题，提供一种应用于房屋地板的快捷安装木板组件。

为达到上述目的，本实用新型采用了下列技术方案：

一种应用于房屋地板的快捷安装木板组件，包括木板本体，所述木板本体底面固定连接有安装板，所述安装板底面固定连接有若干条相互平行的安装连杆，安装连杆远离安装板的一端固定连接有导滑块，所述导滑块的横截面积大于安装连杆的横截面积。

在上述的应用于房屋地板的快捷安装木板组件中，所述木板本体侧面具有卡接结构，相邻两块木板本体通过卡接结构相连接。

在上述的应用于房屋地板的快捷安装木板组件中，所述卡接结构包括分别设置在木板本体两侧的卡接凸齿和卡接凹槽，相邻两块木板本体相贴合时，卡接凸齿位于卡接凹槽内。

在上述的应用于房屋地板的快捷安装木板组件中，所述木板本体上表面具有若干圆弧形凸起，相邻两个圆弧形凸起的波谷相互连接，所述卡接结构位于圆弧形凸起波峰位置的正下方。

在上述的应用于房屋地板的快捷安装木板组件中，所述安装板与木板本体之间具有防潮层。

在上述的应用于房屋地板的快捷安装木板组件中，所述木板本体内具有若干轴心线相互平行的减震通孔，所述减震通孔的轴心线的延伸方向与木板本体的延伸方向相同。

在上述的应用于房屋地板的快捷安装木板组件中，所述减震通孔内填充有呈柔性的降噪材料。

在上述的应用于房屋地板的快捷安装木板组件中，所述安装板底面还固定连接有若干个转动支架安装座，每个转动支架安装座上转动连接有若干根转动支架。

在上述的应用于房屋地板的快捷安装木板组件中，所述转动支架设有三根，且沿转动支架安装座的轴心线周向均匀分布。

在上述的应用于房屋地板的快捷安装木板组件中，所述转动支架远离转动支架安装座的一端设有膨大固定部，所述膨大固定部的横截面积是转动支架横截面积的5倍以上。

与现有的技术相比，本实用新型的优点在于：

1、本实用新型利用固定连接在安装板上的导滑块可简单方便的实现将木板本体安装至龙骨上。

2、本实用新型在安装板与木板本体之间设有防潮层，故可省去在龙骨上铺设防潮膜的步骤。

3、本实用新型的卡接结构位于圆弧形凸起的波峰下方，故当有水泼溅在木板本体表面时，水也不易通过卡接结构渗入木板本体下方。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图；

图2是本实用新型另一视角的结构示意图；

图中：木板本体1、安装板2、安装连杆3、导滑块4、卡接结构5、防潮层6、减震通孔7、降噪材料8、圆弧形凸起9、转动支架安装座10、转动支架11、膨大固定部12、卡接凸齿51、卡接凹槽52。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施方式对本实用新型做进一步详细的说明。

如图1所示，一种应用于房屋地板的快捷安装木板组件，包括木板本体1，所述木板本体1底面固定连接有安装板2，所述安装板2底面固定连接有若干条相互平行的安装连杆3，安装连杆3远离安装板2的一端固定连接有导滑块4，所述导滑块4的横截面积大于安装连杆3的横截面积。

本实用新型，使用时，将导滑块4沿着龙骨(图中未画出)的安装槽滑动安装，由于导滑块4的横截面积大于安装连杆3的横截面积，故导滑块4在竖直方向上被安装槽卡紧，即使得安装板2及木板本体1完成与龙骨的连接，故本实用新型利用固定连接在安装板2上的导滑块4可简单方便的实现将木板本体1安装至龙骨上。

如图1所示，所述木板本体1侧面具有卡接结构5，相邻两块木板本体1通过卡接结构5相连接，所述卡接结构5包括分别设置在木板本体1两侧的卡接凸齿51和卡接凹槽52，相邻两块木板本体1相贴合时，卡接凸齿51位于卡接凹槽52内，通过卡接凸齿51与卡接凹槽52之间的配合，可快速完成相邻两块木板本体1之间在水平方向上的连接。

其中，卡接凸齿51和卡接凹槽52的角度之间可以有1-5度的差别，例如，卡接凸齿51向上倾斜设置，倾斜角度为1-5度，卡接凹槽52水平设置，这样在卡接凸齿51卡入卡接凹槽52中时具有一个较小的角度差异，使得相邻两块木板本体1配合时，之间具有一定的张紧力，配合的更加牢固，而若角度差距过大，则会导致卡接凸齿51和卡接凹槽52的损坏。

如图1所示，所述木板本体1上表面具有若干圆弧形凸起9，相邻两个圆弧形凸起9的波谷相互连接，所述卡接结构5位于圆弧形凸起9波峰位置的正下方，卡接结构5位于圆弧形凸起9的波峰下方，故当有水泼溅在木板本体1表面时，水也不易通过卡接结构5渗入木板本体1下方，从而可以提高木板组件的使用寿命。

如图1所示，所述安装板2与木板本体1之间具有防潮层6，在安装板2与木板本体1之间设有防潮层6，可省去在龙骨上铺设防潮膜的步骤，本实用新型对防潮层6的材质选用不做具体限制，只要能起到隔离水蒸气的作用即可，例如可选用塑料薄膜。

如图1所示，所述木板本体1内具有若干轴心线相互平行的减震通孔7，所述减震通孔7的轴心线的延伸方向与木板本体1的延伸方向相同，减震通孔7可以有效分散施加在木板本体1上的力，并将所受的力传递给安装在木板组件下方的龙骨，有效降低对木板本体1的损耗。

优选地，所述减震通孔7内填充有呈柔性的降噪材料8，其中，呈柔性的降噪材料8可以是海绵，海绵具有很多的微孔结构，声音的震动传递到这些微孔中后，震动能量会被微孔内壁吸收，转化为热能，从而起到降噪的作用。

结合图1和图2所示，所述安装板2底面还固定连接有若干个转动支架安装座10，每个转动支架安装座10上转动连接有若干根转动支架11，转动支架11可通过转动以改变在竖直方向延伸的长度，以在不同厚度的龙骨情况下，均能支撑在地面上，设置转动支架11可以对木板本体1和安装板2起到一个支撑作用，这样可以减小龙骨的设置密度，进一步方便了安装，所述转动支架11远离转动支架安装座10的一端设有膨大固定部12，膨大固定部12与转动支架11轴心线具有一定的角度，转动支架11支撑在地面上时，膨大固定部12与地面相贴合，再利用固定粘胶剂将膨大固定部12粘结固定，所述膨大固定部12的横截面积是转动支架11横截面积的5倍以上，膨大固定部12具有较大的横截面积，可以提高支撑的稳定性。

优选地，所述转动支架11设有三根，且沿转动支架安装座10的轴心线周向均匀分布，这样将三根转动支架11撑开可以形成一个三角支架结构，具有较强的支撑稳定性。

本文中所描述的具体实施例仅仅是对本实用新型精神作举例说明。本实用新型所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代，但并不会偏离本实用新型的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。

尽管本文较多地使用了木板本体1、安装板2、安装连杆3、导滑块4、卡接结构5、防潮层6、减震通孔7、降噪材料8、圆弧形凸起9、转动支架安装座10、转动支架11、膨大固定部12、卡接凸齿51、卡接凹槽52等术语，但并不排除使用其它术语的可能性。使用这些术语仅仅是为了更方便地描述和解释本实用新型的本质；把它们解释成任何一种附加的限制都是与本实用新型精神相违背的。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920072874.6

申请日:2019-01-16

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:86(杭州)

授权编号:CN209760684U

授权时间:20191210

主分类号:E04F15/02

专利分类号:E04F15/02;E04F15/18;E04F15/20

范畴分类:36C;36D;

申请人:中国计量大学

第一申请人:中国计量大学

申请人地址:310018 浙江省杭州市下沙高教区学源街258号

发明人:张妮

第一发明人:张妮

当前权利人:中国计量大学

代理人:陆永强

代理机构:33233

代理机构编号:浙江永鼎律师事务所 33233

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5ddc027d514abcaebb04e5c6.html