# 一种LED驱动电源自适应温度补偿控制电路论文和设计-林少芝

### 全文摘要

本实用新型公开了一种LED驱动电源自适应温度补偿控制电路，包括驱动芯片U1、负载电阻RCS、运算放大器U2以及开关二极管D1，所述负载电阻RCS一端能够连接外部负载、另一端与开关二极管D1的一端电性连接，所述运算放大器U2的反相输入端与开关二极管D1的另一端电性连接，运算放大器U2的输出端与驱动芯片U1的保护端电性连接，其特征在于:所述运算放大器U2的同相输入端还电性连接有与开关二极管D1相同温度特性的开关二极管D2，本实用新型利用开关二极管D2的负温度特性来对运算放大器U2的同相输入端的基准电压进行高低温自动补偿，从而抵消开关二极管D1因温度变化所带来的影响，实现电源的高低温过载保护点差异最小化。

### 主设计要求

1.一种LED驱动电源自适应温度补偿控制电路，包括：驱动芯片U1、负载电阻RCS、运算放大器U2以及开关二极管D1，所述负载电阻RCS一端能够连接外部负载、另一端与开关二极管D1的一端电性连接，所述运算放大器U2的反相输入端与开关二极管D1的另一端电性连接，运算放大器U2的输出端与驱动芯片U1的保护端电性连接，其特征在于:所述运算放大器U2的同相输入端还电性连接有与开关二极管D1相同温度特性的开关二极管D2。

### 设计方案

1.一种LED驱动电源自适应温度补偿控制电路，包括：驱动芯片U1、负载电阻RCS、运算放大器U2以及开关二极管D1，所述负载电阻RCS一端能够连接外部负载、另一端与开关二极管D1的一端电性连接，所述运算放大器U2的反相输入端与开关二极管D1的另一端电性连接，运算放大器U2的输出端与驱动芯片U1的保护端电性连接，其特征在于:所述运算放大器U2的同相输入端还电性连接有与开关二极管D1相同温度特性的开关二极管D2。

2.根据权利要求1所述的一种LED驱动电源自适应温度补偿控制电路，其特征在于：所述驱动芯片U1的型号为SG3525A。

3.根据权利要求1所述的一种LED驱动电源自适应温度补偿控制电路，其特征在于：所述开关二极管D1、开关二极管D2的型号均为1N4148。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及蓝牙耳机充电领域，特别是一种LED驱动电源自适应温度补偿控制电路。

背景技术

LED驱动电源被广泛用于为各种类型的、包括一个或多个LED的LED照明器具供电。通常，这种LED驱动电源将供电电压转换为输出电压(通常为直流(DC)电压)或输出电流，来为LED照明器具的LED供电。总的来说，LED驱动电源适用于适应不同类型的供电电压，使得该LED驱动电源可以被应用在不同的位置处。

现有技术中，LED驱动电源一般具有驱动芯片，驱动芯片感应到LED驱动电源内部的负载出现过载的情况时，会进入保护状态，不再向外部的LED照明器具供电，但是当出现高温状况时，LED驱动电源电路会提前进入过载保护，使电源带载能力下降；低温时却不会进入过载保护，容易造成LED驱动电源内部损坏。

实用新型内容

为解决上述技术问题，本实用新型的目的是提供一种LED驱动电源自适应温度补偿控制电路。

本实用新型采用的技术方案是：

一种LED驱动电源自适应温度补偿控制电路，包括驱动芯片U1、负载电阻RCS、运算放大器U2以及开关二极管D1，所述负载电阻RCS一端能够连接外部负载、另一端与开关二极管D1的一端电性连接，所述运算放大器U2的反相输入端与开关二极管D1的另一端电性连接，运算放大器U2的输出端与驱动芯片U1的保护端电性连接，所述运算放大器U2的同相输入端还电性连接有与开关二极管D1相同温度特性的开关二极管D2。

作为本实用新型的进一步改进，所述驱动芯片U1的型号为SG3525A。

作为本实用新型的进一步改进，所述开关二极管D1、开关二极管D2的型号均为1N4148。

本实用新型的有益效果：

本实用新型利用开关二极管D2的负温度特性来对运算放大器U2的同相输入端的基准电压进行高低温自动补偿，从而抵消开关二极管D1因温度变化所带来的影响，实现电源的高低温过载保护点差异最小化。

附图说明

下面结合附图对本实用新型的具体实施方式做进一步的说明。

图1是本实用新型的电路原理示意图。

具体实施方式

如图1所示，一种LED驱动电源自适应温度补偿控制电路，包括驱动芯片U1、负载电阻RCS、运算放大器U2以及开关二极管D1，所述负载电阻RCS一端能够连接外部负载1、另一端与开关二极管D1的一端电性连接，所述运算放大器U2的反相输入端与开关二极管D1的另一端电性连接，运算放大器U2的输出端与驱动芯片U1的保护端电性连接，所述运算放大器U2的同相输入端还电性连接有与开关二极管D1相同温度特性的开关二极管D2。

过载保护的工作原理：当负载1出现过载时，负载电阻RCS两端压降上升，开关二极管D1导通，运算放大器U2的反相输入端电压升高，当运算放大器U2的反相输入端电压高于运算放大器U2的同相输入端基准电压时，运算放大器U2的输出端输出低电平，三极管Q1导通，驱动芯片U1的保护端即驱动芯片U1的的第十脚变为高电平，电路进入保护状态。

但由于开关二极管D1属于温度敏感型器件，且其正向导通压降(Vf)呈负温度特性，即Vf值会随温度升高而下降，反之Vf值随温度下降而升高。那么我们来分析一下在高低温情况下电源会呈现何种状况：

当电源的温度不断升高导致开关二极管D1温度亦升高时，因开关二极管D1导通压降减小，相同负载1情况下串联在开关二极管D1两端的电阻R1上的压降会比常温时高，该电阻R1为开关二极管D1提供电压，亦即运算放大器U2的反相输入端电压高于运算放大器U2同相输入端的基准电压，导致电路会提前进入过载保护，使电源带载能力下降；

而当环境温度不断下降导致开关二极管D1温度亦下降时，因开关二极管D1导通压降升高，相同负载1情况下电阻R1上的压降会比常温时低，亦即低温时电路不会进入过载保护。

本专利的功能就是为了解决上述的问题，在运算放大器U2的同相输入端电性连接有与开关二极管D1相同温度特性的开关二极管D2，具体地，位于在电阻R2和电阻R3之间，可以实现过载保护电路在高低温环境下自动平衡带载能力。原理就是利用开关二极管D2的负温度特性来对运算放大器U2的同相输入端的基准电压进行高低温自动补偿，从而抵消开关二极管D1因温度变化所带来的影响，实现电源的高低温过载保护点差异最小化。

优选的，所述驱动芯片U1的型号为SG3525A。

优选的，所述开关二极管开关二极管D1、开关二极管D2的型号均为1N4148。

以上所述仅为本实用新型的优先实施方式，本实用新型并不限定于上述实施方式，只要以基本相同手段实现本实用新型目的的技术方案都属于本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920022006.7

申请日:2019-01-03

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209731649U

授权时间:20191203

主分类号:H05B33/08

专利分类号:H05B33/08

范畴分类:39D;

申请人:中山市金兴智能技术有限公司

第一申请人:中山市金兴智能技术有限公司

申请人地址:528400 广东省中山市坦洲镇祯祥二街37号A栋第一层

发明人:林少芝

第一发明人:林少芝

当前权利人:中山市金兴智能技术有限公司

代理人:张海文

代理机构:44205

代理机构编号:广州嘉权专利商标事务所有限公司 44205

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5de9f3e01d487e77dc3a5700.html