# 往复泵水头损失及空化现象的数值仿真优化

### 论文摘要

为减轻往复泵的水头损失及空化现象,以提高吸入性能,根据魏斯特法尔理论分析了泵阀运动特性,基于阀盘结构和活塞冲次等参量,提出了水头损失和空化量的优化模型。采用Fluent动网格技术进行动态数值模拟,分析了各参量对吸入过程水头损失和空化现象的影响及其发展过程,优选出了最佳阀盘结构参数和活塞冲次,可有效减小液缸内的水头损失,降低因阀盘开启滞后而产生的空化现象,改善泵的吸入性能和汽蚀现象。得出了往复泵吸入过程水头损失最小、活塞端面的空化量最小时的阀盘锥角及最优的工作冲次,为往复泵的吸入特性研究提供了参考依据。

### 论文目录

- 引言

- 1 阀盘的运动分析

- 1.1 阀盘的运动特性分析

- 1.2 阀盘滞后现象

- 2 基于动网格技术的仿真实验

- 2.1 计算模型结构参数和几何变量

- 2.2 流道模型的建立及网格划分

- 2.3 模拟实验

- 3 实验结果分析

- 3.1 锥角和冲次对水头损失的影响

- 3.2 空化现象的研究及优化

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 马良丰,冯进,刘宇,魏俊,刘倩倩

关键词: 往复泵,水头损失,空化,魏斯特法尔现象,动网格技术,优化

来源: 液压与气动 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 长江大学机械工程学院

分类号: TE93

页码: 132-137

总页数: 6

文件大小: 1184K

下载量: 110

### 相关论文文献

- [1].国际标准对国内往复泵生产的启示——GB/T 34391-2017《石油、石化和天然气工业用往复泵》标准解读[J]. 流体机械 2020(03)

- [2].HKZ110/130-26/0.4型船用往复泵概述及常见故障处理方法[J]. 科技风 2018(29)

- [3].立式三缸双作用往复泵曲轴结构设计及优化[J]. 煤矿机械 2017(04)

- [4].双作用往复泵的扰力分析[J]. 山东理工大学学报(自然科学版) 2015(06)

- [5].电动往复泵液力端常见故障原因及排除[J]. 石油和化工设备 2011(08)

- [6].高压往复泵填料泄漏分析及改造[J]. 流体机械 2008(01)

- [7].往复泵的技术特点及应用现状[J]. 化工时刊 2019(05)

- [8].海洋平台高压往复泵调试环节的问题和优化[J]. 化工管理 2017(32)

- [9].双直线电机往复泵恒流控制的研究[J]. 企业技术开发 2012(23)

- [10].一种往复泵故障诊断的智能方法[J]. 齐齐哈尔大学学报(自然科学版) 2010(03)

- [11].往复泵吸入特性的流体力学数值模拟[J]. 农业工程学报 2010(S2)

- [12].机械阻抗法在往复泵基础振动中的应用[J]. 新技术新工艺 2008(12)

- [13].电潜式往复泵系统的井筒温度分布计算[J]. 石油地质与工程 2008(03)

- [14].往复泵机械系统动力学仿真研究[J]. 有色设备 2019(01)

- [15].高压往复泵密封面泄漏分析及应对措施[J]. 设备管理与维修 2019(09)

- [16].机动往复泵综合性能自动测试系统的设计和实现[J]. 科技信息 2011(21)

- [17].往复泵传动销故障分析及改进研究[J]. 现代商贸工业 2010(13)

- [18].油压驱动海水往复泵的流量脉动及其控制[J]. 液压与气动 2010(09)

- [19].高压往复泵缸体系统接触问题数值模拟[J]. 重庆大学学报 2009(01)

- [20].单作用直线电机三缸往复泵运动特性研究[J]. 西南石油大学学报(自然科学版) 2009(05)

- [21].立式三缸双作用往复泵流体噪声的仿真计算与分析[J]. 流体机械 2015(12)

- [22].国内首次可投捞式电动潜油往复泵深抽技术成功应用[J]. 新疆石油科技 2016(03)

- [23].关于高温往复泵在加氢装置中的技术革新[J]. 山东化工 2013(08)

- [24].模糊综合评价法在往复泵安全评价中的应用[J]. 化工管理 2015(30)

- [25].高压往复泵填料泄漏原因分析及改进措施[J]. 广州化工 2013(11)

- [26].恒排量往复泵动力端运动规律的研究[J]. 西部探矿工程 2011(05)

- [27].往复泵介杆的有限元分析方法[J]. 煤矿机械 2013(04)

- [28].船用往复泵特点的理论解析[J]. 化学工程与装备 2009(12)

- [29].直驱式小型往复泵流量特性分析及优化[J]. 液压气动与密封 2019(01)

- [30].国内首次成功应用可投捞式电动潜油往复泵深抽技术[J]. 新疆石油科技 2016(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5df7f6bc42d3049bb0a779c1.html