# 矿渣微粉论文_张洁,张建建,孙国文,曹彤宁

导读:本文包含了矿渣微粉论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:矿渣,微粉,砂浆,活性,抗压强度,离线,抗拉强度。

### 矿渣微粉论文文献综述

张洁,张建建,孙国文,曹彤宁[1]（2019）在《矿渣微粉在水泥基材料中的作用时效及其微结构演变规律》一文中研究指出为探究矿渣在水泥基材料中作用时效及其微结构演变规律,采用宏观性能测试和微观结构分析相结合的方法,通过对比方法研究了掺入不同掺量的矿渣以及与矿渣粉粒径相近的石英粉后对复合硬化浆体的强度、物相组成以及微观形貌的影响规律。结果表明:3 d时矿渣微粉在复合浆体中仅起微集料的物理填充作用,7 d时矿渣粉的火山灰效应显现,硬化浆体密实度逐渐提高,28 d时矿渣-水泥复合组分(掺量分别为10%、20%、30%、50%)的硬化浆体强度分别为纯水泥试样的113.87%、120.94%、124.10%、115.18%;宏微观结果表明:矿渣的最佳掺量为30%且不超过该临界值时,其复合胶凝材料总的水化产物数量变化不大,此外,养护7 d和28 d时矿渣-水泥复合组分的水化产物结晶点较对比组增多且结晶体尺寸小,排列紧密,结构整体较纯水泥组分和石英粉-水泥复合组分致密。(本文来源于《石家庄铁道大学学报(自然科学版)》期刊2019年04期）

谢捷[2]（2019）在《矿渣微粉生产线除尘器超低排放改造》一文中研究指出矿渣单独粉磨已被不少水泥厂和粉磨站采用,矿渣粉磨系统废气中含有一定的水气,且矿渣微粉的粘性大、粉尘剥离性差,对它进行净化处理也比一般废气难度更大。该除尘器采用高效离线脉冲喷吹清灰技术,确保每条滤袋清灰彻底,设备阻力低,且离线清灰方式使得系统阻力稳定,在一定程度上缓解了矿渣粉磨系统高阻力的矛盾,实现了除尘器高效低阻、稳定运行,在相当长的时间内能满足不断提高的环保新标准的要求,实现矿粉生产线的超低排放。(本文来源于《中国水泥》期刊2019年10期）

赵玉静,秦廉[3]（2019）在《宝钢Ⅰ级粉煤灰和超细矿渣微粉制备套筒灌浆料的性能及应用研究》一文中研究指出套筒灌浆料作为应用于钢筋套筒连接的结构材料,要求其具有早强、高强和高流动性的特点。本文采用宝钢Ⅰ级粉煤灰和超细矿渣微粉制备套筒灌浆料,研究其物理力学性能和工程应用效果。研究表明,宝钢超细矿渣微粉有利于降低套筒灌浆料的用水量,提高流动性以及3h和24h竖向膨胀率,改善粘度,能明显提高3d和28d抗压强度;利用超细矿渣微粉与粉煤灰双掺制备套筒灌浆料,Ⅰ级粉煤灰可进一步降低套筒灌浆料用水量,明显改善粘度和流动性,提高强度,且基本不影响到竖向膨胀率,从而制备出28d抗压强度超过110MPa的性能优良的套筒灌浆料,并成功应用于工程实践。(本文来源于《粉煤灰综合利用》期刊2019年04期）

王永定,温震江,杨志强,高谦[4]（2019）在《矿渣微粉细度对胶结充填体强度的影响》一文中研究指出酒钢矿渣属于酸性低活性矿渣,为了激发其潜在活性,解决其强度低的问题,采用机械活化的方式,将熙金公司生产的原状渣粉粉磨1.0 h和1.5 h,以获得不同细度的渣粉,对其进行粒度和微观分析,并在此基础上探究渣粉细度对胶结充填体强度的影响。试验表明:随着粉磨时间增加,矿渣微粉粒径迅速减小,粉磨1.5 h后的矿渣微粉平均粒径从24.31μm减小到12.26μm,降幅达到49.6%;微观分析表明,机械粉磨主要是对矿渣颗粒的粒径和表面形貌产生影响,不会改变其内部晶体结构及物相组成;胶结充填体的强度随着渣粉细度的增大而增大,粉磨1.0 h的中细渣粉3 d、7 d和28 d强度较之于原状渣粉分别提高了33.3%、30%和9.3%,粉磨1.5 h的超细渣粉3 d、7 d和28 d强度较之于原状渣粉分别提高了63%、53.6%和35.2%。(本文来源于《广西大学学报(自然科学版)》期刊2019年04期）

何惠平[5]（2019）在《大垣总承包的河北鑫达矿渣微粉项目投产》一文中研究指出本报讯（记者何惠平）大峘集团总承包的河北鑫达集团2×150万吨/年矿渣微粉A线、B线工程分别于6月16日、7月16日顺利投产。该工程项目是河北鑫达集团工业固废资源化利用的重点项目。由于项目工期紧、任务重、要求高，在建设过程中，大峘集团项目部精心(本文来源于《中国冶金报》期刊2019-07-25）

吴康,林维,徐进贤,周俊中[6]（2019）在《影响矿渣微粉优质高产的因素分析》一文中研究指出矿渣微粉是近年才兴起的一种新型建材,发展较快,同时也有不同的生产工艺,企业要根据自身的情况选择适当的工艺参数。梅宝公司在经过多年实践,不断优化工艺,立磨的风量、风速、料量和研压达到最优的匹配,推荐风量:1 000 m~3/h;风速:50～80 m/s;料量:80 t/h;研压:10 MPa。(本文来源于《梅山科技》期刊2019年02期）

沈池清[7]（2019）在《矿渣微粉对干混抹灰砂浆性能影响》一文中研究指出水泥作为一个高能耗行业,国家提倡提高水泥利用率。每年预拌砂浆生产企业都会遇到水泥价格暴涨和货源紧张问题。如何保证产品质量同时减少水泥用量,桐乡正昶建材公司研发中心进行了深人研究,在此与同行们进行探讨。预拌砂浆行业节约水泥的方法之一是建议用户少用(本文来源于《中华建筑报》期刊2019-04-09）

李茂辉,陈志杰[8]（2019）在《某低活性酸性矿渣微粉的机械力化学效应研究》一文中研究指出为减少冶炼矿渣堆存对环境的污染,提高矿渣微粉的综合利用率,实现固体废弃物的循环利用,通过微观分析、强度试验等手段对一种低活性酸性矿渣微粉展开机械力化学效应研究,探究矿渣微粉经机械粉磨后的充填体性能。试验结果表明:矿渣微粉机械粉磨30 min、60 min、90 min后,特征粒径从22.49μm分别降至18.55μm、13.80μm、10.61μm,颗粒形态由不规则多边形大颗粒转变为表面棱角不分明的卵石状小颗粒,但并未引起相态的变化;在其他条件相同的情况下,矿渣微粉粉磨时间延长,胶砂试块的抗压强度增长,粉磨60 min后对应试块的抗压强度满足矿山充填要求。可见,矿渣微粉粒度变细可显着提升矿渣微粉的活性,进而提高充填体试件的抗压强度。(本文来源于《金属矿山》期刊2019年03期）

郝常昊,田雨泽[9]（2019）在《矿渣微粉对混凝土力学性能影响试验研究》一文中研究指出本文介绍了矿渣微粉的现状,研究不同掺杂量的矿渣微粉对混凝土力学性能的影响,通过试验结果的分析,最终确定矿渣微粉的最佳掺量范围为35%～55%,研究表明将矿渣微粉掺加到混凝土中,能够显着提高其力学性能,特别是作为一种新型绿色环保产品被广泛利用,符合我国经济可持续发展政策中的"生态建材、绿色建材"的政策,对生产高品质水泥、缩减矿渣废料占地、减少环境污染有一定的指导意义。(本文来源于《城市建设理论研究(电子版)》期刊2019年06期）

孙鲁军,安强,柳华实,赵训[10]（2019）在《矿渣微粉对水泥基轻质保温材料性能的影响探究》一文中研究指出利用水泥、矿渣微粉、激发剂和聚苯颗粒等材料,制备水泥基轻质保温材料,确定了矿渣微粉的最佳掺量为30%。使用复配激发剂对矿渣微粉的活性进行激发,当复配组分含量为1.5%的氧化钙、1.5%的氢氧化钠和2%石膏时,强度最为理想,此时试样的3d和28d抗折、抗压强度依次为2.64MPa、24.24MPa、7.79MPa、60.52MPa,较空白试样对应提升36.1%、22%、20.4%、12%,并对其进行了机理分析。(本文来源于《墙材革新与建筑节能》期刊2019年02期）

### 矿渣微粉论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

矿渣单独粉磨已被不少水泥厂和粉磨站采用,矿渣粉磨系统废气中含有一定的水气,且矿渣微粉的粘性大、粉尘剥离性差,对它进行净化处理也比一般废气难度更大。该除尘器采用高效离线脉冲喷吹清灰技术,确保每条滤袋清灰彻底,设备阻力低,且离线清灰方式使得系统阻力稳定,在一定程度上缓解了矿渣粉磨系统高阻力的矛盾,实现了除尘器高效低阻、稳定运行,在相当长的时间内能满足不断提高的环保新标准的要求,实现矿粉生产线的超低排放。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 矿渣微粉论文参考文献

[1].张洁,张建建,孙国文,曹彤宁.矿渣微粉在水泥基材料中的作用时效及其微结构演变规律[J].石家庄铁道大学学报(自然科学版).2019

[2].谢捷.矿渣微粉生产线除尘器超低排放改造[J].中国水泥.2019

[3].赵玉静,秦廉.宝钢Ⅰ级粉煤灰和超细矿渣微粉制备套筒灌浆料的性能及应用研究[J].粉煤灰综合利用.2019

[4].王永定,温震江,杨志强,高谦.矿渣微粉细度对胶结充填体强度的影响[J].广西大学学报(自然科学版).2019

[5].何惠平.大垣总承包的河北鑫达矿渣微粉项目投产[N].中国冶金报.2019

[6].吴康,林维,徐进贤,周俊中.影响矿渣微粉优质高产的因素分析[J].梅山科技.2019

[7].沈池清.矿渣微粉对干混抹灰砂浆性能影响[N].中华建筑报.2019

[8].李茂辉,陈志杰.某低活性酸性矿渣微粉的机械力化学效应研究[J].金属矿山.2019

[9].郝常昊,田雨泽.矿渣微粉对混凝土力学性能影响试验研究[J].城市建设理论研究(电子版).2019

[10].孙鲁军,安强,柳华实,赵训.矿渣微粉对水泥基轻质保温材料性能的影响探究[J].墙材革新与建筑节能.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5e15fee654d1e6761b443f68.html