# 用于套筒出浆孔管道钻芯成孔的超长小直径空心圆柱形钻头论文和设计-李向民

### 全文摘要

本实用新型涉及一种用于套筒出浆孔管道钻芯成孔的超长小直径空心圆柱形钻头，其整体为一空心的圆管结构，圆管的外径为10‑13mm，圆管的管壁厚度不超过1.3mm；沿圆管走向，该钻头分为依次连接的第一段和第二段，第一段为适宜于连接手电钻夹头的夹持段，第二段为有效工作段，第二段远离第一段的端头位的圆管内外表面为金刚石砂钎焊表层；第一段的长度不小于30mm，第二段的长度不小于150mm。该钻头与手电钻配合使用可对工程中常见长度的套筒出浆孔管道进行钻芯成孔。由于设置了镶嵌金刚石砂段，成孔时可采用干打工艺，不需淋水；也不会将孔道内的灌浆料杂质带入灌浆缺陷内部，方便后续用内窥镜准确测量灌浆缺陷深度。

### 主设计要求

1.一种用于套筒出浆孔管道钻芯成孔的超长小直径空心圆柱形钻头，其特征在于，其整体为一空心的圆管结构，所述圆管的外径为10-13mm，所述圆管的管壁厚度不超过1.3mm；沿圆管走向，该钻头分为依次连接的第一段和第二段，所述第一段为适宜于连接手电钻夹头的夹持段，所述第二段为有效工作段，所述第二段远离第一段的端头位的圆管内外表面为金刚石砂钎焊表层；所述第一段的长度不小于30mm，所述第二段的长度不小于150mm。

### 设计方案

1.一种用于套筒出浆孔管道钻芯成孔的超长小直径空心圆柱形钻头，其特征在于，其整体为一空心的圆管结构，所述圆管的外径为10-13mm，所述圆管的管壁厚度不超过1.3mm；沿圆管走向，该钻头分为依次连接的第一段和第二段，所述第一段为适宜于连接手电钻夹头的夹持段，所述第二段为有效工作段，所述第二段远离第一段的端头位的圆管内外表面为金刚石砂钎焊表层；所述第一段的长度不小于30mm，所述第二段的长度不小于150mm。

2.根据权利要求1所述用于套筒出浆孔管道钻芯成孔的超长小直径空心圆柱形钻头，其特征在于，所述圆管为实心管坯穿孔成型件。

3.根据权利要求1所述用于套筒出浆孔管道钻芯成孔的超长小直径空心圆柱形钻头，其特征在于，所述圆管为碳素结构钢件、合金结构钢件或不锈钢件。

4.根据权利要求2所述用于套筒出浆孔管道钻芯成孔的超长小直径空心圆柱形钻头，其特征在于，所述实心管坯为冷轧件或冷拔件。

5.根据权利要求1所述用于套筒出浆孔管道钻芯成孔的超长小直径空心圆柱形钻头，其特征在于，所述第二段的金刚石砂钎焊表层的长度不小于10mm。

6.根据权利要求1所述用于套筒出浆孔管道钻芯成孔的超长小直径空心圆柱形钻头，其特征在于，所述圆管的外径为11mm，所述圆管的管壁厚度为1.1mm。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及套筒灌浆饱满度检测技术领域，具体地说涉及一种用于套筒出浆孔管道钻芯成孔的超长小直径空心圆柱形钻头。

背景技术

近年来，装配整体式混凝土结构在我国得到了大力发展，该结构型式的竖向构件大多采用套筒灌浆连接。套筒灌浆连接一般采用分仓连通腔灌浆，由于灌浆持压不充分、灌浆口封堵不及时、连通腔漏浆等原因，导致套筒内浆体回流，从而导致套筒灌浆不饱满的现象，在实际工程中时有发生。当工程已经完工时，套筒内部及套筒出浆孔管道内残留的浆体已经凝固硬化，再去检测因套筒内浆体回流导致的不饱满程度，难度比较大。目前，可用的方法主要有X射线法，但X射线穿透厚度有限，对成像结果的识别要求也很高，且具有一定的辐射，因此，应用范围有限。

另外一方面，也有在套筒出浆孔管道钻一个通孔，然后将内窥镜带测距功能的探头伸进去量测灌浆缺陷的深度；技术方案上，其使用实心螺旋式钻头，这种钻头虽然很容易在套筒出浆孔管道成孔，但该种钻头在钻到套筒内钢筋位置时，很容易将灌浆料杂质带入灌浆缺陷内部，从而影响后续内窥镜对灌浆缺陷实际深度的量测。

其次，钻头的长度很难实现与套筒出浆孔管道长度的匹配。以预制剪力墙构件为例，对于套筒居中布置形式，套筒出浆孔管道长度接近90mm，对于套筒梅花型布置形式，近端套筒出浆孔管道长度接近40mm，远端套筒出浆孔管道长度接近140mm。

即，现有的圆柱形钻头结构很难满足套筒灌浆饱满度检测的需求。

实用新型内容

本实用新型所要解决的技术问题在于提供一种能够适应各种长度的套筒出浆孔管道的用于套筒出浆孔管道钻芯成孔的超长小直径空心圆柱形钻头结构。

其所要解决的技术问题可以通过以下技术方案来实施。

一种用于套筒出浆孔管道钻芯成孔的超长小直径空心圆柱形钻头，其特点为，其整体为一空心的圆管结构，所述圆管的外径为10-13mm，所述圆管的管壁厚度不超过1.3mm；沿圆管走向，该钻头分为依次连接的第一段和第二段，所述第一段为适宜于连接手电钻夹头的夹持段，所述第二段为有效工作段，所述第二段远离第一段的端头位的圆管内外表面为金刚石砂钎焊表层；所述第一段的长度不小于30mm，所述第二段的长度不小于150mm。

作为本实用新型的优选实施例之一，所述圆管为实心管坯穿孔成型件。

也作为本实用新型的优选实施例，所述圆管为碳素结构钢件、合金结构钢件或不锈钢件。

作为本实用新型更优选的实施例之一，所述实心管坯为冷轧件或冷拔件。

作为本技术方案的更进一步改进，所述第二段的金刚石砂钎焊表层的长度不小于10mm。

作为本实用新型的另一优选实施例，所述圆管的外径为11mm，所述圆管的管壁厚度为1.1mm。

采用上述技术方案的超长小直径空心圆柱形钻头，具有如下有益效果：该钻头与手电钻配合使用(通过手电钻夹头夹住钻头的夹持段)，可对工程中常见的各种长度的套筒出浆孔管道进行钻芯成孔。而由于设置了镶嵌金刚石砂段，成孔时可采用干打工艺，不需淋水；更由于是空心钻头，因此使用时不会将孔道内的灌浆料杂质带入灌浆缺陷内部，方便后续用内窥镜准确测量灌浆缺陷深度。使用该种空心圆柱形钻头，可以将芯样留在空心圆柱内，不会导致灌浆料杂质落入灌浆缺陷内部，通过该钻头可以比较容易地在套筒出浆孔管道成孔，方便后续通过内窥镜观测套筒灌浆饱满程度。

附图说明

下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作一详细说明。

图1为成型本实用新型所述空心圆柱形钻头的实心管坯示意图；其中图1a为正视图，图1b为侧视图；

图2为穿孔成型后的空心圆柱形钻头的示意图；其中图2a为正视图，图2b为侧视图；

图3为本实用新型空心圆柱形钻头的基本组成示意图；其中图3a为正视图，图3b为侧视图；

图中：1——实心管坯；2——空心圆柱形钻头；21——有效工作段；22——夹持段；23——镶嵌金刚石砂段。

具体实施方式

为了实现对各种长度的套筒出浆孔管道钻芯成孔，以方便后续用内窥镜观测套筒内部是否存在灌浆不饱满情况，本实用新型提供了一种超长小直径空心圆柱形钻头。

下面将根据附图1至图3，给出本实用新型的较佳实施例，并予以详细描述，以便能更好地理解本实用新型的功能、特点。

请参阅图1至图3，本实用新型提供了一种用于套筒出浆孔管道钻芯成孔的超长小直径空心圆柱形钻头，其中，空心圆柱形钻头2是由图1中的实心管坯1经穿孔后轧制而成的，具体步骤如下：

a.将实心管坯截成所需长度，并在管坯穿孔端端面定心；

b.通过穿孔机穿孔，在管坯内部形成空腔；

c.经均整机均整壁厚，经定径机定径，达到规格要求。

其中，实心管坯1可以为优质碳素结构钢、合金结构钢或不锈钢等材料。本实施例采用不锈钢件。

轧制工艺应采用冷轧、冷拔或者两者结合的方法。本实施例采用冷轧工艺成型。

达到规格要求的超长小直径空心圆柱形钻头2的外径不超过13mm、不低于10mm，壁厚不超过1.3mm。本实施例中，外径为11mm，壁厚为1.1mm。

达到规格要求的超长小直径空心圆柱形钻头2的有效工作段21长度不低于150mm，夹持段22长度不低于30mm，通过手电钻夹头对夹持段22的夹持以实现两者的配合使用。本实施例中，有效工作段21长度为150mm，夹持段22长度为30mm。

达到规格要求的超长小直径空心圆柱形钻头2的有效工作段21的起始端不低于10mm范围内，在钻头的内外表面通过钎焊工艺镶嵌金刚石砂，形成镶嵌金刚石砂段23。本实施例中，镶嵌金刚石砂段23长度为12mm。

以上结合附图中的实施例对本实用新型的具体结构进行了详细说明，本领域中普通技术人员可根据上述说明对本实用新型做出种种变化例。因而，实施例中的某些细节不应构成对本实用新型的限定，本实用新型将以所附权利要求书界定的范围作为本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920060733.2

申请日:2019-01-14

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:31(上海)

授权编号:CN209491368U

授权时间:20191015

主分类号:B23B 51/04

专利分类号:B23B51/04

范畴分类:26E;

申请人:上海市建筑科学研究院;上海建科工程改造技术有限公司

第一申请人:上海市建筑科学研究院

申请人地址:200032 上海市徐汇区宛平南路75号一楼

发明人:李向民;刘辉;高润东;张富文;王卓琳;许清风

第一发明人:李向民

当前权利人:上海市建筑科学研究院;上海建科工程改造技术有限公司

代理人:竺路玲

代理机构:31272

代理机构编号:上海申新律师事务所

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5e1d30c0c7edab37f56466cb.html