# 一种医疗器械或餐具用消毒灭菌网篮论文和设计-李少士

### 全文摘要

本实用新型公开了一种医疗器械或餐具用消毒灭菌网篮，包括网篮主体和顶盖，所述网篮主体包括两个对称设置的侧边组件，两个所述侧边组件上均焊接有底网组件，所述网篮主体的内侧壁上对称焊接有两个固定杆，所述网篮主体的内侧壁上还对称设有两个提手结构，所述顶盖包括一个顶盖侧边。本实用新型借助固定杆和限位杆，两者相配合，将顶盖限位固定在网篮主体内，有效的解决了传统消毒灭菌网篮存在的移动过程中因晃动而导致网篮内放置的医疗器械或餐具从网篮内脱离，摔落到地面上并损坏的问题，并且由于使得本消毒灭菌网篮能够在消毒柜内堆积存放，从显著的提高了医疗器械或餐具消毒灭菌的效率。

### 主设计要求

1.一种医疗器械或餐具用消毒灭菌网篮，包括网篮主体（1）和顶盖（6），其特征在于，所述网篮主体（1）包括两个对称设置的侧边组件，两个所述侧边组件上均焊接有底网组件（2），所述网篮主体（1）的内侧壁上对称焊接有两个固定杆（3），所述网篮主体（1）的内侧壁上还对称设有两个提手结构，所述顶盖（6）包括一个顶盖侧边，所述顶盖侧边的一侧壁上焊接有顶盖网组件（7），所述顶盖网组件（7）远离顶盖（6）的一侧壁上焊接有两个U形杆（8），所述顶盖网组件（7）上设有卡扣装置，所述顶盖（6）卡合在网篮主体（1）的一端内。

### 设计方案

1.一种医疗器械或餐具用消毒灭菌网篮，包括网篮主体（1）和顶盖（6），其特征在于，所述网篮主体（1）包括两个对称设置的侧边组件，两个所述侧边组件上均焊接有底网组件（2），所述网篮主体（1）的内侧壁上对称焊接有两个固定杆（3），所述网篮主体（1）的内侧壁上还对称设有两个提手结构，所述顶盖（6）包括一个顶盖侧边，所述顶盖侧边的一侧壁上焊接有顶盖网组件（7），所述顶盖网组件（7）远离顶盖（6）的一侧壁上焊接有两个U形杆（8），所述顶盖网组件（7）上设有卡扣装置，所述顶盖（6）卡合在网篮主体（1）的一端内。

2.根据权利要求1所述的一种医疗器械或餐具用消毒灭菌网篮，其特征在于,所述卡扣装置包括贴合顶盖网组件（7）呈上下设置的固定板（9）和垫板（12），所述固定板（9）的上端面上转动连接有贯穿固定板（9）和垫板（12）的旋转头（10），所述旋转头（10）贯穿垫板（12）的一端通过平圆头螺钉（15）安装有卡片（14），所述卡片（14）和垫板（12）之间转动连接，所述旋转头（10）上转动连接有把手（11）。

3.根据权利要求2所述的一种医疗器械或餐具用消毒灭菌网篮，其特征在于，所述旋转头（10）和固定板（9）之间转动连接有平垫（13）。

4.根据权利要求1所述的一种医疗器械或餐具用消毒灭菌网篮，其特征在于，所述提手结构包括两个对称设置的限位杆（4），两个所述限位杆（4）均焊接在网篮主体（1）的内侧壁上，两个所述限位杆（4）和网篮主体（1）之间均构成通孔，所述通孔内滑动连接有提手（5），所述提手（5）的两端呈90°向内弯折起来。

5.根据权利要求1所述的一种医疗器械或餐具用消毒灭菌网篮，其特征在于，所述侧边组件和底网组件（2）之间采取氩焊的方式焊接在一起。

6.根据权利要求1所述的一种医疗器械或餐具用消毒灭菌网篮，其特征在于，所述顶盖侧边和顶盖网组件（7）之间的碰焊口采用填料氩焊，同时打磨光滑。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及消毒灭菌网篮技术领域，尤其涉及一种医疗器械或餐具用消毒灭菌网篮。

背景技术

医疗器械或餐具作为一种能够重复使用的器具，在每次使用过之后，需要对其进行消毒灭菌处理，才能再次使用。现阶段对医疗器械或餐具的消毒灭菌通常是借助消毒柜来进行的，为了方便操作和提高工作效率，通常是借助消毒灭菌网篮，将医疗器械或餐具一批批的放置到消毒柜中进行消毒灭菌。

现有的消毒灭菌网篮为普通的金属网篮，因此在将医疗器械或餐具运送到消毒柜的过程中，很容易因晃动而导致网篮内的医疗器械或餐具摔落到地面上并损坏，并且，现有的消毒灭菌网篮无法堆积起来，因此对医疗器械或餐具消毒灭菌的工作效率低下。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，如：现有的消毒灭菌网篮为普通的金属网篮，因此在将医疗器械或餐具运送到消毒柜的过程中，很容易因晃动而导致网篮内的医疗器械或餐具摔落到地面上并损坏，并且，现有的消毒灭菌网篮无法堆积起来，因此对医疗器械或餐具消毒灭菌的工作效率低下。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

一种医疗器械或餐具用消毒灭菌网篮，包括网篮主体和顶盖，所述网篮主体包括两个对称设置的侧边组件，两个所述侧边组件上均焊接有底网组件，所述网篮主体的内侧壁上对称焊接有两个固定杆，所述网篮主体的内侧壁上还对称设有两个提手结构，所述顶盖包括一个顶盖侧边，所述顶盖侧边的一侧壁上焊接有顶盖网组件，所述顶盖网组件远离顶盖的一侧壁上焊接有两个U形杆，所述顶盖网组件上设有卡扣装置，所述顶盖卡合在网篮主体的一端内。

优选的，所述卡扣装置包括贴合顶盖网组件呈上下设置的固定板和垫板，所述固定板的上端面上转动连接有贯穿固定板和垫板的旋转头，所述旋转头贯穿垫板的一端通过平圆头螺钉安装有卡片，所述卡片和垫板之间转动连接，所述旋转头上转动连接有把手。

优选的，所述旋转头和固定板之间转动连接有平垫。

优选的，所述提手结构包括两个对称设置的限位杆，两个所述限位杆均焊接在网篮主体的内侧壁上，两个所述限位杆和网篮主体之间均构成通孔，所述通孔内滑动连接有提手，所述提手的两端呈°向内弯折起来。

优选的，所述侧边组件和底网组件之间采取氩焊的方式焊接在一起。

优选的，所述顶盖侧边和顶盖网组件之间的碰焊口采用填料氩焊，同时打磨光滑。

本实用新型中，本实用新型的有益效果是：

1、通过两个固定杆，分别作用于U形杆和卡片，从而对顶盖起到上限位作用，而网篮主体内侧壁上的限位杆的弯曲部分，又对顶盖的顶盖侧边部分起到下限位作用，两者相配合，从而将顶盖限位固定在网篮主体内，防止消毒灭菌网篮在移动过程中因晃动而导致网篮内放置的医疗器械或餐具从网篮内脱离的情况出现，有效的解决了传统消毒灭菌网篮存在的移动过程中因晃动而导致网篮内放置的医疗器械或餐具从网篮内脱离，摔落到地面上并损坏的问题。

2、仅需通过把手拧转旋转头，即可带动卡片转动，从而实现顶盖的安装和取出，操作简单，方便实用。

3、将消毒灭菌网篮置于消毒柜柜体内后，提手在重力作用下，处于网篮主体内，不占用外部空间，从而使得本消毒灭菌网篮能够在消毒柜内堆积存放，并且不需要担心位于堆积在上方的消毒灭菌网篮挤压位于下方的消毒灭菌网篮内放置的医疗器械或餐具的问题，提高了医疗器械或餐具消毒灭菌的效率。

4、侧边组件和底网组件之间采取氩焊的方式焊接在一起，并打磨光滑，在氩气环境的保护下，隔绝空气中氧气、氮气、氢气等对电弧和熔池产生的不良影响，减少合金元素的的烧损，以得到致密、无飞溅、高质量的焊接接头，并且焊件的应力、变形、裂纹倾向小，顶盖侧边和顶盖网组件之间的碰焊口采用填料氩焊，焊接过程中无废料产生，无需清理焊渣，因为顶盖需要经常拆装，也就是经常和操作人员手部接触，为了防止操作人员的手臂被焊接接头扎伤，所以需要对焊接接头做打磨处理。

附图说明

图1为本实用新型提出的一种医疗器械或餐具用消毒灭菌网篮的正面结构示意图；

图2为本实用新型提出的一种医疗器械或餐具用消毒灭菌网篮的网篮主体结构示意图；

图3为本实用新型提出的一种医疗器械或餐具用消毒灭菌网篮的顶盖结构示意图；

图4为本实用新型提出的一种医疗器械或餐具用消毒灭菌网篮的顶盖结构背面示意图；

图5为本实用新型提出的一种医疗器械或餐具用消毒灭菌网篮的顶盖结构侧面示意图。

图中：1网篮主体、2底网组件、3固定杆、4限位杆、5提手、6顶盖、7顶盖网组件、8U形杆、9固定板、10旋转头、11把手、12垫板、13平垫、14卡片、15平圆头螺钉。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、 “外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

参照图1-5，一种医疗器械或餐具用消毒灭菌网篮，包括网篮主体1和顶盖6，网篮主体1包括两个对称设置的侧边组件，两个侧边组件上均焊接有底网组件2，因为要在侧边组件上安装底网组件2，而且侧边组件和底网组件2之间有多个接触点，为了防止底网组件2在使用过程中脱落，所以需要通过焊接的方式来将底网组件2安装固定到侧边组件上，相比其他固定连接的方式，焊接的固定效果更好，使用寿命更长，而且节省金属材料。

侧边组件和底网组件2之间采取氩焊的方式焊接在一起，在氩气环境的保护下，隔绝空气中氧气、氮气、氢气等对电弧和熔池产生的不良影响，减少合金元素的的烧损，以得到致密、无飞溅、高质量的焊接接头，并且焊件的应力、变形、裂纹倾向小，网篮主体1的内侧壁上对称焊接有两个固定杆3，网篮主体1的内侧壁上还对称设有两个提手结构，提手结构包括两个对称设置的限位杆4。

两个限位杆4均焊接在网篮主体1的内侧壁上，两个限位杆4和网篮主体1之间均构成通孔，通孔内滑动连接有提手5，提手5的两端呈90°向内弯折起来，提手5能够沿限位杆4与网篮主体1之间构成的通孔上下滑动，又因为提手5的两端向内呈90°弯折，因此限位杆4能够对提手5起到限位作用，提手5无法从通孔内脱离，将消毒灭菌网篮置于消毒柜柜体内后，提手5在重力作用下，处于网篮主体1内，不占用外部空间，从而使得本消毒灭菌网篮能够在消毒柜内堆积存放，并且不需要担心位于堆积在上方的消毒灭菌网篮挤压位于下方的消毒灭菌网篮内放置的医疗器械或餐具的问题，提高了医疗器械或餐具消毒灭菌的效率。

需要移动网篮主体1时，仅需拉动提手5，提手5沿通孔向上滑动，直至提手5的弯折部分抵住限位杆4，即可通过提手5将网篮主体1移动到各处，顶盖6包括一个顶盖侧边，顶盖侧边的一侧壁上焊接有顶盖网组件7，顶盖侧边和顶盖网组件7之间的碰焊口采用填料氩焊，同时打磨光滑，使用氩焊的方式对顶盖侧边和顶盖网组件7之间的碰焊口进行填料焊接，焊接过程中无废料产生，无需清理焊渣。

因为顶盖6需要经常拆装，也就是经常和操作人员手部接触，为了防止操作人员的手臂被焊接接头扎伤，所以需要对焊接接头做打磨处理，顶盖网组件7远离顶盖6的一侧壁上焊接有两个U形杆8，顶盖网组件7上设有卡扣装置，卡扣装置包括贴合顶盖网组件7呈上下设置的固定板9和垫板12，固定板9的上端面上转动连接有贯穿固定板9和垫板12的旋转头10，旋转头10贯穿垫板12的一端通过平圆头螺钉15安装有卡片14。

卡片14和垫板12之间转动连接，旋转头10上转动连接有把手11，通过固定板9和卡片14，将顶盖网组件7卡持在中间，从而将卡扣装置固定到顶盖网组件7上，旋转头10和固定板9之间转动连接有平垫13，平垫13的两侧壁均是光滑的，平垫13能够防止频繁转动旋转头10时，因旋转头10直接与固定板9接触而导致固定板9被刮花，并能有效的降低旋转头10转动时所受的摩擦阻力，使得通过把手11转动旋转头10时，更为方便、省力。

顶盖6卡合在网篮主体1的一端内，安装顶盖6时，先将顶盖6底侧壁上焊接的U形杆8的弯曲部分，顶在底网组件2上，并将U形杆8卡持在固定杆3的下方，接着将顶盖6扣合在网篮主体1上，借助限位杆4的弯曲部分，将顶盖6撑起，然后通过把手11拧动旋转头10，旋转头10带动卡片14转动，直至卡片14旋转至固定杆3的下方。

通过两个固定杆3，分别作用于U形杆8和卡片14，从而对顶盖6起到上限位作用，而网篮主体1内侧壁上的限位杆4的弯曲部分，又对顶盖6的顶盖侧边部分起到下限位作用，两者相配合，从而将顶盖6限位固定在网篮主体1内，有效的解决了传统消毒灭菌网篮存在的移动过程中因晃动而导致网篮内放置的医疗器械或餐具从网篮内脱离，摔落到地面上并损坏的问题，完成顶盖6的安装，取出顶盖6时，仅需通过把手11拧转旋转头10，带动卡片14旋转直至从固定杆3下方旋出即可，操作简单方便。

本实用新型中，使用者使用该装置时，通过把手11拧转旋转头10，旋转头10转动并带动借助平圆头螺钉15安装在旋转头10底端的卡片14旋转，将卡片14从固定杆3的下方旋出，将顶盖6从网篮主体1上取下，然后把需要消毒灭菌的医疗器械或餐具放置到网篮主体1内，接着将顶盖6底侧壁上焊接的U形杆8的弯曲部分，顶在底网组件2上，并将U形杆8卡持在固定杆3的下方，随后把顶盖6扣合在网篮主体1上；

通过把手11拧转旋转头10，旋转头10转动并带动卡片14旋转，直至卡片14转至固定杆3的正下方，最后拉动提手5，提手5沿限位杆4与网篮主体1之间构成的通孔向上滑动，从网篮主体1内伸出，直至提手5的弯折部分卡持在限位杆4底侧壁上，即可通过提手5将本消毒灭菌网篮提起运送到消毒柜中进行消毒，借助固定杆3和限位杆4，两者相配合，从而将顶盖6限位固定在网篮主体1内，使用起来非常方便，有效的解决了传统消毒灭菌网篮存在的移动过程中因晃动而导致网篮内放置的医疗器械或餐具从网篮内脱离，摔落到地面上并损坏的问题；

提手5在重力作用下，处于网篮主体1内，不占用外部空间，从而使得本消毒灭菌网篮能够在消毒柜内堆积存放，并且不需要担心位于堆积在上方的消毒灭菌网篮挤压位于下方的消毒灭菌网篮内放置的医疗器械或餐具的问题，提高了医疗器械或餐具消毒灭菌的效率。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920105173.8

申请日:2019-01-22

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209480309U

授权时间:20191011

主分类号:B65D 43/02

专利分类号:B65D43/02;B65D6/08;B65D6/32

范畴分类:34B;

申请人:中山市朝逸实业有限公司

第一申请人:中山市朝逸实业有限公司

申请人地址:528455 广东省中山市南区树涌圣都路10号之一

发明人:李少士

第一发明人:李少士

当前权利人:中山市朝逸实业有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5e1e87c8e38a7c1a76c4943c.html