# 水工模型试验论文_赵德亮

导读:本文包含了水工模型试验论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:水工,模型,溢流坝,优化设计,河工,堡子,尾矿。

### 水工模型试验论文文献综述

赵德亮[1]（2019）在《勿甫引水枢纽中引水弯道水工模型试验分析》一文中研究指出勿甫引水枢纽是叶尔羌河下游灌区的重要控制性水利枢纽工程,工程主要承担着下游补充引水和补充蓄水的任务。依据安全鉴定结论应进行除险加固,本次试验,根据相似原理,对引水弯道进行分析,观测引水弯道的拉沙效果,验证其过流能力,最终论证人工弯道设计布置的合理性,为枢纽后期设计提供合理的科学依据。(本文来源于《山西水利科技》期刊2019年04期）

潘淼[2]（2019）在《赵家堡子水电站溢流坝水工模型试验与优化》一文中研究指出泄水建筑的合理性关乎到水电站及其整个工程的安全性、经济性及风险性,其优化设计具有重要意义。文章利用模型试验对赵家堡子水电站溢流坝设计进行了研究,优化后的方案较原方案在水流流态和水舌形态明显改善,负压区域明显变小,优化效果明显。(本文来源于《东北水利水电》期刊2019年10期）

杜振斐,武伟伟,吴永刚[3]（2019）在《某大型尾矿库排洪系统水工模型试验研究》一文中研究指出为保证排洪系统安全、可靠运行,本文通过制作尾矿库排洪系统水工模型,模拟1~#～3~#排水竖井逐级运行方式下,排水竖井的溢流特性及其他工程水力学问题,研究排洪系统在最不利运行工况下主、支洞交汇区泄洪隧洞内流态、壅高及压力分布规律,检验库内排洪系统和库外主泄洪隧洞是否存在空化、气蚀等现象,校核各泄洪系统的泄流能力,可为尾矿库或类似工程设计和应用提供参考。(本文来源于《有色金属(矿山部分)》期刊2019年05期）

冯济慈[4]（2019）在《关于引水式电站首部枢纽水工模型试验结果分析评价》一文中研究指出本文介绍了以新疆新能大山口二级水电站首部枢纽水工模型试验为基础,通过水工模型试验,验证、优化泄洪建筑物的布置,着重对原方案建筑物在不同洪水流量下的泄流能力,和泄流出口的消能防冲效果等做出评价,提出优化调度运行方式。(本文来源于《价值工程》期刊2019年25期）

王扬,麦栋玲,唐造造[5]（2019）在《石榴岗水闸重建工程水工整体模型试验研究》一文中研究指出通过建立广州市石榴岗水闸重建工程水工整体模型,研究分析了水闸的泄流能力、闸址附近流态、流速分布、船闸上、下游引航道口门区的流态及流速分布,提出了推荐清淤方案,试验成果可供工程设计和水闸运行管理部门参考。(本文来源于《中国水运》期刊2019年08期）

胡剑涛[6]（2019）在《引洮一期工程干渠倒虹吸、桥涵等典型建筑物过流能力水工模型试验初探》一文中研究指出本文通过水工模型试验,对甘肃省引洮一期工程干渠倒虹吸、桥涵等典型建筑物过流能力进行了详细的分析及研究,针对工程实际存在的问题提出了解决办法,试验成果为类似工程提供了一定的依据。(本文来源于《农业科技与信息》期刊2019年14期）

刘彧,徐红,齐莹,盛春花,宋小艳[7]（2019）在《水工与河工模型试验计量技术标准对比分析》一文中研究指出水工与河工模型试验测量结果及测量精度会对实际工程产生一定影响。文章收集研究了我国现行有效的水工与河工模型试验计量技术标准15项,对比了现有计量技术标准的类型、数量、分布现状以及计量性能等方面的技术参数。分析了我国相关计量技术标准的优势及缺失之处,提出了可能的新标准需求及研究方向,可为我国水位计(测深仪)计量技术标准"走出去"提供参考依据。(本文来源于《水利技术监督》期刊2019年04期）

黄智文[8]（2019）在《巴利尔斯水电站泄水建筑物水工模型试验与数值模拟研究》一文中研究指出针对新疆巴利尔斯水电站的水利工程,通过研究溢洪道和导流泄洪洞的各项水力特性,将物理模型试验得到的参数用于验证数值模拟模型部分规律的一致性,并利用数值分析部分物理模型试验由于条件限制无法完成或完成难度较大的水力特性,最终得到泄水建筑物布置的合理性和安全性,并对实际工程有一定的指导作用。主要成果如下:1.溢洪道和导流泄洪洞模型设计合理。溢洪道模型在校核洪水位876.86m试验下泄流量较设计计算下泄流量小37.82m3/s,约小4.60%,说明由迷宫堰控制过流的溢洪道过流能力基本满足设计要求。导流泄洪洞模型在校核洪水位876.86m试验下泄流量较设计计算下泄流量大67.03m3/s,约大10.83%,说明导流泄洪洞的过流能力满足设计要求。溢洪道设计洪水位875.34m和校核洪水位876.86m下按迷宫堰前缘展开的折线溢水宽度167.236m计算的的流量系数分别为0.261和0.220,按迷宫堰前进口的过水宽度为56.00m计算的流量系数分别为0.839和0.708。导流泄洪洞设计洪水位875.34m和校核洪水位876.86m流量系数均为0.797。2.优化设计方案后溢洪道引渠段、迷宫堰控制段和一级陡坡段、二级陡坡段、挑坎段水流流态均良好,除一级等宽陡坡0+021.600~0+024.000断面之间边墙高度不足外,其他各段边墙高度均满足过流要求。导流泄洪洞进水口、放水塔前压力隧洞、放水塔洞身段流态均良好,洞身段尺寸满足过流要求,明渠段、挑坎段边墙满足过流要求。3.修改方案沿程无负压出现。水流空化数大多数在0.8以上,最小值不低于0.5,所以在运行时水流对实际工程产生的空化影响可以忽略不计。流速较大,最大流速在28m/s左右,属于高速水流范畴,需控制施工不平整度,可以不设掺气坎。4.对修改方案利用Fluent软件对溢洪道水力特性进行了数值模拟研究。将水面线、流速、压强等水力参数验证数值模拟结果,利用数值模拟模拟了物理模型中未能测量或难以测量的水力参数并对比,说明了验证后的物理试验的可行性和数值模拟的准确性。(本文来源于《西安理工大学》期刊2019-06-01）

李新[9]（2019）在《水工试验用固定锥型阀模型的研制与应用》一文中研究指出固定锥型阀应用于水利工程中,其优势在于适应高水头和大流量,因而备受关注和重视。因此,论文重点介绍了该锥型阀的选型设计、模型试验及其应用,并重点对锥型阀排放阀的排放系数、空蚀、补气以及振动等问题展开探讨。(本文来源于《中小企业管理与科技(下旬刊)》期刊2019年05期）

周旭锐[10]（2019）在《新疆某水利枢纽工程泄洪闸水工模型试验研究》一文中研究指出新疆某拦河引水枢纽工程等别为Ⅰ等大(1)型,泄洪闸规模为6孔闸,每孔净宽11m,通过水工模型试验对泄洪闸泄流能力、水流流态等水力特性的综合研究,提出可通过优化泄洪闸体型及加深加长下游消力池来增大消能率。结果可为工程设计提供参考。(本文来源于《陕西水利》期刊2019年05期）

### 水工模型试验论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

泄水建筑的合理性关乎到水电站及其整个工程的安全性、经济性及风险性,其优化设计具有重要意义。文章利用模型试验对赵家堡子水电站溢流坝设计进行了研究,优化后的方案较原方案在水流流态和水舌形态明显改善,负压区域明显变小,优化效果明显。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 水工模型试验论文参考文献

[1].赵德亮.勿甫引水枢纽中引水弯道水工模型试验分析[J].山西水利科技.2019

[2].潘淼.赵家堡子水电站溢流坝水工模型试验与优化[J].东北水利水电.2019

[3].杜振斐,武伟伟,吴永刚.某大型尾矿库排洪系统水工模型试验研究[J].有色金属(矿山部分).2019

[4].冯济慈.关于引水式电站首部枢纽水工模型试验结果分析评价[J].价值工程.2019

[5].王扬,麦栋玲,唐造造.石榴岗水闸重建工程水工整体模型试验研究[J].中国水运.2019

[6].胡剑涛.引洮一期工程干渠倒虹吸、桥涵等典型建筑物过流能力水工模型试验初探[J].农业科技与信息.2019

[7].刘彧,徐红,齐莹,盛春花,宋小艳.水工与河工模型试验计量技术标准对比分析[J].水利技术监督.2019

[8].黄智文.巴利尔斯水电站泄水建筑物水工模型试验与数值模拟研究[D].西安理工大学.2019

[9].李新.水工试验用固定锥型阀模型的研制与应用[J].中小企业管理与科技(下旬刊).2019

[10].周旭锐.新疆某水利枢纽工程泄洪闸水工模型试验研究[J].陕西水利.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5e278c80cbbbec4e6f7a5dda.html