# 180万吨/年甲醇合成装置运行与优化

### 论文摘要

本文介绍了国内首套采用英国Johnson Matthey/Davy甲醇合成工艺的年产180万吨甲醇装置工艺特点,同时对装置运行过程中存在的问题进行分析并提出解决方案,实现装置高负荷运行。

### 论文目录

- 1 工艺简介

- 2 装置存在的问题及原因分析

- 2.1 甲醇合成反应器局部超温

- 2.2 粗甲醇分离器分离效率低

- 2.2.1 粗甲醇分离器内件结构不合理:

- 2.2.2 粗甲醇分离器内部结蜡:

- 3 甲醇合成系统优化措施

- 3.1 驰放气系统扩能改造

- 3.2 粗甲醇分离器内件改造

- 3.3 工艺操作调整

- 3.3.1 合成塔入口温度及汽包压力的控制

- 3.3.2 新鲜气分配比例控制

- 3.3.3 新鲜气组成的控制

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 付亮移

关键词: 甲醇合成,存在问题,优化

来源: 内蒙古石油化工 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工

单位: 神华包头煤化工有限责任公司

分类号: TQ223.121

页码: 57-60

总页数: 4

文件大小: 899K

下载量: 125

### 相关论文文献

- [1].甲醇合成装置副产低压饱和蒸汽余压利用改造[J]. 大氮肥 2020(01)

- [2].合成气成分对甲醇合成生产的影响[J]. 化工管理 2019(09)

- [3].大型甲醇合成工艺技术研究进展[J]. 化学工程与装备 2019(05)

- [4].DR1400型双层冷管甲醇塔的应用[J]. 氮肥与合成气 2017(09)

- [5].甲醇合成工艺过程研究及技术操控优化[J]. 化工设计通讯 2018(03)

- [6].甲醇合成的工艺过程分析及控制分析点优化[J]. 化工管理 2018(15)

- [7].对甲醇合成工艺现状的有关思考[J]. 当代化工研究 2018(08)

- [8].甲醇合成系统的优化运行总结[J]. 氮肥技术 2016(05)

- [9].影响甲醇合成产率的因素分析研究[J]. 化工管理 2016(32)

- [10].溴化铜一步催化氧化液相甲醇合成甲缩醛[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2016(06)

- [11].甲醇合成工艺过程与操作控制优化的分析[J]. 化工设计通讯 2017(02)

- [12].甲醇合成系统在线除蜡总结[J]. 山东工业技术 2017(09)

- [13].甲醇合成闪蒸气的回收利用[J]. 氮肥与合成气 2017(04)

- [14].浅析甲醇合成的工艺过程及操作控制优化问题[J]. 化工管理 2017(27)

- [15].甲醇合成工艺的现状及其技术特点研究[J]. 化工管理 2017(29)

- [16].对甲醇合成工艺现状的思考[J]. 化工管理 2016(22)

- [17].浅析甲醇合成方法[J]. 化工管理 2016(29)

- [18].国产甲醇催化剂在国外甲醇合成工艺上的应用[J]. 化工管理 2015(25)

- [19].甲醇合成转化率分析[J]. 天津化工 2015(05)

- [20].天然气制甲醇合成系统结蜡问题分析与在线处理方法[J]. 中国设备工程 2020(08)

- [21].甲醇合成工艺中各影响因素的分析[J]. 江西化工 2020(02)

- [22].甲醇合成的工艺过程分析及控制分析点优化[J]. 化工管理 2019(05)

- [23].甲醇合成工艺过程及优化分析[J]. 化工管理 2019(15)

- [24].甲醇合成开工喷射器振动分析及解决措施[J]. 氮肥技术 2019(05)

- [25].低压甲醇合成工艺影响因素及运行情况浅析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2018(04)

- [26].天然气制甲醇工艺流程及其控制研究[J]. 化工管理 2018(11)

- [27].甲醇合成铜基催化剂末期运行优化分析[J]. 化工设计通讯 2018(02)

- [28].甲醇合成系统节能降耗技术研究[J]. 科技创新导报 2018(21)

- [29].卡萨利甲醇合成工艺[J]. 化工设计通讯 2016(12)

- [30].焦炉煤气制甲醇合成原料气的技术分析[J]. 化工设计通讯 2017(06)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5eb3a1b445e60e4b18952dac.html