# 建筑给排水施工中的常见技术问题及处理

23071219770103xxxx

摘要：目前我国经济的快速发展，带动了建筑行业的不断发展。建筑给排水系统是现代建筑的重要组成部分，与人们生活、环境、安全紧密相关。然而建筑给排水施工中常因各种因素出现这样或那样的问题，给房屋质量带来一定安全隐患，给人们生活带来一定困扰。本文将对建筑给排水施工中常见的技术问题及处理措施予以分析。

关键词：建筑施工；给排水；问题；措施

一、建筑给排水施工中存在的问题

1、施工图纸、方案设计不科学。施工单位在具体建筑给排水施工过程中出现问题很多都是由于设计不科学导致的。在施工阶段，没有全面考虑，如没有确定阀门的具体数量，忽视泵房内的排水问题，没有认真计算管道和设备的尺寸，导致实际安装中出现问题；设计给水管段采用镀锌钢管，易出现锈蚀，使其使用寿命缩短，生活用水不能满足水质卫生标准等问题。排水立管和横支管产生的噪音会破坏居民的生活环境。

2、施工材料选择不当。材料的选定和使用的性能好坏、交付使用后的维修有決定性的关系。选定关键部位材料是选用质量有保证的产品。如：公共卫生间大便器采用蹲式大便器，可采用脚踏式延时自闭冲洗阀以避免交叉接触传播疾病。地下储水池及各区水箱各种材料的选用均要考虑防腐，爬梯及吸水喇叭扣支架采用不锈钢材料，人孔可采用玻璃钢材料，水泵吸水管可采用给水塑料管。通气管可采用加上带呼吸阀的通气管。在实际使用中，如水池、水箱内选用的材料材质不当。易出现水池水箱内管道腐蚀，影响水质。

3、排水管道易发生堵塞。室内排水管道堵塞是建筑安装工程施工中常见的一种质量通病，是管道安装与土建施工配合难以解决的老问题。在土建与安装交叉施工中，管道被堵塞的事例很多，特别是卫生间排水管口与地漏更为严重。即使管道安装后，管口用水泥砂浆封闭，还往往被人打开，作为清洗水泥及平整地面的污水排出口。有的甚至从屋面透气管口、雨水斗落入木条、碎石、垃圾、砂浆等，造成管道的堵塞。在通水试水过程中未能及时发现，投入使用后，必然出现管道堵塞，影响用户使用。

4、管道渗漏。管道渗漏问题也是给排水管道施工常见的问题，所以对管道系统严密性的严格要求贯穿于整个施工过程中。在选择管材和管件时强度不合格；管道和管件有砂眼；管道安装后被人为损坏等都会使管道发生渗漏。在施工操作时镀锌钢管的螺纹加工不合格；管道接口连接不严密。这些也会导致管道渗漏。特别是厨房和卫生间管道施工时更要注意此问题的发生。

二、建筑给排水施工中常见问题的处理措施

1、施工单位应当具备专业的施工技术，结合施工场地实际情况合理设计图纸，并在施工之前熟悉设计图纸，审核施工方案，对施工图纸进行会审，检查是否存在隐患的故障，认其测量施工放线，仔细检查井筑，施工人员要想真正确保施工质量，就必须严格控制所有工序和分项工程，合理评估各种施工因素，避免盲目性和随意性。

2、使用高质量的管道安装材料。施工单位在施工之前要统一安装材料的采购，选择合格的施工材料，施工时避免时更换材料，清除管腔内的杂物，保证管腔的畅通，按照规定选择高质量的排水配件。在进行管道安装时，勤使用油是设计要求的给排水材料，不能随便改动管道介质。为了保证施工能够利进行，要对排水管进行灌水试验，试验合格之后再进行施工。

3、管道堵塞。在管道安装前，应认真疏通管腔，清除杂物，合理按规范规定正确使用排水配件；安装管道时，应保证坡度，符合设计要求与规范规定及排水管口采用水泥砂浆封口等措施。管道特别是立管安装中断时，在管道敞开的断口用麻袋裹紧缠好，管道井内的立管安装中断时，管道井的上方应盖上厚木板，防止大块杂物进入。

4、管道渗漏。在施工时严格控制采购过程，仔细检查。对于各批次的管材、管件的使用情况做好记录，一旦发现问题及时更换。对于PPR管材安装，应对其的伸缩性采取措施进行预防，非直埋管道敷设时，应考虑解决管道热胀冷缩变形的技术措施。应尽量利用管道折角自由臂补偿管道的伸缩；当管道不能利用折角作自然补偿时，应采用其他类型补偿措施。水平干管与水平支管连接、水平干管与立管连接、立管和每层支管连接，应有管道伸缩时相互不受影响的补偿措施。布置横管或立管时应充分利用建筑空间，以“U”形管道做变形补偿。出现渗漏问题，需要寻找漏水点，找到漏水点后分析原因。然后，采取相关措施进行处理：更换不合格的管材、管件；施工操作不合格的一律返工，重新制作安装；由于热胀冷缩造成的PPR管材，截去一段管道采取上述的技术措施进行整改。厨房卫生间在安装管道时，要求管材尽量为整根给水管，最大限度的减少接头。在日常使用中热水管道容易锈蚀及产生水垢，通常采用PPR管，并且在管道外壁包裹一层保温材料，再用水泥砂浆抹平。

5、塑料管的施工。塑料管是普遍使用的给排水管道，管内由于振动、流水、气蚀等现象，导致噪音要比铸铁管高，如果住户能明显感觉到给排水管道的噪音，就破坏了安静的居住和学习环境，降低了生活质量。为减少噪音，卫生器具布置时要尽量考虑使排水立管远离卧室和客厅，管材考虑新型降噪产品。购买管材连接件应选择有生产厂家名称、品牌、规格型号的合格产品，施工过程中管外壁直接包裹一层保温隔音材料，并按规范设置管道支吊架，不同的管材有不同的支吊架间距要求，穿越洞口处处，应填充弹性材料，要恰当的设置通气系统，另外在选用配件也要考虑水的流速、减小水鉄和水跃高度、改变水的流向等措施，如果热水管在配水于管最高处及向上抬高的管段都应设自动排气网。

6、UPVC管的施工。UPVC管材用于建筑室内外排水，在我国被广泛使用。但是由于材质特点，在施工中也带来了诸多弊端。首先由于其具有柔软性，易弯曲的特点，应用中必须合理地选择支撑，要严格按规范要求管道最大支撑间距，尤其是在高层建筑中，要避免意外堵塞产生高压致使管道爆裂。在穿过楼板时，为防止楼板渗水，施工应将插铸铁管承口的型料管的外壁打毛，增加与嵌缝的填料的磨擦力和紧固力，然后再用细石混凝土补洞。其次由于UPVC管道有冷缩热胀的特性，施工中必须按设计要求的位置和数量装设伸缩节。再次由于UPVC管水阻小，在管道的抽吸作用下水封很容易被破坏，因此一般水封高度应保持在50mm--100mm之间，过浅则难以保证水封高度，使臭气外逸，过深则会水流不畅，产生沉淀以及阻塞。UPVC管外表为白色，抗冲击能力小，在交叉施工过程中，容易受到污染，因此施工过程中要对管道外壁进行保护，使用塑料布缠绕保护，待工程结束后拆去。

7、加强施工人员培训和管理。建筑给排水施工不仅要求施工人员掌握相关的理论知识，还要求他们要有大量的施工经验。因此，施工单位应优先录用专业知识过硬并且经验丰富的施工人员，不允许让没有资质的施工人员进入施工现场，施工人员必须了解各给排水配件安装的位置相互之间的间距，对于具体的施工规范，施工人员应当牢记于心。施工单位要提高施工人员的工作效率，建立完善的质量管理体系，监督施工过程，给排水施工过程中会遇到各种各样的问题，这就要求施工单位要加强对施工人员的技术培训，要有先进的施工理念和施工技术。

建筑给排水工程与人民的生活密切相关，工程施工质量直接影响到建筑物的实际使用功能，因此应结合施工现场实际情况，运用先进的技术，合理设计施工图纸和方案，按规范进行施工，对各个工序严格把关，保证施工质量，为人们提供更加舒适、卫生、安全、可靠的居住环境，实现社会持续发展。

参考文献

[1]宋伯的，建筑给排水施工设计常见问题及解决方案【J】，水利水电，2011，（1）：168-169

[2]李涛，建筑给排水施工中常见技术问题及处理【J】安徽水利水电职业技术学校学报，2012（11）

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5ef93e19d3412ef6db5277cf.html