# 一种液压机限位装置论文和设计-熊东

### 全文摘要

本实用新型公开了一种液压机限位装置，包括固定底座，固定底座内部开凿有液压机槽，液压机槽内嵌设有液压机底座，液压机底座四角通过螺栓与固定底座固定连接，本实用新型所达到的有益效果是：本实用新型通过将液压机底座嵌设在固定底座内，并用螺栓固定，具有较好的稳定性，且与支撑固定柱连接的第一限位支撑板与第二限位板套设在液压机上的液压缸与液压机限位块外部，且内部安装有的弹簧，可以充分减轻液压机工作过程中带来的震动，使其能够更精准的对需要加工的物品进行精密加工，且顶部设有的固定柱盖板可以挡住工厂屋顶落下来的灰尘，使液压机整体能够保持整洁性，本实用新型结构紧凑，固定性、防震性以及整洁性较强，具有较好的推广效果。

### 主设计要求

1.一种液压机限位装置，包括固定底座(1)，其特征在于，所述固定底座(1)内部开凿有液压机槽(2)，所述液压机槽(2)内嵌设有液压机底座(3)，所述液压机底座(3)四角通过螺栓(4)与固定底座(1)固定连接，所述液压机底座(3)上设有液压机限位块(6)，所述液压机限位块(6)位于液压机底座(3)的另一侧上方设有液压缸限位块(9)，所述固定底座(1)上四角设有支撑固定柱(5)，每个所述支撑固定柱(5)顶部之间固定连接固定柱盖板(10)底部四角，每个所述支撑固定柱(5)之间位于液压机底座(3)上且与液压机限位块(6)相平行的位置上固定连接有第一限位支撑板(7)，每个所述支撑固定柱(5)位于液压机底座(3)上且与液压缸限位块(9)相平行的位置上固定连接有第二限位支撑板(8)，所述第一限位支撑板(7)与第二限位支撑板(8)内部均开凿有连接槽(11)，所述第一限位支撑板(7)通过连接槽(11)内部套设液压机限位块(6)，所述第二限位支撑板(8)通过连接槽(11)套设液压缸限位块(9)，两个所述连接槽(11)内部四侧壁与液压机限位块(6)和液压缸限位块(9)的连接处均固定连接弹簧限位块(12)，每个所述弹簧限位块(12)内部均开凿弹簧限位槽(13)，每个所述弹簧限位槽(13)内固定连接弹簧(14)。

### 设计方案

1.一种液压机限位装置，包括固定底座(1)，其特征在于，所述固定底座(1)内部开凿有液压机槽(2)，所述液压机槽(2)内嵌设有液压机底座(3)，所述液压机底座(3)四角通过螺栓(4)与固定底座(1)固定连接，所述液压机底座(3)上设有液压机限位块(6)，所述液压机限位块(6)位于液压机底座(3)的另一侧上方设有液压缸限位块(9)，所述固定底座(1)上四角设有支撑固定柱(5)，每个所述支撑固定柱(5)顶部之间固定连接固定柱盖板(10)底部四角，每个所述支撑固定柱(5)之间位于液压机底座(3)上且与液压机限位块(6)相平行的位置上固定连接有第一限位支撑板(7)，每个所述支撑固定柱(5)位于液压机底座(3)上且与液压缸限位块(9)相平行的位置上固定连接有第二限位支撑板(8)，所述第一限位支撑板(7)与第二限位支撑板(8)内部均开凿有连接槽(11)，所述第一限位支撑板(7)通过连接槽(11)内部套设液压机限位块(6)，所述第二限位支撑板(8)通过连接槽(11)套设液压缸限位块(9)，两个所述连接槽(11)内部四侧壁与液压机限位块(6)和液压缸限位块(9)的连接处均固定连接弹簧限位块(12)，每个所述弹簧限位块(12)内部均开凿弹簧限位槽(13)，每个所述弹簧限位槽(13)内固定连接弹簧(14)。

2.根据权利要求1所述的一种液压机限位装置，其特征在于，每个所述弹簧(14)均为拉力弹簧。

3.根据权利要求1所述的一种液压机限位装置，其特征在于，所述第一限位支撑板(7)与第二限位支撑板(8)四角均开凿有连接孔，每个所述支撑固定柱(5)之间均通过连接孔固定连接第一限位支撑板(7)与第二限位支撑板(8)。

4.根据权利要求1所述的一种液压机限位装置，其特征在于，每个所述支撑固定柱(5)均与固定柱盖板(10)四角焊接连接。

5.根据权利要求1所述的一种液压机限位装置，其特征在于，每个所述支撑固定柱(5)的高度距离均大于液压机整体高度距离。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种限位装置，特别涉及一种液压机限位装置，属于液压机技术领域。

背景技术

在国内，有很多工厂都需要用到液压机，液压机是一种理由液体压力加工橡胶、木材、粉末、塑料以及金属等制品的常用机械，经常用到锻压、校直、弯曲、冲压、翻边以及粉末治金等地方，而在液压机工作的工程中会遇到因液压机的工作带来的震动，使其对制品的加工带来了不稳定性，在现有的技术中，很多工厂在使用液压机的过程中，直接把液压机放在地面上进行工作，稳定性较差，且在很多时候，灰尘很容易从液压机顶部落到工作台面上，对液压机的工作带来麻烦。

实用新型内容

本实用新型要解决的技术问题是克服现有技术的缺陷，提供了一种液压机限位装置，解决了在国内，有很多工厂都需要用到液压机，液压机是一种理由液体压力加工橡胶、木材、粉末、塑料以及金属等制品的常用机械，经常用到锻压、校直、弯曲、冲压、翻边以及粉末治金等地方，而在液压机工作的工程中会遇到因液压机的工作带来的震动，使其对制品的加工带来了不稳定性，在现有的技术中，很多工厂在使用液压机的过程中，直接把液压机放在地面上进行工作，稳定性较差，且在很多时候，灰尘很容易从液压机顶部落到工作台面上，对液压机的工作带来麻烦的问题。

为了解决上述技术问题，本实用新型提供了如下的技术方案：一种液压机限位装置，包括固定底座，所述固定底座内部开凿有液压机槽，所述液压机槽内嵌设有液压机底座，所述液压机底座四角通过螺栓与固定底座固定连接，所述液压机底座上设有液压机限位块，所述液压机限位块位于液压机底座的另一侧上方设有液压缸限位块，所述固定底座上四角设有支撑固定柱，每个所述支撑固定柱顶部之间固定连接固定柱盖板底部四角，每个所述支撑固定柱之间位于液压机底座上且与液压机限位块相平行的位置上固定连接有第一限位支撑板，每个所述支撑固定柱位于液压机底座上且与液压缸限位块相平行的位置上固定连接有第二限位支撑板，所述第一限位支撑板与第二限位支撑板内部均开凿有连接槽，所述第一限位支撑板通过连接槽内部套设液压机限位块，所述第二限位支撑板通过连接槽套设液压缸限位块，两个所述连接槽内部四侧壁与液压机限位块和液压缸限位块的连接处均固定连接弹簧限位块，每个所述弹簧限位块内部均开凿弹簧限位槽，每个所述弹簧限位槽内固定连接弹簧。

作为本实用新型的一种优选技术方案，每个所述弹簧均为拉力弹簧。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述第一限位支撑板与第二限位支撑板四角均开凿有连接孔，每个所述支撑固定柱之间均通过连接孔固定连接第一限位支撑板与第二限位支撑板。

作为本实用新型的一种优选技术方案，每个所述支撑固定柱均与固定柱盖板四角焊接连接。

作为本实用新型的一种优选技术方案，每个所述支撑固定柱的高度距离均大于液压机整体高度距离。

本实用新型所达到的有益效果是：本实用新型通过将液压机底座嵌设在固定底座内，并用螺栓固定，具有较好的稳定性，且与支撑固定柱连接的第一限位支撑板与第二限位板套设在液压机上的液压缸与液压机限位块外部，且内部安装有的弹簧，可以充分减轻液压机工作过程中带来的震动，使其能够更精准的对需要加工的物品进行精密加工，且顶部设有的固定柱盖板可以挡住工厂屋顶落下来的灰尘，使液压机整体能够保持整洁性，本实用新型结构紧凑，固定性、防震性以及整洁性较强，具有较好的推广效果。

附图说明

附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。

在附图中：

图1是本实用新型的结构示意图；

图2是本实用新型的斜视的结构示意图；

图3是本实用新型的第一限位支撑块的结构示意图。

图中：1、固定底座；2、液压机槽；3、液压机底座；4、螺栓；5、支撑固定柱；6、液压机限位块；7、第一限位支撑板；8、第二限位支撑板；9、液压缸限位块；10、固定柱盖板；11、连接槽；12、弹簧限位块；13、弹簧限位槽；14、弹簧。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明，应当理解，此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

实施例

如图1-3所示，一种液压机限位装置，包括固定底座1，固定底座1内部开凿有液压机槽2，液压机槽2内嵌设有液压机底座3，液压机底座3四角通过螺栓4与固定底座1固定连接，液压机底座3上设有液压机限位块6，液压机限位块6位于液压机底座3的另一侧上方设有液压缸限位块9，固定底座1上四角设有支撑固定柱5，每个支撑固定柱5顶部之间固定连接固定柱盖板10底部四角，每个支撑固定柱5之间位于液压机底座3上且与液压机限位块6相平行的位置上固定连接有第一限位支撑板7，每个支撑固定柱5位于液压机底座3上且与液压缸限位块9相平行的位置上固定连接有第二限位支撑板8，第一限位支撑板7与第二限位支撑板8内部均开凿有连接槽11，第一限位支撑板7通过连接槽11内部套设液压机限位块6，第二限位支撑板8通过连接槽11套设液压缸限位块9，两个连接槽11内部四侧壁与液压机限位块6和液压缸限位块9的连接处均固定连接弹簧限位块12，每个弹簧限位块12内部均开凿弹簧限位槽13，每个弹簧限位槽13内固定连接弹簧14。

每个弹簧14均为拉力弹簧，弹性较好，可以充分的减震；第一限位支撑板7与第二限位支撑板8四角均开凿有连接孔，每个支撑固定柱5之间均通过连接孔固定连接第一限位支撑板7与第二限位支撑板8，可以固定液压机限位块6与液压缸限位块9；每个支撑固定柱5均与固定柱盖板10四角焊接连接，使其之间连接更加精密；每个支撑固定柱5的高度距离均大于液压机整体高度距离，更好的支撑并固定住液压机整体。

具体的，在使用本实用新型时，通过将液压机底座3嵌入在固定底座1内开凿的液压机槽2内，并用螺栓4将液压机底座3的四角固定在固定底座1上，使液压机底座3可以在液压机工作时保持基础的稳定性，每个支撑固定柱5位于液压机限位块6与液压缸限位块9相同水平线位置均设有第一限位支撑板7和第二限位支撑板8，且第一限位支撑板7和第二限位支撑板8内部均开凿有连接槽11，第一限位支撑板7和第二限位支撑板8均通过连接槽11套设在液压机限位块6与液压缸限位块9处，且第二限位支撑板8与液压缸限位块9以及第一限位支撑板7与液压机限位块6连接处均通过弹簧14固定连接，启动液压机，随之带来震动随着第一限位支撑板7与第二限位支撑板8内部与液压机固定连接的弹簧14进行减震，且顶端固定连接的固定柱盖板10，当液压机在仓房内放置时间久了，灰尘因支撑固定柱5顶部之间固定连接的固定柱盖板10，固定将灰尘挡在液压机顶部，不会因为液压机因落入灰尘影响对制品的加工。

最后应说明的是：以上仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822261297.3

申请日:2018-12-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209718697U

授权时间:20191203

主分类号:B30B1/32

专利分类号:B30B1/32;B30B15/00

范畴分类:29A;

申请人:无锡市盈万智能科技有限公司

第一申请人:无锡市盈万智能科技有限公司

申请人地址:214000 江苏省无锡市惠山区经济开发区春惠路590号

发明人:熊东

第一发明人:熊东

当前权利人:无锡市盈万智能科技有限公司

代理人:刘刚

代理机构:32330

代理机构编号:连云港联创专利代理事务所(特殊普通合伙) 32330

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5f261d0772ffc32b70a34a6b.html