# 浅析四季海棠立体花坛的建造黄焜韩雪琳

黄焜韩雪琳

天坛公园北京市100061

摘要：本文以天坛公园节日花坛为例，选取了四季海棠在天坛立体花坛中作为花材常用的2种形式（包坨苗和穴盘苗），在对两者特性分析的基础上，对花坛的设计、施工、养护过程中的方法及技术要点进行了详细的阐述，为四季海棠在立体花坛中的应用提供了实际操作的依据和方法。

关键词：四季海棠；立体花坛；设计；施工；养护

1习性及花材特性简述

四季海棠（Begoniasemperflorens），原产巴西，有极强的气候适应能力，可在世界各地不同气候条件的地区广泛种植，对光照适应性较强。多年生肉质草本，株高10-30cm，花期4-11月，连续开花型。常用的花色有红色、粉红色、白色。四季海棠在天坛公园的立体花坛应用中，主要采用是包坨苗和穴盘苗两种形式。

1.1包坨苗

成品花苗一般是高30cm左右，其中土坨高约15cm，盆径8-10cm。使用的时候是将整颗海棠苗，除去营养袋，用豆包布或麻袋片包裹土坨，直接置于骨架上，施工起来简便迅速，但因其花苗规格较穴盘苗大许多，制约了花坛的造型和图案，一般来说主要应用于图案简单的单面观、双面观花坛、花柱等。

1.2穴盘苗

在穴盘内培育而成，成品花苗一般是高10cm左右，其中土坨高5cm左右。使用的时候是先在骨架内填栽培基质，外用遮阳网包裹，再将四季海棠穴盘苗植入，施工工艺复杂，费时费力，但是可以弥补包坨苗填充的不足，图案精细、造型结构复杂的立体花坛都选用这种手法。

2四季海棠立体花坛的骨架设计

骨架设计是决定立体花坛造型与安全的关键，设计的时候要考虑外观形象、栽培方式、力学结构、安装固定及便于施工等方面。设计的大原则一定是在保障安全的基础上，最完美的展现立体花坛的外观形象。两种不同四季海棠苗的骨架设计要点如下：

2.1包坨苗骨架

一般来说骨架外形钢筋尺寸小于花坛外形轮廓尺寸15cm，内留槽至少15cm放四季海棠的土坨，钢筋间距以12cm为宜，过大会遮不住钢骨架结构，过小会使海棠苗过度挤压变形，容易导致死株。两面观及单面观花坛侧面要设计封板以免露坨。

2.2穴盘苗骨架

外形钢筋分为内外两层，外层固定网布，包裹基质；内层固定支撑钢板等，用来确定基质层的厚度。骨架的外网边缘小于花坛外形轮廓尺寸5cm，填充基质层一般留厚是7cm，钢筋的间距以10cm为宜，过密则不便于后期植物栽植，过稀则栽培基质易漏出，立体花坛易变形。

3四季海棠立体花坛的施工流程及技术要点

3.1骨架制作

为了更好的保证花坛造型达到最佳效果，骨架施工前可先按图纸制作骨架小样，对判断设计造型是否美观，骨架承重是否安全，大型骨架拼装是否合理都能起到很直观有效的作用，保障立体花坛施工安全及最终景观效果。小样通过后，再按照小样进行等比例放大制作。

3.2灌溉系统安装

近些年的花坛灌溉工艺主要有滴灌、渗灌、微喷3种方式。包坨海棠主要是采用滴灌工艺，一般是先将花坛骨架拉到展示场地，在布展现场进行灌溉工程布线，布线完成后，再将四季海棠植株塞入骨架，并插入相应的灌水器，保证每盆花都有相应的灌水滴箭供水；穴盘苗四季海棠花坛主要采用渗灌工艺，如果骨架体量不大，无需拼装，可以在骨架拉到展示场地前完成灌溉工程布线。微喷工艺配合前2种灌溉工艺，进行花卉表面叶片的增湿降温和平面花坛的灌溉，同时也能营造一定的景观效果。立体花坛灌溉以这3种灌溉工艺相结合的方式，满足花坛不同部位的不同灌溉需求。

3.3骨架运输安装

在骨架现场安装前充分考察安装现场情况，确定安装现场基础，运输车辆距离、运输途中的道路、建筑、人流状况等条件，制定相应的运输方案、安装措施。骨架运输前，提前在场地上对骨架安放位置做好定位标志，草地上多以木桩进行位置标记，硬质铺装地面上多以丙烯或粉笔进行标记，以保证立体结构位置、朝向的准确性。运输工具根据骨架尺寸、运输道路要求等确定，常用的基本就是炮车（人工拉）、货车、吊车三种。骨架现场安置到位后，要立即进行固定，天坛用的比较多的方法就是用混凝土块压住骨架底座，增加配重，做立体花坛的平面植物布置时再对底座进行遮挡。

3.4栽培基质填充

包坨海棠苗填充工艺因为已经自带土坨，所以不需要提前在骨架内填充栽培基质，施工时是在骨架上先放线，然后将已经包好坨的海棠苗直接摆放进去。

穴盘苗栽培基质填充是按照花坛骨架外形对遮阳网进行裁剪，裁剪后用专门的打钉机将网布固定在外层钢筋上，边包裹、边固定、边填充基质、边捣实，从下向上，周而复始，完成整个基质填充的过程。为保证效果，网布必须紧绷，填充基质后不能变形，不能出现下沉后空鼓的现象。填充在骨架内部的基质，不仅要疏松、透气，还要有一定的可塑性，需要用草炭、松针、原土按照一定的比例进行拌合、湿润。

3.5立面图案放线

放线的方法和工具可以灵活多变，根据立体花坛的造型、图案要求具体安排。比较常用的工具是钢卷尺、皮尺、各色粉笔、塑料绳等，按照设计图案用塑料绳、粉笔在遮阳网或钢骨架上勾出轮廓，或者用宝丽布、硬纸板等材料1：1打印出设计纹样，将其固定在遮阳网上，用穴盘苗插出轮廓线后再撤除。

4立面植物栽植

4.1包坨苗

放线完成后，现场将脱去营养袋用豆包布或者麻袋片裹好土坨的海棠苗直接塞入骨架，要外观平整，间隔以不漏坨但也不互相挤压为原则，有时因为骨架结构造型问题，为防止四季海棠苗掉出会在背后用竹签或铁丝固定。

4.2穴盘苗

放线完成后，按照方案的纹理及品种、颜色，进行栽植穴盘苗。栽植时要用的的工具是剪刀、打孔器，需要按照苗的规格定制打孔器。先使用剪刀将遮阳网剪开一个小口，然后使用打孔器进行打孔，再将苗栽入孔穴中，四季海棠穴盘苗栽植密度一般为400～450/平米。栽植顺序宜先上后下，一般先栽植边缘线，轮廓勾出后再填内部花苗。

5地面植物栽植

植物栽植完工后，拆除脚手架，然后在立体花坛基部周围按照设计图纸布置平面花坛。如果立体花坛摆放场地是草地，就可以根据平面布置方案在草坪上起草、放线、然后栽植。如果是在铺装场地，天坛平面花卉栽植近年常用的方法有两种，一种是先堆土后栽植，另一种是直接用九孔屉摆放，具体方法选用根据平面图案要求，一般复杂的图案多用前者保证平面花坛效果，简单的图案用后者省去堆土时间，施工简便迅速。

6养护管理

成功的立体花坛作品除了主题和形象之外，还要依赖于制作的精细与养护，因此为提高花坛的观赏价值，延长观赏时间，必须加强后期综合养护，安排专人负责，主要包括水分管理、修剪、补植换花、病虫害防治。

7结语

天坛公园的花卉布置工作近些年取得了不错的成绩，但也存在很大的上升空间。随着立体花坛施工工艺的不断发展更新，在立体花坛的工艺制作上，还可以更加精细；在花材的选择和配置上，也可以更加丰富。不断将花材培育、设计、施工、养护四者同步推进，很好地结合统一起来，才能营造出好的立体花坛。另外，由于钢骨架造价高，施工过程复杂，二次利用率低等因素都使得整个立体花坛造价偏高，不符合节能环保理念。因此在今后的立体花坛制作中，要坚持创新，研发新兴替代材料，增加骨架的重复利用性，融入环保理念，开发简便的施工方法，以降低立体花坛制作成本，从而进一步加速立体花坛的推广应用。

参考文献：

[1]周厚高.花坛植物景观.贵州科技出版社.2006年5月版

[2]刘悦明.立体花坛布置技术要点.园林建设与管理.2014年第6期

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/612b4080bc7fce349129df17.html