# 厨房抽油烟机节能系统论文和设计-付鹏

### 全文摘要

本实用新型公开了厨房抽油烟机节能系统，包括燃气灶和第一冷水腔，所述燃气灶的上方安装有气液分离器，且气液分离器的右上角连接有出水管，所述集气管的下方连接有喷嘴，所述第一冷水腔安装于抽油烟机的内表面，且抽油烟机的下方连接有集油盒，所述第一冷水腔的右侧安装有排水管，且排水管的下方安置有水池，所述水池的左侧连接有连接管，所述燃气灶的内侧安装有第二冷水腔，且第二冷水腔的上方安装有水泵，所述抽油烟机的中间安装有滤网，且滤网的外侧安置有滑槽。该厨房抽油烟机节能系统设置有第二冷水腔，冷水可以将做饭时燃气灶产生的余热进行吸收利用，减少热量散失，冷水加热后可以用来清洗厨具或用在其他地方，避免了能源浪费。

### 主设计要求

1.厨房抽油烟机节能系统，包括燃气灶(1)和第一冷水腔(10)，其特征在于：所述燃气灶(1)的上方安装有气液分离器(2)，且气液分离器(2)的右上角连接有出水管(3)，所述出水管(3)的左上角连接有排气管(4)，且排气管(4)的外表面安装有报警器(5)，所述报警器(5)的上方安置有烟雾传感器(6)，所述排气管(4)的右侧安装有抽油烟机(7)，且抽油烟机(7)的内部安置有集气管(8)，所述集气管(8)的下方连接有喷嘴(9)，所述第一冷水腔(10)安装于抽油烟机(7)的内表面，且抽油烟机(7)的下方连接有集油盒(11)，所述第一冷水腔(10)的右侧安装有排水管(12)，且排水管(12)的下方安置有水池(13)，所述水池(13)的左侧连接有连接管(14)，所述燃气灶(1)的内侧安装有第二冷水腔(15)，且第二冷水腔(15)的上方安装有水泵(16)，所述抽油烟机(7)的中间安装有滤网(17)，且滤网(17)的外侧安置有滑槽(18)。

### 设计方案

1.厨房抽油烟机节能系统，包括燃气灶(1)和第一冷水腔(10)，其特征在于：所述燃气灶(1)的上方安装有气液分离器(2)，且气液分离器(2)的右上角连接有出水管(3)，所述出水管(3)的左上角连接有排气管(4)，且排气管(4)的外表面安装有报警器(5)，所述报警器(5)的上方安置有烟雾传感器(6)，所述排气管(4)的右侧安装有抽油烟机(7)，且抽油烟机(7)的内部安置有集气管(8)，所述集气管(8)的下方连接有喷嘴(9)，所述第一冷水腔(10)安装于抽油烟机(7)的内表面，且抽油烟机(7)的下方连接有集油盒(11)，所述第一冷水腔(10)的右侧安装有排水管(12)，且排水管(12)的下方安置有水池(13)，所述水池(13)的左侧连接有连接管(14)，所述燃气灶(1)的内侧安装有第二冷水腔(15)，且第二冷水腔(15)的上方安装有水泵(16)，所述抽油烟机(7)的中间安装有滤网(17)，且滤网(17)的外侧安置有滑槽(18)。

2.根据权利要求1所述的厨房抽油烟机节能系统，其特征在于：所述燃气灶(1)的中轴线与第二冷水腔(15)的中轴线相互重合，且第二冷水腔(15)通过连接管(14)与水池(13)之间构成连通结构。

3.根据权利要求1所述的厨房抽油烟机节能系统，其特征在于：所述第二冷水腔(15)与气液分离器(2)之间相互垂直，且喷嘴(9)沿集气管(8)的水平方向均匀分布。

4.根据权利要求1所述的厨房抽油烟机节能系统，其特征在于：所述报警器(5)与烟雾传感器(6)之间的连接方式为电性连接，且报警器(5)和烟雾传感器(6)与排气管(4)之间均相互垂直。

5.根据权利要求1所述的厨房抽油烟机节能系统，其特征在于：所述第一冷水腔(10)与抽油烟机(7)的内表面之间紧密贴合，且排水管(12)的结构为L型结构。

6.根据权利要求1所述的厨房抽油烟机节能系统，其特征在于：所述集油盒(11)通过滑槽(18)与抽油烟机(7)之间构成滑动结构，且滤网(17)的结构尺寸与集油盒(11)的结构尺相吻合。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及厨房抽油烟机技术领域，具体为厨房抽油烟机节能系统。

背景技术

抽油烟机又称吸油烟机，是一种净化厨房环境的厨房电器，它安装在厨房炉灶上方，能将炉灶燃烧的废物和烹饪过程中产生的对人体有害的油烟迅速抽走，排出室外，减少污染，净化空气，并有防毒、防爆的安全保障作用，但是抽油烟机需要定期进行清洗。

市场上的厨房抽油烟机节能系统不能对燃气灶的余热进行利用，且也不能很好利用抽油烟机本身的余热，并且不能解决抽油烟机清理难的困扰，同时对油烟的浓度进行检测，另外不能收集抽油烟机里的油，为此，我们提出一种新型的厨房抽油烟机节能系统。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供厨房抽油烟机节能系统，以解决上述背景技术中提出的市场上的厨房抽油烟机节能系统不能对燃气灶的余热进行利用，且也不能很好利用抽油烟机本身的余热，并且不能解决抽油烟机清理难的困扰，同时对油烟的浓度进行检测，另外不能收集抽油烟机里的油的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：厨房抽油烟机节能系统，包括燃气灶和第一冷水腔，所述燃气灶的上方安装有气液分离器，且气液分离器的右上角连接有出水管，所述出水管的左上角连接有排气管，且排气管的外表面安装有报警器，所述报警器的上方安置有烟雾传感器，所述排气管的右侧安装有抽油烟机，且抽油烟机的内部安置有集气管，所述集气管的下方连接有喷嘴，所述第一冷水腔安装于抽油烟机的内表面，且抽油烟机的下方连接有集油盒，所述第一冷水腔的右侧安装有排水管，且排水管的下方安置有水池，所述水池的左侧连接有连接管，所述燃气灶的内侧安装有第二冷水腔，且第二冷水腔的上方安装有水泵，所述抽油烟机的中间安装有滤网，且滤网的外侧安置有滑槽。

优选的，所述燃气灶的中轴线与第二冷水腔的中轴线相互重合，且第二冷水腔通过连接管与水池之间构成连通结构。

优选的，所述第二冷水腔与气液分离器之间相互垂直，且喷嘴沿集气管的水平方向均匀分布。

优选的，所述报警器与烟雾传感器之间的连接方式为电性连接，且报警器和烟雾传感器与排气管之间均相互垂直。

优选的，所述第一冷水腔与抽油烟机的内表面之间紧密贴合，且排水管的结构为L型结构。

优选的，所述集油盒通过滑槽与抽油烟机之间构成滑动结构，且滤网的结构尺寸与集油盒的结构尺相吻合。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1.该厨房抽油烟机节能系统设置有第二冷水腔，冷水可以将做饭时燃气灶产生的余热进行吸收利用，减少热量散失，冷水加热后可以用来清洗厨具或用在其他地方，避免了能源浪费；并通过气水泵、出水管和液分离器的作用，就可以将蒸汽经排气管、集气管和喷嘴导入抽油烟机内部，利用蒸汽对抽油烟机内部自动进行油污清理，解决了清理麻烦的困扰；

2.第一冷水腔里内的冷水可以吸收抽油烟机内部的热量，加快抽油烟机的散热速度，且冷水加热后用处很大，尤其在冬天，充分利用了废气的余热；烟雾传感器和报警器的设置，可以随时对厨房内的油烟进行检测，并提醒人们及时关闭抽油烟机，避免人们忘记关闭而消耗不必要的电能，减少能源的浪费；

3.集油盒和滤网的设置，可以将油烟中的油进行收集，并通过滤网过滤后，可在其他方面实现再利用，节约了能源，减少了抽油烟机的油渍污染，另外通过滑槽的作用，便于使用者可以对集油盒进行拆卸与安装，及时处理收集到的油，操作起来非常灵活。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型燃气灶的俯视结构示意图；

图3为本实用新型抽油烟机的仰视结构示意图。

图中：1、燃气灶；2、气液分离器；3、出水管；4、排气管；5、报警器；6、烟雾传感器；7、抽油烟机；8、集气管；9、喷嘴；10、第一冷水腔；11、集油盒；12、排水管；13、水池；14、连接管；15、第二冷水腔；16、水泵；17、滤网；18、滑槽。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：厨房抽油烟机节能系统，包括燃气灶1和第一冷水腔10，燃气灶1的上方安装有气液分离器2，且气液分离器2的右上角连接有出水管3，出水管3的左上角连接有排气管4，且排气管4的外表面安装有报警器5，报警器5的上方安置有烟雾传感器6，报警器5与烟雾传感器6之间的连接方式为电性连接，且报警器5和烟雾传感器6与排气管4之间均相互垂直，烟雾传感器6和报警器5的设置，可以随时对厨房内的油烟进行检测，并提醒人们及时关闭抽油烟机7，避免人们忘记关闭而消耗不必要的电能，减少能源的浪费；排气管4的右侧安装有抽油烟机7，且抽油烟机7的内部安置有集气管8，集气管8的下方连接有喷嘴9，第二冷水腔15与气液分离器2之间相互垂直，且喷嘴9沿集气管8的水平方向均匀分布，通过气水泵16、出水管3和气液分离器2的作用，就可以将蒸汽经排气管4、集气管8和喷嘴9导入抽油烟机7内部，利用蒸汽对抽油烟机7内部自动进行油污清理，解决了清理麻烦的困扰；

第一冷水腔10安装于抽油烟机7的内表面，且抽油烟机7的下方连接有集油盒11，第一冷水腔10的右侧安装有排水管12，且排水管12的下方安置有水池13，第一冷水腔10与抽油烟机7的内表面之间紧密贴合，且排水管12的结构为L型结构，第一冷水腔10里内的冷水可以吸收抽油烟机7内部的热量，加快抽油烟机7的散热速度，且冷水加热后用处很大，尤其在冬天，充分利用了废气的余热；水池13的左侧连接有连接管14，燃气灶1的内侧安装有第二冷水腔15，且第二冷水腔15的上方安装有水泵16，燃气灶1的中轴线与第二冷水腔15的中轴线相互重合，且第二冷水腔15通过连接管14与水池13之间构成连通结构，第二冷水腔15内的冷水可以将做饭时燃气灶1产生的余热进行吸收利用，减少热量散失，冷水加热后可以用来清洗厨具或用在其他地方，避免了能源浪费；

抽油烟机7的中间安装有滤网17，且滤网17的外侧安置有滑槽18，集油盒11通过滑槽18与抽油烟机7之间构成滑动结构，且滤网17的结构尺寸与集油盒11的结构尺相吻合，集油盒11和滤网17的设置，可以将油烟中的油进行收集，并通过滤网17过滤后，可在其他方面实现再利用，节约了能源，减少了抽油烟机7的油渍污染，另外通过滑槽18的作用，便于使用者可以对集油盒11进行拆卸与安装，及时处理收集到的油，操作起来非常灵活。

工作原理：对于这类的节能系统，人们在做饭之前，需要将第一冷水腔10和第二冷水腔15都注满冷水，在做饭的时，燃气灶1表面的热量会被第二冷水腔15内的冷水吸收，一段时间后，启动水泵16，将第二冷水腔15内的水经出水管3抽入气液分离器2里，通过气液分离器2的作用，蒸汽会经排气管4进入集气管8，然后再从喷嘴9喷出，对抽油烟机7进行蒸汽清洁，气液分离器2的型号为RA-206，而液体水会因气液分离器2与第二冷水腔15之间构成的连通结构，再次流入第二冷水腔15，实现循环加热，做饭产生的油烟会被抽油烟机7吸取，抽油烟机7内部也会因此升温，这时第一冷水腔10内的冷水就会吸收抽油烟机7内部的热量，加快热量的散失，做完饭后，可以将通过排水管12和连接管14内的热水均排入水池13，用来刷洗厨具或其他方面也不错，尤其是冬天，非常实用，如果人们在做完饭忘记关闭抽油烟机7时，烟雾传感器6会对厨房进行的油烟进行检测，烟雾传感器6的型号为YJ-105，当检测到厨房内没有油烟时，报警器5会立即发出报警声，提醒人们及时关闭，报警器5的型号为SF-504，在抽油烟机7内部吸收的油到达一定程度之后，会掉落到滤网17上进行过滤，最后滴入集油盒11内，完成收集，然后通过滑槽18的作用，将集油盒11从抽油烟机7底部拉出拆卸掉，对油进行处理即可，使得整个系统的实用性得到很好的提高，就这样完成整个节能系统的使用过程。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920028595.X

申请日:2019-01-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:85(重庆)

授权编号:CN209588135U

授权时间:20191105

主分类号:F24C 15/20

专利分类号:F24C15/20;F24C13/00;F28D21/00

范畴分类:15F;

申请人:重庆吉尔尼科技有限责任公司

第一申请人:重庆吉尔尼科技有限责任公司

申请人地址:400000 重庆市渝北区龙山街道百灵路6号兴茂.盛世北辰5幢20层

发明人:付鹏

第一发明人:付鹏

当前权利人:重庆吉尔尼科技有限责任公司

代理人:郑自群

代理机构:11411

代理机构编号:北京联瑞联丰知识产权代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/617fb10e95448223c2874523.html