# 成分及形貌论文_郭鲤,詹浩,游玉萍,岳伟,冯敏

导读:本文包含了成分及形貌论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:形貌,成分,微观,微结构,氧化钴,钢铁,表面。

### 成分及形貌论文文献综述

郭鲤,詹浩,游玉萍,岳伟,冯敏[1]（2019）在《预处理及化学镀铜后碳纳米管的微观形貌及成分》一文中研究指出对碳纳米管(CNTs)依次进行纯化、敏化和活化预处理,再在不同pH(7～13)镀液中,以NaBH4为还原剂进行化学镀铜,研究了不同阶段处理后CNTs的微观形貌和化学成分,分析了镀液pH对镀铜效果的影响。结果表明:纯化处理后,CNTs表面杂质颗粒消失,物相为纯CNTs;敏化处理后,CNTs表面形成了由连续颗粒组成的敏化层,这些颗粒主要为Sn(OH)2、Sn(OH)Cl和SnO粒子;活化处理后,活化层由连续、相对细小的颗粒组成,这些颗粒主要为钯和SnO粒子;随着镀液pH的增大,NaBH4的还原能力增强,CNTs表面铜颗粒增多,当pH为11时,形成了连续均匀的铜镀层,但当pH增大到13后,CNTs表面形成了不连续且尺寸较大的铜颗粒。(本文来源于《机械工程材料》期刊2019年08期）

侯玉婷,童为硕,李晶,闫威[2]（2019）在《钢铁冶炼过程不同工序除尘灰形貌和成分研究》一文中研究指出钢铁冶炼过程中会产生大量污染物,每年的烟粉尘排放量巨大,颗粒物是钢铁企业烟粉尘的主要成分.本研究对钢铁生产过程中不同企业不同工序产生的除尘灰进行了表面形貌和成分含量对比分析,发现不同工序除尘灰成分及颗粒形貌存在较大差异,不同企业同一环节的除尘灰成分含量也有很大不同,所有工序除尘灰中均含有14%～94%的Fe2O3,具有较高的分级回收利用价值.(本文来源于《江西冶金》期刊2019年04期）

王志凯[3]（2019）在《金属氧化物基微纳复合结构的形貌与成分调控及电化学传感性能研究》一文中研究指出金属氧化物具有易制备、成本低、形貌可控、性能优异等优点,已经被广泛地应用于生物技术、化学储能、吸附、催化以及电化学传感等各个领域。然而关于金属氧化物形貌、尺寸、表面修饰等因素对其性质的影响,尤其是对其电化学传感性能影响的相关研究并不多。基于此,我们制备了四种金属氧化物基微纳复合结构,通过化学参数的改变调控其形貌与组分,探究该类材料形貌和组分与其电化学传感特性之间的构效关系和内在规律,并构建多功能电化学传感检测平台。本论文的主要内容如下:1.本工作可控构筑了一种中空结构的MnO_2微球,与实心MnO_2相比较而言,具有丰富的孔道结构、可调的孔径和较大的比表面积,内部空间可容纳客体分子,在核黄素的电化学传感检测中表现出更优的响应信号。将中空MnO_2微球进一步与氧化石墨烯(GO)复合后,构建了高灵敏检测核黄素的电化学传感器。通过支持电解质、电极表面中空MnO_2微球修饰量、富集电位和富集时间等参数的优化,该传感器检测核黄素的线性响应范围为0.030-15μmol/L,检出限为3.0 nmol/L(S/N=3)。已应用于食物和生物样品中核黄素的分析,加标回收率介于95.1-106%之间。2.采用简便的湿化学法调控制备了一系列形貌良好的Cu_2O晶体,包括立方体形(C-Cu_2O)、星形(S-Cu_2O)和八面体形(O-Cu_2O),并探讨了其形貌依赖的电催化性能。其中,O-Cu_2O暴露了更多的?111?面且比表面积更大,因此在4-氨基苯酚(4-AP)、4-氯苯酚(4-CP)和4-硝基苯酚(4-NP)的电化学传感检测中拥有最高的电流信号。此外,将O-Cu_2O晶体均匀地分散在GO表面,可形成分级强化结构。该O-Cu_2O@GO修饰电极电催化氧化4-AP、4-CP、4-NP的活性更高,可以实现电解质溶液和工业废水中叁元酚类污染物的选择性检测。本工作为氧化物基催化剂的形貌调控及其电化学增强效应的研究提出了新思路,有利于新型电化学传感器的构建。3.本研究合成了拥有稳定核壳异质结构的叁角形、球形和立方体状的Ag@Cu_2O纳米晶。这些复合物在多巴胺(DA)、尿酸(UA)、鸟嘌呤(G)和腺嘌呤(A)的电化学氧化中表现出形貌依赖的传感特性,其活性和富集能力按照叁角形Ag@Cu_2O、球形Ag@Cu_2O、立方Ag@Cu_2O的顺序依次减小。在此基础上,我们还将GO纳米片包裹到叁角形Ag@Cu_2O的表面,构建了一种新型的叁元异质增强纳米结构。该复合物叁维交联的多级结构不仅能改善界面电子转移,还能够将高催化的Ag@Cu_2O暴露于反应物中,因而适合用作电催化剂,对DA、UA、G和A的电化学氧化活性明显增强。本研究为制备形貌可控的Ag@Cu_2O异质催化剂的合成提供了一种有效的方法,可用于高效生物传感的构建,同时,也为多功能叁元贵金属-半导体-碳杂化材料的设计开辟了新的途径。4.金属-有机框架(MOFs)材料具有孔隙可调、比表面积大等优点,本工作中,以中空CeO_2为内核,在其外面包覆不同组成的MOFs,分别制得CeO_2@ZIF-8、CeO_2@Mg-MOF-74和CeO_2@HKUST-1叁种新型核壳材料。以杀菌剂2,4-二氯-3,5-二甲基苯酚(DCMX)和4-氯-3,5-二甲基苯酚(PCMX)为靶标分子,考察了叁种CeO_2@MOFs的电催化氧化效果,结果表明,CeO_2@ZIF-8对两种杀菌剂的测定灵敏度最高,检测DCMX和PCMX的线性范围分别为0.010-25μmol/L和0.0080-30μmol/L,检出限分别为3.5和0.60 nmol/L。最后,将该传感器成功地应用于食物和环境样品中DCMX和PCMX的测定。(本文来源于《信阳师范学院》期刊2019-05-01）

葛会方,邱树林,娄富超,赵静,葛豪杰[4]（2018）在《杉木热解过程的微观形貌演变及成分分析》一文中研究指出模拟火灾条件下杉木的热解过程并对其微观形貌演变发展特征及成分进行分析,以期为古建筑火灾踪源识别提供技术支撑;将木材加热时间、木材载体有无醇酸作为实验的两个变量,借助电镜扫描仪及能谱仪分别分析加热0.5min、1.5min、2.5min、3.5min时有醇酸的木材样品及无醇酸的木材样品的微观形貌特征及成分构成;醇酸、加热时间对木材的细胞结构、管胞面、孔隙的形状及排列、中间的盲孔等微观形态的变化及木材成分的构成均具有不同程度的影响;木材的碳(C)元素含量随加热时间逐渐上升,氧(O)元素含量逐渐降低,与无醇酸木材相比,有醇酸木材的含S量增加。(本文来源于《中国公共安全(学术版)》期刊2018年04期）

彭寿,汤永康,金良茂,马立云,甘治平[5]（2018）在《反应溅射制备Ni_xO_y薄膜的形貌与成分分析及其电致变色性能》一文中研究指出采用直流反应磁控溅射法制备了具有不同电致变色性能的Ni_xO_y薄膜。通过X射线衍射(XRD)、X射线光电子能谱(XPS)、场发射扫描电子显微镜、电化学工作站、紫外-可见-红外分光光度计研究了薄膜物相、价态组成、微观结构和电致变色性能。研究表明:金属镍靶直流反应溅射所制备的薄膜结晶状态与表面微结构对氧流量反应敏感,即在很小的氧流量变化范围内薄膜呈现出不同的晶相与表面形貌;氧化镍薄膜在不同的制备条件下展现出了独特的表面微结构,XRD结果显示薄膜成分为NiO,而通过薄膜元素XPS分析发现其中的Ni并非只有单纯的二价,叁价的Ni亦存在,且Ni2+/Ni~(3+)之比约为2:1。最终氧流量、溅射压强、溅射功率分别为1.6 m L/min、2.0 Pa、50 W时获得较优变色性能的Ni_xO_y薄膜,其可见光区最大电致变色幅度达到约55%。(本文来源于《硅酸盐学报》期刊2018年10期）

龙本夫[6]（2018）在《碳酸钴不同煅烧工艺对氧化钴相成分和形貌的影响》一文中研究指出研究不同煅烧工艺对碳酸钴分解获得氧化钴粉末的相成分和形貌的影响。结果指出:在含氧气氛充足下,500~700°C范围都分解获得单相Co_3O_4粉末;随煅烧温度升高,Co_3O_4的粒度增大;低于700°C,可获得纳米级晶粒的Co3O4粉末,但温度过低时,获得的氧化钴粉末经研磨破碎后再团聚严重;高于700°C,晶粒急剧长大。随通风量和含氧气氛降低,氧化钴粉末中CoO的含量增加。随CoO含量增加,相同工艺下氢还原获得钴粉粒度变化较小,但氧含量下降,且FCC-Co相增多。(本文来源于《福建冶金》期刊2018年03期）

侯玉婷,童为硕,李晶,闫威[7]（2018）在《钢铁冶炼过程不同工序除尘灰形貌和成分研究》一文中研究指出钢铁冶炼过程中会产生大量污染物,每年的烟粉尘排放量巨大,颗粒物是钢铁企业烟粉尘的主要成分。本研究对钢铁生产过程中不同企业不同工序产生的除尘灰进行了表面形貌和成分含量对比分析,发现不同工序除尘灰成分及颗粒形貌存在较大差异,不同企业同一环节的除尘灰成分含量也有很大不同,所有工序除尘灰中均含有14-94%不等的Fe2O3,具有较高的分级回收利用价值。(本文来源于《2018年（第二十届）全国炼钢学术会议大会报告及论文摘要集》期刊2018-05-17）

林琪,郭向欣[8]（2017）在《高能量效率锂空气电池的正极材料设计——调控放电产物的成分和形貌》一文中研究指出未来的电动车和移动设备需要更高能量密度的电池。锂空气电池的理论能量密度高达3500Wh kg-1,具有很好的应用前景1。但其过高过电势导致的极低的能量效率,是锂空气电池实际应用时需要面对的一个巨大挑战2,3。我们通过设计锂空气电池的正极材料结构,将Si纳米颗粒沉积于碳纳米管上,构造出新的界面环境,改变放电时生成的锂氧产物的生长模式,调控放电产物的成分和形貌。生成的放电产物为纳米尺寸(10-20nm)且带有缺陷,充电时更容易在较低的电压下分解。该Si/CNT正极材料与纯碳纳米管作锂空气电池正极相比,过电势降低了0.72V,锂空气电池能量效率提高至80%。(本文来源于《2017储能材料与能量转换技术专题会议摘要集》期刊2017-12-15）

杨建,柳科,张志坚,蒋伍玖,谭宇星[9]（2017）在《干、湿电石渣形貌及成分分析》一文中研究指出电石渣是工业上由电石制备乙炔后的产物,按照其再利用需要,可制成干、湿两种形态,本文通过IR,SEM,TGA等方法,比较了干、湿电石渣的形貌及成分差异,为综合利用干、湿电石渣提供了理论依据。(本文来源于《山东化工》期刊2017年19期）

[10]（2017）在《形貌衬度与成分衬度的特点与用处》一文中研究指出一张SEM图中,通常会有些区域或明或暗。这些亮度的不同主要来自于两类衬度:形貌衬度和成分衬度。如果是纯物质单组份样品,其SEM图中倾斜度比较大的侧面会比较亮。以δ表示二次电子的产率,其与倾角成正相关。这种因为倾角不同而造成的明暗差异称为形貌衬度。在SEM中,背散射电子的数量和原子序数有关联。而这一关联引起了所谓的成分衬度。(本文来源于《金属热处理》期刊2017年09期）

### 成分及形貌论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

钢铁冶炼过程中会产生大量污染物,每年的烟粉尘排放量巨大,颗粒物是钢铁企业烟粉尘的主要成分.本研究对钢铁生产过程中不同企业不同工序产生的除尘灰进行了表面形貌和成分含量对比分析,发现不同工序除尘灰成分及颗粒形貌存在较大差异,不同企业同一环节的除尘灰成分含量也有很大不同,所有工序除尘灰中均含有14%～94%的Fe2O3,具有较高的分级回收利用价值.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 成分及形貌论文参考文献

[1].郭鲤,詹浩,游玉萍,岳伟,冯敏.预处理及化学镀铜后碳纳米管的微观形貌及成分[J].机械工程材料.2019

[2].侯玉婷,童为硕,李晶,闫威.钢铁冶炼过程不同工序除尘灰形貌和成分研究[J].江西冶金.2019

[3].王志凯.金属氧化物基微纳复合结构的形貌与成分调控及电化学传感性能研究[D].信阳师范学院.2019

[4].葛会方,邱树林,娄富超,赵静,葛豪杰.杉木热解过程的微观形貌演变及成分分析[J].中国公共安全(学术版).2018

[5].彭寿,汤永康,金良茂,马立云,甘治平.反应溅射制备Ni_xO_y薄膜的形貌与成分分析及其电致变色性能[J].硅酸盐学报.2018

[6].龙本夫.碳酸钴不同煅烧工艺对氧化钴相成分和形貌的影响[J].福建冶金.2018

[7].侯玉婷,童为硕,李晶,闫威.钢铁冶炼过程不同工序除尘灰形貌和成分研究[C].2018年（第二十届）全国炼钢学术会议大会报告及论文摘要集.2018

[8].林琪,郭向欣.高能量效率锂空气电池的正极材料设计——调控放电产物的成分和形貌[C].2017储能材料与能量转换技术专题会议摘要集.2017

[9].杨建,柳科,张志坚,蒋伍玖,谭宇星.干、湿电石渣形貌及成分分析[J].山东化工.2017

[10]..形貌衬度与成分衬度的特点与用处[J].金属热处理.2017

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6199f7360051ed262d58a9f4.html