# 试述10kV配电工程电缆施工中注意问题和质量控李文俊

（江苏中隆电气有限公司江苏212300）

摘要：随着经济建设的发展，我国的电力事业也得到了长远的发展，电网规模不断扩大，在推动现代社会发展的同时，也让人们的生活水平得到很大的提升，而10kV配电工程是国家电网建设的基础内容，与人们的生活、工作具有非常密切的关联，也正因如此，人们对于10kV配电工程的施工质量提出了更高的要求，特别是对工程中的电缆施工，其作为配电工程的主要内容，在施工期间除了要对相关注意事项保持重视以外，还要做好施工的质量控制工作，这样才能使工程的整体质量得到相应的保证。因此，文本针对10kV配电工程当中电缆施工注意问题及质量控制进行具体论述。

关键词：10kV配电工程；电缆施工；注意问题；质量控制

引言

在电力行业不断发展的形势下，配电工程的重要性不言而喻，电缆施工中的安全问题和建设问题，逐渐受到电力企业和施工团队广泛关注。10kV配电工程的复杂程度较高，并且涉及到了多方面的电力体系建设知识和技术，是一项系统性较强的电力工程，因此，在电缆施工前，施工团队需要采取相应的质量控制措施，以便施工工程的顺利展开。

1电力工程概述

随着城市化进程大加快以及产业结构的不断优化，再加上城区的改造升级，这对电力提出了更高的要求，110kV电力工程作为电力系统中的重要组成部分，其供电的稳定性、安全性关系到人们的生产生活。因此，需要加强研究，为建设安全、稳定、可靠的110kV电力工程提供理论与技术支持，促进我国经济建设。在国家电网的运行网络中组成部分有很多，110kV电力工程是在电力系统中一个比较重要的组成部分。随着时代的发展，人们越来越重视110kV电力工程施工技术，要在电力工程施工时尽可能的排除存在的故障，从而保障整个电网系统的运行稳定性和高质量的供电。

210kV配电工程施工中应注意的问题

2.1电缆保护套问题

电缆保护套是电缆的关键部分，是影响电缆施工质量和电缆工作安全的关键部分。具体的电缆施工中，如果电缆保护套存在质量问题，必然会对电缆性能和安全造成影响。针对电缆保护套，施工中必须对电缆保护套的检测检验工作，并按照电缆保护套的具体安装工艺标准来完成。

2.2电缆附近涡流问题产生足够的重视

10kV配电工程电缆施工过程中钢材料支架在电缆附近会构成闭合电路，可以对电缆进行保护，但是在实际施工过程中在电缆附近会出现涡流的情况，如果未做好绝缘防护工作会出现触电的情况，为了减少此种情况施工单位需要根据现场施工情况做好绝缘防护工作，在提升施工质量的同时可以为施工人员生命安全提供更多的保障。

2.3电缆敷设中电缆弯曲半径要求

在10kV配电工程电缆施工中，总会根据实际需要改变电缆施工的方向。在转变方向的过程中，电缆的内外侧会产生相应的改变，其中电缆外侧被拉伸，内侧被挤压。鉴于电缆所承受的弯曲具有一定的限度，因此，在具体施工中，电缆一旦出现弯曲过度，就会对电缆造成破坏。

2.4电缆防潮问题

在进行电缆施工时，遇到潮湿天气是不可避免的，而如果在此期间出现电缆受潮问题，会对电缆的使用质量造成直接的影响，因此，必须要对电缆防潮问题保持重视，遇到此类问题时，相关施工技术人员需要采取有效措施加以解决，除此之外，在对电缆进行运输和敷设以前，必须要确保电缆端部能够具有良好的密封性能，且在敷设期间，要尽可能的避免电缆被外部因素所影响，完成电缆敷设以后，相关人员要做好全面的检查工作，确保施工质量能够满足工程的相关要求。

310kV配电工程施工中的质量控制措施

3.1在施工前做好技术管理工作

针对10kV配电工程中的电缆施工，想要对整个工程的施工质量进行有效的控制，需要相关单位在具体施工以前，对电缆施工中的各项影响因素进行充分的考虑，并做好质量控制措施的编制工作，避免在施工期间出现电缆被强行挤压或拉伸的问题。例如，设计使用电缆传输机对原有的牵引机进行取代，以此来进行电缆敷设施工，使电缆当中的力量能够实现均匀的分布，这样可以将电缆施工中的不安全问题有效解决，使电缆施工的顺利进行得到相应的保证，同时还能有效提升工程的施工质量。

3.2优化利用电缆敷设方式

实际电缆施工中，必须结合工程实际情况对电缆敷设方式进行选择。适宜的敷设方式不仅可以提升施工效率，还可以提升后续电缆的服务年限，降低故障率。在具体电缆敷设方式的选择时，综合考虑电缆型号，并将其作为切入点，结合施工条件完成对敷设方式选择。通常情况下，直埋敷设、排管敷设和电缆沟敷设中，要严格按照施工注意事项展开质量控制。根据工况变化，优化施工设计方案，综合运用电缆敷设，达到保障电缆施工质量的目的。

3.3电缆接头的施工与安装

10kV配电工程的电缆接头是组成整个电缆线路设备重要部分，通过安装可以为电缆终端处设备的安全性提供重要保障，并且还能够有效分散位于电缆末端的电场，进而能够起到保护电缆的重要作用。电缆接头安装质量的好坏在一定程度上会对整个电缆工程的施工产生重要影响，并且实践表明接头导致电缆施工安全故障频繁出现的重要原因。为此，应该做好连接电缆导线的工作，确保导线强度与规定严格相符，导线的连接部分一定要足够的光滑，不存在任何的凸起，在此基础上做好屏蔽电缆内部半导体的工作，严格根据规定来连接接头。另外，为与安装要求相符，做好处理电缆接头施工表面的工作。

3.4做好防火工作

施工人员需要在电缆表面和接头位置设置防火层，为电缆的安全运行提供基本条件，为了减少防火工作对电缆质量的影响，施工人员要争取做到一次性设置防火层。另外，需要做好电缆周边环境的防火工作，及时清理周边环境的火源，消除其中的安全隐患，在最大程度上确保电缆施工的质量的安全。

3.5对电缆型号进行科学的选择

对于电缆施工而言，其质量控制工作应该源头入手进行落实，要在施工以前，做好电缆质量的控制工作，包括电缆的型号控制和横截面控制等等。首先，要根据工程需要对电缆型号进行合理的选择，在确保电缆型号和电缆质量的基础上，选择价格较低的电缆，并根据电缆型号对配套的施工技术加以确定，这样不仅可以确保工程质量，还能使工程成本得到有效的控制。其次，在电缆横截面选择方面一定要做好综合分析工作，要保证横截面的适中，不能太小，这样会对电网的正常运行造成影响，也不能太大，否者会造成资源的浪费，要根据工程的负荷预测结果对电缆横截面进行科学的选择。除此之外，在电缆进入施工现场以后，必须要严格落实质量检查工作，确保所选电缆能够符合工程设计要求。

3.6电缆质量创新与亮点打造范围及实施内容

电缆支架采用新式支架采用整体框架式电缆支架，工厂化加工，现场模块化组装。电缆半层支架细致划分为10kV支架、二次控制支架、低压动力电缆支架。

各专业缆线敷设划分专用路径规划各缆线敷设路径，电气、网线、视频线各行其道，互不干扰。电缆竖井强弱电分开设两处竖井，分别敷设强弱电，实现强弱电分开。电缆竖井内缆线分通道敷设电缆竖井内缆线按照各专业分层分通道敷设，在敷设前即规划好路径，并在竖井内挂路径标签，施工时严格按照规划执行。电缆进柜电缆进屏柜时绑扎整齐，按顺序进入屏柜，保证整体美观度，二次回路接线二次回路接线严格按照标准工艺要求执行，确保线芯弯曲弧度一致，线号管长度一致、文字朝向一致。电缆层支架电缆半层支架安装做到横平竖直，同层托臂在同一水平面上。

结语

10kV配电工程电缆施工较为关键，较高的施工质量可以有效提升配电系统运行安全性及稳定性，本文笔者对10kV配电工程电缆施工中应该注意的问题进行分析，并且提出做好充足的准备工作、对敷设方法进行合理选择、对电缆接头进行合理制作和安装的控制措施，施工单位可以根据正在施工中工程的情况合理参照以上措施，确保10kV配电工程电缆施工工作有条不紊的进行，进而能够为各行业及人们提供更多的电能。

参考文献：

[1]陈文进.10kV配电工程电缆施工中注意问题和质量控制探析.科技•经济•市场，2018（10）：157.

[2]刘鹏.探析10kV配电工程电缆施工中注意问题和质量控制.科技与企业，2019（1）：139.

[3]郭卫海.10kV配电工程电缆施工中注意问题及质量控制.三角洲，2019（9）.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/638ca3d38c9a0fa3aa86db55.html