# 基于外贴压电陶瓷的钢管砼界面剥离检测机理的数值模拟研究

### 论文摘要

界面剥离的存在会给钢管混凝土构件的力学性能带来负面影响,本文提出了一种利用外贴式压电陶瓷的应力波测量小波包分析的钢管混凝土构件界面剥离检测的方法。考虑压电陶瓷片的压电效应及与钢管混凝土构件的耦合效应,建立了二维多物理场耦合有限元模型;采用外贴压电陶瓷片作为驱动器和传感器,通过数值模拟研究了在简谐激励下不同缺陷试件压电传感器电压信号幅值及扫频信号激励下,不同缺陷试件传感器测量信号的小波包能量评价指标的变化规律。结果表明,界面剥离引起外贴压电陶瓷传感器电压信号幅值和测量信号的小波包能量下降,界面剥离越大,二者下降得越多。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 庄志有,许斌,陈洪兵,夏颂

关键词: 钢管混凝土,界面剥离,压电陶瓷,应力波,小波包分析,数值模拟

来源: 应用力学学报 2019年04期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 建筑科学与工程

单位: 华侨大学土木工程学院,福建省结构工程与防灾重点实验室(华侨大学),湖南大学土木工程学院,西安交通大学电气与信息工程学院

基金: 国际科技合作与交流专项(2014DFE70230),华侨大学研究生科研创新基金,华侨大学科研基金

分类号: TU398.9

页码: 951-957+1004

总页数: 8

文件大小: 1046K

下载量: 173

### 相关论文文献

- [1].不同约束下压电陶瓷振子振动特性研究[J]. 兰州文理学院学报(自然科学版) 2020(02)

- [2].基于压电陶瓷神经网络模型的模型抑振研究[J]. 压电与声光 2020(03)

- [3].气流与温度对压电陶瓷正压电效应影响[J]. 大学物理实验 2017(01)

- [4].圆形压电陶瓷径向振动的研究[J]. 煤炭技术 2017(05)

- [5].应用广泛的压电陶瓷[J]. 高中生 2008(10)

- [6].一类压电陶瓷的复阻抗谱分析[J]. 成都信息工程大学学报 2020(03)

- [7].微立体光刻压电陶瓷的形变预测与补偿研究[J]. 电子元件与材料 2019(04)

- [8].强冲击压电陶瓷结构的应力波传播及电压输出特性[J]. 电子学报 2018(01)

- [9].基于相移麦克尔逊的压电陶瓷标定法研究[J]. 机电产品开发与创新 2018(01)

- [10].压电陶瓷变压器的工作模式和结构研究进展[J]. 教育教学论坛 2017(48)

- [11].轴向极化压电陶瓷径向振动的模拟分析[J]. 煤炭技术 2016(02)

- [12].直流驱动电压下的压电陶瓷特性研究[J]. 压电与声光 2015(04)

- [13].压电陶瓷,我身边的朋友[J]. 功能材料信息 2013(02)

- [14].压电陶瓷圆环径向厚度振动分析[J]. 压电与声光 2012(04)

- [15].压电陶瓷拨爪电机驱动特性研究[J]. 中国机械工程 2012(23)

- [16].谈新型驱动装置压电陶瓷电机的应用和发展[J]. 现代技术陶瓷 2011(04)

- [17].应用于微电机的共烧多层压电陶瓷的制备及分析[J]. 人工晶体学报 2009(S1)

- [18].压电陶瓷在显示技术中的应用[J]. 硅酸盐通报 2009(05)

- [19].新型压电陶瓷的研制[J]. 科技风 2019(29)

- [20].凝胶注模法制备多孔BiScO_3-PbTiO_3高温压电陶瓷及性能研究[J]. 材料科学与工艺 2016(02)

- [21].造孔剂含量对多孔BiScO_3-PbTiO_3高温压电陶瓷性能的影响[J]. 材料科学与工艺 2016(05)

- [22].周期性热激励下压电陶瓷的热释电特性研究[J]. 热科学与技术 2012(03)

- [23].多层压电陶瓷降压变压器的环境测试研究[J]. 稀有金属材料与工程 2011(S1)

- [24].新开发压电陶瓷工厂新型热工设备简述[J]. 陶瓷研究 2010(01)

- [25].基于压电陶瓷的分段粘结混凝土试验[J]. 交通科学与工程 2019(02)

- [26].圆型压电陶瓷结构自由振动的有限元分析[J]. 安徽职业技术学院学报 2019(02)

- [27].超高居里温度钙钛矿层状结构压电陶瓷研究进展[J]. 建材与装饰 2018(20)

- [28].压电陶瓷电机驱动的三维微动定位平台及验证[J]. 压电与声光 2015(06)

- [29].压电陶瓷自发电平台设计与能效分析[J]. 沈阳工业大学学报 2015(06)

- [30].压电陶瓷迟滞非线性的成因与校正[J]. 黑龙江大学工程学报 2013(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/64221bf0ced146f1f10a6149.html