# 塔里木库车山前深井窄间隙小尾管固井技术

### 论文摘要

库车山前是塔里木油田增储上产的重点区域,井深通常在6000～7000 m左右,地质条件复杂,已钻遇井最高温度近180℃,最高气藏压力为150 MPa。钻井采用五开井身结构,目的层巴什基奇克组专打,厚度较薄,约为200 m,采用尾管固井工艺。井深、温度高(120～180℃)、窄间隙(11～18 mm)、小尾管约200 m,对水泥浆抗温性能、流变性能及力学性能均提出了挑战,同时部分井采用水基钻井液,滤饼厚、清除困难,保证固井施工安全及胶结质量困难。针对以上难点,优选抗高温高强度水泥浆体系、抗高温冲洗隔离液体系,同时配套固井工艺,形成适合库车山前固井的深井窄间隙小尾管固井技术,可大幅度提升环空的冲洗顶替效率,同时水泥浆强度发展快,有利于提高水泥石胶结质量,确保后期负压验窜顺利实施。该技术在大北1101井φ127 mm尾管固井中应用,固井合格率为97.2%,优质率为79.4%,负压差33 MPa验窜合格,创山前水基钻井液固井质量最高记录。

### 论文目录

- 1 库车山前深井窄间隙固井难点

- 2 抗高温高强水泥浆体系

- 2.1 高温稳定性

- 2.2 高温防衰退材料

- 2.3 高温缓凝剂DRH-2L

- 3 抗高温冲洗隔离液体系

- 3.1 高温稳定剂

- 3.2 冲洗液

- 4 深井窄间隙配套固井工艺技术

- 5 大北1101井φ127 mm尾管固井应用情况

- 5.1 大北1101井基本情况

- 5.2 主要技术方案

- 5.3 现场实施及应用结果

- 6 结论与认识

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张峰,刘子帅,李宁,于永金,艾正青,张弛

关键词: 深井固井,尾管固井,窄间隙,抗高温高强度水泥浆,抗高温冲洗隔离液,水基钻井液,库车山前

来源: 钻井液与完井液 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 中国石油塔里木油田分公司油气工程研究院,中国石油集团工程技术研究院有限公司

基金: “塔里木盆地大油气田增储上产关键技术研究与应用”课题8“超深井钻井提速提质关键技术研究与应用”（2018E-1808）,“弹塑性水泥浆体系评价研究与应用”（201018081021）

分类号: TE256

页码: 473-479+485

总页数: 8

文件大小: 2136K

下载量: 90

### 相关论文文献

- [1].小间隙尾管固井技术研究与应用[J]. 化工管理 2019(35)

- [2].旋转尾管固井技术于海上油气井的应用浅析[J]. 化工管理 2020(11)

- [3].彭州海相含硫超深井尾管固井难点及技术对策[J]. 钻采工艺 2020(03)

- [4].深井尾管固井技术在南堡3号构造的应用[J]. 石化技术 2020(10)

- [5].旋转尾管固井技术于海上油气井的应用浅析[J]. 中国石油石化 2017(11)

- [6].渤中19-6尾管固井质量提升措施[J]. 石油钻采工艺 2018(S1)

- [7].西部钻探南缘尾管固井施工最高密度创纪录[J]. 石油机械 2015(05)

- [8].一种改进的尾管固井方法[J]. 复杂油气藏 2011(01)

- [9].旋转尾管固井套管扭曲失稳分析[J]. 石油矿场机械 2008(06)

- [10].濮4-侧24井101.6mm尾管固井技术[J]. 石化技术 2020(04)

- [11].旋转尾管固井工艺在大斜度深井中的应用[J]. 江汉石油科技 2017(04)

- [12].涠洲K油田复杂工况旋转尾管固井技术[J]. 钻井液与完井液 2019(01)

- [13].潜山漏失井青东古1井尾管固井对策与实施效果[J]. 内蒙古石油化工 2017(04)

- [14].旋转尾管固井工具设计与研制[J]. 科技与企业 2014(02)

- [15].影响定北8井尾管固井质量的因素分析[J]. 地质装备 2009(03)

- [16].塔里木山前克深9区块超深井目的层尾管固井技术[J]. 石化技术 2020(03)

- [17].浅谈小间隙尾管固井技术的应用[J]. 科技风 2015(14)

- [18].开窗侧钻井全通径尾管固井技术的应用探析[J]. 化工管理 2016(36)

- [19].旋转尾管固井工具在超深水平井中的应用[J]. 石油矿场机械 2012(05)

- [20].创长度纪录的深海膨胀尾管固井优化设计[J]. 石油钻探技术 2009(03)

- [21].深井尾管固井技术在盐探1井的应用[J]. 西部探矿工程 2017(09)

- [22].侧钻尾管固井技术的推广与应用[J]. 科技致富向导 2011(36)

- [23].歧深1井高温深层小间隙尾管固井技术[J]. 天然气工业 2008(07)

- [24].超深水平井中旋转尾管固井工具的应用[J]. 工程技术研究 2017(03)

- [25].垮塌井尾管固井工艺实践[J]. 石化技术 2016(06)

- [26].旋转尾管固井关键技术分析[J]. 石油机械 2011(05)

- [27].雅达油田高含硫小井眼尾管固井技术[J]. 石油钻采工艺 2014(04)

- [28].侧钻尾管固井技术在锦州油田的应用[J]. 辽宁化工 2014(12)

- [29].盐膏地层封固的平衡尾管固井技术探讨[J]. 石油和化工设备 2014(12)

- [30].国内尾管悬挂器技术进展趋势[J]. 石油和化工设备 2010(05)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6582eb2386b4e2ccab3819a3.html