# 一种带加固构件的板梁论文和设计

### 全文摘要

本实用新型提供一种带加固构件的板梁，包括装置本体，底部扣合板，波纹加固板，对接导向块，顶部扣合板，扣合锁紧螺栓和对接锁紧螺栓，所述装置本体顶部左右两侧均设置有顶部扣合板，且装置本体底部左右两侧均设置有底部扣合板；所述底部扣合板和顶部扣合板之间均限位固定安装有波纹加固板并通过扣合锁紧螺栓固定，且装置本体中间设置有对接导向块并插入波纹加固板和顶部扣合板之间通过对接锁紧螺栓固定。波纹加固板的设置，方便自身限位固定安装在底部扣合板和顶部扣合板之间并通过扣合锁紧螺栓进行固定锁紧，方便对接导向块插入到顶部并通过对接锁紧螺栓固定，解决了口型空心板梁内部没有加固结构承受能力差的问题。

### 主设计要求

1.一种带加固构件的板梁，其特征在于：该带加固构件的板梁包括装置本体(1)，底部扣合板(2)，波纹加固板(3)，对接导向块(4)，顶部扣合板(5)，扣合锁紧螺栓(6)和对接锁紧螺栓(7)；所述装置本体(1)顶部左右两侧均设置有顶部扣合板(5)，且装置本体(1)底部左右两侧均设置有底部扣合板(2)；所述底部扣合板(2)和顶部扣合板(5)之间均限位固定安装有波纹加固板(3)并通过扣合锁紧螺栓(6)固定，且装置本体(1)中间设置有对接导向块(4)并插入波纹加固板(3)和顶部扣合板(5)之间通过对接锁紧螺栓(7)固定。

### 设计方案

1.一种带加固构件的板梁，其特征在于：该带加固构件的板梁包括装置本体(1)，底部扣合板(2)，波纹加固板(3)，对接导向块(4)，顶部扣合板(5)，扣合锁紧螺栓(6)和对接锁紧螺栓(7)；所述装置本体(1)顶部左右两侧均设置有顶部扣合板(5)，且装置本体(1)底部左右两侧均设置有底部扣合板(2)；所述底部扣合板(2)和顶部扣合板(5)之间均限位固定安装有波纹加固板(3)并通过扣合锁紧螺栓(6)固定，且装置本体(1)中间设置有对接导向块(4)并插入波纹加固板(3)和顶部扣合板(5)之间通过对接锁紧螺栓(7)固定。

2.如权利要求1所述带加固构件的板梁，其特征在于：所述底部扣合板(2)顶部端面开设有左右方向前后有序排列的梯形限位槽，且底部扣合板(2)内部开设有有序排列上下贯穿的螺纹固定安装孔。

3.如权利要求1所述带加固构件的板梁，其特征在于：所述波纹加固板(3)顶部折弯端面均开设有左右有序排列的上下贯穿孔，且波纹加固板(3)两端顶部折弯凹槽均开设有前后有序排列的贯穿孔。

4.如权利要求1所述带加固构件的板梁，其特征在于：所述对接导向块(4)左右两侧端面中间均设置有平面在上前后有序排列的三角插入柱，且对接导向块(4)三角插入柱顶部中间均开设有上下贯穿的安装插入孔。

5.如权利要求1所述带加固构件的板梁，其特征在于：所述顶部扣合板(5)底部端面开设有左右方向前后有序排列的梯形限位槽，且顶部扣合板(5)顶部端面开设有有序排列的贯穿阶梯孔。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于桥梁结构技术领域，尤其涉及一种带加固构件的板梁。

背景技术

板梁指由钢板组合而成的梁型结构构件。基本截面形状为工字形，上下横板叫翼板，中间立板叫腹板。有的板梁中间焊有若干加强筋。根据组合方式可以分为焊接板梁、高强螺栓板梁和异种钢板梁等。由于空心板梁预制工艺简单、安装方便、造价较低以及建筑高度较小等诸多优点，因此空心板梁桥在各类公路工程中广为应用。

梁桥的结构受力主要由承重结构(主梁)及传力结构(横梁、桥面板)两大部分承担。

多片主梁依靠横梁和桥面板联成空间整体结构，由于结构的空间整体性，当桥上作用荷载时，各片主梁将共同参与工作。

基于上述，现有的板梁结构不方便进行对接固定，且口型空心板梁内部没有加固结构承受能力差。

于是，有鉴于此，针对现有的结构及缺失予以研究改良，提供一种带加固构件的板梁，以期达到更具有更加实用价值性的目的。

实用新型内容

为了解决上述技术问题，本实用新型提供一种带加固构件的板梁，以解决现有的板梁结构不方便进行对接固定，且口型空心板梁内部没有加固结构承受能力差的问题。

本实用新型带加固构件的板梁的目的与功效，由以下具体技术手段所达成：

一种带加固构件的板梁，包括装置本体，底部扣合板，波纹加固板，对接导向块，顶部扣合板，扣合锁紧螺栓和对接锁紧螺栓，所述装置本体顶部左右两侧均设置有顶部扣合板，且装置本体底部左右两侧均设置有底部扣合板；所述底部扣合板和顶部扣合板之间均限位固定安装有波纹加固板并通过扣合锁紧螺栓固定，且装置本体中间设置有对接导向块并插入波纹加固板和顶部扣合板之间通过对接锁紧螺栓固定。

进一步的，所述底部扣合板顶部端面开设有左右方向前后有序排列的梯形限位槽，且底部扣合板内部开设有有序排列上下贯穿的螺纹固定安装孔。

进一步的，所述波纹加固板顶部折弯端面均开设有左右有序排列的上下贯穿孔，且波纹加固板两端顶部折弯凹槽均开设有前后有序排列的贯穿孔。

进一步的，所述对接导向块左右两侧端面中间均设置有平面在上前后有序排列的三角插入柱，且对接导向块三角插入柱顶部中间均开设有上下贯穿的安装插入孔。

进一步的，所述顶部扣合板底部端面开设有左右方向前后有序排列的梯形限位槽，且顶部扣合板顶部端面开设有有序排列的贯穿阶梯孔。

与现有技术相比，本实用新型具有如下有益效果：

对接导向块的设置，方便导向插入波纹加固板和顶部扣合板之间并通过对接锁紧螺栓固定使装置本体左右两侧形成整体，方便在施工过程中依次对接固定，防止了发生位移和无法对接的现象。

波纹加固板的设置，方便自身限位固定安装在底部扣合板和顶部扣合板之间并通过扣合锁紧螺栓进行固定锁紧，方便对接导向块插入到顶部并通过对接锁紧螺栓固定，解决了口型空心板梁内部没有加固结构承受能力差的问题。

附图说明

图1是本实用新型主视结构示意图。

图2是本实用新型俯视结构示意图。

图3是本实用新型左视结构示意图。

图4是本实用新型右视结构示意图。

图中：1、装置本体；2、底部扣合板；3、波纹加固板；4、对接导向块；5、顶部扣合板；6、扣合锁紧螺栓；7、对接锁紧螺栓。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本发明的实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本发明，但不能用来限制本发明的范围。

在本发明的描述中，除非另有说明，“多个”的含义是两个或两个以上；术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”、“前端”、“后端”、“头部”、“尾部”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本发明和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本发明的限制。此外，术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

在本发明的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

实施例：

如附图1至附图4所示：

本实用新型提供一种带加固构件的板梁，包括装置本体1，底部扣合板2，波纹加固板3，对接导向块4，顶部扣合板5，扣合锁紧螺栓6和对接锁紧螺栓7，装置本体1顶部左右两侧均设置有顶部扣合板5，且装置本体1底部左右两侧均设置有底部扣合板2；底部扣合板2和顶部扣合板5之间均限位固定安装有波纹加固板3并通过扣合锁紧螺栓6固定，且装置本体1中间设置有对接导向块4并插入波纹加固板3和顶部扣合板5之间通过对接锁紧螺栓7固定。

其中，所述底部扣合板2顶部端面开设有左右方向前后有序排列的梯形限位槽，且底部扣合板2内部开设有有序排列上下贯穿的螺纹固定安装孔，方便波纹加固板3的限位固定，方便扣合锁紧螺栓6和对接锁紧螺栓7的旋入固定。

其中，所述波纹加固板3顶部折弯端面均开设有左右有序排列的上下贯穿孔，且波纹加固板3两端顶部折弯凹槽均开设有前后有序排列的贯穿孔，方便扣合锁紧螺栓6和对接锁紧螺栓7的穿过限位。

其中，所述对接导向块4左右两侧端面中间均设置有平面在上前后有序排列的三角插入柱，且对接导向块4三角插入柱顶部中间均开设有上下贯穿的安装插入孔，方便插入波纹加固板3和顶部扣合板5之间并通过对接锁紧螺栓7贯穿锁紧固定。

其中，所述顶部扣合板5底部端面开设有左右方向前后有序排列的梯形限位槽，且顶部扣合板5顶部端面开设有有序排列的贯穿阶梯孔，方便波纹加固板3的限位固定，方便扣合锁紧螺栓6和对接锁紧螺栓7的穿过。

本实施例的具体使用方式与作用：

本实用新型中，使用时将底部扣合板2放在地面，将波纹加固板3放置在底部扣合板2顶部限位，将顶部扣合板5放在波纹加固板3顶部限位，使底部扣合板2、波纹加固板3和顶部扣合板5三者对齐并通过扣合锁紧螺栓6进行锁紧固定，底部扣合板2、波纹加固板3和顶部扣合板5三者在施工前组合多个待用，施工时依次对接进行安装并通过对接锁紧螺栓7锁紧即可；其中对接导向块4方便导向插入波纹加固板3和顶部扣合板5之间并通过对接锁紧螺栓7固定使装置本体1左右两侧形成整体，方便在施工过程中依次对接固定，防止了发生位移和无法对接的现象；其中波纹加固板3方便自身限位固定安装在底部扣合板2和顶部扣合板5之间并通过扣合锁紧螺栓6进行固定锁紧，方便对接导向块4插入到顶部并通过对接锁紧螺栓7固定，解决了口型空心板梁内部没有加固结构承受能力差的问题。

本发明的实施例是为了示例和描述起见而给出的，而并不是无遗漏的或者将本发明限于所公开的形式。很多修改和变化对于本领域的普通技术人员而言是显而易见的。选择和描述实施例是为了更好说明本发明的原理和实际应用，并且使本领域的普通技术人员能够理解本发明从而设计适于特定用途的带有各种修改的各种实施例。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920298250.6

申请日:2019-03-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:31(上海)

授权编号:CN209669683U

授权时间:20191122

主分类号:E01D 19/00

专利分类号:E01D19/00

范畴分类:36A;

申请人:上海城建道桥工程有限公司

第一申请人:上海城建道桥工程有限公司

申请人地址:201413 上海市奉贤区新杨公路778号7幢

发明人:潘桂龙;顾建标

第一发明人:潘桂龙

当前权利人:上海城建道桥工程有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/65f6ffe70c50e93517f8f08c.html