# 一种多功能光纤接头转换线论文和设计-高波

### 全文摘要

本实用新型公开了一种多功能光纤接头转换线，其特征在于：包括第一光纤，所述第一光纤两端分别设置有分光器，两个分光器的一端均设置有两根第二光纤，两根第二光纤的端部分别设置有光纤接头，光纤接头分别为ST接头和LC接头。本实用新型提供的多功能光纤接头转接线，节省了在工具包内的占用空间，减少了检修人员的准备工作，减少了检修的时间，提高了工作效率，与之前携带大量光纤接头以及光纤接头损坏的情况相比，节省投资，满足了站内通讯的使用，具有较高的经济效益。

### 主设计要求

1.一种多功能光纤接头转换线，其特征在于：包括第一光纤，所述第一光纤两端分别设置有分光器，两个分光器的一端均设置有两根第二光纤，两根第二光纤的端部分别设置有光纤接头，光纤接头分别为ST接头和LC接头。

### 设计方案

1.一种多功能光纤接头转换线，其特征在于：包括第一光纤，所述第一光纤两端分别设置有分光器，两个分光器的一端均设置有两根第二光纤，两根第二光纤的端部分别设置有光纤接头，光纤接头分别为ST接头和LC接头。

2.根据权利要求1所述的多功能光纤接头转换线，其特征在于：所述两根第二光纤端部设置的光纤接头分别为ST接头和SC接头以及LC接头和SC接头两种方式中的任意一种。

3.根据权利要求1或2所述的多功能光纤接头转换线，其特征在于：所述第一光纤的长度为3.7392m，第二光纤的长度为1.1304m。

4.根据权利要求1或2所述的多功能光纤接头转换线，其特征在于：所述第一光纤和第二光纤均为多模光纤。

5.根据权利要求1或2所述的多功能光纤接头转换线，其特征在于：所述分光器为熔融拉锥一分二分光器。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于光纤传输领域，具体涉及一种多功能光纤接头转换线。

背景技术

随着信息化与“互联网+”的推广，对于电力系统也产生了一定的影响，常规变电站开始向智能变电站转换，而在智能变电站中最常用到的传输信息的媒介即为光纤，不同的装置设备对应不同的光纤接头，因此对于现场检修工作来说，面临以下几个问题。

一、现场接头多样，无法确定其接头型号，即使反复进行确认，也不能保证百分百的正确性，倘若拿错，需往返拿取，非常影响作业的效率。

二：工具包存放乱，光纤接头认知不清，日常作业可能存在工具包放置杂乱，造成找光纤困难的情况，造成准备的时间较长；且由于光纤携带较多，存放交杂在一起，也较为容易损坏光纤，使其衰耗增大甚至无法使用，或由于抽取的过程中将接头损坏，还有对智能变电站不熟悉的人员或是新进员工对光纤接头认知不全，都会使找寻所需的正确接头的光纤跳线更加困难。

三、全部接头拿取备用，占空间大，通常为了现场正确使用跳纤，都会将各种接头的光纤均带走做备用，然而这种做法不仅占用了大量的空间，还需将不同接头的光纤均准备多份，以备不同站的工作同时开展，既浪费了财力，又降低了资源的利用率，而且，带出去的光纤跳线越多，由于存放不当导致的易损坏概率就越大。

实用新型内容

针对上述现有技术中存在的技术问题，本实用新型的目的是提供一种多功能光纤接头转换线。

本实用新型的目的是通过以下技术方案实现的。

一种多功能光纤接头转换线，包括第一光纤，所述第一光纤两端分别设置有分光器，两个分光器的一端均设置有两根第二光纤，两根第二光纤的端部分别设置有光纤接头，光纤接头分别为ST接头和LC接头。

所述两根第二光纤端部设置的光纤接头分别为ST接头和SC接头以及LC接头和SC接头两种方式中的任意一种。

所述第一光纤的长度为3.7392m，第二光纤的长度为1.1304m。

所述第一光纤和第二光纤均为多模光纤。

所述分光器为熔融拉锥一分二分光器。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果为：1、每次去现场检修只需携带两根本实用新型提供的多功能光纤接头转接线即可，节省了在工具包内的占用空间，减少了检修人员的准备工作，同时也间接的降低了光纤跳线的损耗率；2、多功能光纤接头转换线可以应对绝大多数的装置设备，减少了检修的时间，提高了工作效率；3、多功能光纤接头转换线造价成本低，与之前携带大量光纤接头以及光纤接头损坏的情况相比，节省投资，降低光纤的使用成本，满足了站内通讯的使用，具有较高的经济效益。

附图说明

图1是实施例一的结构示意图。

图2是实施例二的结构示意图。

图3是实施例三的结构示意图。

图中，1是第一光纤，2是分光器，3是第二光纤，4是ST接头，5是LC接头，6是SC接头。

具体实施方式

实施例一

如图1所示，第一光纤1的两端分别设置有分光器2，分光器2为熔融拉锥一分二分光器，两个分光器2的一端均设置有两根第二光纤3，第一光纤1和第二光纤3均为多模光纤，多模光纤用于站内短距离通讯，能够传输多种模式；两根第二光纤3的端部分别设置有光纤接头，光纤接头分别为ST接头4和LC接头5。

上述结构形成两进两出的多功能光纤接头转换线，任何一侧的任何一端都能通往另一侧的两端，形成光的通路，达到传输信息的功能。

第一光纤1和第二光纤3的总长度为6米，光纤最小弯曲直径为6cm，在封装存放时，可以分为32圈，不同位置的圈其承担了不同的易损耗程度和费用的经济程度，对于分光器2一端的第二光纤3来说，其越短越好，综合考虑光纤的弯曲程度及接头的良好存放形态，设置第二光纤3的长度为六圈，即6*3.14*0.06=1.1304m，剩余长度3.7392m即为第一光纤1的长度。

进行现场检修试验（参见下表），每次携带纤数不超过两根，能够应对不同接口的设备使用，每次所需耗费时间不到一分钟，试验准确率100%，节省了大量时间。

实施例二

如图2所示，实施例二的光纤接头分别为ST接头4和SC接头6，其余均与实施例一相同。

实施例三

如图3所示，实施例三的光纤接头分别为LC接头5和SC接头6，其余均与实施例一相同。

以上所述，仅是本实用新型的优选实施方式，并不是对本实用新型技术方案的限定，应当指出，本领域的技术人员，在本实用新型技术方案的前提下，还可以作出进一步的改进和改变，这些改进和改变都应该涵盖在本实用新型的保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920099926.9

申请日:2019-01-22

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:41(河南)

授权编号:CN209215640U

授权时间:20190806

主分类号:G02B 6/38

专利分类号:G02B6/38;G02B6/255

范畴分类:30A;

申请人:国网河南省电力公司安阳供电公司

第一申请人:国网河南省电力公司安阳供电公司

申请人地址:455000 河南省安阳市龙安区中州路电力大厦

发明人:高波;李艳伟;王利朋;王天民;王静;付炎炎;贾康;刘群耀;刘远哲;李楚;张岚

第一发明人:高波

当前权利人:国网河南省电力公司安阳供电公司

代理人:张春;李想

代理机构:41109

代理机构编号:郑州中原专利事务所有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/66412785d0867a011cb3755b.html