# 锻造液压机大行程水平柱塞缸的设计改进

### 论文摘要

本文叙述了一种大行程水平柱塞缸,其属于锻造液压机设备技术领域,具体包括:缸体、设置于所述缸体一端的柱塞、以及置于所述缸体内的柱塞杆,其特征在于:在所述柱塞杆的缸底端设有滚轮,所述滚轮与所述柱塞杆之间通过转轴铰接。本结构通过在柱塞杆的缸底端设置滚轮,从而使得柱塞杆在缸底和缸口处各有一个支撑,因此保证了柱塞杆的平衡性,避免了柱塞杆伸出时柱塞头下垂的现象,同时,滚轮的直径与缸体的内径相等,因此能够起到充分的支撑作用,保护缸口密封和导套,防止密封损坏漏油。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 设计背景

- 2 基本阐述

- 3 结构形式及技术方案

- 4结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李尚杰

关键词: 锻造,液压机,大行程,柱塞缸,结构设计

来源: 国防制造技术 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 天津吉达尔重型机械科技有限公司

分类号: TG315.4

页码: 42-45+19

总页数: 5

文件大小: 3129K

下载量: 10

### 相关论文文献

- [1].柱塞副微观表面对间隙油膜压力的影响[J]. 液压气动与密封 2020(01)

- [2].柱塞卡滞原因分析[J]. 金属热处理 2020(01)

- [3].基于自适应偏心模型的柱塞副水膜特性数值分析[J]. 工业控制计算机 2020(01)

- [4].轴向柱塞双联泵中间体动力学特性及结构强度校核分析[J]. 液压与气动 2020(04)

- [5].页岩气水平井柱塞排采工艺研究与应用[J]. 钻采工艺 2020(S1)

- [6].液压泵柱塞副油膜热-流耦合特性研究[J]. 机电工程 2020(07)

- [7].内曲线转子驱动径向柱塞数字泵柱塞组件运动学及动力学特性分析[J]. 液压与气动 2020(09)

- [8].超高压水压泵柱塞副间隙泄漏占比的仿真计算[J]. 液压与气动 2020(10)

- [9].3ZY系列增压泵柱塞失效断裂的分析探讨[J]. 科技创业家 2013(22)

- [10].水液压泵柱塞副动压支撑水膜特性研究[J]. 液压气动与密封 2020(08)

- [11].气井分体式柱塞优化设计及实验研究[J]. 化工机械 2020(05)

- [12].柱塞副精密研磨技术[J]. 金属加工(冷加工) 2019(03)

- [13].用柱塞去顶法修理柱塞偶件磨损的探讨[J]. 公安海警高等专科学校学报 2008(01)

- [14].柱塞倾角对柱塞受力的影响[J]. 液压与气动 2012(02)

- [15].表面粗糙度对柱塞泵中柱塞油膜运动状态的影响[J]. 机械研究与应用 2012(06)

- [16].高压高速条件下柱塞副泄漏流场分析[J]. 农业机械学报 2009(04)

- [17].棒状柱塞结构优化模拟[J]. 西南石油大学学报(自然科学版) 2019(06)

- [18].一种稳流柱塞泵阀芯结构设计[J]. 农机使用与维修 2020(04)

- [19].基于工序参数级的柱塞组件工艺可靠性研究[J]. 环境技术 2019(S2)

- [20].一种具有多种按摩装置的鞋及其使用方法[J]. 中外鞋业 2020(10)

- [21].浅析柴油机高压油泵柱塞副咬死故障[J]. 内燃机与配件 2017(05)

- [22].液压挖掘机回转马达柱塞摩擦副的泄漏流量分析[J]. 科技广场 2015(09)

- [23].低速大扭矩水压马达柱塞副的结构优化及性能研究[J]. 煤炭学报 2013(S2)

- [24].柱塞孔精密加工技术浅析[J]. 航天制造技术 2013(06)

- [25].柱塞倾斜轴向柱塞泵运动特性多体仿真[J]. 液压气动与密封 2013(06)

- [26].柱塞副油膜温度分布的数值分析[J]. 汽车工程 2013(09)

- [27].挤压机主柱塞有限元分析[J]. 轻合金加工技术 2012(01)

- [28].斜柱塞对斜盘式轴向柱塞泵性能的影响[J]. 甘肃科学学报 2012(01)

- [29].柱塞受力分析与设计[J]. 湖南农机 2012(09)

- [30].变形对轴向柱塞泵柱塞副泄漏量的影响研究[J]. 机床与液压 2011(17)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/665d7676b0e1567e2c3a92ea.html