# 一种再生塑料编织袋自动封底机论文和设计-余列华

### 全文摘要

本实用新型提供了一种再生塑料编织袋自动封底机，包括三角座、传送装置、压合辊、热风机、抵板、支架。三角座配置为直角三棱柱，三角座的其中一个直角侧面固定于地面上，传送装置包括电机、多个传动辊、两个传动皮带，多个传动辊等间距平行设置成一个传送排，两个传动皮带分别套设于传送排上，且两个传动皮带均与多个传动皮带啮合，位于传送排一端的传动辊的顶端与电机的动力输出端固定连接。本装置结构简单，实用简便，通过设置的传送装置可以将再生塑料编织袋进行传送传送装置的传送，并且配合上压合辊、热风机，可以将编织袋的底部可以别融化进行贴合，整个封底过程快速，封底效果好，大大提高了工作效率，并且节约了设备成本。

### 主设计要求

1.一种再生塑料编织袋自动封底机，其特征在于：包括三角座(1)、传送装置、压合辊(32)、热风机(33)、抵板、支架(31)；所述三角座(1)配置为直角三棱柱，所述三角座(1)的其中一个直角侧面固定于地面上，所述三角座(1)的斜面上开设有开口(11)，所述传送装置设置于所述三角座(1)的内部；所述传送装置包括电机(21)、多个传动辊(22)、两个传动皮带(23)，多个所述传动辊(22)等间距平行设置成一个传送排，且所述传送排与所述三角座(1)的斜面平行设备，两个传动皮带(23)分别套设于所述传送排上，且两个所述传动皮带(23)均与多个所述传动皮带(23)啮合，位于所述传送排一端的所述传动辊(22)的顶端与所述电机(21)的动力输出端固定连接；多个所述传动辊(22)的中部均套设有橡胶套(24)，且多个所述橡胶套(24)均通过所述开口(11)延伸至所述三角座(1)的外部；所述抵板与所述三角座(1)的斜面垂直设置，且所述抵板固定于所述三角座(1)的斜面上，且所述抵板的两端分别延伸至所述三角座(1)的左右两侧壁上；所述支架(31)的一端固定于所述三角座(1)的顶部，所述支架(31)的另一端延伸至所述开口(11)的上方，所述压合辊(32)铰接与所述支架(31)的另一端上，且所述压合辊(32)靠近所述橡胶套(24)；所述热风机(33)固定于所述支架(31)上，且所述热风机(33)的输出端连接有风管(34)，所述风管(34)的输出端延伸至所述压合辊(32)上。

### 设计方案

1.一种再生塑料编织袋自动封底机，其特征在于：包括三角座(1)、传送装置、压合辊(32)、热风机(33)、抵板、支架(31)；

所述三角座(1)配置为直角三棱柱，所述三角座(1)的其中一个直角侧面固定于地面上，所述三角座(1)的斜面上开设有开口(11)，所述传送装置设置于所述三角座(1)的内部；

所述传送装置包括电机(21)、多个传动辊(22)、两个传动皮带(23)，多个所述传动辊(22)等间距平行设置成一个传送排，且所述传送排与所述三角座(1)的斜面平行设备，两个传动皮带(23)分别套设于所述传送排上，且两个所述传动皮带(23)均与多个所述传动皮带(23)啮合，位于所述传送排一端的所述传动辊(22)的顶端与所述电机(21)的动力输出端固定连接；

多个所述传动辊(22)的中部均套设有橡胶套(24)，且多个所述橡胶套(24)均通过所述开口(11)延伸至所述三角座(1)的外部；

所述抵板与所述三角座(1)的斜面垂直设置，且所述抵板固定于所述三角座(1)的斜面上，且所述抵板的两端分别延伸至所述三角座(1)的左右两侧壁上；

所述支架(31)的一端固定于所述三角座(1)的顶部，所述支架(31)的另一端延伸至所述开口(11)的上方，所述压合辊(32)铰接与所述支架(31)的另一端上，且所述压合辊(32)靠近所述橡胶套(24)；

所述热风机(33)固定于所述支架(31)上，且所述热风机(33)的输出端连接有风管(34)，所述风管(34)的输出端延伸至所述压合辊(32)上。

2.根据权利要求1所述的一种再生塑料编织袋自动封底机，其特征在于：

还包括压袋棍(36)；

所述压袋棍(36)通过连杆(35)水平固定于所述支架(31)上，且所述压袋棍(36)位于多个所述传动辊(22)的上方。

3.根据权利要求1所述的一种再生塑料编织袋自动封底机，其特征在于：

还包括吸尘器(13)，所述吸尘器(13)固定于所述三角座(1)的内部，且所述吸尘器(13)的输入风口延伸至多个所述传动辊(22)的下方。

4.根据权利要求1所述的一种再生塑料编织袋自动封底机，其特征在于：

所述三角座(1)的底部固定有多个滑轮(12)。

5.根据权利要求1所述的一种再生塑料编织袋自动封底机，其特征在于：

还包括红外线计数器(37)；

所述红外线计数器(37)固定于所述支架(31)上，且所述红外线计数器(37)的输出端所在的直线与所述传送排所在的平面垂直。

6.根据权利要求1所述的一种再生塑料编织袋自动封底机，其特征在于：

所述电机(21)配置为步进电机(21)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及编织袋加工装置领域，更具体的，涉及一种再生塑料编织袋自动封底机。

背景技术

在现代加编织袋作业中，常常需要在编织袋底边缝纫好之前就先将编织袋的底部进行封边，但是在封边的过程中，需要采用封底纸将编织袋的底部抱起来，然后再采用热压的形式使得密封纸上的热膜融化，使得编织袋的底部被封上。但是这种这种封袋设备由于体积较大，使用不方便，并且由于其结构相对比较复杂，因此在进行封底作业时，效率比较低，并且严重阻碍了封底作业的快速进行。

实用新型内容

为了克服现有技术的缺陷，本实用新型所要解决的技术问题在于提出一种再生塑料编织袋自动封底机，其结构简单，建造成本低，可以快速地实现对再生塑料编织袋的封底，封底过程快速高效，可以大幅提高再生编织袋的生产效率。

为达此的目的，本实用新型采用以下技术方案：

本实用新型提供了一种再生塑料编织袋自动封底机，包括三角座、传送装置、压合辊、热风机、抵板、支架。所述三角座配置为直角三棱柱，所述三角座的其中一个直角侧面固定于地面上，所述三角座的斜面上开设有开口，所述传送装置设置于所述三角座的内部。所述传送装置包括电机、多个传动辊、两个传动皮带，多个所述传动辊等间距平行设置成一个传送排，且所述传送排与所述三角座的斜面平行设备，两个传动皮带分别套设于所述传送排上，且两个所述传动皮带均与多个所述传动皮带啮合，位于所述传送排一端的所述传动辊的顶端与所述电机的动力输出端固定连接。多个所述传动辊的中部均套设有橡胶套，且多个所述橡胶套均通过所述开口延伸至所述三角座的外部。所述抵板与所述三角座的斜面垂直设置，且所述抵板固定于所述三角座的斜面上，且所述抵板的两端分别延伸至所述三角座的左右两侧壁上。所述支架的一端固定于所述三角座的顶部，所述支架的另一端延伸至所述开口的上方，所述压合辊铰接与所述支架的另一端上，且所述压合辊靠近所述橡胶套。所述热风机固定于所述支架上，且所述热风机的输出端连接有风管，所述风管的输出端延伸至所述压合辊上。

在本实用新型较佳地技术方案中，所述再生塑料编织袋自动封底机还包括压袋棍。所述压袋棍通过连杆水平固定于所述支架上，且所述压袋棍位于多个所述传动辊的上方。

在本实用新型较佳地技术方案中，所述再生塑料编织袋自动封底机还包括吸尘器，所述吸尘器固定于所述三角座的内部，且所述吸尘器的输入风口延伸至多个所述传动辊的下方。

在本实用新型较佳地技术方案中，所述三角座的底部固定有多个滑轮。

在本实用新型较佳地技术方案中，所述再生塑料编织袋自动封底机还包括红外线计数器。所述红外线计数器固定于所述支架上，且所述红外线计数器的输出端所在的直线与所述传送排所在的平面垂直。

在本实用新型较佳地技术方案中，所述电机配置为步进电机。

本实用新型的有益效果为：

本实用新型提供的一种再生塑料编织袋自动封底机，结构简单，实用简便，通过设置的传送装置可以将再生塑料编织袋进行传送传送装置的传送，并且配合上压合辊、热风机，可以将编织袋的底部可以别融化进行贴合，整个封底过程快速，封底效果好，大大提高了工作效率，并且节约了设备成本。

附图说明

图1是本实用新型具体实施方式提供的再生塑料编织袋自动封底机的结构示意图；

图2是本实用新型具体实施方式提供的再生塑料编织袋自动封底机的三角座主视结构示意图。

图中：

1、三角座，11、开口，12、滑轮，13、吸尘器，21、电机，22、传动辊， 23、传动皮带，24、橡胶套，31、支架，32、压合辊，33、热风机，34、风管， 35、连杆，36、压袋棍，37、红外线计数器。

具体实施方式

下面结合附图并通过具体实施方式来进一步说明本实用新型的技术方案。

如图1所示，实施例中提供了一种再生塑料编织袋自动封底机，包括三角座1、传送装置、压合辊32、热风机33、抵板、支架31。三角座1配置为直角三棱柱，三角座1的其中一个直角侧面固定于地面上，三角座1的斜面上开设有开口11，传送装置设置于三角座1的内部。传送装置包括电机21、多个传动辊22、两个传动皮带23，多个传动辊22等间距平行设置成一个传送排，且传送排与三角座1的斜面平行设备，两个传动皮带23分别套设于传送排上，且两个传动皮带23均与多个传动皮带23啮合，位于传送排一端的传动辊22的顶端与电机21的动力输出端固定连接。多个传动辊22的中部均套设有橡胶套24，且多个橡胶套24均通过开口11延伸至三角座1的外部。抵板与三角座1的斜面垂直设置，且抵板固定于三角座1的斜面上，且抵板的两端分别延伸至三角座1的左右两侧壁上。支架31的一端固定于三角座1的顶部，支架31的另一端延伸至开口11的上方，压合辊32铰接与支架31的另一端上，且压合辊32靠近橡胶套24。热风机33固定于支架31的另一端上，且热风机33的输出端连接有风管34，风管34的输出端延伸至压合辊32上。在进行封底作业时，首先将需要塑料编织袋放到传送装置的多个传动辊22所组成的传送排上，并且由于每个传动辊22上均套设有橡胶套24，橡胶套24的表面本身摩擦系数比较大，因此传送排与编织袋之间的摩擦力就会点变大，编织袋就会被贴在传送排上。此时电机21启动，电机21带动与其输出端固定连接的传动辊22转动，这一个传动辊22转动起来后就会带动着传动皮带23转动起来，传动皮带23转动起来后就会带动着传送排上的其他传动辊22转动，转动排转动起来后，就会带动着放置在其上面的编织袋移动，这些编织袋移动到支架31上时，就会对编织袋实行热压封底。支架31上的热风机33会向压合辊32以及压合辊32与编织袋的接触处吹去，使得压合辊32以及编织袋所受到热风吹到的部位上，压合辊32 被热风吹到会加热，同时压合辊32的内部也会嵌有电加热线圈，加热线圈加热也会通电加热，加热线圈通电加热后就会提高压合辊32的自身温度，实施例中加热线圈采用的是crei-158型电加热线圈，在通电时可以实现发热的效果。另外本实施例中热风机33采用的是HSM-P10Y系列的工业热风机33，可以持续平稳地输出热风，热风吹出来后可以使得压合辊32以及编织袋的底部受热融化。此时稍微融化的编织袋随着传送排的传送，经过加热的压合辊32，以及受到热风机33的热风吹过，编织袋底部开口11的缝合胶就会被吹融化，然后被压合辊32压到一起，使其两者粘合起来，完成一个编织袋的封底。完成封底后的编织袋就会继续被传送带带动着移动，最后离开编织排完成输出，至此完成了一个封底过程。整个过程快速且高效，不需要过多的部件，并且整个封底装置结构简单，建造成本以及维修成本都很低。在提高了生产效率的同时，还可以降低建造以及维护成本。

为了防止编织袋飘起来，进一步的，再生塑料编织袋自动封底机还包括压袋棍36。压袋棍36通过连杆35水平固定于支架31上，且压袋棍36位于多个传动辊22的上方。当编织袋放上到传送排上时，沿着传送排运送的过程中，编织袋由于质量较轻，很容易会被吹起来，设置了压袋棍36后，由于其位置的原因，放上传送排后就会被压袋棍36压着，防止其被风吹起来。

为了吸走编织袋上附有的灰尘碎屑，进一步的，再生塑料编织袋自动封底机还包括吸尘器13，吸尘器13固定于三角座1的内部，且吸尘器13的输入风口延伸至多个传动辊22的下方。当编织袋放到传送排上进行传送时，编织袋刚刚生产出来可能会带有很多灰尘碎屑，直接在传送排上传送时，这些灰尘碎屑会随着运送而扬起来，因此设置的吸尘器13可以在编织袋传送时对编织袋产生一定的吸附力，将附着在编织袋上的灰尘就会被吸尘器13吸走，本实施例中吸尘器13采用的是AY系列三相工业吸尘器13，其可以产生较大的吸力，将附着在编织袋上的灰尘碎屑吸走，保持其干净整洁，并且其吸引力随时可以调节，可以根据不同的编织袋类型调整其吸引力，避免编织袋被吸下去传送排。

为了方便地移动设备，进一步的，三角座1的底部固定有多个滑轮12。当需要移动设备时，由于设备的体积较大，直接搬动会不太方便，因此设置了滑轮12后，就可以将设备沿着滑轮12进行推动，更加省力。

为了方便地统计加工的编织袋的数量，进一步的，再生塑料编织袋自动封底机还包括红外线计数器37。红外线计数器37固定于支架31上，且红外线计数器37的输出端所在的直线与传送排所在的平面垂直。当封底完成的编织袋输出时，会经过红外线计数器37，本实施例中所使用额红外线计数器37配置为 HQ-210皮带输送机专用装车红外线计数器37，当传送排上有编织袋经过时，其可以通过发射出来的红外线编织袋的数量统计出来，由于该种型号的红外线计数器37为现有的装置，故不对其工作原理作详细的解释。

为了方便地调节传送排的传送速度，进一步的，电机21配置为步进电机21。步进电机21的力矩大、温升相对较小，并且其速度调控较为灵活，可以方便地调节传送排的传送速度。

本实用新型是通过优选实施例进行描述的，本领域技术人员知悉，在不脱离本实用新型的精神和范围的情况下，可以对这些特征和实施例进行各种改变或等效替换。本实用新型不受此处所公开的具体实施例的限制，其他落入本申请的权利要求内的实施例都属于本实用新型保护的范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920125931.2

申请日:2019-01-24

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:36(江西)

授权编号:CN209683057U

授权时间:20191126

主分类号:B31B70/64

专利分类号:B31B70/64;B31B70/04;B31B70/74

范畴分类:24J;34A;

申请人:南昌金轩科技有限公司

第一申请人:南昌金轩科技有限公司

申请人地址:330500 江西省南昌市红谷滩新区前湖大道999号海域香廷179号一单元302室

发明人:余列华

第一发明人:余列华

当前权利人:南昌金轩科技有限公司

代理人:文珊

代理机构:36129

代理机构编号:南昌赣专知识产权代理有限公司 36129

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/668a13a8fcb6ad6c42a76e7e.html