# 新型给排水管材的选用与施工技术分析

关键词：新型给排水管材；选用；施工技术

以往建筑物内的冷热水系统所使用的材料以镀锌钢管为主，在社会经济发展过程中，人们消费习惯和价值理念发生较大改变，在环保意识和健康方面有了更为严格要求。有研究表明，水质恶化情况的出现与管道腐蚀和生锈密切相关，因此，必须要选择新型给排水管材替代镀锌管道，在这种需求下，我国新型管材迅猛发展，聚氯乙烯PVC管材等在我国给排水管道建设方面应用越来越广泛，聚乙烯PE管道的使用则相对较少，具有广阔发展前景，本文就此展开了研究分析。

1新型管材性质分析

1.1给水铝塑复合管道

铝塑复合管道主要是通过一步法挤压等方式，将聚乙烯和焊接铝管复合为PVP管道，铝塑复合管道内外层包裹聚乙烯材料，化学性质稳定，有着耐腐蚀性、无毒等优势，其机械强度高，可以较长时间持续性使用。另外，管道内层所使用的聚乙烯材料有着非常好光滑性，不会对水流产生过大阻力，使用过程中不会出现垢渍等，与金属管道相比，其有效管道直径明显更大，同时不会对该管道中流通的流体造成污染。另外，给水铝塑复合管道内部粗糙度在0.007mm左右，流体输送过程中几乎不存在噪音。

1.2PPR管道

PPR管道卫生性能卓越，在纯净水饮用系统建设方面有广泛应用，管道使用过程中不会出现传统金属管道所出现的水垢。PPR管道有着优良的耐温耐热性能，工作温度最大值95℃，能够在70℃下长时间使用。PPR管道安装过程中不需要过多安装工序，焊接性能优良，同时其整体质量能够得到有效保证。

1.3UPVC排水管道

UPVC排水管道外形美观，价格低廉，质量轻，管道内表面有着非常高光滑度，在使用过程中方便切断，整个安装维护工作十分方便，在我国排水工程施工方面应用最为广泛。

1.4承插式柔性

接口排水管道承插式柔性接口排水管道属于一种新的铸铁排水管道，与其他类型排水管道相比，承插式柔性接口排水管道有着非常好的抗噪声性能，其噪音值可满足人类脑力劳动和睡眠等需要。另外，承插式柔性接口排水管道在实际应用中有着非常好的抗震、防沉降和防水性能，可靠性高，安全性强，当前在建筑工程中同样有广泛应用。

2新型给排水管材的选用

2.1新型给排水管材的选用原则

安全性和可靠性原则，建筑给排水管道使用过程中承受一定的压力，在具体选择时需要对材料可靠性和安全性有充分全面分析考虑，最大限度降低管道破裂风险。因此，建筑给排水管道在选择时需要确保其有足够抗击能力，在使用过程中不会出现爆裂和漏水等情况出现。建筑工程给排水水管道渗水和漏水等情况的出现不仅会影响建筑设施和人民财产安全，甚至还会面临巨额赔偿等。一些企业为了获取更多的经济效益，盲目夸大管道使用年限，实际管道使用年限没有宣传的那么长，同时又因为建筑给排水系统故障报警装置的不足，安全隐患大，因此，必须要选择可靠安全的排水管材，为建筑给排水系统安全稳定性提供重要支撑。经济性原则，管道材料选购时不仅要考虑材料价格，同时还需要对设备安装费用有充分考虑。比如薄壁铜管，虽然其价格低廉，但是接头焊接安装需要较高成本费用。因此，管道材料选择对建筑给排水管道的安全性和经济性有重要影响。不同管道类别需要选择不同管径的给水管道，有些企业为了获取更多经济效益，开发的给水管道管径多，会很大程度上影响企业品牌的树立。规模相同的给水工程，不同管道材料工程成本也会存在有明显区别，比如PPR管道，原材料价格较高，工程项目材料成本会有明显增大。卫生标准原则，塑料管材的选择必须要满足国家相关标准规范，只有经过安全监测认证后才可上市销售。当前我国很多建筑给水管道卫生已经满足要求。塑料管材中存在有改性剂、添加剂等成本，同时还存在有金属离子易溶于水，会一定程度上影响人体健康，因此，建筑给排水管道的塑料管材必须要确保其满足卫生方面要求。节能性原则，原材料提炼时存在有一定程度的能量消耗，从宏观角度出发，分析相关材料可发现，相比于塑料管材能量消耗，金属管材能量消耗更大，选择喷涂和热胀等工艺加工的管材能量消耗更为庞大。另外，如果材料表面粗糙度过大，其能量消耗同样非常大。

2.2新型给排水管道的选择

室外输水管道管材的选择，室外输水管道需要选择管径较大管材，同时有足够强度，有着非常好耐压性和耐腐蚀性，另外，管材还需要能够承受水的冲击，便于安装，整体质量可得到保证，能够满足较长时间使用需要。室内给水系统管道的选择，室内给水管道建设可分为两种形式，一种为横干管，另一种是立管，室内工程施工中多安装在保温夹层、吊顶等位置，在内部压力方面要求高，在管道选择过程中不仅要确保其有良好耐久性，同时还需要具备有抗腐蚀性、噪音小等特点，使用寿命长，方便安装，具体使用中可选择PPR管道等材料。在配水支路管道选择方面，与其他管道管径相比，配水支路管径相对较小，同时接点位置有较大流量，多选择在地下或者埋放在墙体，在管材安装性能方面有着非常严格要求，具体工程项目施工中可选择PPR管材。

3给排水管道施工技术

3.1给水支管敷设

比如塑料复合管，施工过程中需要需要确保管道直径不超过32mm，塑料水管管径相对较小，同时有可弯性特点，在水管铺设施工时可选择暗敷施工方式。砖墙面管道铺设施工中，管槽宽度一般需要超过管道外径40~60mm，其深度一般需要超过管道外径25~35mm，同时确保管道可直接嵌入管槽，使用管卡确保其固定牢固。在楼面等平面施工时，可采取小管径给水支管暗设方式，具体施工时控制管槽宽度10mm，深度0.5mm，将管道半嵌在管槽内部，同时使用管卡固定管子，暗设施工需要适当增大管槽尺寸，在卫生间、厨房等用水密集区域敷设时，可连接多个分水器，通过这种方式，最大限度减少暗埋管道接头渗漏等情况的出现，节约管网施工成本。

3.2排水支管敷设

建筑屋中排水管道往往会采取横设方式，避免有渗透情况出现时导致周围用户受到影响。在管道维修过程中同样需要避开其他用户，如果区域用水量大，还可以在排水横支管本层楼板面与立管连接。地漏排水支管的敷设可选择在下层屋顶下施工。卫生间排水横支管敷设时可适当抬高卫生间地面高度，使用后排式坐便器，将洗浴设备埋设在排水横管垫层内。还需要注意通气横管坡度控制，角度控制在10°左右。

3.3管道暗装

施工排水管道和暖气管道等可以安装在管道井以及吊顶等位置，在施工过程中施工单位需要与现场实际情况相结合综合分析考虑，提高管道布置和安装合理性。为了避免安装管道在没经过记录以及相关试验下安装，还需要提高隐蔽安装控制力度，如果管道接口安装结构为混凝土、砖等结构层时，还需要注意使用水泥砂浆保护，避免后期关键频繁维修。另外，在接头位置可使用塑料膜包裹，填埋水泥砂浆，注意确保安装管道预留接口位置准确性，充分考虑装修附加厚度等情况，确保相关设备的顺利安装，提高安装质量。

4结语

当前市场上新型管材类型多，建筑工程施工中管道材料的选择必须要与工程施工实际情况相结合综合分析考虑，同时注意考虑材料的性能、安全、环保和经济性等情况，确保所选择的额材料性价比优良，能够取得理想使用效益。具体施工中严格按照施工工艺和施工流程进行，确保各个环节施工质量满足要求，为建筑给排水工程施工的顺利有效开展打下良好基础，提高我国建筑工程施工水平。

参考文献

[1]郑伟涛.论新型建筑给排水管材的选用与施工[J].建筑工程技术与设计，2018，（3）：1413.

[2]宋星星.浅析建筑给排水常用管材质量检测与监控[J].建筑工程技术与设计，2016，（33）：1320.

[3]李宁，彭雨生.浅谈市政给排水施工中的管材选择[J].建筑工程技术与设计，2016，（26）：837.

[4]宋晓亮，庞风伟.小议新型管材在建筑给排水工程中的应用[J].建筑工程技术与设计，2016，（19）：2232

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/66accd92155a1e17accc5232.html