# 一种矿坑生态修复种植毯论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种矿坑生态修复种植毯，涉及生态修复领域，包括位于矿坑壁上的种植毯本体，所述种植毯本体从上而下依次复合有表层、土壤肥料层、支撑层以及保水底层；所述种植毯本体通过所述固定钉固定在矿坑壁上；所述土壤肥料层内部固定设置有环形水管和湿度传感器；所述环形水管的一端通过连接管与供水箱相连；所述连接管上设置有电控阀，所述湿度传感器的信号输出端与PLC控制器的输入端电性相连；所述PLC控制器的输出端与所述连接管上的电控阀电性连接。通过土壤肥料层中的湿度传感器监测到土壤肥料层需浇水，通过PLC控制器控制电控阀，使水箱中的水通过环形水管的喷水口喷出对种植毯的土壤肥料层进行灌溉，实现对种植毯的自动浇水灌溉。

### 主设计要求

1.一种矿坑生态修复种植毯，包括位于矿坑壁上的种植毯本体(1)，其特征在于：所述种植毯本体(1)从上而下依次复合有表层(11)、土壤肥料层(12)、支撑层(13)以及保水底层(14)；所述种植毯本体(1)两端设置有固定钉(2)；所述固定钉(2)从上到下插入并穿过所述种植毯本体(1)；所述种植毯本体(1)通过所述固定钉(2)固定在矿坑壁上；所述土壤肥料层(12)内部固定设置有环绕所述土壤肥料层(12)的环形水管(121)；所述环形水管(121)的一端通过连接管(3)与供水箱(4)的出水口相连；所述连接管(3)上设置有电控阀(31)；所述环形水管(121)上间隔均匀的设置有多个出水喷口(1211)；所述土壤肥料层(12)内部设置有湿度传感器(5)，所述湿度传感器(5)的信号输出端与PLC控制器(6)的输入端电性相连；所述PLC控制器(6)的输出端与所述电控阀(31)电性连接。

### 设计方案

1.一种矿坑生态修复种植毯，包括位于矿坑壁上的种植毯本体(1)，其特征在于：

所述种植毯本体(1)从上而下依次复合有表层(11)、土壤肥料层(12)、支撑层(13)以及保水底层(14)；

所述种植毯本体(1)两端设置有固定钉(2)；所述固定钉(2)从上到下插入并穿过所述种植毯本体(1)；所述种植毯本体(1)通过所述固定钉(2)固定在矿坑壁上；

所述土壤肥料层(12)内部固定设置有环绕所述土壤肥料层(12)的环形水管(121)；所述环形水管(121)的一端通过连接管(3)与供水箱(4)的出水口相连；所述连接管(3)上设置有电控阀(31)；所述环形水管(121)上间隔均匀的设置有多个出水喷口(1211)；

所述土壤肥料层(12)内部设置有湿度传感器(5)，所述湿度传感器(5)的信号输出端与PLC控制器(6)的输入端电性相连；所述PLC控制器(6)的输出端与所述电控阀(31)电性连接。

2.根据权利要求1所述的矿坑生态修复种植毯，其特征在于：

所述支撑层(13)为天然纤维层。

3.根据权利要求1所述的矿坑生态修复种植毯，其特征在于：

所述保水底层(14)为可降解保水底层。

4.根据权利要求1所述的矿坑生态修复种植毯，其特征在于：

所述固定钉(2)包括钉身(21)和位于所述钉身(21)下方的钉尖(22)，所述钉身(21)上方固定连接有钉帽(23)；所述钉身(21)两侧均设置有多个倒刺(211)。

5.根据权利要求4所述的矿坑生态修复种植毯，其特征在于：

所述钉尖(22)的长度为6cm-8cm，所述钉尖(22)为ABS塑料钉尖。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及生态修复领域，具体涉及一种矿坑生态修复种植毯。

背景技术

在矿产资源开发后，通常都会在地表留下大量的矿坑，这些矿坑一方面体积大，形成大量不稳定的岩面和边坡，另一方面，矿物质暴露于空气中，容易在雨水氧气的作用下形成酸性积液，导致矿坑很难自然修复，目前大都采用铺设种植毯并在种植毯上种植植物来对矿坑的岩面进行生态修复。但在大面积铺种植毯后，通常是通过人工对种植毯进行浇水，效率低下，不利于种植物的健康生长。

实用新型内容

为解决现有技术问题，本实用新型通过在种植毯的土壤肥料层中设置带有喷水口的环形水管，通过土壤肥料层中的湿度传感器监测到土壤湿润度较低，需对土壤肥料层进行浇水，通过PLC控制器控制电控阀，使水箱中的水通过环形水管的喷水口对种植毯的土壤肥料层进行灌溉，实现自动对种植毯的浇水灌溉，提升灌溉效率，使种植物健康成长。本实用新型具体采用以下技术方案：

一种矿坑生态修复种植毯，包括位于矿坑壁上的种植毯本体；

所述种植毯本体从上而下依次复合有表层、土壤肥料层、支撑层以及保水底层；

所述种植毯本体两端设置有固定钉；所述固定钉从上到下插入并穿过所述种植毯本体；所述种植毯本体通过所述固定钉固定在矿坑壁上；

所述土壤肥料层内部固定设置有环绕所述所述土壤肥料层的环形水管；所述环形水管的一端通过连接管与供水箱的出水口相连；所述连接管上设置有电控阀；所述环形水管上间隔均匀的设置有多个出水喷口；

所述土壤肥料层内部设置有湿度传感器，所述湿度传感器的信号输出端与PLC控制器的输入端电性相连；所述PLC控制器的输出端与所述电控阀电性连接。

作为本实用新型的一种改进，所述支撑层为天然纤维层。

作为本实用新型的一种改进，所述保水底层为可降解保水底层。

作为本实用新型的一种改进，所述固定钉包括钉身和位于所述钉身下方的钉尖，所述钉身上方固定连接有钉帽；所述钉身两侧均设置有多个倒刺。

作为本实用新型的一种改进，所述钉尖的长度为6cm-8cm，所述钉尖为ABS塑料钉尖。

本实用新型的有益效果：

通过土壤肥料层中的湿度传感器监测到土壤肥料层需浇水，通过PLC控制器控制电控阀，使水箱中的水通过环形水管的喷水口喷出对种植毯的土壤肥料层进行灌溉，实现对种植毯的自动浇水灌溉，提升了浇水灌溉的效率；

采用天然纤维作为土壤肥料层的支撑层，可对土壤肥料层进行足够强度的支撑，使种植物能在种植毯上更好的生长；

通过采用可降解的保水底层，不仅可以吸收并保存土壤肥料层多余的水分，多年后保水底层降解，种植物的的根系能够扎入矿坑的土壤中，保证最佳绿化效果；

通过固定钉从上而下插入种植毯本体中，不仅使种植毯更层次结合更紧密，同时也将种植毯体牢固的固定在矿坑壁上；

固定钉钉身上设置倒刺，用于固定钉身，防止种植毯在重力或风力作用下发生断裂、分层现象。

附图说明

图1为本实用新型一种矿坑生态修复种植毯的结构示意图：

图2为实用新型中土壤肥料层的结构示意图：

图3为本实用新型中对土壤肥料层实现自动浇水灌溉的原理图：

图4为本实用新型中固定钉的结构示意图：

附图标注：1-种植毯本体；11-表层；12-土壤肥料层；121-环形水管；1211-出水喷口；13-支撑层；14-保水底层；2-固定钉；21-钉身；211-倒刺；22-钉尖；23-钉帽；3-连接管；31-电控阀；4-供水箱-；5-湿度传感器；6-PLC控制器。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

如图1-4所示，本实用新型的一个实施例公开了一种矿坑生态修复种植毯，包括位于矿坑壁上的种植毯本体1，所述种植毯本体1从上而下依次复合有表层11、土壤肥料层12、支撑层13以及保水底层14；所述种植毯本体1两端设置有固定钉2；所述固定钉2从上到下插入并穿过所述种植毯本体1；所述种植毯本体1通过所述固定钉2固定在矿坑壁上；所述土壤肥料层12内部固定设置有环绕所述所述土壤肥料层12的环形水管121；所述环形水管121的一端通过连接管3与供水箱4的出水口相连；所述连接管3上设置有电控阀31；所述环形水管121上间隔均匀的设置有多个出水喷口1211；所述土壤肥料层12内部设置有湿度传感器5，所述湿度传感器5的信号输出端与PLC控制器6的输入端电性相连；所述PLC控制器6的输出端与所述电控阀31电性连接。当湿度传感器检测到土壤肥料层中的湿润度较低时，湿度传感器发出信号传递给PLC控制器，PLC控制器控制电控阀打开，使供水箱中的水依次通过连接管、环形水管并最终通过环形水管上的喷水口喷出，对土壤肥料层进行浇水灌溉，实现对种植毯的自动浇水灌溉，提升灌溉效率，是种植物在种植毯上健康成长；同时通过固定钉从上而下插入种植毯本体中，不仅使种植毯更层次结合更紧密，同时也将种植毯体牢固的固定在矿坑壁上，使种植毯上的种植物保持竖直生长。

在本实施例中，所述支撑层13为天然纤维层。利用天然纤维强度大特性可对土壤肥料层进行足够强度的支撑，使种植物能在种植毯上更好的生长。

在本实施例中，所述保水底层14为可降解保水底层。通过采用可降解的保水底层，不仅可以吸收并保存土壤肥料层多余的水分，多年后保水底层降解，种植物的的根系能够扎入矿坑的土壤中，保证最佳绿化效果。

在本实施例中，所述固定钉2包括钉身21和位于所述钉身21下方的钉尖22，所述钉身21上方固定连接有钉帽23；所述钉身21两侧均设置有多个倒刺211。固定钉钉身上设置倒刺，用于固定钉身，防止种植毯在重力或风力作用下发生断裂、分层现象。

在本实施例中，所述钉尖22的长度为6cm-8cm，所述钉尖22为ABS塑料钉尖。利用ABS塑料材料的抗冲击能力较强，使种植毯体更牢固的固定在矿坑壁上。

最后说明的是，以上仅对本实用新型具体实施例进行详细描述说明。但本实用新型并不限制于以上描述具体实施例。本领域的技术人员对本实用新型进行的等同修改和替代也都在本实用新型的范畴之中。因此，在不脱离本实用新型的精神和范围下所作的均等变换和修改，都涵盖在本实用新型范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920308788.0

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:92(厦门)

授权编号:CN209710967U

授权时间:20191203

主分类号:A01G20/10

专利分类号:A01G20/10;A01G25/02

范畴分类:12A;

申请人:厦门海石生态环境股份有限公司

第一申请人:厦门海石生态环境股份有限公司

申请人地址:361021 福建省厦门市集美区灌口景山路869号

发明人:卢娇娇;李宴;毛海燕

第一发明人:卢娇娇

当前权利人:厦门海石生态环境股份有限公司

代理人:文珊

代理机构:36129

代理机构编号:南昌赣专知识产权代理有限公司 36129

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/671c7455f23af1eb13484313.html