# 蒸发浓缩论文_谈姬宏,谈姬伟

导读:本文包含了蒸发浓缩论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:硝酸铵,糖蜜,碱水,垃圾,紫外光,苹果汁,挥发性。

### 蒸发浓缩论文文献综述

谈姬宏,谈姬伟[1]（2019）在《电厂FGD废水“零排放”蒸发浓缩工艺应用综述》一文中研究指出国内燃煤电厂大部分采用湿法FGD系统,其废水特征为较强腐蚀性、高含盐量及易结垢性,直接回用比较困难,若实现全厂废水"零排放",FGD废水乃是"零排放"的关键部分。介绍了燃煤电厂FGD废水"零排放"处理系统的应用情况,重点比较和分析了燃煤电厂湿法烟气FGD废水"零排放"蒸发浓缩工艺的技术路线,得出相关技术路线的优势和劣势,为FGD废水处理工程最优技术路线的选择提供参考。(本文来源于《电力科技与环保》期刊2019年06期）

闫永娟,贾瑾瑜[2]（2019）在《硝酸铵钙蒸发浓缩工艺改造》一文中研究指出硝酸铵钙是硝酸铵和硝酸钙组成的一种复盐,具有可补充农作物对钙的需要、中和土壤酸度,改良酸性土壤等突出优点。硝酸铵钙生产方法主要有两种。一种是熔融硝酸铵与碳酸钙混合,造粒而成。一种是硝酸磷肥副产法,用四水硝酸钙与氨和二氧化碳进行氨化和碳化反应,得到硝酸铵、硝酸钙悬浮液,经蒸发浓缩造粒而成。文章针对山西某复合肥厂硝酸磷肥副产法生产硝酸铵钙工艺中蒸发浓缩工段改造进行总结。(本文来源于《化工管理》期刊2019年30期）

李亚芳,刘丽花,潘新华[3]（2019）在《糖蜜酒精废醪液蒸发浓缩工艺的研究》一文中研究指出糖蜜酒精废醪液经四级加热后进入六罐五效真空蒸发系统进行浓缩,从10～13°Bx浓缩至60～65°Bx,浓缩后的酒精废醪液可以送入专制锅炉燃烧或喷雾干燥制肥,从而解决了糖蜜酒精生产中的环保问题。(本文来源于《广西糖业》期刊2019年04期）

刘治川[4]（2019）在《3倍浓缩低温多效海水淡化蒸发设备传热系数研究》一文中研究指出直接计算3倍浓缩低温多效海水淡化蒸发设备传热系数所需的一些参数难以测量。推导出平均传热系数计算公式。借助流程模拟软件PROⅡ建立1 000 t/d装置数学模型,通过实际运行数据验证模型可靠性,再利用模型求取部分参数。在此基础上计算了2.5～3倍浓缩范围内的平均传热系数。研究表明,产品水闪蒸汽量约占总凝液量的2%,总沸点升约占总换热温差38%,3倍浓缩平均传热系数可达2 900 W/(m2·℃)。平均传热系数在3倍浓缩时数值最小,但随浓缩比的变化不大。(本文来源于《工业水处理》期刊2019年07期）

白晓凤,李子富,王琦,王苗苗[5]（2019）在《大型沼气工程沼液蒸发浓缩的能量平衡分析》一文中研究指出大型沼气工程每年产生大量沼液,沼液的处理与处置已成为制约沼气行业发展的重要因素。文章研究了沼气发电余热的利用途径,以能否满足沼液蒸发所需热量为基础,将发电余热利用分为5种模式。以德青源大型沼气工程为例,分析了热电联产沼气工程的能量供求关系,结果发现该沼气工程的发电余热不仅可以满足厌氧发酵系统和沼液蒸发的热量需求,还有热量剩余,属于余热剩余型。最后文章论述了沼液蒸发浓缩具有的环境和经济效益。(本文来源于《中国沼气》期刊2019年03期）

夏珺,蔡一地,张俊丰,黄妍[6]（2019）在《高温烟气蒸发垃圾渗滤液膜浓缩液的挥发性有机物》一文中研究指出通过对比和分析不同温度、不同时间下垃圾填埋场中膜浓缩液蒸发的挥发特性和挥发性有机物的种类,研究了在其蒸发过程中的有机物挥发情况,并基于此设计了直接利用高温烟气先间壁换热再直接换热的一体化蒸发装置,通过对高温烟气温度、浸没深度、蒸发时间的优化,最终实现了烟气热能的高效利用和常压下的减压蒸发效果。结果表明:随着温度的升高,尾气中高沸点、长碳链的挥发性有机物的种类和挥发量增多。挥发性有机物主要为烷烃类,100℃以后,苯系物和醇酯类物质增加明显;温度为80℃,蒸发0.5h和1h,低分子量有机物大量释放,高沸点物质挥发较少;400℃、450℃、500℃、550℃温度下高温烟气蒸发时,液相蒸发温度在85℃左右,与尾气温差保持在5～6℃,传热传质快,且挥发性有机物的种类与直接蒸发结论基本一致,提高了在较低温蒸发状态下热能的高效利用。同时,该尾气经活性炭吸附处理后,剩余挥发性有机物少,效果明显。(本文来源于《化工进展》期刊2019年05期）

刘宝,李亚仙,杨罗岗,李威峥[7]（2019）在《浓缩果汁行业蒸发装置出料浓度控制》一文中研究指出通过数据分析蒸发装置在大浓缩比蒸发工艺中浓度不易控制的原因,结合工况采用先进的控制技术达到稳定出料浓度的目的。(本文来源于《化工设计通讯》期刊2019年03期）

姜贵清,裴翠珍,张磊,相坤[8]（2018）在《蒸发浓缩-光芬顿氧化法处理炼油厂废碱水的研究》一文中研究指出针对炼油厂废碱水COD_(Cr)含量高、碱度高、处理难度大的问题,采取了先将废碱水在常压下进行蒸发浓缩,使无机碱结晶和高沸点有机物浓缩,实现与水分离,减轻废水处理难度;然后采用光芬顿法氧化蒸发浓缩过程产生的冷凝水中的低沸点有机物。最佳工艺条件为:蒸发浓缩结晶过程的浓缩比为10,冷凝水中COD_(Cr)的质量浓度下降到1 923 mg/L;光芬顿反应灯光源为185 nm紫外光, n(H2O2)︰n(Fe~(2+))值为6, Fe~(2+)的质量浓度为1.68g/L,初始pH值为3.5,反应时间为60 min,此条件下冷凝水中COD_(Cr)去除率达到79.2%, COD_(Cr)的质量浓度下降到399.98 mg/L。经过蒸发浓缩-光芬顿氧化法处理后,出水可以直接进入生化处理系统。(本文来源于《工业用水与废水》期刊2018年06期）

秦贯丰,原姣姣[9]（2018）在《苹果汁冷冻浓缩与真空蒸发浓缩的对比实验研究》一文中研究指出本课题使用内置了液体食品冰点下降数据的2.5升的多级智能化冷冻浓缩仪,对苹果汁的冷冻浓缩与真空蒸发浓缩进行了平行对比研究。苹果汁单级浓缩的浓度比为1.8(从10%升至18%)。经过四级冷冻浓缩后,可达到的最高浓度约为50°Bx,维生素C保留率为93%,芳香物质保留率为90.5%,色值增加约2.1%。分离出的冰晶中的总溶物含量约为100 ppm,相应地冰晶中溶质损失为0.01%。然而随着冷冻浓缩级次的增加,浓度比和冰分数下降。用真空蒸发浓缩器进行平行研究,VC保持率约为52%,芳香物质保留率为26%,色值增加32%。由此可见,在营养和风味保持方面,冷冻浓缩明显优于蒸发浓缩。(本文来源于《中国食品科学技术学会第十五届年会论文摘要集》期刊2018-11-07）

王然[10]（2018）在《武汉深能环保新沟垃圾发电有限公司蒸发系统处理反渗透膜浓缩液技术方案分析》一文中研究指出目前国内垃圾焚烧发电厂渗沥液处理采用的主流工艺"厌氧+MBR+纳滤+反渗透"中,必然带来纳滤浓缩液和反渗透浓缩液。本文结合武汉深能环保垃圾发电厂反渗透浓缩液的水质以及进行的小试试验,分析对比了反渗透浓缩液不同的处理方案,最终提出反渗透浓缩液使用热力蒸发技术进行处理的建议。(本文来源于《绿色环保建材》期刊2018年10期）

### 蒸发浓缩论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

硝酸铵钙是硝酸铵和硝酸钙组成的一种复盐,具有可补充农作物对钙的需要、中和土壤酸度,改良酸性土壤等突出优点。硝酸铵钙生产方法主要有两种。一种是熔融硝酸铵与碳酸钙混合,造粒而成。一种是硝酸磷肥副产法,用四水硝酸钙与氨和二氧化碳进行氨化和碳化反应,得到硝酸铵、硝酸钙悬浮液,经蒸发浓缩造粒而成。文章针对山西某复合肥厂硝酸磷肥副产法生产硝酸铵钙工艺中蒸发浓缩工段改造进行总结。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 蒸发浓缩论文参考文献

[1].谈姬宏,谈姬伟.电厂FGD废水“零排放”蒸发浓缩工艺应用综述[J].电力科技与环保.2019

[2].闫永娟,贾瑾瑜.硝酸铵钙蒸发浓缩工艺改造[J].化工管理.2019

[3].李亚芳,刘丽花,潘新华.糖蜜酒精废醪液蒸发浓缩工艺的研究[J].广西糖业.2019

[4].刘治川.3倍浓缩低温多效海水淡化蒸发设备传热系数研究[J].工业水处理.2019

[5].白晓凤,李子富,王琦,王苗苗.大型沼气工程沼液蒸发浓缩的能量平衡分析[J].中国沼气.2019

[6].夏珺,蔡一地,张俊丰,黄妍.高温烟气蒸发垃圾渗滤液膜浓缩液的挥发性有机物[J].化工进展.2019

[7].刘宝,李亚仙,杨罗岗,李威峥.浓缩果汁行业蒸发装置出料浓度控制[J].化工设计通讯.2019

[8].姜贵清,裴翠珍,张磊,相坤.蒸发浓缩-光芬顿氧化法处理炼油厂废碱水的研究[J].工业用水与废水.2018

[9].秦贯丰,原姣姣.苹果汁冷冻浓缩与真空蒸发浓缩的对比实验研究[C].中国食品科学技术学会第十五届年会论文摘要集.2018

[10].王然.武汉深能环保新沟垃圾发电有限公司蒸发系统处理反渗透膜浓缩液技术方案分析[J].绿色环保建材.2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6721cee0d79d3754db35b47d.html