# 岩石工程勘察中的问题与解决措施刍议

中煤科工集团武汉设计研究院有限公司湖北省武汉市430070

摘要：人类和自然自古以来就有密切的联系，伴随社会经济的进一步发展，人类探索自然的方式越来越多样，正是科学技术让人类和自然之间的距离越来越近。现阶段，中国在岩石工程勘察的研究方面，取得了一定成就，但伴随地质勘察工作的不断深入，岩石工程的勘察工作也出现了一些前所未有的困难。本文主要分析了岩石工程勘察概况，并进一步对岩石工程勘察研究当中存在问题进行了分析，最终提出了针对性措施加以解决。

关键词：岩石工程；勘察；存在问题；解决措施

引言：岩石地基中的岩石工程的勘察工作，看似十分简单，但在工程实践但中，通常会出现一些不能预想的问题，虽然这些问题不能致命，但却给设计以及施工带来了困难。基于这种情况，本文主要对建筑工程岩石地基的勘察问题进行了分析。

一、勘察工作遵循的原则分析

《岩石工程勘察规范》当中提出了：勘察的深度宜为开挖深度的两到三倍，在此深度之内遇到的坚硬粘性土和碎石土以及岩层，可以根据岩石类别以及支护的设计要求去减少深度。勘察平面范围最好超出开挖边界的外开挖深度的两到三倍。在软质岩石基坑工程中，勘察深度不能把这些条款当成依据，笔者认为：勘察深度要在满足基坑侧壁稳定性评价、支护设计、稳定性计算的前提下，通常情况下，勘察深度可以按开挖深度的一点五到两倍考虑；如果勘察的范围受场地狭小的限制，那勘探点的布置就要采取尽可能地利用场地条件原则，并且辅以开挖边界以外调查研究以及资料搜集工作。勘察手段应该以钻探为主要，并应该辅以工程地质的调查和室内土工试验等等工作。

二、岩石工程勘察中存在问题分析

1、岩石工程勘察方案中存在的问题

在中国，伴随市场工程建设企业的逐渐增多，与之适应的岩石工程勘察部门也在增多，这就增强了工程勘察市场的激烈竞争。因此很多的岩石工程勘察机构为了增加中标机率，就在岩石工程勘察方案的制定当中忽略了各种客观因素，为达到招标方的需求任意地去改动岩石工程勘察项目的具体进程，不能为后期工程建设提供可靠程勘察依据。

2、不恰当的勘察方法和手段

岩石工程勘察的方法有很多，每种方法都有各自的特点。在开展勘察工作当中，就要根据实际的情况，选用合适的勘察方法。在选择原位测试的方法上，还要紧密结合现场的具体情况，选择适当测试手段，对软土质层位要选择静力触探方法，可以准确分析岩石的分层，但测试过程当中要严格地控制贯入速率。进行标准的贯入试验试的时候，当土中含有一定碎石时，该方法是受限的。另外，还要注意在进行标准贯入的试验前必须清除孔底废土，从而防止原位测试结果和现场鉴别、土工试验成果相悖的情况，除此之外，标准的贯入试验当中要按规定去进行杆长以及孔深的修正，对触探的装备必须进行不定期标定。

3、现场技术人员缺少一定的综合能力

现阶段，中国勘察资质门槛比较低，加之行业主管部门对于从业单位的监管力度是不够的，市场上勘察单位虽然越来越多，但整体上质量水平却是不够的。很多勘察单位都缺乏具有丰富的勘察技术的人员，在实际工作中，勘探人员虽然严格地按原定大纲执行，但不具备针对施工当中所遇到的问题的随机应变能力，如果遇复杂的地基情况，发现相邻的两勘探点地层变化大，甚至相差悬殊的条件下按规范要求应该加密勘探点，不能够局限在经济或是时间等因素而去坚持原勘察纲要，否则就难以查明场地的工程地质情况，从而埋下工程隐患。反之，在有丰富经验的碎石地区或是基岩地区，勘探孔深度就可以适当的减小，从而避免浪费。

4、岩石工程分析监测不够

新时期岩石工程地质勘察应该加强资料数据定性以及定量分析，来实现满足施工当中的内容要求以及标准。对岩石的工程进行合理分的析评价，这就必须对工程进行数据的监测，而数据分析和处理是岩石工程饿得监测工作中当的一个重要组成部分，其在岩石工程的施工当中有重要的作用，针对地基、安全系数、桩基承载力等制定出针对性措施。岩石的工程监测数据有不确定性的特征，因此把监测数据当作随机的变量进行处理，正确地选取岩石的参数值，掌握数据统计的理论，把异常值剔除，通过多元回归分析等等技术去分析和评价岩石工程状态，对勘察成果进行修正、补充，及时提出解决问题的措施，查找岩石工程当中存在的各种隐患，分析监测资料的变化规律从而预测未来稳定的状态。做好监测的工作还可以让勘察单位积累起经验，提升整体的勘察成果质量。反之，假如对岩石参数取值没有理解，对数理统计理论和概念没能明确，监测不到位就难以去实现勘察质量的保障。

三、解决岩石工程勘察中问题的针对性措施分析

1、端正岩石工程勘察工作人员的态度

岩石工程的勘察工作是一项用科学为标准的技术工作。这就要求国家的勘察机构必须摆正自身态度，秉着严谨和求实的态度去进行工程岩石工程的勘察工作。比如说，要根据地域和工程建设的土壤情况去进行现场的岩石工程勘测工作，针对土壤的干湿程度因地制宜地去选择勘测手段和勘测的技术设备。从而方便岩石工程的勘察工作人员作出针对性的勘察方案设计。

2、运用合理的勘察方法，提升勘察技术的水平

不同勘察方法有着各自不同的优缺点和适用性，所以在实际勘察的工程当中，应该切实考虑地区实际的情况，在勘探前做好踏勘和资料收集的工作，并认真分析相关资料，在此基础上选择合适的勘察方法。总而言之，在实际的勘察工程当中，必须针对工程中的具体情况，合理地去选用适宜勘察手段以及方法，从而保证勘察结果真实性、准确性和可靠。

3、加强岩石工程勘察体制化建设

严格地去执行建设程序和规范市场行为，应当去遵循“先勘察、后设计、再施工”的一个原则。不按照原则办事，就会受到自然的惩罚。第一，必须要依靠政府的主管部门，按国家法律和法规，对项目招投标以及实施过程当中的行为主体进行监督和管理，第二，应该积极地推行工程监理全程化，采用事前和事中、事后控制结合的方法，去避免不当行为的发生，从而实现勘察质量和投资效益的最大化。严格地控制市场准入，加强对于相关人员的培训，深入地实施注册土木工程师的制度，通过运用企业资质以及个人执业资质双重控制去规范勘察市场，从而让勘察技术水平得以提高。

4、加强岩石工程的监测手段

岩石工程的监测贯穿在工程施工以及使用的每一个环节，属于全程服务。任何一个阶段勘察的工作都很难全面地揭露以及掌握地质情况，加之地层的不均匀性，地下水位季节性的变化以及场地周边环境的变化等等，勘察报告当中难免有某些和实际情况不符合的现象。所以，通过岩石工程监测的手段，不但能够对勘察成果进行补充和修正，及时地提出解决方案以及措施，且有利于勘察单位积累更多经验，让勘察质量得到保障。

结束语

本篇文章对现阶段岩石工程的勘察工作当中存在的一些问题和针对性的解决措施，进行了研究和探讨。我们可以知道，在岩石工程的勘察过程当中，必须注意的是每一个阶段和环节，从细节上入手，全面且正确地去认识勘察过程当中存在的问题，积极地去寻求解决方法，这样才能让勘察技术工作的顺利开展有所保障。

参考文献：

[1]林彬，丁波.论水文地质在岩土工程勘察中的应用[J].西部资源，2016（02）：40-41.

[2]周洪东，陈童男.岩土工程勘察中质量技术问题的总结[J].科技展望，2015，25（25）：120.

[3]熊松林，万晟.岩石工程勘察中的质量问题与解决措施[J].科技创新与应用，2015（36）：300.

[4]钟开五.岩土工程勘察中水文地质的作用[J].科技经济导刊，2015（18）：117-118.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/672d390654ec382794de57a1.html