# 一种潜水电泵防泥砂装置论文和设计-汪华

### 全文摘要

本实用新型属于潜水泵技术领域，尤其为一种潜水电泵防泥砂装置，包括第一箱体，所述第一箱体的底部内壁上固定安装有第二箱体，且第二箱体的顶部为开口，所述第二箱体的内壁上固定安装有电动机，所述电动机的输出轴上固定套设有第一伞形齿轮，所述第二箱体的顶部固定安装有第三箱体，所述第三箱体内转动安装有第一搅拌杆和第二搅拌杆，且第一搅拌杆上固定套设有第二伞形齿轮和第一齿轮，所述第一伞形齿轮与第二伞形齿轮相啮合，所述第二搅拌杆上固定套设有第二齿轮，且第一齿轮与第二齿轮相啮合。本实用新型实用性强，可有效防泥砂，防止管道被堵塞，使潜水泵正常工作，提高潜水泵的工作效率。

### 主设计要求

1.一种潜水电泵防泥砂装置，包括第一箱体(1)，其特征在于：所述第一箱体(1)的底部内壁上固定安装有第二箱体(2)，且第二箱体(2)的顶部为开口，所述第二箱体(2)的内壁上固定安装有电动机(3)，所述电动机(3)的输出轴上固定套设有第一伞形齿轮(4)，所述第二箱体(2)的顶部固定安装有第三箱体(5)，所述第三箱体(5)内转动安装有第一搅拌杆(6)和第二搅拌杆(9)，且第一搅拌杆(6)上固定套设有第二伞形齿轮(7)和第一齿轮(8)，所述第一伞形齿轮(4)与第二伞形齿轮(7)相啮合，所述第二搅拌杆(9)上固定套设有第二齿轮(10)，且第一齿轮(8)与第二齿轮(10)相啮合，所述第三箱体(5)的一侧设有潜水泵(12)，第三箱体(5)靠近潜水泵(12)的一侧固定安装有连接管(13)，且连接管(13)与第三箱体(5)相连通，所述第一箱体(1)的顶部固定安装有进污管(14)，且进污管(14)的底端延伸至第三箱体(5)内，所述第一箱体(1)的一侧固定安装有排污管(11)，且排污管(11)与潜水泵(12)相连通。

### 设计方案

1.一种潜水电泵防泥砂装置，包括第一箱体(1)，其特征在于：所述第一箱体(1)的底部内壁上固定安装有第二箱体(2)，且第二箱体(2)的顶部为开口，所述第二箱体(2)的内壁上固定安装有电动机(3)，所述电动机(3)的输出轴上固定套设有第一伞形齿轮(4)，所述第二箱体(2)的顶部固定安装有第三箱体(5)，所述第三箱体(5)内转动安装有第一搅拌杆(6)和第二搅拌杆(9)，且第一搅拌杆(6)上固定套设有第二伞形齿轮(7)和第一齿轮(8)，所述第一伞形齿轮(4)与第二伞形齿轮(7)相啮合，所述第二搅拌杆(9)上固定套设有第二齿轮(10)，且第一齿轮(8)与第二齿轮(10)相啮合，所述第三箱体(5)的一侧设有潜水泵(12)，第三箱体(5)靠近潜水泵(12)的一侧固定安装有连接管(13)，且连接管(13)与第三箱体(5)相连通，所述第一箱体(1)的顶部固定安装有进污管(14)，且进污管(14)的底端延伸至第三箱体(5)内，所述第一箱体(1)的一侧固定安装有排污管(11)，且排污管(11)与潜水泵(12)相连通。

2.根据权利要求1所述的一种潜水电泵防泥砂装置，其特征在于：所述第一搅拌杆(6)与第二搅拌杆(9)上固定安装有多个搅拌搅拌叶片。

3.根据权利要求1所述的一种潜水电泵防泥砂装置，其特征在于：所述第二箱体(2)的底部内壁固定安装有第一安装块，所述第一安装块的顶部开设有第一凹槽，所述第一凹槽内设有第一轴承，所述第一轴承的外圈与第一凹槽的内壁固定连接，所述第一轴承的内圈固定套设在第一搅拌杆(6)上。

4.根据权利要求1所述的一种潜水电泵防泥砂装置，其特征在于：所述第一箱体(1)的内壁上固定安装有支撑板，所述支撑板与第三箱体(5)的外壁固定连接，所述支撑板的顶部与潜水泵(12)固定连接。

5.根据权利要求1所述的一种潜水电泵防泥砂装置，其特征在于：所述第三箱体(5)的底部开设有两个通孔，两个通孔分别设有密封圈，两个密封圈的外圈分别与两个通孔的内壁固定连接，两个密封圈的内圈分别固定套设在第一搅拌杆(6)与第二搅拌杆(9)上。

6.根据权利要求1所述的一种潜水电泵防泥砂装置，其特征在于：所述第三箱体(5)的顶部固定安装有两个第二安装块，两个第二安装块的底部分别开设有第二凹槽，两个第二凹槽内分别设有第二轴承，两个第二轴承的外圈分别与两个第二凹槽的内壁固定连接，两个第二轴承的内圈分别固定套设在第一搅拌杆(6)与第二搅拌杆(9)上。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及潜水泵技术领域，尤其涉及一种潜水电泵防泥砂装置。

背景技术

潜水泵是深井提水的重要设备；使用时整个机组潜入水中工作，把地下水提取到地表，是生活用水、矿山抢险、工业冷却、农田灌溉、海水提升、轮船调载，还可用于喷泉景观，潜水泵属于潜水泵的一种，主要用于去除地下泥砂和污水。

但是，现有技术中，由于潜水泵在水中工作，会被泥砂掩埋，且在使用过程中管道会被堵塞，一些结块的泥砂与生活垃圾会堵住管道，导致潜水泵无法正常运行，从而降低了潜水泵的工作效率，为此，提出一种潜水电泵防泥砂装置。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种潜水电泵防泥砂装置。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：一种潜水电泵防泥砂装置，包括第一箱体，所述第一箱体的底部内壁上固定安装有第二箱体，且第二箱体的顶部为开口，所述第二箱体的内壁上固定安装有电动机，所述电动机的输出轴上固定套设有第一伞形齿轮，所述第二箱体的顶部固定安装有第三箱体，所述第三箱体内转动安装有第一搅拌杆和第二搅拌杆，且第一搅拌杆上固定套设有第二伞形齿轮和第一齿轮，所述第一伞形齿轮与第二伞形齿轮相啮合，所述第二搅拌杆上固定套设有第二齿轮，且第一齿轮与第二齿轮相啮合，所述第三箱体的一侧设有潜水泵，第三箱体靠近潜水泵的一侧固定安装有连接管，且连接管与第三箱体相连通，所述第一箱体的顶部固定安装有进污管，且进污管的底端延伸至第三箱体内，所述第一箱体的一侧固定安装有排污管，且排污管与潜水泵相连通。

优选的，所述第一搅拌杆与第二搅拌杆上固定安装有多个搅拌搅拌叶片，使得大型污染物被充分搅碎。

优选的，所述第二箱体的底部内壁固定安装有第一安装块，所述第一安装块的顶部开设有第一凹槽，所述第一凹槽内设有第一轴承，所述第一轴承的外圈与第一凹槽的内壁固定连接，所述第一轴承的内圈固定套设在第一搅拌杆上，使得第一搅拌杆得以支撑固定，使第一搅拌杆只能进行转动。

优选的，所述第一箱体的内壁上固定安装有支撑板，所述支撑板与第三箱体的外壁固定连接，所述支撑板的顶部与潜水泵固定连接，潜水泵得以支撑固定。

优选的，所述第三箱体的底部开设有两个通孔，两个通孔分别设有密封圈，两个密封圈的外圈分别与两个通孔的内壁固定连接，两个密封圈的内圈分别固定套设在第一搅拌杆与第二搅拌杆上，使第一搅拌杆与第二搅拌杆转动时使得通孔保持密封。

优选的，所述第三箱体的顶部固定安装有两个第二安装块，两个第二安装块的底部分别开设有第二凹槽，两个第二凹槽内分别设有第二轴承，两个第二轴承的外圈分别与两个第二凹槽的内壁固定连接，两个第二轴承的内圈分别固定套设在第一搅拌杆与第二搅拌杆上，使得第一搅拌杆和第二搅拌杆得以支撑固定，使第一搅拌杆使得第一搅拌杆得以支撑固定，使第一搅拌杆只能进行转动只能进行转动。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：首先，该装置通过第一箱体、第二箱体、电动机、第一伞形齿轮、第三箱体、第一搅拌杆、第二伞形齿轮、第一齿轮、第二搅拌杆、第二齿轮、排污管、潜水泵、连接管和进污管相配合，使用时，第一箱体与第三箱体均可以有效防止水中泥砂掩埋潜水泵，而使潜水泵可以正常使用，将水吸入第三箱体内，水中会携带泥砂与生活垃圾，电动机第一伞形齿轮转动，第一伞形齿轮带动第二伞形齿轮转动，第二伞形齿轮带动第一搅拌杆转动，第一搅拌杆带动第一齿轮转动，第一齿轮带动第二齿轮转动，第二齿轮带动第二搅拌杆转动，第一搅拌杆与第二搅拌杆带动搅拌叶片转动，从而对一些结块的泥砂或生活垃圾进行搅碎，有效防止管道被堵塞；

本实用新型实用性强，可有效防泥砂，防止管道被堵塞，使潜水泵正常工作，提高潜水泵的工作效率。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型中A部分的放大结构示意图；

图3为本实用新型中第一齿轮与第二齿轮的啮合结构示意图；

图4为本实用新型中第一伞形齿轮与第二伞形齿轮的啮合结构示意图；

图中：1、第一箱体；2、第二箱体；3、电动机；4、第一伞形齿轮；5、第三箱体；6、第一搅拌杆；7、第二伞形齿轮；8、第一齿轮；9、第二搅拌杆；10、第二齿轮；11、排污管；12、潜水泵；13、连接管；14、进污管。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参照图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种潜水电泵防泥砂装置，包括第一箱体1，第一箱体1的底部内壁上固定安装有第二箱体2，且第二箱体2的顶部为开口，第二箱体2的内壁上固定安装有电动机3，电动机3的输出轴上固定套设有第一伞形齿轮4，第二箱体2的顶部固定安装有第三箱体5，第三箱体5内转动安装有第一搅拌杆6和第二搅拌杆9，且第一搅拌杆6上固定套设有第二伞形齿轮7和第一齿轮8，第一伞形齿轮4与第二伞形齿轮7相啮合，第二搅拌杆9上固定套设有第二齿轮10，且第一齿轮8与第二齿轮10相啮合，第三箱体5的一侧设有潜水泵12，第三箱体5靠近潜水泵12的一侧固定安装有连接管13，且连接管13与第三箱体5相连通，第一箱体1的顶部固定安装有进污管14，且进污管14的底端延伸至第三箱体5内，第一箱体1的一侧固定安装有排污管11，且排污管11与潜水泵12相连通；

第一搅拌杆6与第二搅拌杆9上固定安装有多个搅拌搅拌叶片，使得大型污染物被充分搅碎，第二箱体2的底部内壁固定安装有第一安装块，第一安装块的顶部开设有第一凹槽，第一凹槽内设有第一轴承，第一轴承的外圈与第一凹槽的内壁固定连接，第一轴承的内圈固定套设在第一搅拌杆6上，使得第一搅拌杆6得以支撑固定，使第一搅拌杆6只能进行转动，第一箱体1的内壁上固定安装有支撑板，支撑板与第三箱体5的外壁固定连接，支撑板的顶部与潜水泵12固定连接，潜水泵12得以支撑固定，第三箱体5的底部开设有两个通孔，两个通孔分别设有密封圈，两个密封圈的外圈分别与两个通孔的内壁固定连接，两个密封圈的内圈分别固定套设在第一搅拌杆6与第二搅拌杆9上，使第一搅拌杆6与第二搅拌杆9转动时使得通孔保持密封，第三箱体5的顶部固定安装有两个第二安装块，两个第二安装块的底部分别开设有第二凹槽，两个第二凹槽内分别设有第二轴承，两个第二轴承的外圈分别与两个第二凹槽的内壁固定连接，两个第二轴承的内圈分别固定套设在第一搅拌杆6与第二搅拌杆9上，使得第一搅拌杆6和第二搅拌杆9得以支撑固定，使第一搅拌杆6使得第一搅拌杆6得以支撑固定，使第一搅拌杆6只能进行转动只能进行转动，通过第一箱体1、第二箱体2、电动机3、第一伞形齿轮4、第三箱体5、第一搅拌杆6、第二伞形齿轮7、第一齿轮8、第二搅拌杆9、第二齿轮10、排污管11、潜水泵12、连接管13和进污管14相配合，使用时，第一箱体1与第三箱体5均可以有效防止水中泥砂掩埋潜水泵，而使潜水泵可以正常使用，将水吸入第三箱体5内，水中会携带泥砂与生活垃圾，电动机3第一伞形齿轮4转动，第一伞形齿轮4带动第二伞形齿轮7转动，第二伞形齿轮7带动第一搅拌杆6转动，第一搅拌杆6带动第一齿轮8转动，第一齿轮8带动第二齿轮10转动，第二齿轮10带动第二搅拌杆9转动，第一搅拌杆6与第二搅拌杆9带动搅拌叶片转动，从而对一些结块的泥砂或生活垃圾进行搅碎，有效防止管道被堵塞，本实用新型实用性强，可有效防泥砂，防止管道被堵塞，使潜水泵12正常工作，提高潜水泵12的工作效率。

工作原理：由外部控制室启动潜水泵12，当潜水泵12启动时，电动机3会一起启动，使用时，第一箱体1与第三箱体5均可以有效防止水中泥砂掩埋潜水泵，而使潜水泵可以正常使用，将水吸入第三箱体5内，水中会携带泥砂与生活垃圾，电动机3第一伞形齿轮4转动，第一伞形齿轮4带动第二伞形齿轮7转动，第二伞形齿轮7带动第一搅拌杆6转动，第一搅拌杆6带动第一齿轮8转动，第一齿轮8带动第二齿轮10转动，第二齿轮10带动第二搅拌杆9转动，第一搅拌杆6与第二搅拌杆9带动搅拌叶片转动，从而对一些结块的泥砂或生活垃圾进行搅碎，有效防止管道被堵塞。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822270967.8

申请日:2018-12-31

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:43(湖南)

授权编号:CN209621625U

授权时间:20191112

主分类号:F04D 7/04

专利分类号:F04D7/04;F04D29/00;B02C13/14;B02C13/20

范畴分类:28D;

申请人:湖南朝阳泵业科技股份有限公司

第一申请人:湖南朝阳泵业科技股份有限公司

申请人地址:421421湖南省衡阳市衡东县大浦镇工业园湖南朝阳泵业科技股份有限公司

发明人:汪华

第一发明人:汪华

当前权利人:湖南朝阳泵业科技股份有限公司

代理人:张卫衡

代理机构:43101

代理机构编号:衡阳市科航专利事务所

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6764262fdfaa2396aa0a9d53.html