# 一种托盘生产用搬运装置论文和设计-韩国民

### 全文摘要

本实用新型公开了一种托盘生产用搬运装置，包括搬运车架，所述搬运车架的一端安装有液压机，且搬运车架的另一端安装有搬运车铲，所述液压机的顶部与搬运车架通过伸缩杆固定连接，且液压机的底部与搬运车架通过支撑杆转动连接，所述液压机的下方安装有定滚轮，且液压机的上方安装有手柄，所述手柄与液压机通过液压滚轮转动连接，且手柄上设有与液压机连接的泄压闸，本实用新型以多层的托盘放置架对托盘进行分类放置，运输时摆放更加整齐有序；配合两侧的第一固定条和第二固定条，对摆放完成后的托盘进行限位，遇到路面不平整或者上下坡路段时，也不会出现托盘散乱的现象，更加不会散落一地，搬运效率高。

### 主设计要求

1.一种托盘生产用搬运装置，包括搬运车架（2），其特征在于：所述搬运车架（2）的一端安装有液压机（4），且搬运车架（2）的另一端安装有搬运车铲（11），所述液压机（4）的顶部与搬运车架（2）通过伸缩杆（3）固定连接，且液压机（4）的底部与搬运车架（2）通过支撑杆（6）转动连接，所述液压机（4）的下方安装有定滚轮（5），且液压机（4）的上方安装有手柄（1），所述手柄（1）与液压机（4）通过液压滚轮转动连接，且手柄（1）上设有与液压机（4）连接的泄压闸（16），所述搬运车铲（11）的上方安装有托盘放置架（15），且搬运车铲（11）的两侧均设有第一固定条（10）和第二固定条（12），所述托盘放置架（15）的顶部两端分别设有与第一固定条（10）和第二固定条（12）对应的第一定位销（13）和第二定位销（14），所述搬运车铲（11）的底部焊接有收折滚轮固定块（17），所述收折滚轮固定块（17）的下方通过活动杆（8）连接有收折滚轮（9），所述活动杆（8）上套设有减震弹簧（7），所述搬运车铲（11）的下表面与活动杆（8）对应位置处开设有限位槽（18），所述限位槽（18）的内部安装有限位销（19）。

### 设计方案

1.一种托盘生产用搬运装置，包括搬运车架（2），其特征在于：所述搬运车架（2）的一端安装有液压机（4），且搬运车架（2）的另一端安装有搬运车铲（11），所述液压机（4）的顶部与搬运车架（2）通过伸缩杆（3）固定连接，且液压机（4）的底部与搬运车架（2）通过支撑杆（6）转动连接，所述液压机（4）的下方安装有定滚轮（5），且液压机（4）的上方安装有手柄（1），所述手柄（1）与液压机（4）通过液压滚轮转动连接，且手柄（1）上设有与液压机（4）连接的泄压闸（16），所述搬运车铲（11）的上方安装有托盘放置架（15），且搬运车铲（11）的两侧均设有第一固定条（10）和第二固定条（12），所述托盘放置架（15）的顶部两端分别设有与第一固定条（10）和第二固定条（12）对应的第一定位销（13）和第二定位销（14），所述搬运车铲（11）的底部焊接有收折滚轮固定块（17），所述收折滚轮固定块（17）的下方通过活动杆（8）连接有收折滚轮（9），所述活动杆（8）上套设有减震弹簧（7），所述搬运车铲（11）的下表面与活动杆（8）对应位置处开设有限位槽（18），所述限位槽（18）的内部安装有限位销（19）。

2.根据权利要求1所述的一种托盘生产用搬运装置，其特征在于：所述第一固定条（10）通过转动销安装在第二固定条（12）的下方，且第一固定条（10）以靠近搬运车架（2）一端的转动销为中心点转动，所述第二固定条（12）以远离搬运车架（2）一端的转动销为中心点转动。

3.根据权利要求1所述的一种托盘生产用搬运装置，其特征在于：所述限位槽（18）的内壁上分别开设有上限位点和下限位点。

4.根据权利要求1所述的一种托盘生产用搬运装置，其特征在于：所述限位销（19）的外壁上设有限位拨动杆。

5.根据权利要求1所述的一种托盘生产用搬运装置，其特征在于：所述搬运车铲（11）共设有两个，且两个搬运车铲（11）前后对称的安装在搬运车架（2）上。

6.根据权利要求1所述的一种托盘生产用搬运装置，其特征在于：所述第一定位销（13）和第二定位销（14）均设有两个，且两个第一定位销（13）和两个第二定位销（14）相互对应的安装在托盘放置架（15）的前后两侧。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于托盘搬运技术领域，具体涉及一种托盘生产用搬运装置。

背景技术

托盘又名栈板、夹板，出自中国国家标准《物流术语》，是指用于集装、堆放、搬运和运输的放置作为单元负荷的货物和制品的水平平台装置。作为与集装箱类似的一种集装设备，托盘现已广泛应用于生产、运输、仓储和流通等领域，被认为是20世纪物流产业中两大关键性创新之一。托盘作为物流运作过程中重要的装卸、储存和运输设备，与叉车配套使用在现代物流中发挥着巨大的作用，其给现代物流业带来的效益主要体现在：可以实现物品包装的单元化、规范化和标准化，保护物品，方便物流和商流，物流上的托盘，按材质、用途、台面、叉车的叉入方式和结构区分，有多种类型。

而现今托盘生产过程中的搬运工作多由人工搬运铲车实现，这种搬运方式造成托盘堆放杂乱，而且随意堆放，搬运时遇到路面不平整或者上下坡路段，托盘易散乱甚至散落，影响搬运的工作效率，有待我们解决。

发明内容

本实用新型的目的在于提供一种托盘生产用搬运装置，以解决上述背景技术中提出的现今搬运铲车托盘堆放杂乱，而且随意堆放，搬运时遇到路面不平整或者上下坡路段，托盘易散乱甚至散落，影响搬运的工作效率问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种托盘生产用搬运装置，包括搬运车架，所述搬运车架的一端安装有液压机，且搬运车架的另一端安装有搬运车铲，所述液压机的顶部与搬运车架通过伸缩杆固定连接，且液压机的底部与搬运车架通过支撑杆转动连接，所述液压机的下方安装有定滚轮，且液压机的上方安装有手柄，所述手柄与液压机通过液压滚轮转动连接，且手柄上设有与液压机连接的泄压闸，所述搬运车铲的上方安装有托盘放置架，且搬运车铲的两侧均设有第一固定条和第二固定条，所述托盘放置架的顶部两端分别设有与第一固定条和第二固定条对应的第一定位销和第二定位销，所述搬运车铲的底部焊接有收折滚轮固定块，所述收折滚轮固定块的下方通过活动杆连接有收折滚轮，所述活动杆上套设有减震弹簧，所述搬运车铲的下表面与活动杆对应位置处开设有限位槽，所述限位槽的内部安装有限位销。

优选的，所述第一固定条通过转动销安装在第二固定条的下方，且第一固定条以靠近搬运车架一端的转动销为中心点转动，所述第二固定条以远离搬运车架一端的转动销为中心点转动。

优选的，所述限位槽的内壁上分别开设有上限位点和下限位点。

优选的，所述限位销的外壁上设有限位拨动杆。

优选的，所述搬运车铲共设有两个，且两个搬运车铲前后对称的安装在搬运车架上。

优选的，所述第一定位销和第二定位销均设有两个，且两个第一定位销和两个第二定位销相互对应的安装在托盘放置架的前后两侧。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该托盘搬运装置结构科学合理，使用安全方便，以多层的托盘放置架对托盘进行分类放置，运输时摆放更加整齐有序；配合两侧的第一固定条和第二固定条，对摆放完成后的托盘进行限位，遇到路面不平整或者上下坡路段时，也不会出现托盘散乱的现象，更加不会散落一地，搬运效率高；活动杆上所套设的减震弹簧，当收折滚轮滚动时，起到有效的减震缓冲作用，运输中的托盘不易发生刚性碰撞，保护性强。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型第一固定条和第二固定条固定时的结构示意图；

图3为本实用新型俯视图；

图4为本实用新型收折滚轮收折时的局部结构示意图；

图5为本实用新型限位销收折时的局部剖视图；

图6为本实用新型限位销限位时的局部剖视图。

图中：1-手柄、2-搬运车架、3-伸缩杆、4-液压机、5-定滚轮、6-支撑杆、7-减震弹簧、8-活动杆、9-收折滚轮、10-第一固定条、11-搬运车铲、12-第二固定条、13-第一定位销、14-第二定位销、15-托盘放置架、16-泄压闸、17-收折滚轮固定块、18-限位槽、19-限位销。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-6，本实用新型提供一种技术方案：一种托盘生产用搬运装置，包括搬运车架2，搬运车架2的一端安装有液压机4，且搬运车架2的另一端安装有搬运车铲11，液压机4的顶部与搬运车架2通过伸缩杆3固定连接，且液压机4的底部与搬运车架2通过支撑杆6转动连接，液压机4的下方安装有定滚轮5，且液压机4的上方安装有手柄1，手柄1与液压机4通过液压滚轮转动连接，且手柄1上设有与液压机4连接的泄压闸16，搬运车铲11的上方安装有托盘放置架15，且搬运车铲11的两侧均设有第一固定条10和第二固定条12，托盘放置架15的顶部两端分别设有与第一固定条10和第二固定条12对应的第一定位销13和第二定位销14，搬运车铲11的底部焊接有收折滚轮固定块17，收折滚轮固定块17的下方通过活动杆8连接有收折滚轮9，活动杆8上套设有减震弹簧7，搬运车铲11的下表面与活动杆8对应位置处开设有限位槽18，限位槽18的内部安装有限位销19。

本实施例中，优选的，第一固定条10通过转动销安装在第二固定条12的下方，且第一固定条10以靠近搬运车架2一端的转动销为中心点转动，第二固定条12以远离搬运车架2一端的转动销为中心点转动，第一固定条10以左下转动轴为原点连接右上方的第一定位销13，第二固定条12以右下转动轴为原点连接左上方的第二定位销14，固定完成后，第一固定条10与第二固定条12交叉支撑，使得托盘放置架15中的托盘放置更加稳定，不易散落。

本实施例中，优选的，限位槽18的内壁上分别开设有上限位点和下限位点，限位销19的外壁上设有限位拨动杆，当限位拨动杆嵌入在上限位点内时，限位销19处于收折状态，当限位拨动杆嵌入在下限位点内时，限位销19伸出，处于限位状态，阻止活动杆8的回弹，限位销19处于收折状态时，其下端仍凸出搬运车铲11的下表面1cm，方便操作人员的抓取与转动，为了使得限位销19不会在移动过程中意外脱落，限位槽18底部的开口较小，受限位拨动杆的影响，限位销19不会脱落，隐藏式的开槽，操作人员对限位销19进行调节时，只需要抓取限位销19底部裸露的凸起转动，即可实现限位销19的收折与限位调节，方便快捷，安全性高。

本实施例中，优选的，搬运车铲11共设有两个，且两个搬运车铲11前后对称的安装在搬运车架2上。

本实施例中，优选的，第一定位销13和第二定位销14均设有两个，且两个第一定位销13和两个第二定位销14相互对应的安装在托盘放置架15的前后两侧，定位销分别对应两侧的定位条，对托盘放置架15的前后两侧进行封挡，放置托盘散落，托盘放置架15的左右两侧由隔板防护，确保托盘放置架15中的托盘在上下坡路段中，也不会产生滑落显现，搬运效率高。

工作原理：本实用新型使用时，安全方便，首先工作人员手动按压手柄1，液压机4作用，伸缩杆3上升，带动搬运车架2上升，完成后，翻出收折滚轮9，并转动拉出限位销19，避免活动杆8的回弹，即可移动搬运车，将搬运车推至目标位置处，将所需搬运托盘，依照托盘放置架15进行分类摆放，放置完成后，取下搬运车铲11两侧第一固定条10和第二固定条12活动端的转动销，进行旋转，分别对应固定在第一定位销13和第二定位销14上，即可推动，待目标托盘运输至目的地之后，复位第一固定条10和第二固定条12，依次序卸下目标托盘，并转动收折限位销19，之后，拨动手柄1上的泄压闸16，液压机4作用，伸缩杆3下降，带动搬运车架2回落，放置稳定后，留待下一次使用即可；整个过程，以多层的托盘放置架15对托盘进行分类放置，运输时摆放更加整齐有序；配合两侧的第一固定条10和第二固定条12，对摆放完成后的托盘进行限位，遇到路面不平整或者上下坡路段时，也不会出现托盘散乱的现象，更加不会散落一地，搬运效率高；活动杆8上所套设的减震弹簧7，当收折滚轮9滚动时，起到有效的减震缓冲作用，运输中的托盘不易发生刚性碰撞，保护性强。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920001112.7

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:12(天津)

授权编号:CN209479696U

授权时间:20191011

主分类号:B62B 3/00

专利分类号:B62B3/00;B62B5/00

范畴分类:32C;32G;

申请人:天津市兴和顺塑料包装有限公司

第一申请人:天津市兴和顺塑料包装有限公司

申请人地址:300000 天津市静海县良王庄乡四小屯村六区华光胡同19号

发明人:韩国民

第一发明人:韩国民

当前权利人:天津市兴和顺塑料包装有限公司

代理人:邢江峰

代理机构:11582

代理机构编号:北京久维律师事务所

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/678e65d5aeca7a2925b21770.html