# 泄漏天然气在圆管土壤柱中的渗流实验研究

### 论文摘要

基于达西渗流实验,利用自主设计的实验装置进行了泄漏天然气在圆管土壤柱中的渗流实验,对所得渗流速度vg和压差Δp数据进行曲线拟合。研究表明:通过拟合实验数据可得出泄漏天然气在土壤中渗流的粘性阻力系数和惯性阻力系数。天然气在圆管土壤柱中的渗流规律与达西实验结果并不完全吻合。在一定的土壤孔隙率、渗流方向、土壤厚度条件下,Δp0. 5与vg成正比例关系,进一步得到有天然气渗透系数的改进达西公式。土壤类型和渗流方向对天然气泄漏扩散有重要影响,土壤孔隙率越大,渗透系数越大,渗透能力越强,单位时间在土壤中扩散范围越大。对于孔隙率不随渗流方向改变的情况下,天然气在竖直方向上的渗透系数大于水平方向。

### 论文目录

- 1 概述

- 2 天然气在土壤中渗流特点

- 2.1 土壤性质

- 2.2 达西定律

- 3 实验装置及条件设置

- 4 实验结果分析

- 4.1 惯性阻力系数和粘性阻力系数的计算

- 4.2 达西定律的改进

- 4.3 渗流方向对渗透系数的影响

- 4.4 土壤性质对渗透系数的影响

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陈杰,张敬阳,刘晓赫,黄小美,罗敏

关键词: 天然气泄漏,土壤,渗透系数,阻力系数,达西定律,渗流实验

来源: 煤气与热力 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 重庆大学城市建设与环境工程学院,南京市燃气工程设计研究院

分类号: TE832

DOI: 10.13608/j.cnki.1000-4416.2019.02.008

页码: 34-39+44

总页数: 7

文件大小: 2312K

下载量: 85

### 相关论文文献

- [1].基于土颗粒三维理想模型的黏性土渗透系数研究[J]. 科学技术与工程 2020(11)

- [2].基于抽水试验的渗透系数计算方法对比与研究[J]. 科技创新与应用 2017(27)

- [3].土石坝心墙应力变化对渗透系数的影响研究[J]. 人民长江 2017(19)

- [4].塑性混凝土相对渗透系数影响因素试验研究[J]. 人民黄河 2016(08)

- [5].黄土水分场光纤原位监测及非饱和渗透系数估算[J]. 防灾减灾工程学报 2019(05)

- [6].利用稠度指标估算黏土渗透系数的方法研究[J]. 四川大学学报(工程科学版) 2015(S1)

- [7].固结对填土地基渗透系数影响的试验研究[J]. 辽宁科技学院学报 2011(01)

- [8].一种非饱和土相对渗透系数的试验数值联合估计法[J]. 南水北调与水利科技 2015(06)

- [9].水泥石水渗透系数的试验研究[J]. 甘肃水利水电技术 2015(03)

- [10].柱状管水渗透系数计算的数值方法[J]. 甘肃水利水电技术 2013(02)

- [11].测定土壤饱和渗透系数的试验方法与结果优化[J]. 安全与环境工程 2013(05)

- [12].包气带垂向渗透系数的原位试验研究[J]. 水资源与水工程学报 2013(05)

- [13].乞盖淖湖湖床垂向渗透系数试验研究[J]. 盐湖研究 2009(03)

- [14].变渗透系数软基非线性固结的数值模拟[J]. 工程建设 2017(12)

- [15].渭河河床沉积物颗粒组成对渗透系数的影响[J]. 水土保持通报 2013(05)

- [16].各向异性渗透系数随应变场动态变化分析[J]. 岩石力学与工程学报 2014(S1)

- [17].裂隙岩体等效渗透系数张量数值法研究[J]. 岩土工程学报 2013(06)

- [18].关于土渗透系数颗粒流细观参数研究[J]. 低温建筑技术 2012(01)

- [19].二维裂隙渗流等效渗透系数张量的一种近似算法[J]. 力学与实践 2012(05)

- [20].大克泊湖床垂向渗透系数试验研究[J]. 盐湖研究 2011(01)

- [21].一种预测不同温度下非饱和土相对渗透系数的间接方法[J]. 岩土力学 2011(05)

- [22].排水性沥青混合料竖向渗透系数试验方法改进研究[J]. 公路 2010(05)

- [23].上海浅部黏土渗透系数及其各向异性[J]. 岩土力学 2018(06)

- [24].水泥土渗透系数影响因素的试验研究[J]. 四川建筑科学研究 2018(03)

- [25].基于土壤渗透系数的吉林省湿地补给地下水功能分析[J]. 自然资源学报 2017(09)

- [26].碾压混凝土层间渗透系数的试验研究[J]. 科技通报 2016(03)

- [27].基于敏感性分析的危险废物填埋场工程和地质屏障参数优化[J]. 环境科学研究 2020(03)

- [28].单裂隙异质岩体变形参数及渗透系数分析[J]. 华中科技大学学报(自然科学版) 2018(10)

- [29].嘉峪关水源地潜水含水层渗透系数的确定[J]. 节水灌溉 2014(12)

- [30].对专门水文地质孔抽水试验的阻力系数和渗透系数计算的探讨[J]. 河南理工大学学报(自然科学版) 2010(S1)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/67cd6994ea06d35a2ff25935.html