# 一种硅藻材料生产用仓顶除尘器论文和设计-高树谦

### 全文摘要

本实用新型公开了一种硅藻材料生产用仓顶除尘器，包括除尘器主体，所述除尘器主体内腔的底部设有固定架，所述固定架的侧面设有滑槽，所述滑槽内滑动连接有连接柱，所述连接柱的顶部设有过滤芯，所述过滤芯的顶部连接有伺服电机，伺服电机与除尘器主体的上表面固定连接，该硅藻材料生产用仓顶除尘器通过设置安装架便于对该除尘器进行安装和拆卸，通过设置连接法兰便于将进风管与外部管道连接，通过设置固定架、滑槽和连接柱便于提高过滤芯转动时的稳定性，通过设置过滤芯清理机构和过滤芯清扫机构便于将过滤芯上的粉尘进行清理，通过设置防水机构防止雨水进入除尘器主体内，使用较为便捷，适宜于推广使用。

### 主设计要求

1.一种硅藻材料生产用仓顶除尘器，包括除尘器主体(1)，其特征在于：所述除尘器主体(1)内腔的底部设有固定架(12)，所述固定架(12)的侧面设有滑槽(13)，所述滑槽(13)内滑动连接有连接柱(14)，所述连接柱(14)的顶部设有过滤芯(6)，所述过滤芯(6)的顶部连接有伺服电机(11)，伺服电机(11)与除尘器主体(1)的上表面固定连接，所述固定架(12)的底部设有固定座(10)，所述固定座(10)上连接有进风管(8)，所述进风管(8)的底部连接有连接法兰(9)，进风管(8)与过滤芯(6)连接，所述除尘器主体(1)的底部设有安装架(3)，所述除尘器主体(1)内腔的一侧设有过滤芯清理机构(4)，所述除尘器主体(1)内腔的另一侧设有过滤芯清扫机构(5)，所述除尘器主体(1)的上表面设有排风管(7)，所述除尘器主体(1)的上表面设有防水机构(2)，所述伺服电机(11)的输入端电连接外部控制开关组的输出端，所述外部控制开关组的输入端电连接外部电源的输出端。

### 设计方案

1.一种硅藻材料生产用仓顶除尘器，包括除尘器主体(1)，其特征在于：所述除尘器主体(1)内腔的底部设有固定架(12)，所述固定架(12)的侧面设有滑槽(13)，所述滑槽(13)内滑动连接有连接柱(14)，所述连接柱(14)的顶部设有过滤芯(6)，所述过滤芯(6)的顶部连接有伺服电机(11)，伺服电机(11)与除尘器主体(1)的上表面固定连接，所述固定架(12)的底部设有固定座(10)，所述固定座(10)上连接有进风管(8)，所述进风管(8)的底部连接有连接法兰(9)，进风管(8)与过滤芯(6)连接，所述除尘器主体(1)的底部设有安装架(3)，所述除尘器主体(1)内腔的一侧设有过滤芯清理机构(4)，所述除尘器主体(1)内腔的另一侧设有过滤芯清扫机构(5)，所述除尘器主体(1)的上表面设有排风管(7)，所述除尘器主体(1)的上表面设有防水机构(2)，所述伺服电机(11)的输入端电连接外部控制开关组的输出端，所述外部控制开关组的输入端电连接外部电源的输出端。

2.根据权利要求1所述的一种硅藻材料生产用仓顶除尘器，其特征在于：所述安装架(3)包括设在除尘器主体(1)底部的安装腿(32)，所述安装腿(32)的底部设有安装板，所述安装板的上表面滑动连接有安装螺栓(31)。

3.根据权利要求2所述的一种硅藻材料生产用仓顶除尘器，其特征在于：所述过滤芯清理机构(4)包括设在除尘器主体(1)内腔侧面的喷嘴(43)，所述喷嘴(43)的侧面设有连接管(42)，所述连接管(42)的端部设有风机(41)，风机(41)与除尘器主体(1)的上表面固定连接，所述风机(41)的输入端电连接外部控制开关组的输出端。

4.根据权利要求3所述的一种硅藻材料生产用仓顶除尘器，其特征在于：所述过滤芯清扫机构(5)包括设在除尘器主体(1)内腔侧面的清理刷(52)，所述清理刷(52)的侧面设有安装螺钉(51)。

5.根据权利要求4所述的一种硅藻材料生产用仓顶除尘器，其特征在于：所述防水机构(2)包括设在除尘器主体(1)上表面的支撑杆(22)，所述支撑杆(22)的顶部设有挡水板(21)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及硅藻材料生产技术领域，具体为一种硅藻材料生产用仓顶除尘器。

背景技术

仓顶除尘器是一种用在料仓中的除尘设备，主要应用于采矿、冶金、建材、机械、化工、粮食加工等工况企业，并广泛用于过滤气体中细小的、非纤维性的干燥粉尘或在工艺流程中回收干燥粉料的一种除尘设备，而在硅藻材料生产过程需要用到仓顶除尘器，仓顶除尘器通过除尘滤芯将料仓内漂浮的粉尘颗粒隔离开，并将干净的空气排放到大气中，以此来保护环境。但是由于料仓内的粉尘含量较高，因此仓顶除尘器内部的除尘滤芯需要经常的清理或者更换，但是由于料仓的高度较高，在对仓顶除尘器进行除尘滤芯更换时较为困难，且容易发生意外，造成人员的伤亡，清理效果较差，不便防止雨水进入该除尘器，不便连接外部管道，不便安装和拆卸，使用较为不便。

实用新型内容

本实用新型要解决的技术问题是克服现有的缺陷，提供一种硅藻材料生产用仓顶除尘器，便于对过滤芯进行自动清理，清理效果较好，便于防止雨水进入该除尘器，便于连接外部管道，便于安装和拆卸，使用较为便捷，可以有效解决背景技术中的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种硅藻材料生产用仓顶除尘器，包括除尘器主体，所述除尘器主体内腔的底部设有固定架，所述固定架的侧面设有滑槽，所述滑槽内滑动连接有连接柱，所述连接柱的顶部设有过滤芯，所述过滤芯的顶部连接有伺服电机，伺服电机与除尘器主体的上表面固定连接，所述固定架的底部设有固定座，所述固定座上连接有进风管，所述进风管的底部连接有连接法兰，进风管与过滤芯连接，所述除尘器主体的底部设有安装架，所述除尘器主体内腔的一侧设有过滤芯清理机构，所述除尘器主体内腔的另一侧设有过滤芯清扫机构，所述除尘器主体的上表面设有排风管，所述除尘器主体的上表面设有防水机构，所述伺服电机的输入端电连接外部控制开关组的输出端，所述外部控制开关组的输入端电连接外部电源的输出端。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述安装架包括设在除尘器主体底部的安装腿，所述安装腿的底部设有安装板，所述安装板的上表面滑动连接有安装螺栓。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述过滤芯清理机构包括设在除尘器主体内腔侧面的喷嘴，所述喷嘴的侧面设有连接管，所述连接管的端部设有风机，风机与除尘器主体的上表面固定连接，所述风机的输入端电连接外部控制开关组的输出端。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述过滤芯清扫机构包括设在除尘器主体内腔侧面的清理刷，所述清理刷的侧面设有安装螺钉。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述防水机构包括设在除尘器主体上表面的支撑杆，所述支撑杆的顶部设有挡水板。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：通过设置安装架便于对该除尘器进行安装和拆卸，通过设置连接法兰便于将进风管与外部管道连接，通过设置固定架、滑槽和连接柱便于提高过滤芯转动时的稳定性，通过设置过滤芯清理机构和过滤芯清扫机构便于将过滤芯上的粉尘进行清理，通过设置防水机构防止雨水进入除尘器主体内，使用较为便捷，适宜于推广使用。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型剖面结构示意图。

图中：1除尘器主体、2防水机构、21挡水板、22支撑杆、3安装架、31 安装螺栓、32安装腿、4过滤芯清理机构、41风机、42连接管、43喷嘴、5 过滤芯清扫机构、51安装螺钉、52清理刷、6过滤芯、7排风管、8进风管、 9连接法兰、10固定座、11伺服电机、12固定架、13滑槽、14连接柱。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-2，本实用新型提供一种技术方案：一种硅藻材料生产用仓顶除尘器，包括除尘器主体1，除尘器主体1内腔的底部设有固定架12，固定架12的侧面设有滑槽13，滑槽13内滑动连接有连接柱14，连接柱14的顶部设有过滤芯6，通过固定架12、滑槽13和连接柱14便于提高过滤芯6转动时的稳定性，过滤芯6的顶部连接有伺服电机11，伺服电机11与除尘器主体1的上表面固定连接，固定架12的底部设有固定座10，固定座10上连接有进风管8，通过连接法兰9便于将进风管8与外部管道连接，进风管8的底部连接有连接法兰9，进风管8与过滤芯6连接，除尘器主体1的底部设有安装架3，通过安装架3便于对该除尘器进行安装和拆卸，除尘器主体1内腔的一侧设有过滤芯清理机构4，除尘器主体1内腔的另一侧设有过滤芯清扫机构 5，除尘器主体1的上表面设有排风管7，仓库内的粉尘通过进风管8进入到过滤芯6内，粉尘留在过滤芯6内，净化后的空气通过排风管7排出，除尘器主体1的上表面设有防水机构2，伺服电机11的输入端电连接外部控制开关组的输出端，外部控制开关组的输入端电连接外部电源的输出端，安装架3 包括设在除尘器主体1底部的安装腿32，安装腿32的底部设有安装板，安装板的上表面滑动连接有安装螺栓31，过滤芯清理机构4包括设在除尘器主体1内腔侧面的喷嘴43，喷嘴43的侧面设有连接管42，连接管42的端部设有风机41，风机41与除尘器主体1的上表面固定连接，风机41的输入端电连接外部控制开关组的输出端，过滤芯清扫机构5包括设在除尘器主体1内腔侧面的清理刷52，清理刷52的侧面设有安装螺钉51，当需要对过滤芯6进行清理时，通过伺服电机11带动过滤芯6正反转动，通过风机41为喷嘴43 提供气压，来将过滤芯6内的粉尘，通过进风管8吹到仓库内，同时通过清理刷52来对过滤芯6的侧面进行清理，防水机构2包括设在除尘器主体1上表面的支撑杆22，支撑杆22的顶部设有挡水板21，通过挡水板22可以防止雨水通过排风管7进入到除尘器主体1内，外部控制开关组上设有与伺服电机11和风机41一一对应的控制按钮。

在使用时：仓库内的粉尘通过进风管8进入到过滤芯6内，粉尘留在过滤芯6内，净化后的空气通过排风管7排出，当需要对过滤芯6进行清理时，通过伺服电机11带动过滤芯6正反转动，通过风机41为喷嘴43提供气压，来将过滤芯6内的粉尘，通过进风管8吹到仓库内，同时通过清理刷52来对过滤芯6的侧面进行清理，通过挡水板22可以防止雨水通过排风管7进入到除尘器主体1内。

本实用新型通过设置安装架3便于对该除尘器进行安装和拆卸，通过设置连接法兰9便于将进风管8与外部管道连接，通过设置固定架12、滑槽13 和连接柱14便于提高过滤芯6转动时的稳定性，通过设置过滤芯清理机构4 和过滤芯清扫机构5便于将过滤芯6上的粉尘进行清理，通过设置防水机构2 防止雨水进入除尘器主体1内，使用较为便捷，适宜于推广使用。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920098826.4

申请日:2019-01-22

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:42(湖北)

授权编号:CN209549005U

授权时间:20191029

主分类号:B01D 46/24

专利分类号:B01D46/24

范畴分类:23A;41B;

申请人:湖北松源硅藻新材料科技有限公司

第一申请人:湖北松源硅藻新材料科技有限公司

申请人地址:437100 湖北省咸宁市咸安区高新区长江产业园永安东路70号

发明人:高树谦

第一发明人:高树谦

当前权利人:湖北松源硅藻新材料科技有限公司

代理人:汪彩彩;阳会用

代理机构:42249

代理机构编号:咸宁鸿信专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6828d21aa65f7fda1cbe2e4a.html