# 炭窑峪煤业22803动压影响巷道补强支护课题的研究与探索

### 论文摘要

22803工作面为特厚煤层放顶煤开采,运输顺槽超前应力显现明显,巷道围岩变形量大,巷道修复频繁。基于此,对22803运输顺槽进行专项锚杆支护设计,但由于原设计支护不能满足安全生产需要,特对该段区域进行了综合补强支护,改进后的支护设计实现了巷道围岩由表面到深部的一个大支护圈体承载结构,提高了破碎围岩整体强度,形成支护与围岩的深度共同承载结构,起到了稳定围岩的效果,同时也为类似矿井动压巷道支护提供了技术借鉴和宝贵经验。

### 论文目录

- 引言

- 1 炭窑峪煤业22803工作面概述

- 2 巷道支护及效果

- 2.1 原巷道支护

- 2.2 天地科技公司支护方案

- 3 巷道严重变形段

- 4 综合补强支护措施及效果

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 杨海东,李纯洁

关键词: 巷道支护,围岩变形,补强支护

来源: 机械管理开发 2019年11期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程

单位: 山西煤炭运销集团大同有限公司

分类号: TD353

DOI: 10.16525/j.cnki.cn14-1134/th.2019.11.064

页码: 152-154

总页数: 3

文件大小: 1928K

下载量: 4

### 相关论文文献

- [1].不同拐弯角度下巷道内风流变化规律的数值模拟[J]. 矿业研究与开发 2019(12)

- [2].浅谈巷道回填封堵装置的设计与应用[J]. 中国设备工程 2019(23)

- [3].冲击地压巷道周边动力放大效应及支护参数调控策略[J]. 采矿与安全工程学报 2019(06)

- [4].富水环境下掘进巷道冒顶原因分析及处理建议[J]. 煤 2020(02)

- [5].掘进巷道刮板输送机常见故障及优化改进[J]. 机械管理开发 2020(02)

- [6].瓦斯爆炸对巷道壁面损伤破坏的数值模拟研究[J]. 科学技术与工程 2020(05)

- [7].巷道截面突变对烟气蔓延的影响数值模拟[J]. 煤矿安全 2020(04)

- [8].掘进巷道探放水施工技术研究[J]. 当代化工研究 2020(10)

- [9].条带潮湿巷道模型风流温湿度数值模拟研究[J]. 中国安全科学学报 2020(01)

- [10].掘进巷道地质探放水施工设计与安全措施[J]. 矿业装备 2020(03)

- [11].新街矿区深部开采邻空巷道受载特征及冲击失稳规律分析[J]. 煤炭学报 2020(05)

- [12].巷道在黄泥层中掘进支护方式研究[J]. 能源与节能 2020(05)

- [13].巷道围岩力学参数敏感度分析[J]. 内蒙古煤炭经济 2019(24)

- [14].石碌铁矿排水巷道风流控制问题的措施[J]. 矿业工程 2020(02)

- [15].圆形巷道风流分布规律的数学模型表征[J]. 湖南有色金属 2020(03)

- [16].巷道拐弯开门快速转运施工技术的创新[J]. 江西煤炭科技 2020(03)

- [17].煤矿复杂条件下超高巷道开口掘进工艺研究[J]. 内蒙古煤炭经济 2020(04)

- [18].煤矿掘进巷道在破碎围岩中布置分析[J]. 石化技术 2020(07)

- [19].磁窑沟矿极近距离巷道控制技术研究[J]. 煤炭工程 2019(S2)

- [20].探究煤矿炮掘巷道快速掘进施工工艺[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(11)

- [21].浅析机械化掘进巷道的成形控制[J]. 内蒙古煤炭经济 2020(06)

- [22].短壁充填巷道宽高比对围岩稳定性的影响研究[J]. 煤矿安全 2020(09)

- [23].复杂条件下掘进巷道顶板支护优化设计[J]. 能源与节能 2020(09)

- [24].金属矿长距离掘进巷道分段降温数值模拟研究[J]. 中国安全科学学报 2020(09)

- [25].综掘巷道成形不规则的影响因素及对策分析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(19)

- [26].煤矿掘进的巷道冒顶事故原因及预防策略[J]. 技术与市场 2017(02)

- [27].浅谈巷道间的夹角与贯通[J]. 科技创新与应用 2016(34)

- [28].掘进巷道通过封闭不良钻孔区域的影响[J]. 安徽科技 2017(01)

- [29].掘进巷道不同高宽比对风流传热影响的研究[J]. 采矿技术 2017(02)

- [30].无极绳绞车在阳煤二矿复杂条件巷道的应用实践[J]. 机械管理开发 2017(05)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/691018ec38349dff7770074e.html