# 金属镜论文_张迪

导读:本文包含了金属镜论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:金属,矩阵,特征,双金属,相移,镜架,畸变。

### 金属镜论文文献综述

张迪[1]（2019）在《基于固结磨料磨具的金属镜研磨加工技术研究》一文中研究指出随着光学技术及产品的开发和应用,金属镜作为其中重要的光学元件之一,对金属镜实现高效、高精、低表面损伤加工的需求越来越多,对加工技术的要求越来越高。本文针对固结磨料磨具研磨金属镜加工技术进行了深入的研究。本文对固结磨料磨具研磨的加工机理进行分析,从磨粒角度入手,分析了单颗磨粒的受力和磨粒整体分布情况;对不定偏心研磨下,固结磨料磨具与工件间的相对运动轨迹进行探索,推导出了磨具上一点相对于工件的轨迹方程与相对速度以及磨具与工件间的压强分布,对工件表面上研磨轨迹均匀性进行分析,得出磨具转速、摆幅和初始偏心距对研磨轨迹的影响;以磨具的均匀磨损为理论依据,基于Preston方程,分析磨具的结构参数对磨具均匀磨损的影响,进行固结磨料磨具结构设计,分析研磨参数对磨具均匀磨损的影响,选择合适的摆幅和初始偏心距有利于磨具均匀磨损。对固结磨料磨具不定偏心平面研磨中影响工件运动的因素进行实验分析,工件转速受到磨具转速、初始偏心距和研磨压力的直接影响;以铝合金圆盘为工件进行了固结磨料磨具平面研磨实验,用粒度为#1500碳化硅固结磨料磨具精磨铝合金工件,经过研磨抛光后,得到了粗糙度为214.88 nm的铝合金金属镜,验证了铝合金金属镜应用固结磨料磨具研磨的可行性与实用性;设计并进行关于研磨压力和磨具转速的研磨对比实验,实验结果表明:对于铝合金金属镜,过快的磨具转速和过高的研磨压力均会导致被加工工件表面粗糙度升高,宜采用低速、低压进行精密研磨。(本文来源于《长春理工大学》期刊2019-03-01）

杨振华[2]（2019）在《大尺寸金属镜散粒研磨技术研究》一文中研究指出金属铝镜在较宽光谱范围内都具有很好的反射率,而且具有易采购、加工性能好、质量轻的特性,因此用金属铝做为反射镜材料成为可能,单点金刚石车削后的金属镜表面容易产生车削“纹路”,影响成像质量,散粒研磨方法可以有效地去除车削后的“纹路”,提高成像质量,散粒研磨铝镜是能够有效地实现高精度的方法,因此有必对散粒研磨大尺寸金属镜进行探讨研究。一般把外接圆直径大于200 mm的反射镜称为大尺寸反射镜,本文介绍了研磨抛光大尺寸金属镜中各工艺参数对于金属镜表面质量的影响。进行了金属镜材料、磨料种类的选择。通过控制变量法,研究了磨料粒度对金属镜表面质量的影响,在研磨过程中,磨料粒径由大到小,这样既可以提高研磨效率,也可以得到好的表面质量。通过单因素法确定了压力、速度对大尺寸铝镜表面质量的影响。对研磨过程中材料去除率进行了探讨,对不同性质研磨液在散粒研磨过程中的研磨机理进行了分析。利用正态分布选取大尺寸金属镜研磨过程中的有效磨粒,通过对单个有效磨粒的材料去除率,计算整体研磨过程中的材料去除率。实验通过改变研磨液的种类,进行大尺寸铝镜表面氧化膜的去除。分别使用了不同PH值的酸性、碱性研磨液和油性研磨液对金属镜进行了研磨抛光实验,对实验结果进行能谱仪检测,通过金属镜表面氧含量来表征铝镜表面去除氧化膜效果。酸性环境下金属表面氧的去除率与酸性强弱有关,酸性越强去氧效果越好,碱性环境下,碱性越强去氧效果越好。氧化膜去除能力:油性环境>酸性环境>碱性环境,金属镜表面光亮程度也呈现相同的关系。在实验过程中氧化膜的去除可以明显促进金属镜研磨效率地提升。实验过程中针对超声波清洗大尺寸铝镜时产生的白斑问题做出了研究。对超声波清洗技术机理进行了研究,分析了超声波频率、清洗液性质对铝镜清洗效果的影响。结果表明高频超声波适合清洗铝镜,低频易产生白斑,清洗液温度低有利于铝镜的清洗,表面张力小的清洗液适合清洗铝镜。(本文来源于《长春理工大学》期刊2019-03-01）

王亮亮[3]（2012）在《古代和中世纪游牧民族精神文化写照》一文中研究指出2012年8月，在兰州“早期丝绸之路暨早期秦文化国际学术研讨会”举办期间，由俄罗斯阿尔泰大学А.А.提什金教授、Н.Н.谢列金博士合着、陕西省考古研究院组织翻译出版的俄文着作《金属镜：阿尔泰古代及中世纪史的资料》举行了首发仪式。 《金属镜(本文来源于《中国文物报》期刊2012-09-21）

胡俊[4]（2011）在《金属镜架材料的市场分析》一文中研究指出金属镜架材料是目前被广泛使用的一类镜架材料,本文从金属镜架材料的分类入手,介绍各种金属镜架材料的特点,以此为基础介绍目前各类金属镜架材料的市场状况及其发展趋势。(本文来源于《中国眼镜科技杂志》期刊2011年07期）

马凤英,苏建坡,郭茂田,余振芳[5]（2010）在《金属镜微腔发光方向性研究》一文中研究指出在抛光的K9玻璃衬底上,制作了结构为玻璃/Ag(30 nm)/Alq(120 nm)/Ag(30 nm)的全金属镜微腔结构。研究了在不同探测角度下器件谐振模式的角色散效应及其光谱半高宽(FWHM)的变化特性。微腔器件的谐振模式随偏离角度的增加而蓝移,当角度从0°到60°时,发光峰值相应地从585.8 nm蓝移到546.6 nm,光谱FWHM从26.8 nm增大到36.6 nm。分析并解释了光谱展宽以及谐振模式角色散效应的原因,提出了抑制微腔器件角色散的方法。(本文来源于《光电子.激光》期刊2010年07期）

张勇,苏建坡,郭茂田,马凤英[6]（2009）在《微腔器件中金属镜反射相移与穿透深度研究》一文中研究指出针对金属反射相移计算时电磁波相位符号表述混乱导致错误的穿透深度计算结果现象,通过理论推导得出电磁波两种相位表述符号下对应的金属复折射率有两种不同形式,从而导致金属反射相移位于不同的象限,穿透深度和反射相移之间的关系式也相应的有两种结论.并通过调节Ag膜的厚度制作了一系列对称全金属λ/2腔器件,器件结构为Glass/Ag/LiF/Ag.通过比较Ag膜穿透深度的实验结果和计算值,验证了其中一种金属穿透深度公式的正确性.(本文来源于《光子学报》期刊2009年06期）

彭玉峰,赫君,梁珍珍,程祖海[7]（2008）在《多脉冲激光对超薄水冷金属镜引起的热畸变特性研究》一文中研究指出利用ANSYS有限元分析软件数值模拟了多脉冲激光作用下水冷铜基Ni/Au反射镜的热畸变特性。得出了在不同能量的多脉冲激光照射下的温升、热应力及热变形分布,并在此基础上分析了温升和热变形随横向距离的变化规律以及应力与沟槽布局的关系。计算结果表明:循环的冷却水有效地降低了镜体温度,减少了镜面的热畸变;沟槽的布局对应力有一定的影响,沿沟槽方向存在较大的Von Mises应力。(本文来源于《应用激光》期刊2008年01期）

杨立功,吴鹏,秦晓芸,顾培夫,陈海星[8]（2004）在《双金属镜微腔结构中单介质调谐层的设计》一文中研究指出根据优化势透射率给出了双金属镜微腔中理想单介质调谐层的折射率和厚度,估算了由于在可见光波段实际材料的限制引起的透射率光谱的改变,并且结合腔镜的反射系数和位相改变引起的微腔辐射因子的变化,综合考虑了单介质调谐层对整个器件发光耦合效率的影响。说明在设计含有源层的金属薄膜微腔器件中,介质层的设计和优化应考虑微腔效应的变化。(本文来源于《2004年光学仪器研讨会论文集》期刊2004-06-30）

杨立功,吴鹏,秦晓芸,顾培夫,陈海星[9]（2004）在《双金属镜微腔结构中单介质调谐层的设计》一文中研究指出根据优化势透射率给出了理想单介质调谐层的折射率和厚度,估算了由于在可见光波段实际材料的限制引起的透射率光谱的改变,并且结合腔镜的反射系数和位相改变引起的微腔辐射因子的变化,综合考虑了单介质调谐层对整个器件发光耦合效率的影响。说明在设计含有源层的金属薄膜微腔器件中,介质层的设计和优化应考虑微腔效应的变化。(本文来源于《大珩先生九十华诞文集暨中国光学学会2004年学术大会论文集》期刊2004-06-30）

杨立功,吴鹏,秦晓芸,顾培夫,陈海星[10]（2004）在《双金属镜微腔结构中单介质调谐层的设计》一文中研究指出根据优化势透射率给出了双金属镜微腔中理想单介质调谐层的折射率和厚度,估算了由于在可见光波段实际材料的限制引起的透射率光谱的改变,并且结合腔镜的反射系数和位相改变引起的微腔辐射因子的变化,综合考虑了单介质调谐层对整个器件发光耦合效率的影响。说明在设计含有源层的金属薄膜微腔器件中,介质层的设计和优化应考虑微腔效应的变化。(本文来源于《光学仪器》期刊2004年02期）

### 金属镜论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

金属铝镜在较宽光谱范围内都具有很好的反射率,而且具有易采购、加工性能好、质量轻的特性,因此用金属铝做为反射镜材料成为可能,单点金刚石车削后的金属镜表面容易产生车削“纹路”,影响成像质量,散粒研磨方法可以有效地去除车削后的“纹路”,提高成像质量,散粒研磨铝镜是能够有效地实现高精度的方法,因此有必对散粒研磨大尺寸金属镜进行探讨研究。一般把外接圆直径大于200 mm的反射镜称为大尺寸反射镜,本文介绍了研磨抛光大尺寸金属镜中各工艺参数对于金属镜表面质量的影响。进行了金属镜材料、磨料种类的选择。通过控制变量法,研究了磨料粒度对金属镜表面质量的影响,在研磨过程中,磨料粒径由大到小,这样既可以提高研磨效率,也可以得到好的表面质量。通过单因素法确定了压力、速度对大尺寸铝镜表面质量的影响。对研磨过程中材料去除率进行了探讨,对不同性质研磨液在散粒研磨过程中的研磨机理进行了分析。利用正态分布选取大尺寸金属镜研磨过程中的有效磨粒,通过对单个有效磨粒的材料去除率,计算整体研磨过程中的材料去除率。实验通过改变研磨液的种类,进行大尺寸铝镜表面氧化膜的去除。分别使用了不同PH值的酸性、碱性研磨液和油性研磨液对金属镜进行了研磨抛光实验,对实验结果进行能谱仪检测,通过金属镜表面氧含量来表征铝镜表面去除氧化膜效果。酸性环境下金属表面氧的去除率与酸性强弱有关,酸性越强去氧效果越好,碱性环境下,碱性越强去氧效果越好。氧化膜去除能力:油性环境>酸性环境>碱性环境,金属镜表面光亮程度也呈现相同的关系。在实验过程中氧化膜的去除可以明显促进金属镜研磨效率地提升。实验过程中针对超声波清洗大尺寸铝镜时产生的白斑问题做出了研究。对超声波清洗技术机理进行了研究,分析了超声波频率、清洗液性质对铝镜清洗效果的影响。结果表明高频超声波适合清洗铝镜,低频易产生白斑,清洗液温度低有利于铝镜的清洗,表面张力小的清洗液适合清洗铝镜。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 金属镜论文参考文献

[1].张迪.基于固结磨料磨具的金属镜研磨加工技术研究[D].长春理工大学.2019

[2].杨振华.大尺寸金属镜散粒研磨技术研究[D].长春理工大学.2019

[3].王亮亮.古代和中世纪游牧民族精神文化写照[N].中国文物报.2012

[4].胡俊.金属镜架材料的市场分析[J].中国眼镜科技杂志.2011

[5].马凤英,苏建坡,郭茂田,余振芳.金属镜微腔发光方向性研究[J].光电子.激光.2010

[6].张勇,苏建坡,郭茂田,马凤英.微腔器件中金属镜反射相移与穿透深度研究[J].光子学报.2009

[7].彭玉峰,赫君,梁珍珍,程祖海.多脉冲激光对超薄水冷金属镜引起的热畸变特性研究[J].应用激光.2008

[8].杨立功,吴鹏,秦晓芸,顾培夫,陈海星.双金属镜微腔结构中单介质调谐层的设计[C].2004年光学仪器研讨会论文集.2004

[9].杨立功,吴鹏,秦晓芸,顾培夫,陈海星.双金属镜微腔结构中单介质调谐层的设计[C].大珩先生九十华诞文集暨中国光学学会2004年学术大会论文集.2004

[10].杨立功,吴鹏,秦晓芸,顾培夫,陈海星.双金属镜微腔结构中单介质调谐层的设计[J].光学仪器.2004

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6a1ba226e2d9ea685a1456f6.html