# 改性活性炭对羽毛水解液中芳香族氨基酸的吸附

### 论文摘要

本文首先对吸附羽毛水解液中芳香族氨基酸（AA）的活性炭进行筛选,然后对筛选出的活性炭进行酸碱改性。在考察的杏壳、椰壳、果壳、木质和煤质活性炭中,杏壳活性炭对AA吸附、洗脱效果最佳。实验表明:碱改性后的活性炭吸附效果较好,经碱改性的杏壳活性炭的比表面积、总孔容、微孔容均增大,酸改性则相反。Boehm滴定和傅里叶红外光谱（FT-IR）表征结果表明:碱改性后含氧官能团比未改性活性炭大幅减少,酸改性则明显增加。通过单因素试验确定NaOH改性杏壳活性炭对AA的静态吸附-洗脱工艺优化条件:上样液pH为5.6、上样液中酪氨酸质量浓度为2.4 mg/mL、乙醇体积分数为60%。NaOH改性的杏壳活性炭对AA的动态吸附-洗脱工艺优化条件:上样量为320 mL、上样流速为2 mL/min、洗脱流速为1.5 mL/min、洗脱体积为660 mL。在优化条件下,酪氨酸和苯丙氨酸回收率分别为76.3%和73.9%,纯度分别为81.7%和82.9%,表明NaOH改性的杏壳活性炭对羽毛水解液中芳香族氨基酸具有良好的分离纯化效果。

### 论文目录

- 1 实验

- 1.1 材料与试剂

- 1.2 主要设备及仪器

- 1.3 实验方法

- 1.3.1 活性炭预处理[7]

- 1.3.2 芳香族氨基酸 （AA） 质量分数测定[8]

- 1.3.3 活性炭的筛选

- 1.3.4 活性炭的改性

- 1.3.5 改性活性炭对芳香族氨基酸的静态吸附

- 1.3.6 改性活性炭的表征

- 1.3.7 活性炭静态吸附-解吸条件的优化

- 1.3.8 活性炭动态吸附-解吸条件的优化

- 1.3.9 回收率和纯度测定

- 2 结果与讨论

- 2.1 吸附剂的筛选结果

- 2.2 活性炭的表征分析

- 2.2.1 活性炭的红外光谱分析

- 2.2.2 活性炭的理化性质

- 2.3 活性炭静态吸附动力学曲线

- 2.4 静态吸附上样液pH的优化结果

- 2.5 静态吸附上样液质量浓度的优化结果

- 2.6 静态洗脱乙醇体积分数的优化结果

- 2.7 上样液流速对活性炭动态吸附的影响

- 2.8 洗脱液流速对洗脱效果的影响

- 2.9 AA回收率测定结果

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 丁松,陈虹月,徐超,孙阳,胡燚

关键词: 改性活性炭,芳香族氨基酸,羽毛水解液

来源: 南京工业大学学报(自然科学版) 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工

单位: 南京工业大学药学院

基金: 国家自然科学基金(21676143),青蓝工程,江苏高等学校优秀科技创新团队计划

分类号: TQ424.1

页码: 311-317

总页数: 7

文件大小: 1566K

下载量: 94

### 相关论文文献

- [1].镧和阳离子表面活性剂联合改性活性炭对水中磷酸盐和硝酸盐的吸附作用[J]. 环境化学 2015(05)

- [2].锆-十六烷基三甲基氯化铵改性活性炭对水中硝酸盐和磷酸盐的吸附特性[J]. 环境科学 2015(06)

- [3].改性活性炭对废水中铬离子的吸附[J]. 环境工程学报 2015(01)

- [4].氯化十六烷基吡啶改性活性炭对水中硝酸盐的吸附作用[J]. 环境科学 2013(11)

- [5].改性活性炭去除室内甲醛的试验研究[J]. 环境科学与技术 2016(S2)

- [6].酸改性活性炭对EDTA废水的吸附[J]. 材料导报 2015(20)

- [7].含锰废水改性活性炭吸附性能研究[J]. 环境科技 2012(01)

- [8].改性活性炭处理印染废水的研究进展[J]. 染料与染色 2020(04)

- [9].表面化学改性活性炭在水处理中的应用[J]. 水科学与工程技术 2008(01)

- [10].氢氧化镁改性活性炭对酸性品红的吸附[J]. 化学研究与应用 2019(12)

- [11].酸碱改性活性炭吸附水中乙酰水杨酸的行为与机理[J]. 科学技术与工程 2016(07)

- [12].铁改性活性炭对水中镉的吸附和再生实验研究[J]. 能源研究与信息 2014(04)

- [13].酸改性活性炭对废水中六价铬吸附效果的研究[J]. 环境与健康杂志 2013(01)

- [14].氨水改性活性炭的制备及其对苯酚吸附性能的研究[J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版) 2011(06)

- [15].微波辐照和改性活性炭共同作用处理氨氮废水[J]. 化学反应工程与工艺 2011(06)

- [16].改性活性炭—异丁烷吸附制冷性能研究[J]. 制冷技术 2015(02)

- [17].二次改性活性炭材料的制备及其性能研究[J]. 水科学与工程技术 2009(05)

- [18].金属改性活性炭吸附噻吩性能研究[J]. 科技展望 2016(19)

- [19].改性活性炭的制备及其对金吸附性能的研究[J]. 岩矿测试 2014(04)

- [20].改性活性炭处理含酚废水的研究[J]. 电镀与环保 2020(01)

- [21].改性活性炭烟气脱硫脱硝的再生性能研究[J]. 广州化工 2013(07)

- [22].改性活性炭去除饮用水中消毒副产物的实验分析[J]. 化学工程师 2019(10)

- [23].改性活性炭对水溶液中苯酚的吸附研究[J]. 北方环境 2011(07)

- [24].改性活性炭的烟气脱硫脱硝性能研究[J]. 化学工程 2010(10)

- [25].碱改性活性炭富集低浓度含氧煤层气甲烷的研究[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2016(03)

- [26].改性活性炭的制备及其在煤泥水处理的研究[J]. 材料导报 2016(S1)

- [27].改性活性炭对氨气吸附性能研究[J]. 林产化学与工业 2010(05)

- [28].改性活性炭对染料废水的吸附性能研究[J]. 当代化工 2019(05)

- [29].改性活性炭在微波场中升温性能的研究[J]. 干燥技术与设备 2010(03)

- [30].改性活性炭对金属离子的吸附性能研究[J]. 当代化工研究 2017(04)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6a2ca00d6775f929710a0fde.html