# 中国散裂中子源小角中子散射谱仪探测器研制

### 论文摘要

中子小角散射探测器是小角散射(SANS)谱仪的关键设备之一,探测器要求有足够大的探测面积、较高的探测效率及较好的空间分辨率,能够在真空腔中稳定地工作并可在腔体内前后移动。综合考虑,SANS探测器采用120只8 mm直径位置灵敏~3He管,组成有效面积1 000 mm(X)×1 020 mm(Y)的二维探测器阵列。探测器阵列分为10个模块,每一个模块功能完全独立,包括12只~3He管及其对应的读出电子学和数据获取系统。读出电子学位于探测器背面的回字形密闭腔体内,由CSNS电子学组自主研发。SANS探测器从设计、选型、样机、调试到安装历时三年,中子束流实验结果显示探测器探测效率大于50%(@2?),空间分辨率好于10 mm(FWHM),完全达到设计要求,目前正在中国散裂中子源小角散射谱仪运行使用。

### 论文目录

- 1 引言

- 2 3He管探测器设计与选型

- 3 SANS谱仪探测器研制

- 3.1 高压打火实验

- 3.2 SANS探测器结构设计

- 3.3 探测器组装

- 3.4 读出电子学系统

- 4 探测器关键性能指标测试

- 4.1 探测效率测试

- 4.2 探测器空间分辨测试

- 5 总结与展望

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 周晓娟,周健荣,滕海云,蒋兴奋,许虹,夏远光,骆宏,肖亮,谭莹莹,朱林,杨桂安,赵豫斌,章红宇,陈元柏,孙志嘉

关键词: 中国散裂中子源,小角散射谱仪,管探测器,探测效率,空间分辨

来源: 原子核物理评论 2019年02期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 物理学,核科学技术

单位: 东莞中子科学中心,中国科学院高能物理研究所,中国科学院大学,核探测与核电子学国家重点实验室

基金: 国家自然科学基金项目(11635012,11775243),博士后创新人才支持计划项目(1IBX20170024545),广东省自然科学基金项目(2017A030313027,2015A030310006),中国科学院科研装备研制项目(YZ201512)~~

分类号: O571.53;TL817.3

页码: 204-210

总页数: 7

文件大小: 1551K

下载量: 150

### 相关论文文献

- [1].BGO探测器温度特性测量[J]. 中国原子能科学研究院年报 2016(00)

- [2].重力对二维探测器阵列验证静态调强计划的影响[J]. 华西医学 2010(12)

- [3].束流漂移对硅条探测器阵列测量的影响[J]. 原子能科学技术 2020(07)

- [4].应用一维、二维、三维探测器阵列进行螺旋断层调强放疗计划剂量验证[J]. 中国医学物理学杂志 2014(06)

- [5].应用两种三维探测器阵列进行螺旋断层调强放疗计划剂量验证[J]. 中国医学物理学杂志 2015(02)

- [6].具有多波长处理功能的单片集成光探测器阵列[J]. 中国激光 2009(09)

- [7].光平衡探测器研究进展和发展趋势分析[J]. 激光与光电子学进展 2018(10)

- [8].光导探测器阵列分时供电电路的实验验证[J]. 现代应用物理 2014(02)

- [9].基于探测器阵列组件的光斑辅助定位系统的设计[J]. 半导体光电 2012(04)

- [10].数字电荷比较法优选新型塑闪探测器n-γ甄别性能[J]. 核电子学与探测技术 2018(06)

- [11].探测器阵列数据实时采集算法设计[J]. 微计算机信息 2009(16)

- [12].Octavius 4D系统稳定性验证分析[J]. 中国医学物理学杂志 2018(06)

- [13].数字探测器阵列X射线成像检测设备试验研究[J]. 设备管理与维修 2014(05)

- [14].15～600 keV脉冲硬X射线能谱测量[J]. 强激光与粒子束 2020(03)

- [15].LHAASO地面粒子探测器阵列前端电子学初步设计[J]. 核电子学与探测技术 2011(03)

- [16].高灵敏度的量子效应探测器的建模和微光探测[J]. 微纳电子技术 2019(04)

- [17].桥接T型二极管组探测器阵列设计与性能[J]. 数据通信 2019(01)

- [18].高纯锗探测器阵列~(235)U(n,xnγ)截面测量[J]. 中国原子能科学研究院年报 2015(00)

- [19].高纯锗探测器阵列在~(238)U(n,xnγ)实验中的应用[J]. 中国原子能科学研究院年报 2010(00)

- [20].煤与矸石分离系统中X射线探测器的设计[J]. 选煤技术 2017(06)

- [21].用于~(16)C核集团结构实验研究的望远镜探测器阵列性能研究[J]. 原子能科学技术 2010(04)

- [22].紫外增强硅基成像探测器进展[J]. 中国光学 2019(01)

- [23].一种8×8像元Al膜MKIDs探测器的特性研究[J]. 微波学报 2017(S1)

- [24].低剂量X射线人包同检数据采集系统[J]. 中国原子能科学研究院年报 2015(00)

- [25].互嵌式壳型电极探测器的三维电学性能仿真[J]. 湘潭大学自然科学学报 2018(04)

- [26].L型阵列探测器合成功率研究与设计[J]. 强激光与粒子束 2018(12)

- [27].基于CMOS工艺的太赫兹探测器[J]. 半导体技术 2018(06)

- [28].硅PIN光电探测器阵列的串扰分析[J]. 半导体光电 2013(01)

- [29].室温锑化铟在探测器阵列靶中应用问题研究[J]. 激光与红外 2009(02)

- [30].120Gbit/s甚短距离并行光模块的研制[J]. 半导体光电 2015(06)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6a57554745b854195dcc7f4d.html