# 多频特性论文_黄超辉,赵珧冰

导读:本文包含了多频特性论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:馈源,时域,模式,天线,喇叭,光学,电离层。

### 多频特性论文文献综述

黄超辉,赵珧冰[1]（2019）在《多频激励下悬索非线性共振特性受温度影响分析》一文中研究指出推导了考虑温度变化影响的悬索非线性运动微分方程,利用Galerkin法得到离散后的多自由度方程;考虑一阶正对称模态,以悬索同时发生主共振和1/3阶次谐波共振为例,利用多尺度法求解幅频响应方程组,并判断稳态解的稳定性;选取叁组垂跨比及两组温度变化,基于幅频响应曲线和调谐相位曲线,探究温度变化影响下的主/次谐波联合共振响应。数值算例结果表明:主/次谐波联合共振时,系统响应变得更加复杂,同时展现出主共振和次谐波共振响应特性;温度变化会定性和定量地改变联合共振特性,改变系统振动的软/硬弹簧特性及程度;联合共振响应的幅值大小、相位和共振区间与温度变化密切相关;相同温度变化对联合共振响应的幅值和相位影响有差异,通过研究联合共振响应的相位,可以区分系统的多个稳态解。(本文来源于《应用力学学报》期刊2019年06期）

刘畅,付世晓,唐笑颖,张萌萌,任浩杰[2]（2019）在《多频涡激振动状态下柔性立管的时变水动力特性识别》一文中研究指出提出了遗忘因子最小二乘法识别柔性立管发生多频涡激振动下的时变涡激力系数。该算法在最小二乘法基础上,引入遗忘因子,其给予更接近当前时刻的数据更大的权重。这一修正提高了该算法对时变参数的敏感度,使其能够识别系统的时变参数。首先使用质量-弹簧-阻尼器模型验证了遗忘因子最小二乘法可准确识别系统的时变参数。随后使用该方法识别了柔性立管发生多频涡激振动时横流向的时变涡激力系数。结果显示柔性立管发生多频涡激振动时,其涡激力系数会周期性变化,其时间平均值亦不同于基频下的涡激力系数,这是基频与高频耦合作用的结果。根据识别的时变涡激力系数进行反演重构得到的涡激力与真实涡激力相吻合,验证了该方法识别多频耦合下的时变涡激力系数可以准确重构涡激力载荷。(本文来源于《振动与冲击》期刊2019年01期）

袁运斌,张宝成,李敏[3]（2018）在《多频多模接收机差分码偏差的精密估计与特性分析》一文中研究指出全球导航卫星系统(Global Navigation Satellite System,GNSS)探测大气电离层需要精确处理由接收机差分码偏差(differential cade bias,DCB)引起的系统误差。准确掌握接收机DCB的多时间尺度精细变化等特性是联合美国GPS、中国北斗卫星导航系统(BeiDou navigation satellite system,BDS)和欧盟Galileo等多GNSS技术监测电离层所面临的主要科学问题之一。为此,提出了基于零基线精密估计站间单差接收机DCB的方法,并对站间单差接收机DCB的日加权平均值进行了分析。基于4台多模接收机采集于2013年的双频观测值,揭示了站间单差接收机DCB的变化可能受3种因素的影响,即接收机内置软件的版本升级(实验中引起了约3 ns的显着增加)、拆卸个别接收机所导致的观测条件改变(实验中引起了约1.3 ns的显着减少)和估计方法的误差(引起了与导航系统卫星几何结构重复性相一致的周期性变化)等。(本文来源于《武汉大学学报(信息科学版)》期刊2018年12期）

阳胜,曾春平,肖驰,周亚乔,王昊[4]（2019）在《基于时域有限差分法的石墨烯纳米带阵列多频滤波特性研究》一文中研究指出基于石墨烯纳米带阵列的共振效应,提出了叁层石墨烯纳米带阵列结构,研究了该阵列参数对复合结构的多频滤波特性的影响规律。利用时域有限差分(FDTD)法,讨论了费米能级、石墨烯带宽占比、外界折射率对滤波频率的影响。研究结果表明,增加费米能级能使谐振频蓝移,增加石墨烯带宽占比和外界折射率均使谐振频率红移,费米能级改变0.1eV时,谐振频率的改变量超过5THz。(本文来源于《激光与光电子学进展》期刊2019年06期）

王岩[5]（2018）在《基于模式匹配的多频馈源天线特性研究》一文中研究指出近年来,喇叭天线越来越多的被应用于卫星通信领域,其原因是其具有很高的通信稳定性、较低的插入损耗和能承载较大的功率容量。传统的波纹喇叭结构上比较单一,口面场具有比较规则的结构,这样的天线结构具有比较简单的辐射场表达式。但是对于复杂的天线结构,往往难以直接设计其结构,需要通过一些数值的计算方法设计其结构。目前来看,通信技术已经发展的很成熟,那些传统的天线设计模型远远不能满足现代通信所需要,这样,人们提出了借助于数值计算的技术来设计和优化天线结构,这样可以更高效的实现目标。本文通过对军民领域日益需求强烈的卫星通行系统做了详细分析,并结合现代天线的应用背景和理论分析,提出了一套新型的数值设计和优化天线的解决方法。包括常见的不均匀波导结、同轴结构和混合波导结构的详细分析、理论建模和数值计算,得出其天线内部的传输损耗、阻抗特性和辐射特性。提高了设计的精度和速度。本文首先介绍了各个坐标系下各种电磁场分量表达式的由来,由此引出金属腔体内部波导不连续结构的模式匹配法,并且通过严格的数学推导,得出各个不连续波导结中本征模式互耦系数矩阵。把一个现实的天线结构等效为一个多模电路模型,从而利用算法可以设计和优化。然后介绍了金属波导端口的数值计算方法。球面波展开法是一种常见计算波导口面的计算方法。通过模式匹配法获得金属导体内部的S参数,然后通过球面波展开法求出天线辐射口面的S参数,这样便得出该天线的完整S参数。当天线的馈源端口模式确定时,便可以得出整个空间任意一个位置的电磁波辐射场量。端口间的隔离度、各个端口的反射系数也可以随之算出。本文为了验证该数值算法的准确性,设计了两种可以用数值算法设计其结构的Ku/Ka波段双频馈源天线,提出了一种新型介质加载的双频馈源天线,以保证其良好的辐射特性。该馈源天线主要用于卫星通信地面站反射面天线的馈源。其结构尺寸受到严格的大小限制,这样可以有效地提高辐射效率。两种馈源天线都可以达到良好的端口反射系数、较低的交叉极化电平、较稳定的相位中心和理想的旋转对称方向图。原理是利用模式匹配法把需要设计的喇叭构建成一个理想的数学模型。其中,很多结构参数需要优化。这样,其理想数学模型便成为了一个多目标函数,再结合遗传算法给出初值,进行迭代,设置迭代次数、截止频率、需要考虑的模式数目等等,通过MATLAB运行,直至优化目标结果收敛。最后得出的数据为该天线的优化结果。通过与HFSS、CST等全波仿真软件进行对比,可以验证该算法的极高的运算效率和较高的数值准确度。该方法有一定的通用性,可以针对一些旋转对称的结构进行设计和优化。另外,也可以针对介质杆加载的结构进行分析。主要是针对一个复杂结构的馈源喇叭系统,可以有效的建立数学模型,实现多目标多模式的系统优化。可以保证足够的精度。体现了数值计算的高效性。本文最后为解决传统的全波仿真技术在设计和优化多个指标的效率低下的问题,系统的提出了一套完整的优化设计算法,并在一些常用的实际背景下应用。虽然该算法在设计和优化上有一些结构的局限性,但是相信在不远的将来,能不断地完善,运用数学计算优化天线喇叭是目前的一种趋势,日趋成熟的算法优化体系将大大缩短项目进程。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2018-06-01）

周凤麒,高恩多,张镇斌,刘志敏[6]（2018）在《不同宽度双狭缝复合光栅多频相位共振特性》一文中研究指出采用时域有限差分法研究了基于不同宽度的双狭缝复合光栅的光学传输特性。结果表明:相位共振劈裂现象可以通过调制狭缝宽度实现,而且可以实现在多个频率同时调制,所有模式都出现了明显尖锐的相位共振劈裂,其中一些劈裂谷底几乎趋近于0。其次,基于电磁场分布、法布里-珀罗共振和相位共振机制对产生的机理进行了定性的描述和解释。实现了光从两个狭缝中任意一个狭缝通过的可能,也可以选择劈裂低谷来实现禁带的设计。这些结果可以被用来设计光通道选择器、频率选择器、滤波器和光开关。相比于传统的复合光栅,基于两个不同宽度狭缝的复合光栅具有结构简单,材料单一,易于设计、分析和实现等优势。(本文来源于《光学学报》期刊2018年10期）

张鹏宇[7]（2017）在《基于模式分析的馈源天线多频辐射与耦合特性研究》一文中研究指出喇叭天线由于具有功率容量大、传输损耗低、性能稳定度高等特性,被广泛应用于现代微波工程领域。角锥、圆锥等单模喇叭天线的结构相对简单,口面场分布比较规则,具有近似的解析形式的辐射场量表达式。而对于具有复杂腔体结构的馈源天线,则需借助有效的数值方法进行分析与设计。随着现代通信、遥感技术的发展,人们已不满足于高增益天线系统的单频收发功能,而是希望借助一套收发设备完成多频段的功能集成,这就给馈源天线的设计带来了极大的挑战,除对传统设计方案的不断改进外,还需借助更为高效的数值仿真技术和优化流程,以在有限的时间要求内完成复杂的多目标优化任务。本文通过对现有多频馈源天线应用背景、实现形式、分析方法等方面的详细分析,针对军民领域需求均日趋强烈的多频卫星通信系统,以高计算效率、高性能指标完成度为出发点,提出了馈源天线基于模式分析理论的完整数值解决方案,具体包括常见的旋转对称喇叭天线内部均匀、不均匀腔体的多模等效电路模型分析、馈源天线在开放空间中的辐射、阻抗特性分析及在反射面天线系统中的耦合特性分析。同时,借助全波仿真、实验分析等手段,验证相关数值模型的计算效率与精度。本文首先分析了多频馈源内部腔体中可能包含的各类混合波导间及混合波导与均匀波导间的不连续结构,利用模式匹配法(Mode-Matching Method,MMM)计算各自的广义散射矩阵(Generalized Scattering Matrix,GSM),并通过严格的数学推导得到相邻波导间不同本征模式功率耦合系数的解析表达式,通过联合已被广泛讨论的均匀波导不连续结构和矩阵级联技术,可以快速建立各类典型馈源喇叭内部腔体的多模等效电路模型,从而将喇叭天线复杂的数值分析模型简化为腔体等效电路与辐射口面不连续结构的广义级联。进而,利用边界轮廓模式匹配法(Boundary Contour Mode-Matching,BCMM)计算其辐射口面的GSM,联合上述利用MMM获得的喇叭内部腔体GSM,可以直接建立喇叭天线辐射问题的完整GSM表示;在天线输入端口的激励模式确定后,可以解析地计算其在任意区域内的辐射场量,以及反射系数、带间隔离度等端口特性。为验证该混合模式分析方法,针对近年来市场发展迅速的Ku/Ka双频卫星通信,提出了两种Ku/Ka多频馈源天线的一体化设计,均采用介质、波纹混合加载技术,以优化其在双波段收发频带内的辐射特性,前者采用小口径开口波导设计,可以实现较宽的主辐射波束,主要应用于车载卫星通信地面站等对抛物面天线结构尺寸严格限制的功能平台,以保证抛物面多频带内稳定的高口面效率;后者旨在实现多频带内一致的辐射方向图特性,包括稳定的相位中心、主瓣宽度和辐射增益,以近似理想高斯波束的形式为反射面提供入射激励。同时,二者均可实现多频带内低交叉极化电平、旋转对称方向图、稳定的相位中心,以及良好的输入端口阻抗匹配和充分的带间隔离度。利用混合模式分析方法联合基于遗传算法的多目标优化流程,分别展开对上述多频馈源天线的全局优化,通过与全波仿真工具计算结果和实验测试数据的对比,验证了该算法极高的计算效率和数值精度。该混合算法可广泛应用于各类旋转对称馈源天线的优化设计中,尤其针对介质加载型馈源结构,通过提供完整的波导不连续结构等效电路模型库,严格地建立与馈源真实结构一致的模式分析数值模型,可以保证足够的计算精度,同时突出体现效率上的优势。同时,为构建完整的Ku/Ka双频馈源系统,针对上述馈源喇叭所采用的同轴波导混合馈电结构,分别提出了用于Ku波段正交线极化信号隔离的十字转门型同轴波导正交模耦合器和用于Ka波段正交圆极化信号激励的双频双圆极化器。前者可以保证全Ku波段内良好的阻抗匹配和高正交端口隔离度,通过调整其内部匹配块的几何尺寸,可以实现对具体应用频带的深度性能优化;后者可以实现Ka波段收发频带内任意形式的圆极化激励模式。最后,本文针对反射面天线系统中馈源天线的耦合、辐射问题,提出了基于广义网络理论的严格分析方法。通过计算相关辐射源、散射体基于GSM的多模等效电路模型,并借助球面波的平移迭加定理建立各单元间的等效空间传输线,可以实现各离散单元的快速独立分析与有效互连,从而极大地提高了计算效率。提出了两种喇叭辐射口面不连续结构的严格GSM计算方法。同时,可以利用BCMM分析具有平滑表面的金属散射体,以获得其基于球面波展开形式的入射、反射场单端口网络等效电路模型。进而,针对耦合影响显着存在的两类馈源天线系统级架构:馈源阵列和双反射面天线,分别利用上述方法对馈源间及馈源与副反射面间的耦合效应展开分析,从而获得其准确的辐射特性。为解决传统全波仿真技术在多频馈源天线优化设计及多馈源天线、散射体间耦合、辐射特性分析上的低计算效率问题,本文提出了完整的基于模式分析理论的数值计算方法,并通过在各类具有实际应用背景的数值分析问题上的应用,充分验证了其计算效率上的优势。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2017-06-01）

郭珂[8]（2017）在《多频失步场景下失步振荡中心特性与定位判据研究》一文中研究指出近年来,随着特高压线路的不断建成投运,在提高电力系统输电上限的同时,也给电网的安全稳定运行带来更多不确定因素。区域电网的局部故障极有可能通过大区电网间的联络线快速远距离传播,引发严重连锁故障。并且随着电力系统运行方式日益复杂,电力系统失步后的失稳模式从传统的两频失步向多频失步转变的趋势越发显着,传统基于两频失步模型研究所得与失步振荡中心有关结论及判据其适用性存疑。因此亟需在多频失步场景下搭建电力系统失步振荡模型,研究失步振荡中心变化规律。本文在查阅了国内外大量文献资料的基础上,结合国家电网公司大电网重大专项(2012-2015)、国家电网公司总部科技项目(2016-2018),围绕多频失步场景下失步振荡中心特性与定位判据,开展了深入的研究。本文主要研究内容与成果如下:(1)搭建了多频失步场景下两种典型的失步振荡模型,基于所搭建的模型详细推导了多频失步场景下电压、电流及其频率的解析表达式。并发现在多频失步振荡过程中系统中任一点处的电压、电流及其频率与系统内等值电源电压幅值比、电源频差以及该点在系统内所处位置密切相关。(2)基于所得到的电气量解析表达式,通过数值仿真及实际电网算例仿真分析得到了在多频失步振荡场景下失步振荡中心的电压频率的变化特性。具体而言就是如果不同的观测点位于失步振荡中心的同一侧,那么这些观测点的电压频率波形的波动方向一致;如果线路上不同的观测点位于失步振荡中心的异侧,那么这些点电压频率波形的波动方向相反。(3)分析了电力系统内部可能对失步振荡中心动态迁移造成影响的因素。研究发现电力系统网架结构变化、电力系统内部配置的串联补偿器因故障退出运行均会改变电网等值阻抗,从而造成失步振荡中心的动态迁移;不恰当的切负荷操作则会因为对故障后的系统带来二次冲击,改变电力系统主导振荡模式,从而引发失步振荡中心动态迁移;而静止无功补偿器由于无法提供足够数量的无功支撑而会被闭锁退出运行,不会对失步振荡中心动态迁移造成影响。(4)基于所得失步振荡中心电压频率特性,本文给出了多频失步场景下失步振荡中心定位及动态迁移判据。首先对电压频率数据进行时间尺度对标的预处理,从而减少所需要计算分析的特征参数数量,简化了定位判据的实施流程。IEEE标准算例及某地区实际电网算例仿真验证了所提多频失步场景下失步振荡中心定位判据的快速性与准确性。(本文来源于《武汉大学》期刊2017-05-01）

赵俊娟,王月月,张斌[9]（2016）在《多频磁力负刚度薄膜声学超材料特性仿真》一文中研究指出针对磁力负刚度薄膜吸声结构难以实现宽频吸声的问题,本文提出了多频磁力负刚度声学超材料结构设计,它是由磁力负刚度基础结构无线重复排列所形成无限大面积声学超材料,其中基础结构包括叁个磁力负刚度薄膜吸声单元,通过各单元不同的磁场参数的设定,达到其具有不同刚度的要求,以实现超材料在低频范围内具备多频和宽频吸声特性的目的。根据超材料单元的阻抗并联特性,建立了多频磁力负刚度薄膜超材料的吸声理论模型,通过仿真分析得出,该声学超材料在具备低频吸声特性的基础上,具有明显的多频宽频吸声特性,且频率和带宽可调。(本文来源于《2016年全国声学学术会议论文集》期刊2016-10-28）

吴健,白晓春,肖勇,耿明昕,郁殿龙[10]（2016）在《一种多频局域共振型声子晶体板的低频带隙与减振特性》一文中研究指出设计了一种多频局域共振型声子晶体板结构,该结构由一薄板上附加周期性排列的多个双悬臂梁式子结构而构成.由于多个双悬臂梁式子结构的低频振动与薄板振动的相互耦合作用,这种局域共振型板结构可产生多个低频弯曲波带隙(禁带);带隙频率范围内的板弯曲波会被禁止传播,利用带隙可以实现对薄板的多个目标频率处低频减振.本文针对这种局域共振型板结构进行了简化,并基于平面波展开法建立了其弯曲波带隙计算理论模型;基于该模型,结合具体算例进行了带隙特性理论分析.设计、制备了一种存在两个低频弯曲波带隙的局域共振型板结构样件,通过激光扫描测振仪测试证实该结构存在两个低频带隙,在带隙频率范围的板弯曲振动被显着衰减.(本文来源于《物理学报》期刊2016年06期）

### 多频特性论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

提出了遗忘因子最小二乘法识别柔性立管发生多频涡激振动下的时变涡激力系数。该算法在最小二乘法基础上,引入遗忘因子,其给予更接近当前时刻的数据更大的权重。这一修正提高了该算法对时变参数的敏感度,使其能够识别系统的时变参数。首先使用质量-弹簧-阻尼器模型验证了遗忘因子最小二乘法可准确识别系统的时变参数。随后使用该方法识别了柔性立管发生多频涡激振动时横流向的时变涡激力系数。结果显示柔性立管发生多频涡激振动时,其涡激力系数会周期性变化,其时间平均值亦不同于基频下的涡激力系数,这是基频与高频耦合作用的结果。根据识别的时变涡激力系数进行反演重构得到的涡激力与真实涡激力相吻合,验证了该方法识别多频耦合下的时变涡激力系数可以准确重构涡激力载荷。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 多频特性论文参考文献

[1].黄超辉,赵珧冰.多频激励下悬索非线性共振特性受温度影响分析[J].应用力学学报.2019

[2].刘畅,付世晓,唐笑颖,张萌萌,任浩杰.多频涡激振动状态下柔性立管的时变水动力特性识别[J].振动与冲击.2019

[3].袁运斌,张宝成,李敏.多频多模接收机差分码偏差的精密估计与特性分析[J].武汉大学学报(信息科学版).2018

[4].阳胜,曾春平,肖驰,周亚乔,王昊.基于时域有限差分法的石墨烯纳米带阵列多频滤波特性研究[J].激光与光电子学进展.2019

[5].王岩.基于模式匹配的多频馈源天线特性研究[D].哈尔滨工业大学.2018

[6].周凤麒,高恩多,张镇斌,刘志敏.不同宽度双狭缝复合光栅多频相位共振特性[J].光学学报.2018

[7].张鹏宇.基于模式分析的馈源天线多频辐射与耦合特性研究[D].哈尔滨工业大学.2017

[8].郭珂.多频失步场景下失步振荡中心特性与定位判据研究[D].武汉大学.2017

[9].赵俊娟,王月月,张斌.多频磁力负刚度薄膜声学超材料特性仿真[C].2016年全国声学学术会议论文集.2016

[10].吴健,白晓春,肖勇,耿明昕,郁殿龙.一种多频局域共振型声子晶体板的低频带隙与减振特性[J].物理学报.2016

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6a8441bc4c4f72b991ddbb33.html