# 一种柔性井下远距离多点温度计论文和设计-李传友

### 全文摘要

本实用新型公开了一种柔性井下远距离多点温度计，包括仪表盘、检测探头、补偿导线、保护套管、连接头；检测探头的一端通过补偿导线连接仪表盘，检测探头的另一端为工作端，检测探头设置若干个；补偿导线的外周设有保护套管，检测探头的工作端位于保护套管的外侧；保护套管包括保护钢管、若干节柔性套管，每节柔性套管之间通过连接头连接，柔性套管与仪表盘之间设有保护钢管，连接头包括连接外壳、连接内壳，连接内壳通过连接块固定连接外壳，连接内壳的两端通过螺纹连接保护套管，连接外壳与保护套管之间设有密封层。本实用新型公开了一种柔性井下远距离多点温度计，使得温度计更好的在井下使用，且检测精确度高，使用寿命长，使用方便。

### 主设计要求

1.一种柔性井下远距离多点温度计，其特征在于：包括仪表盘、检测探头、补偿导线、保护套管、连接头；所述检测探头的一端通过补偿导线连接仪表盘，所述检测探头的另一端为工作端，所述检测探头设置若干个；所述补偿导线的外周设有保护套管，所述检测探头的工作端位于保护套管的外侧；所述保护套管包括保护钢管、若干节柔性套管，每节柔性套管之间通过连接头连接，所述柔性套管与仪表盘之间设有保护钢管，所述保护钢管与柔性套管螺纹连接，所述保护钢管与仪表盘之间通过转接头连接，所述转接头与保护钢管、仪表盘之间螺纹连接；所述连接头为空心连接头，所述连接头包括连接外壳、连接内壳，所述连接内壳通过连接块固定连接外壳，所述连接内壳的长度短于连接外壳，所述连接内壳的两端通过螺纹连接保护套管，所述连接外壳与保护套管之间设有密封层。

### 设计方案

1.一种柔性井下远距离多点温度计，其特征在于：包括仪表盘、检测探头、补偿导线、保护套管、连接头；所述检测探头的一端通过补偿导线连接仪表盘，所述检测探头的另一端为工作端，所述检测探头设置若干个；所述补偿导线的外周设有保护套管，所述检测探头的工作端位于保护套管的外侧；所述保护套管包括保护钢管、若干节柔性套管，每节柔性套管之间通过连接头连接，所述柔性套管与仪表盘之间设有保护钢管，所述保护钢管与柔性套管螺纹连接，所述保护钢管与仪表盘之间通过转接头连接，所述转接头与保护钢管、仪表盘之间螺纹连接；所述连接头为空心连接头，所述连接头包括连接外壳、连接内壳，所述连接内壳通过连接块固定连接外壳，所述连接内壳的长度短于连接外壳，所述连接内壳的两端通过螺纹连接保护套管，所述连接外壳与保护套管之间设有密封层。

2.如权利要求1所述的一种柔性井下远距离多点温度计，其特征在于：所述连接块为弹性连接块，所述连接内壳为弹性连接内壳。

3.如权利要求1或2所述的一种柔性井下远距离多点温度计，其特征在于：所述柔性套管为金属软管或金属波纹涵管的其中一种。

4.如权利要求1所述的一种柔性井下远距离多点温度计，其特征在于：所述连接内壳与连接外壳之间填充保温层。

5.如权利要求1或4所述的一种柔性井下远距离多点温度计，其特征在于：所述密封层为环氧胶密封层。

6.如权利要求1所述的一种柔性井下远距离多点温度计，其特征在于：所述保护钢管与柔性套管之间通过转接头连接，所述转接头与柔性套管、保护钢管之间螺纹连接。

### 设计说明书

技术领域

本发明涉及温度计技术领域，具体为一种柔性井下远距离多点温度计。

背景技术

温度检测是工业生产过程中最常见的检测，温度检测采用温度计有效的对待检测的物体及时的测温，温物理量的测度测量实际上是对该物体的某一量，该物理量应该在一定温度范围内随物体温度的变化而作单调的较显著的变化。据物理定律，由该物理量的数值来显示被测物体的温度。如中国专利CN201520228415.4公开了一种煤矿井下数显式温度检测报警仪，包括外壳、安装在外壳后侧壁上的安装支架、布设在外壳内的电子线路板以及安装在外壳前侧壁上的液晶显示器、输入键盘和温度传感器，电子线路板上设置有主控芯片以及时钟电路、串行通信电路、报警电路和无线通信模块；主控芯片为STC89C51单片机，温度传感器为DS18B20温度传感器，液晶显示器为液晶显示屏LCD1602；报警电路为声光报警电路；主控芯片通过无线通信模块与上位机进行通信。

井下多点温度检测器存在的主要问题是：1、保护套管的密封性，现有技术中采用螺纹连接的方式使得连接不够紧密，密封性差，使得热量散热，检测不准确；2、由于井下的环境温度、湿度的影响，容易对检测器的检测造成干扰，使得检测不准确，且温度计的使用寿命短，同时套管容易在温度变化下发生形变。

因此，急需一种柔性井下远距离的多点温度计。

发明内容

为解决上述问题，本发明公开了一种柔性井下远距离多点温度计，使得温度计更好的在井下使用，且检测精确度高，使用寿命长，使用方便。

为了达到以上目的，本发明提供如下技术方案：

一种柔性井下远距离多点温度计，包括仪表盘、检测探头、补偿导线、保护套管、连接头；所述检测探头的一端通过补偿导线连接仪表盘，所述检测探头的另一端为工作端，所述检测探头设置若干个；所述补偿导线的外周设有保护套管，所述检测探头的工作端位于保护套管的外侧；所述保护套管包括保护钢管、若干节柔性套管，每节柔性套管之间通过连接头连接，所述柔性套管与仪表盘之间设有保护钢管，所述保护钢管与柔性套管螺纹连接，所述保护钢管与仪表盘之间通过转接头连接，所述转接头与保护钢管、仪表盘之间螺纹连接；所述连接头为空心连接头，所述连接头包括连接外壳、连接内壳，所述连接内壳通过连接块固定连接外壳，所述连接内壳的长度短于连接外壳，所述连接内壳的两端通过螺纹连接保护套管，所述连接外壳与保护套管之间设有密封层。

进一步的，所述连接块为弹性连接块，所述连接内壳为弹性连接内壳。采用弹性连接块如橡胶、金属橡胶等，连接内壳为具体弹性的材料制成的内壳，如采用现有技术中的螺纹管或者金属软管等作为内壳，使得内壳具有一定的弹性，具有一定的吸收位移的作用，减少热胀冷缩对连接头、保护套管的破损作用，延长了使用寿命。

进一步的，所述柔性套管为金属软管或金属波纹涵管的其中一种。柔性套管具有一定的柔性，有利于套管的伸缩长度变化，适合在井内使用。

进一步的，所述连接内壳与连接外壳之间填充保温层。保温层有效的保温，不仅起到保护的作用，同时减少热量的损失，检测的精度高。

进一步的，所述密封层为环氧胶密封层。环氧密封胶使用方便，且密封效果好，有效的保温隔热。

进一步的，所述保护钢管与柔性套管之间通过转接头连接，所述转接头与柔性套管、保护钢管之间螺纹连接。采用转接头连接，使得连接紧密，拆卸方便，安装方便，使用方便。

本发明具有如下优点：

（1）本发明柔性井下远距离多点温度计，本发明的导线外侧的保护套管包括保护钢管、若干节柔性套管，保护钢管为刚性，不具有柔性，柔性套管具有一定的柔性，使得导线在井内使用时，柔性套管有效的吸收位移，避免导线的损坏。

（2）本发明柔性井下远距离多点温度计，本发明的连接头的结构设置，一方面，方便柔性套管之间的连接，方便拆卸安装，另一方便，具有一定的吸收位移的能力，减少热胀冷缩对装置的影响。

（3）本发明柔性井下远距离多点温度计，适用于井下检测温度，同时检测温度精确度高，柔性好，井下使用方便，且使用寿命长。

附图说明

图1、本发明的结构示意图；

图2、本发明的图1中的连接头处的剖视图。

其中：仪表盘1、检测探头2、补偿导线3、保护套管4、保护钢管401、柔性套管402、连接头5、外壳501、连接内壳502、连接块503、密封层504、保温层505、转接头6。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施方式，进一步阐明本发明，应理解下述具体实施方式仅用于说明本发明而不用于限制本发明的范围。

如图1、图2所示，一种柔性井下远距离多点温度计，包括仪表盘1、检测探头2、补偿导线3、保护套管4、连接头5；检测探头的一端通过补偿导线连接仪表盘，检测探头的另一端为工作端，检测探头设置若干个；补偿导线的外周设有保护套管，检测探头的工作端位于保护套管的外侧；保护套管包括保护钢管401、若干节柔性套管402，每节柔性套管之间通过连接头连接，柔性套管与仪表盘之间设有保护钢管，保护钢管与柔性套管螺纹连接，保护钢管与仪表盘之间通过转接头6连接，转接头与保护钢管、仪表盘之间螺纹连接；连接头为空心连接头，连接头包括连接外壳501、连接内壳502，连接内壳通过连接块503固定连接外壳，连接内壳的长度短于连接外壳，连接内壳的两端通过螺纹连接保护套管，连接外壳与保护套管之间设有密封层504。在本实施例中，设置两节柔性套管，设置4个检测探头，检测探头两两并排，检测探头的工作端均位于柔性套管的底部，当然，也可在柔性套管的管壁上设有开口，使得检测探头的工作端从开口处检测，检测探头与开口处密封连接。

在本实施例中，连接块为弹性连接块，连接内壳为弹性连接内壳。采用弹性连接块如橡胶、金属橡胶等，连接内壳为具体弹性的材料制成的内壳，如采用现有技术中的螺纹管或者金属软管等作为内壳，使得内壳具有一定的弹性，具有一定的吸收位移的作用，减少热胀冷缩对连接头、保护套管的破损作用，延长了使用寿命。

在本实施例中，柔性套管为金属软管或金属波纹涵管的其中一种。柔性套管具有一定的柔性，有利于套管的伸缩长度变化，适合在井内使用。

在本实施例中，密封层为环氧胶密封层。在本实施例中，先将检测探头插入到上一节的柔性套管内，然后插入到连接头的内壳中，将内壳与上一节柔性套管的底部螺纹连接，然后在外壳与柔性套管之间填充密封胶，然后在将内壳与下一节柔性套管的顶部螺纹连接，在外壳与下一节柔性套管之间填充密封胶，使得外壳与柔性套管之间密封连接。

在本实施例中，连接内壳与连接外壳之间填充保温层505。采用绝缘树脂作为保温层，在内壳与外壳之间填充绝缘树脂。

在本实施例中，保护钢管与柔性套管之间通过转接头连接，转接头与柔性套管、保护钢管之间螺纹连接。

在检测探头的外周设有保护组件。现有技术中的检测探头的外侧均设有保护套来保护检测探头，检测探头的工作端来检测温度，并通过导线传递给仪表盘。

本发明方案所公开的技术手段不仅限于上述实施方式所公开的技术手段，还包括由以上技术特征任意组合所组成的技术方案。应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也视为本发明的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920024904.6

申请日:2019-01-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:34(安徽)

授权编号:CN209197935U

授权时间:20190802

主分类号:G01K 13/00

专利分类号:G01K13/00;G01K1/08;G01K1/00

范畴分类:31C;

申请人:安徽天康（集团）股份有限公司

第一申请人:安徽天康（集团）股份有限公司

申请人地址:239300 安徽省滁州市天长市仁和南路20号

发明人:李传友;郑晓林;华启国;李训卫;曾信梅

第一发明人:李传友

当前权利人:安徽天康（集团）股份有限公司

代理人:顾进

代理机构:32206

代理机构编号:南京众联专利代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6aed2fadddcc7197294a3399.html