# 咖啡桶的多孔喷头论文和设计-陈银锋

### 全文摘要

本实用新型公开了一种咖啡桶的多孔喷头，包括：套体以及设置于套体顶部的套帽，套体的底部形成有圆环状的底座；所述的套体中空设置以形成水道，套体的端面开设有多个第一水槽，第一水槽贯穿套体的内壁及外壁，与水桶连通；所述的套帽开设有第二水槽，所述的套帽安装于套体顶部，第一水槽和第二水槽相错开。本实用新型产品上绕套体360°开设有多个不同方向的第一水槽和第二水槽，水从第一水槽和第二水槽内喷出，能够实现多角度的喷水，应用于咖啡桶中，能够全方位地对咖啡桶中的咖啡粉进行喷水冲泡，冲泡效果更佳。

### 主设计要求

1.咖啡桶的多孔喷头，其特征在于：包括：套体以及设置于套体顶部的套帽，套体的底部形成有圆环状的底座；所述的套体中空设置以形成水道，套体的端面开设有多个第一水槽，第一水槽贯穿套体的内壁及外壁，与水桶连通；所述的套帽开设有第二水槽，所述的套帽安装于套体顶部，第一水槽和第二水槽向错开。

### 设计方案

1.咖啡桶的多孔喷头，其特征在于：包括：套体以及设置于套体顶部的套帽，套体的底部形成有圆环状的底座；所述的套体中空设置以形成水道，套体的端面开设有多个第一水槽，第一水槽贯穿套体的内壁及外壁，与水桶连通；所述的套帽开设有第二水槽，所述的套帽安装于套体顶部，第一水槽和第二水槽向错开。

2.根据权利要求1所述的咖啡桶的多孔喷头，其特征在于：所述的套体顶部安装有凸台，凸台与套体同轴心设置且凸台伸出套体顶部。

3.根据权利要求2所述的咖啡桶的多孔喷头，其特征在于：所述的凸台外壁与套体内壁之间不直接连接，凸台外壁与套体内壁之间形成储水间隙；凸台通过连接件连接于套体内壁以定位。

4.根据权利要求2所述的咖啡桶的多孔喷头，其特征在于：所述的凸台顶部设置有螺孔，螺孔不贯通凸台底部。

5.根据权利要求4所述的咖啡桶的多孔喷头，其特征在于：所述的套帽中心开设有通孔，且凸台顶部插入套帽底部，套帽与凸台间通过螺钉紧固，实现套帽固定于套体上。

6.根据权利要求1所述的咖啡桶的多孔喷头，其特征在于：所述的底座成圆环状，底座连接于套体底部；底座与套体的连接处开设有缺口，套体于缺口处形成有弹性脚。

7.根据权利要求6所述的咖啡桶的多孔喷头，其特征在于：所述的套体与底座一体成型。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及喷头技术领域，更具体的说是涉及咖啡桶的多孔喷头。

背景技术

咖啡桶一般都是用于煮咖啡的工具，可以煮白开水或者加入咖啡粉煮咖啡。一般状况下，咖啡桶都具有：底座、桶体、桶盖和出水龙头，底座内设置有加热工具，是用于对水进行加热的。传统的咖啡桶都是将咖啡粉直接放入底部进行沸腾冲泡的，这种方式咖啡粉经常冲泡不完全，又或者是咖啡粉直接导入，需要外部搅拌件搅拌均匀。

并且目前市面上并没有用于咖啡桶中用于冲泡咖啡的喷头，或者都是直接将咖啡粉倒入桶内，不能进行全面的冲泡。

实用新型内容

有鉴于此，本实用新型提供了一种咖啡桶的多孔喷头。

为了实现上述目的，本实用新型采用如下技术方案：咖啡桶的多孔喷头，包括：套体以及设置于套体顶部的套帽，套体的底部形成有圆环状的底座；所述的套体中空设置以形成水道，套体的端面开设有多个第一水槽，第一水槽贯穿套体的内壁及外壁，与水桶连通；所述的套帽开设有第二水槽，所述的套帽安装于套体顶部，第一水槽和第二水槽向错开。

优选的技术方案中，所述的套体顶部安装有凸台，凸台与套体同轴心设置且凸台伸出套体顶部。

优选的技术方案中，所述的凸台外壁与套体内壁之间不直接连接，凸台外壁与套体内壁之间形成储水间隙；凸台通过连接件连接于套体内壁以定位。

优选的技术方案中，所述的凸台顶部设置有螺孔，螺孔不贯通凸台底部。

优选的技术方案中，所述的套帽中心开设有通孔，且凸台顶部插入套帽底部，套帽与凸台间通过螺钉紧固，实现套帽固定于套体上。

优选的技术方案中，所述的底座成圆环状，底座连接于套体底部；底座与套体的连接处开设有缺口，套体于缺口处形成有弹性脚。

优选的技术方案中，所述的套体与底座一体成型。

经由上述的技术方案可知，与现有技术相比，本实用新型具有以下有益效果：本实用新型产品上绕套体360°开设有多个不同方向的第一水槽和第二水槽，水从第一水槽和第二水槽内喷出，能够实现多角度的喷水，应用于咖啡桶中，能够全方位地对咖啡桶中的咖啡粉进行喷水冲泡，冲泡效果更佳。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据提供的附图获得其他的附图。

图1为本实用新型的组合结构示意图；

图2为本实用新型的分解结构示意图；

图3为本实用新型中套帽的结构示意图。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

咖啡桶的多孔喷头，请参阅图1-3所示，包括：套体1以及设置于套体1顶部的套帽2，套体1和套帽2之间是通过螺钉连接的。

套体1大致为圆柱状的中空套体，套体1中部首尾贯通形成水道，于套体1的顶端面上设置有第一水槽11，第一水槽11贯通套体1内壁及套体1外壁，连通水道，使水可以从第一水槽11喷出，第一水槽11于套体1上设置有多条，使得套体1能够实现多角度的喷水。

套帽2安装于套体1顶部，套帽2上设置有第二水槽21，第二水槽21同样设置有多条；套帽2安装于套体1上，套帽2的底壁与套体1的顶端面接触，但第一水槽11和第二水槽21相互错开。

第一水槽11绕套体的端面均匀分布，而套体端面呈圆环状，那么第一水槽11均匀分布且第一水槽11开端均指向套体的圆心处；第二水槽21于套帽2上亦同样设置，如此设置，使得流经水道的水可以从第一水槽11和第二水槽21喷出，实现全方位的喷洒。

所述套体1顶部安装有凸台3，凸台3与套体1同轴心设置且凸台3伸出套体1顶部，凸台3的设置是为了便于套帽2的安装。凸台3并不与套体1直接接触，而是依靠连接件连接于套体1的。凸台3外壁与套体1内壁之间不直接连接，使得凸台3外壁与套体1内壁之间形成储水间隙。

所述的凸台3顶部设置有螺孔31，螺孔31不贯通凸台3底部。套帽2中心开设有通孔22，且凸台3顶部插入套帽2底部，套帽2与凸台3间通过螺钉紧固，实现套帽2固定于套体1上。

所述的套体1底部形成底座12，套体1与底座12一体成型。底座12成圆环状，底座12连接于套体1底部；底座12与套体1的连接处开设有缺口，套体1于缺口处形成有弹性脚13。弹性脚13是为了便于多孔喷头的安装。

下面进一步说明本产品的使用原理：

首先，本产品可以安装于咖啡桶内，用于多角度的喷水，套体1的中空设计的，喷水管的头部插入于套体1内，当喷水管通水\/蒸汽时，从喷水管喷出的水\/蒸汽流经凸台3与套体1内壁之间的间隙，然后从第一水槽11和第二水槽21分别向外喷出，形成多角度的喷水。而喷水管插入套体1内，弹性脚13可以弹性抓紧喷水管，形成一个抱紧的作用；而底座12可以形成支撑的作用。

另外，本产品结构在套帽2安装于凸台3后，两者是通过螺钉紧固的，具有一定的密封性，但可以在螺钉上增加垫片或者密封圈，将两者之间紧密连接，防止水从套帽2流出。

本产品为咖啡桶，可以用于冲泡咖啡，当然也可以用于冲泡茶叶，使用功能多样，根据使用者的需求而选择。

对所公开的实施例的上述说明，使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的，本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下，在其它实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822278507.X

申请日:2018-12-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209661358U

授权时间:20191122

主分类号:A47J 31/46

专利分类号:A47J31/46

范畴分类:15F;11B;

申请人:佛山市顺德区科利亚五金电器有限公司

第一申请人:佛山市顺德区科利亚五金电器有限公司

申请人地址:528000 广东省佛山市顺德区容桂华口居委会新基围工业区华发路三横路9号

发明人:陈银锋

第一发明人:陈银锋

当前权利人:佛山市顺德区科利亚五金电器有限公司

代理人:赵志远

代理机构:44220

代理机构编号:广州市一新专利商标事务所有限公司 44220

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6afa795b0c32120ed35f2949.html