# 用于剪切机滑差轴固定的新结构论文和设计-申杰

### 全文摘要

本实用新型涉及七星剪切机设备领域技术领域，尤其涉及一种用于剪切机滑差轴固定的新结构，包括直角底座、拉杆、弹簧和定位销；所述直角底座上设有螺纹孔，用于与设备固定，所述直角底座上设有通透椭圆孔和一个键槽，所述键槽呈十字分布，所述拉杆穿过所述通透椭圆孔的中心并和弹簧固定在直角底座的底部，定位销传过所述拉杆，并与所述键槽配合。本装置大大节省了外协加工时间及外协费用，有效降低了更换时间和停机时间，提高了生产效率。

### 主设计要求

1.一种用于剪切机滑差轴固定的新结构，其特征在于：包括直角底座、拉杆、弹簧和定位销；所述直角底座上设有螺纹孔，用于与设备固定，所述直角底座上设有通透椭圆孔和一个键槽，所述键槽呈十字分布，所述拉杆穿过所述通透椭圆孔的中心并和弹簧固定在直角底座的底部，定位销传过所述拉杆，并与所述键槽配合。

### 设计方案

1.一种用于剪切机滑差轴固定的新结构，其特征在于：包括直角底座、拉杆、弹簧和定位销；所述直角底座上设有螺纹孔，用于与设备固定，所述直角底座上设有通透椭圆孔和一个键槽，所述键槽呈十字分布，所述拉杆穿过所述通透椭圆孔的中心并和弹簧固定在直角底座的底部，定位销传过所述拉杆，并与所述键槽配合。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及七星剪切机设备领域技术领域，尤其涉及一种用于剪切机滑差轴固定的新结构。

背景技术

剪切机是生产锂电电池极片的关键工序，关乎电池质量。剪切是将碾压后的大卷极片按要求的宽度进行裁切，而且收卷为成卷的极片。要求分切的极片宽度精度及边缘毛刺符合满足相关要求。在剪切过程中，必须保证剪切运转的平稳性和连续性，所以对收卷端的滑差轴要求就会比较高。滑差轴在使用一段时间后，由于易损件磨损及粉尘侵入，摩擦力增大，导致实际收卷张力大于设定收卷张力，所以就需要及时进行更换。原来的固定装置是一种螺纹紧固装置，螺纹易损坏且易变形，导致收卷轴径跳较大，收卷外观不良，拆卸时需要将固定装置也要拆下来，更换起来相当麻烦复杂，影响了生产效率。

实用新型内容

本实用新型的目的在于克服上述技术的不足，而提供一种用于剪切机滑差轴固定的新结构。

本实用新型为实现上述目的，采用以下技术方案：

一种用于剪切机滑差轴固定的新结构，其特征在于：包括直角底座、拉杆、弹簧和定位销；所述直角底座上设有螺纹孔，用于与设备固定，所述直角底座上设有通透椭圆孔和一个键槽，所述键槽呈十字分布，所述拉杆穿过所述通透椭圆孔的中心并和弹簧固定在直角底座的底部，定位销传过所述拉杆，并与所述键槽配合。

本实用新型的有益效果是:相对于现有技术，成本低廉，加工方便，操作简单，安装拆卸方便，实用性强，直角底座需采用强度高材料，防止长时间使用导致底座变形，然后对加工件进行打磨，抛光，焊接，去除毛刺即可，大大节省了外协加工时间及外协费用，有效降低了更换时间和停机时间，提高了生产效率。

附图说明

图1为本实用新型的立体图。

具体实施方式

下面结合附图及较佳实施例详细说明本实用新型的具体实施方式。如图1所示，一种用于剪切机滑差轴固定的新结构，包括直角底座1一个，拉杆2一个，弹簧一个，定位销3一个，将拉杆，定位销以及弹簧连接，在直角底座上加工一个长50mm，直径4mm的通透椭圆孔4和一个长30mm，直径4mm的键槽5，两个加工点呈十字分布，用于销子的固定，加工6个M10的螺纹孔，用于底座与设备的固定，平常状态下，定位销在弹簧的作用下是定位销的下部压着滑差轴的上，滑差轴磨损后，向上拉起拉杆，转动90度，使定位销固定在键槽处，就可以将滑差轴拉出及时进行更换。使用本装置后，原先更换滑差轴至少需要一个小时，现在有十分钟就可以更换完毕，大大的提高了生产效率和降低了停机时间，而且由于采用了分体结构，极大地节省了外协加工时间和节省了外协加工费用，达到了预期目的。

以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920104341.1

申请日:2019-01-22

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:12(天津)

授权编号:CN209578337U

授权时间:20191105

主分类号:B23D 33/02

专利分类号:B23D33/02

范畴分类:26E;

申请人:天津力神电池股份有限公司

第一申请人:天津力神电池股份有限公司

申请人地址:300384 天津市滨海新区高新技术产业开发区（环外）海泰南道38号

发明人:申杰;焦国强;王飞;张强;郭忠国;赵德胜

第一发明人:申杰

当前权利人:天津力神电池股份有限公司

代理人:李文洋

代理机构:12107

代理机构编号:天津市三利专利商标代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6b1387fd25dd6583c25b7669.html