# 一种全自动收卷分切机论文和设计-尹晓君

### 全文摘要

本实用新型涉及牛皮纸湿水胶带分卷技术领域，尤其公开了一种全自动收卷分切机，包括机架，设置于机架的供料机构、分切机构及多个收卷机构，供料机构包括驱动组件、第一驱动件及上料勾，上料勾的一端转动设置于机架，第一驱动件的本体转动设置于机架，上料勾的另一端用于承载外界的牛皮纸湿水胶带料卷，驱动组件设置于机架；第一驱动件经由上料勾将牛皮纸湿水胶带料卷自动移送至驱动组件，驱动组件驱动牛皮纸湿水胶带料卷转动实现对牛皮纸湿水胶带的自动放料；分切机构自动分切驱动组件所放料的牛皮纸湿水胶带；多个收卷机构分别收卷分切机构分切后的牛皮纸湿水胶带；自动化程度高，大量节省人工，提高牛皮纸湿水胶带的分切收卷生产效率。

### 主设计要求

1.一种全自动收卷分切机，其特征在于：包括机架，设置于机架的供料机构、分切机构及多个收卷机构，供料机构包括驱动组件、第一驱动件及上料勾，上料勾的一端转动设置于机架，第一驱动件的本体转动设置于机架，第一驱动件的输出端转动设置于上料勾的中部，上料勾的另一端用于承载外界的牛皮纸湿水胶带料卷，驱动组件设置于机架，第一驱动件经由上料勾将牛皮纸湿水胶带料卷移送至驱动组件，驱动组件用于驱动牛皮纸湿水胶带料卷转动实现对牛皮纸湿水胶带的放料；分切机构用于分切驱动组件所放料的牛皮纸湿水胶带；多个收卷机构分别收卷分切机构分切后的牛皮纸湿水胶带。

### 设计方案

1.一种全自动收卷分切机，其特征在于：包括机架，设置于机架的供料机构、分切机构及多个收卷机构，供料机构包括驱动组件、第一驱动件及上料勾，上料勾的一端转动设置于机架，第一驱动件的本体转动设置于机架，第一驱动件的输出端转动设置于上料勾的中部，上料勾的另一端用于承载外界的牛皮纸湿水胶带料卷，驱动组件设置于机架，第一驱动件经由上料勾将牛皮纸湿水胶带料卷移送至驱动组件，驱动组件用于驱动牛皮纸湿水胶带料卷转动实现对牛皮纸湿水胶带的放料；分切机构用于分切驱动组件所放料的牛皮纸湿水胶带；多个收卷机构分别收卷分切机构分切后的牛皮纸湿水胶带。

2.根据权利要求1所述的全自动收卷分切机，其特征在于：所述供料机构还包括限位组件，限位组件包括第二驱动件及与第二驱动件的输出端连接的挡止件，驱动组件设有容置槽，容置槽用于容设上料勾移送的牛皮纸湿水胶带料卷的料轴，第二驱动件驱动挡止件将牛皮纸湿水胶带料卷的料轴封装在容置槽内。

3.根据权利要求1所述的全自动收卷分切机，其特征在于：所述分切机构包括转动设置于机架的主动轮及分切圆刀、设置于机架并用于驱动主动轮转动的第三驱动件，主动轮的转动轴线与分切圆刀的转动轴线平行设置，驱动组件所放料的牛皮纸湿水胶带贴设于主动轮的外表面，分切圆刀用于分切贴设在主动轮外表面上的牛皮纸湿水胶带。

4.根据权利要求3所述的全自动收卷分切机，其特征在于：所述主动轮包括转动设置于机架的主动轴、设置于主动轴的第一轮体及第二轮体，第一轮体与第二轮体之间具有间隙，驱动组件所放料的牛皮纸湿水胶带贴设于第一轮体的外表面及第二轮体的外表面，分切圆刀突伸入第一轮体与第二轮体之间。

5.根据权利要求1所述的全自动收卷分切机，其特征在于：所述收卷机构包括设置于机架的收卷组件、卸料机械手，收卷组件用于驱动外界的收卷轴转动，卸料机械手用于将卷绕有分切机构分切后的牛皮纸湿水胶带的收卷轴输出。

6.根据权利要求5所述的全自动收卷分切机，其特征在于：所述机架设置有第四驱动件、与第四驱动件的输出端连接的喷水头，喷水头用于向卷绕在收卷轴外侧的牛皮纸湿水胶带喷水，第四驱动件驱动喷水头沿平行收卷轴的长度方向移动。

7.根据权利要求5所述的全自动收卷分切机，其特征在于：所述全自动收卷分切机还包括裁断机构，裁断机构包括设置于机架的第五驱动件、与第五驱动件的输出端连接的裁断刀，裁断刀用于裁断分切机构分切后的牛皮纸湿水胶带，卸料机械手用于将裁断刀裁断后收卷轴所收卷的牛皮纸湿水胶带输出。

8.根据权利要求7所述的全自动收卷分切机，其特征在于：所述全自动收卷分切机还包括防退机构，防退机构包括转动设置于机架的挡轮、设置于机架的第五驱动件、转动设置于第五驱动件的输出端的压轮，第五驱动件驱动压轮靠近或远离挡轮，挡轮与压轮用于夹持住裁断刀裁断后的供料机构所释放的牛皮纸湿水胶带。

9.根据权利要求8所述的全自动收卷分切机，其特征在于：所述全自动收卷分切机还包括控制系统，控制系统包括触摸屏及PLC控制模块，触摸屏经由PLC控制模块分别调控供料机构、分切机构、裁断机构、防退机构及多个收卷机构。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及牛皮纸湿水胶带分卷技术领域，尤其公开了一种全自动收卷分切机。

背景技术

牛皮纸湿水胶带是一种常用生产材料，在牛皮纸湿水胶带的使用过程中，常常需要将尺寸较大的牛皮纸湿水胶带原料卷分切成符合实际尺寸需要的小料卷，现有牛皮纸湿水胶带原料卷的分切工序繁琐，需要配合大量人力，分切生产效率低，使用极其不便。

发明内容

为了克服现有技术中存在的缺点和不足，本实用新型的目的在于提供一种全自动收卷分切机，自动化程度高，大量节省人工，提高牛皮纸湿水胶带的分切收卷生产效率。

为实现上述目的，本实用新型的一种全自动收卷分切机，包括机架，设置于机架的供料机构、分切机构及多个收卷机构，供料机构包括驱动组件、第一驱动件及上料勾，上料勾的一端转动设置于机架，第一驱动件的本体转动设置于机架，第一驱动件的输出端转动设置于上料勾的中部，上料勾的另一端用于承载外界的牛皮纸湿水胶带料卷，驱动组件设置于机架，第一驱动件经由上料勾将牛皮纸湿水胶带料卷移送至驱动组件，驱动组件用于驱动牛皮纸湿水胶带料卷转动实现对牛皮纸湿水胶带的放料；分切机构用于分切驱动组件所放料的牛皮纸湿水胶带；多个收卷机构分别收卷分切机构分切后的牛皮纸湿水胶带。

优选地，所述供料机构还包括限位组件，限位组件包括第二驱动件及与第二驱动件的输出端连接的挡止件，驱动组件设有容置槽，容置槽用于容设上料勾移送的牛皮纸湿水胶带料卷的料轴，第二驱动件驱动挡止件将牛皮纸湿水胶带料卷的料轴封装在容置槽内。

优选地，所述分切机构包括转动设置于机架的主动轮及分切圆刀、设置于机架并用于驱动主动轮转动的第三驱动件，主动轮的转动轴线与分切圆刀的转动轴线平行设置，驱动组件所放料的牛皮纸湿水胶带贴设于主动轮的外表面，分切圆刀用于分切贴设在主动轮外表面上的牛皮纸湿水胶带。

优选地，所述主动轮包括转动设置于机架的主动轴、设置于主动轴的第一轮体及第二轮体，第一轮体与第二轮体之间具有间隙，驱动组件所放料的牛皮纸湿水胶带贴设于第一轮体的外表面及第二轮体的外表面，分切圆刀突伸入第一轮体与第二轮体之间。

优选地，所述收卷机构包括设置于机架的收卷组件、卸料机械手，收卷组件用于驱动外界的收卷轴转动，卸料机械手用于将卷绕有分切机构分切后的牛皮纸湿水胶带的收卷轴输出。

优选地，所述机架设置有第四驱动件、与第四驱动件的输出端连接的喷水头，喷水头用于向卷绕在收卷轴外侧的牛皮纸湿水胶带喷水，第四驱动件驱动喷水头沿平行收卷轴的长度方向移动。

优选地，所述全自动收卷分切机还包括裁断机构，裁断机构包括设置于机架的第五驱动件、与第五驱动件的输出端连接的裁断刀，裁断刀用于裁断分切机构分切后的牛皮纸湿水胶带，卸料机械手用于将裁断刀裁断后收卷轴所收卷的牛皮纸湿水胶带输出。

优选地，所述全自动收卷分切机还包括防退机构，防退机构包括转动设置于机架的挡轮、设置于机架的第五驱动件、转动设置于第五驱动件的输出端的压轮，第五驱动件驱动压轮靠近或远离挡轮，挡轮与压轮用于夹持住裁断刀裁断后的供料机构所释放的牛皮纸湿水胶带。

优选地，所述全自动收卷分切机还包括控制系统，控制系统包括触摸屏及PLC控制模块，触摸屏经由PLC控制模块分别调控供料机构、分切机构、裁断机构、防退机构及多个收卷机构。

有益效果：实际使用时，第一驱动件经由上料勾将牛皮纸湿水胶带料卷自动移送至驱动组件，驱动组件用于驱动牛皮纸湿水胶带料卷转动实现对牛皮纸湿水胶带的自动放料；分切机构用于自动分切驱动组件所放料的牛皮纸湿水胶带；多个收卷机构分别收卷分切机构分切后的牛皮纸湿水胶带；自动化程度高，大量节省人工，提高牛皮纸湿水胶带的分切收卷生产效率。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为图1中A部分的局部放大结构示意图；

图3为本实用新型的主动轮的结构示意图。

附图标记包括：

1—机架 2—供料机构2 3—分切机构

4—收卷机构 5—驱动组件 6—第一驱动件

7—上料勾 8—限位组件 9—第二驱动件

11—挡止件 12—主动轮 13—分切圆刀

14—主动轴 15—第一轮体 16—第二轮体

17—收卷组件 18—卸料机械手 19—第四驱动件

21—裁断机构 22—防退机构。

具体实施方式

为了便于本领域技术人员的理解，实施方式提及的内容并非对本实用新型的限定。

请参阅图1至图3所示，本实用新型的一种全自动收卷分切机，包括机架1，设置在机架1上的供料机构2、分切机构3及多个收卷机构4，供料机构2包括驱动组件5、第一驱动件6及上料勾7，上料勾7的一端转动设置在机架1上，第一驱动件6的本体转动设置在机架1上，第一驱动件6的输出端转动设置在上料勾7的中部上，优选地，第一驱动件6为气缸，第一驱动件6的缸体转动设置在机架1上，第一驱动件6的活塞杆转动设置在上料勾7的中部上，上料勾7的另一端用于承载外界的牛皮纸湿水胶带料卷，驱动组件5设置在机架1上，第一驱动件6经由上料勾7将牛皮纸湿水胶带料卷移送至驱动组件5，驱动组件5用于驱动牛皮纸湿水胶带料卷转动实现对牛皮纸湿水胶带的放料；分切机构3用于分切驱动组件5所放料的牛皮纸湿水胶带，分切机构3将驱动组件5所放料的牛皮纸湿水胶带沿长度方向分切成至少两份；多个收卷机构4分别收卷分切机构3分切后的牛皮纸湿水胶带。

实际使用时，第一驱动件6经由上料勾7将牛皮纸湿水胶带料卷自动移送至驱动组件5，驱动组件5驱动牛皮纸湿水胶带料卷转动实现对牛皮纸湿水胶带的自动放料；分切机构3用于自动分切驱动组件5所放料的牛皮纸湿水胶带，从而将牛皮纸湿水胶带分切成符合实际尺寸宽度需求的多个窄牛皮纸湿水胶带；多个收卷机构4分别收卷分切机构3分切后的多个窄牛皮纸湿水胶带；本实用新型的全自动收卷分切机自动化程度高，大量节省人工，提高牛皮纸湿水胶带的分切收卷生产效率。

所述供料机构2还包括限位组件8，限位组件8包括第二驱动件9及与第二驱动件9的输出端连接的挡止件11，驱动组件5设有容置槽（图中未标号），容置槽自驱动组件5的上表面凹设而成，容置槽用于容设上料勾7移送的牛皮纸湿水胶带料卷的料轴，实际使用时，第一驱动件6经由上料勾7将外界的牛皮纸湿水胶带料卷的料轴移动至容置槽内，然后第二驱动件9驱动挡止件11伸出并挡住料轴，利用挡止件11将牛皮纸湿水胶带料卷的料轴封装在容置槽内，防止牛皮纸湿水胶带料卷的料轴与驱动组件5彼此脱开分离。

所述分切机构3包括转动设置在机架1上的主动轮12及分切圆刀13、设置在机架1上并用于驱动主动轮12转动的第三驱动件，优选地，第三驱动件为电机，第三驱动件可以经由齿轮传动、带传动驱动主动轮12转动，主动轮12的转动轴线与分切圆刀13的转动轴线彼此间隔且平行设置，驱动组件5所放料后的牛皮纸湿水胶带贴设在主动轮12的外表面上，分切圆刀13用于分切贴设在主动轮12外表面上的牛皮纸湿水胶带，从而将驱动组件5放料后的宽牛皮纸湿水胶带分切成多个窄牛皮纸湿水胶带。

所述主动轮12包括转动设置在机架1上的主动轴14、设置在主动轴14上的第一轮体15及第二轮体16，第一轮体15与第二轮体16之间具有间隙，驱动组件5所放料的牛皮纸湿水胶带贴设在第一轮体15的外表面上及第二轮体16的外表面上，分切圆刀13突伸入第一轮体15与第二轮体16之间的间隙内。经由第一轮体15、第二轮体16及分切圆刀13的构造设计，一方面大大降低因分切圆刀13磨损而无法正常分切牛皮纸湿水胶带的几率，另一方面可以提升分切圆刀13将牛皮纸湿水胶带完全分切开的分切质量；相较于分切圆刀13抵触在主动轮12的外表面上，一方面降低分切圆刀13及主动轮12的磨损，延长两者的使用寿命；另一方面避免分切圆刀13不能准确地将宽牛皮纸湿水胶带完全分切开。根据实际需要，分切圆刀13可以由单独的驱动件驱动，亦可与主动轴14经由齿轮传动、带传动或链传动配合使用。

所述收卷机构4包括设置在机架1上的收卷组件17、卸料机械手18，收卷组件17用于驱动外界的收卷轴转动，转动的收卷轴即可将分切机构3分切后的窄牛皮纸湿水胶带自动收卷，卸料机械手18用于将卷绕有分切机构3分切后的牛皮纸湿水胶带的收卷轴自动输出。本实施例中，卸料机械手18包括设置在机架1上的无杆气缸，安装在无杆气缸的滑块上的机械抓手。

所述机架1上设置有第四驱动件19、与第四驱动件19的输出端连接的喷水头（图中未标号），喷水头用于向卷绕在收卷轴外侧的牛皮纸湿水胶带喷水，使得卷绕在收卷轴外侧的多层牛皮纸湿水胶带之间可以紧密地黏贴在一起，提升收卷轴的收卷良率；第四驱动件19驱动喷水头沿平行收卷轴的长度方向移动，即喷水头沿着收卷轴的长度方向对牛皮纸湿水胶带从左至右往复移动，同时持续进行喷水。

所述全自动收卷分切机还包括裁断机构21，裁断机构21包括设置在机架1上的第五驱动件、与第五驱动件的输出端连接的裁断刀（图中未示出），裁断刀用于裁断分切机构3分切后的牛皮纸湿水胶带，实际使用时，当收卷轴卷绕完预定长度的牛皮纸湿水胶带之后，第五驱动件驱动裁断刀移动，利用移动的裁断刀将牛皮纸湿水胶带裁断，而后卸料机械手18即可将裁断刀裁断后收卷轴所收卷的牛皮纸湿水胶带自动输出到预定位置，然后卸料机械手18在将空收卷轴移动到收卷组件17进行下一个料卷的自动收卷作业。

所述全自动收卷分切机还包括防退机构22，防退机构22包括转动设置在机架1上的挡轮（图中未示出）、设置在机架1上的第五驱动件、转动设置在第五驱动件的输出端上的压轮（图中未示出），第五驱动件驱动压轮靠近或远离挡轮，挡轮与压轮用于夹持住裁断刀裁断后的供料机构2所释放的牛皮纸湿水胶带。在使用过程中，当收卷轴卷绕完预定长度的牛皮纸湿水胶带之后，第五驱动件驱动压轮朝靠近挡轮的方向移动，利用压轮与挡轮夹持住牛皮纸湿水胶带，然后裁断机构21将牛皮纸湿水胶带裁断，而后卸料机械手18即可将裁断刀裁断后收卷轴所收卷的牛皮纸湿水胶带输出。优选地，压轮的外侧、挡轮的外侧均套设有软性套，实际使用时，挡轮的软性套、压轮的软性套紧紧夹持住牛皮纸湿水胶带，防止牛皮纸湿水胶带与挡轮或压轮相对移动。

所述全自动收卷分切机还包括控制系统，控制系统包括触摸屏及PLC控制模块，根据实际需要，触摸屏经由PLC控制模块分别调控供料机构2、分切机构3、裁断机构21、防退机构22及多个收卷机构4的实际运行参数，确保全自动收卷分切机可以分切多种规格尺寸的牛皮纸湿水胶带。

现有技术中牛皮纸湿水胶带的分切工艺需要配置3-4个作业人员，本实用新型的全自动收卷分切机只需一个人开机，一个人包装即可，且牛皮纸湿水胶带的分切生产效率比现有技术提高了2-3倍，降低了分切成本及人员使用成本。

以上内容仅为本实用新型的较佳实施例，本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920113361.5

申请日:2019-01-23

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209651537U

授权时间:20191119

主分类号:B65H 19/26

专利分类号:B65H19/26

范畴分类:34A;

申请人:东莞市瑾丰机械制造有限公司

第一申请人:东莞市瑾丰机械制造有限公司

申请人地址:523000 广东省东莞市虎门镇大宁社区大板四路6号第一栋1楼C区

发明人:尹晓君

第一发明人:尹晓君

当前权利人:东莞市瑾丰机械制造有限公司

代理人:何树良

代理机构:44429

代理机构编号:东莞卓为知识产权代理事务所(普通合伙) 44429

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6b4fc72e6ee87cebbd938155.html