# 电能电能采集在线损管理中的应用之我见

（国网新疆电力公司塔城供电公司新疆塔城地区塔城市834700）

摘要：在我国的线损管理过程之中，普通的电能计算装置已经不能适应现代社会的发展需求。因此电能采集线损管理成为我国电力企业应用的首选对策。线损有技术线损和管理线损两种，其中管理线损指的是电能传输过程中，因为抄表记录，误差，偷漏电等情况造成的损失，技术线损指的是电能传输过程中传输媒介带来的损失。大部分电能计量设备因为误差，技术落后等情况已经难以满足当前电能计量工作的需要，电力部门与电力企业纷纷尝试采用电能电能采集技术来减少线损。

关键词：电能电能采集；线损管理；应用

引言

传统采用的电能计量方式已经远远无法达到电力系统建设与发展的需求，只有紧跟时代的发展潮流，将电能电能采集技术应用到线损管理之中方可实现对电力能源的精准计量与统计，以便可以为有关部门提供以更加精准的管理数据支持，及时发现电能线损并采取相应的应对措施，降低线损率。

1电能采集系统概述

电能采集系统包括电能电能采集系统，负荷管理系统，配变检测系统以及集中抄表系统。电能计算遥测系统作为一个综合性数据平台，包括主站，通道，设备终端。这类系统在存储及数据库管理方面有着广泛的应用，保障电能信息的自动化以及计量的科学合理。符合管理系统依靠信息技术，自动化技术，对电网数据进行搜集和监测，自动采集和分析用电量，强化负荷管理能力。电能采集系统能够全面监控和搜集电能数据，实时检测不同测量点的运转情况，及时发现用户线路出现的各种问题并将其解决。集中抄表系统能够处理电能数据，得出最终结论。

2电能计量用电表在线损管理中的应用

电能采集系统应用到线损管理中，一方面能够降低配电网的电能损耗量，线损管理质量得到提高；另一方面，电能采集系统的应用使企业能够进行实时的监测，使问题能够及时地解决，使企业获得更大的经济效益，因此电能采集系统对于供电企业来说是非常受欢迎的。综合来说，电能采集系统在配电网线损管理中的应用实现了远程抄表、有助于防窃电，还方便了功率因数的管理。

2.1建立模型

在线损管理工作中应用以电能采集技术，能够对线损模型的构建起到良好的协助效果。此外，应用这一技术手段还可实现对计量点、变电站线损分析，而后再构建起契合于实际情况的线损模型。一旦监控表明存在异常情况系统便可自主进行调控。可利用现已掌握的相关数据信息来建构出相应的模型，其中所包含的数据信息一旦出现改变，也可以快速化的了解到实际的线损率与用电状况。采取这一种计算形式所获得线损率有着极高的精确性，能够有效确保数据的真实、可靠。

2.2采用自动统计系统

电能电能采集系统可以对线损进行自动统计。工作人员利用自动统计系统，可以在各种条件下统计线损，设置不同的电压，不同的时间节点，不同的周期，开展线损自动统计工作。供电系统的线路较长，节点众多，采用人力统计得到的效果误差大，投入大，效率低。将电能电能采集系统应用到线损统计中能够减轻人力工作量，并且及时发现问题，解决问题。基于线损管理工作之中开展电能采集设计能够更加方便的开展自动统计工作。采用分压管理、分线管理、分区管理、分台管理的四分线损管理方式来加强对线路的统计与分析工作。同时也可把电能采集系统运用到这当中，相关的工作人员可在多种完全不同的电压水平下来进行损耗统计，而且还可分别设置为多种完全不同的周期形式，再将之与电压级别相合并实施线损统计。通过引入电能采集系统可以实现对统计通过的有效分担，有助于提高统计效率与精确性。

2.3监测系统的应用

由于电网在实际的应用中，考虑不同地理环境造成的影响。若想要对整个电力系统进行有效的控制就必须对整个电网有高效率的检测系统。多维性是整个电网传输数据的重要特点，在任意时间内对任一节点的电压与电流信息、功率、电表的示数等进行及时的监测和统计，而且利用该系统集成的电子通信技术，对收到的参数进行像移动智能终端进行反馈，然后有技术人员分析具体原因来处理发生的故障。在人员处理的过程中，系统通过营销系统与计算机技术的结合来对技术人员提供正确的解决问题的方法，从而减少损耗，提高工作精度。

2.4电能采集系统方便了功率因数的管理

功率因数是用来衡量变压器、线路等电气设备用电效率的重要参数，功率因数值的大小直接关系到电能的损耗量。线损管理工作离不开对于功率因数的管理，将电能采集系统应用到线损管理工作中，能够帮助工作人员快速的找到功率因数相对较低的用户，然后对用户的用电情况进行调查，找出功率因数低的原因，进而进行问题的解决。电能采集系统能够在用户无功补偿的情况下对功率因数进行监测，还能帮助供电企业对用户的功率因数进行调整，维持在合理的范围之内，避免因为无功而引起线损现象。这样，配电网的电能损耗量就能在一定程度上有所减少，使供电企业的经营成本能够有所降低。

2.5形成线损报表

将电能采集系统应用到电网传输的过程中，能够节省大量人力。线损数据的统计在整个电网中十分重要，及时获取线损数据来判断电偶的故障及异常就变得尤其重要。传统的线损报表需要电力公司的工作人员到电网的不同测量点进行统计，而且只能记录瞬时的数据，而利用电能采集系统生成的线损报表怎能够对线损的记录精确到每天、每月。这种技能节省了大量人力与时间，而且能够给工作人员提供更加精确与及时的线损数据，若在电网传输过程中发生类似于偷电、地电路故障等问题，该系统也能及时反馈。

3实际应用

该文介绍的电能采集系统全是在线进行的计算，系统利用程序语言编辑线损率的计算公式，也就是（供电量-售电量）×100%=线损率。结合馈线、用电量较大的客户、变电站的损耗与各个计量点的环境状况都是对整个计算过程的干扰因素。同时根据系统以往对各个计量点数据的监测与记录，结合现在反馈的数据，来创建与更新原有的线损模型，对线损率进行计算。根据监测得到的数据能够有效地看出整个电网在不同情况下的损耗，如公用网络损耗和电路损耗等，如某城市的一个供电所在2016年5月份总共有3300台设备纳入了电能采集系统，整个5月份的数据完整率超过98%，在线率超过了98%，同时这个系统也覆盖了全市99%。配变的电力终端设别超过3200，覆盖率99%；正常情况下，供电公司每天会指定工作人员随即抽样对超过100台设备进行监测，这样几乎能达到覆盖全市的检测系统，在10min内如果有故障，技术人员就会收到消息，并及时进行处理。

整个系统是基于电子通信技术与电力网络之间的连接关系实现，而电网的传输系统绝大部分都是在户外，极易受到恶劣环境的影响。如果遇到在传输过程中终端故障、信号不稳定和通信设备异常等情况，此时会导致传输的数据有缺损，这样就需要技术人员进行分析解决。综合以上情况，对受到环境影响较大的区域提前做好准备，记录故障产生的原因，以此来减少故障发生的几率，保证整个系统更加高效的工作。

结束语

总而言之，随着当前电子信息技术的快速化发展，电网系统的发展也必将会逐步超向着智能化的趋势所发展。对此，在线损管理当中通过应用电能电能采集系统也将是其中最为重要的一项内容。基于对实际线损值的精准分析，来给予今后的电网整体优化改进来打下坚实的基础，并以此来推动电网整体应用率与精确性的全面提升，以便能够为企业发展提供更加高效化的服务支持。

参考文献：

[1]高晓蕊.线损管理中电能计量自动化的应用[J].企业技术开发（下半月），2014（20）．

[2]王启录.电能计量自动化系统在电力营销中的应用成效研究[J].大科技，2016（25）：59-60.

[3]刘芳.配网线损管理当中采用计量自动化的重要性[J].中国高新技术企业，2013（34）．

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6b67347bc620980d9964ec2d.html