# 一种防水抗摔型数字式手机论文和设计-冯思进

### 全文摘要

本实用新型公开了一种防水抗摔型数字式手机，包括下壳盖，下壳盖内设有与外界相连通的第一凹槽，下壳盖内还设有与外界相连通的第二凹槽，第一凹槽内设有手机外壳，手机外壳的底面设有密封插板，密封插板与第一凹槽之间插接配合；下壳盖的上方设有顶盖，顶盖的顶面设有触摸防水保护膜，顶盖的底面正对第二凹槽的位置设有密封板，密封板紧密粘接在第二凹槽的槽壁上。本实用新型具有较好的防水效果，且具有较好的抗摔性，不易损坏，使用寿命长，给使用者带来便利。

### 主设计要求

1.一种防水抗摔型数字式手机，包括下壳盖(1)，其特征在于：所述下壳盖(1)内设有与外界相连通的第一凹槽(10)，所述下壳盖(1)内还设有与外界相连通的第二凹槽(11)，所述第一凹槽(10)内设有手机外壳(12)，所述手机外壳(12)的底面设有密封插板(121)，所述密封插板(121)与所述第一凹槽(10)之间插接配合，所述密封插板(121)的尺寸与所述第一凹槽(10)的尺寸相适配；所述下壳盖(1)的上方设有顶盖(13)，所述手机外壳(12)位于所述下壳盖(1)与所述顶盖(13)之间，所述顶盖(13)的顶面设有触摸防水保护膜(131)，所述触摸防水保护膜(131)与所述顶盖(13)为一体成型结构，所述顶盖(13)的底面正对所述第二凹槽(11)的位置设有密封板(132)，所述密封板(132)紧密粘接在所述第二凹槽(11)的槽壁上。

### 设计方案

1.一种防水抗摔型数字式手机，包括下壳盖(1)，其特征在于：所述下壳盖(1)内设有与外界相连通的第一凹槽(10)，所述下壳盖(1)内还设有与外界相连通的第二凹槽(11)，所述第一凹槽(10)内设有手机外壳(12)，所述手机外壳(12)的底面设有密封插板(121)，所述密封插板(121)与所述第一凹槽(10)之间插接配合，所述密封插板(121)的尺寸与所述第一凹槽(10)的尺寸相适配；所述下壳盖(1)的上方设有顶盖(13)，所述手机外壳(12)位于所述下壳盖(1)与所述顶盖(13)之间，所述顶盖(13)的顶面设有触摸防水保护膜(131)，所述触摸防水保护膜(131)与所述顶盖(13)为一体成型结构，所述顶盖(13)的底面正对所述第二凹槽(11)的位置设有密封板(132)，所述密封板(132)紧密粘接在所述第二凹槽(11)的槽壁上。

2.根据权利要求1所述的防水抗摔型数字式手机，其特征在于：所述第一凹槽(10)的槽壁上还设有防水垫(101)，所述防水垫(101)与所述密封插板(121)之间过盈配合。

3.根据权利要求1所述的防水抗摔型数字式手机，其特征在于：所述密封板(132)的表面还设有密封垫(133)。

4.根据权利要求1所述的防水抗摔型数字式手机，其特征在于：所述顶盖(13)上正对所述手机外壳(12)上的充电部位设有充电插孔(134)。

5.根据权利要求4所述的防水抗摔型数字式手机，其特征在于：所述顶盖(13)上还设有橡胶带(135)，所述橡胶带(135)的末端设有密封垫块(136)，所述密封垫块(136)与所述充电插孔(134)之间插接配合。

6.根据权利要求5所述的防水抗摔型数字式手机，其特征在于：所述密封垫块(136)的表面还设有防滑密封垫层(137)，所述防滑密封垫层(137)与所述充电插孔(134)的孔壁之间过盈配合。

7.根据权利要求1所述的防水抗摔型数字式手机，其特征在于：所述第一凹槽(10)的底壁上还紧密粘接有橡胶垫板(2)，所述橡胶垫板(2)内设有若干个呈矩阵式排列且与外界相连通的散热孔(20)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及数字式手机技术领域，具体为一种防水抗摔型数字式手机。

背景技术

数字式手机由于操作方便，且设有凸起的按键，按键上标记有明显的数字，十分适合老年人使用，但是一般的数字式手机不具有防水抗摔的特性，在使用时，一旦遇水或者摔落在地上后，特别容易损坏，给使用者带来较多的困扰。鉴于此，我们提出一种防水抗摔型数字式手机。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种防水抗摔型数字式手机，以解决上述背景技术中提出的一般的数字式手机不具有防水抗摔的特性，在使用时，一旦遇水或者摔落在地上后，特别容易损坏的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

一种防水抗摔型数字式手机，包括下壳盖，所述下壳盖内设有与外界相连通的第一凹槽，所述下壳盖内还设有与外界相连通的第二凹槽，所述第一凹槽内设有手机外壳，所述手机外壳的底面设有密封插板，所述密封插板与所述第一凹槽之间插接配合，所述密封插板的尺寸与所述第一凹槽的尺寸相适配；所述下壳盖的上方设有顶盖，所述手机外壳位于所述下壳盖与所述顶盖之间，所述顶盖的顶面设有触摸防水保护膜，所述触摸防水保护膜与所述顶盖为一体成型结构，所述顶盖的底面正对所述第二凹槽的位置设有密封板，所述密封板紧密粘接在所述第二凹槽的槽壁上。

优选的，所述第一凹槽的槽壁上还设有防水垫，所述防水垫与所述密封插板之间过盈配合。

优选的，所述密封板的表面还设有密封垫。

优选的，所述顶盖上正对所述手机外壳上的充电部位设有充电插孔。

优选的，所述顶盖上还设有橡胶带，所述橡胶带的末端设有密封垫块，所述密封垫块与所述充电插孔之间插接配合。

优选的，所述密封垫块的表面还设有防滑密封垫层，所述防滑密封垫层与所述充电插孔的孔壁之间过盈配合。

优选的，所述第一凹槽的底壁上还紧密粘接有橡胶垫板，所述橡胶垫板内设有若干个呈矩阵式排列且与外界相连通的散热孔。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1、本实用新型通过设置的密封插板与防水垫之间过盈配合，且密封板紧密粘接在第二凹槽的槽壁上，实现将手机外壳保护在内部，达到较好的防水效果，而通过设置的触摸防水保护膜，使能够正常看清手机外壳上的屏幕以及按动手机外壳上的按键，解决了一般的数字式手机不具有防水的特性，在使用时，一旦遇水后，特别容易损坏的问题。

2、本实用新型通过设置的橡胶垫板，在下壳盖以及顶盖发生碰撞的时候，橡胶垫板能够起到一定的缓冲效果，保证手机外壳不会轻易损坏，同时，由于下壳盖以及顶盖自身对手机外壳具有一定的保护效果，从而增加了手机外壳的抗摔性能，解决了一般的数字式手机不具有抗摔的特性，在使用时，一旦摔落在地上会很容易损坏的问题。

附图说明

图1为本实用新型实施例1的结构示意图；

图2为本实用新型实施例1的爆炸图；

图3为本实用新型图2中A处的放大图；

图4为本实用新型图2中B处的放大图；

图5为本实用新型实施例2的结构示意图。

图中：1、下壳盖；10、第一凹槽；101、防水垫；11、第二凹槽；12、手机外壳；121、密封插板；13、顶盖；131、触摸防水保护膜；132、密封板；133、密封垫；134、充电插孔；135、橡胶带；136、密封垫块；137、防滑密封垫层；2、橡胶垫板；20、散热孔。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中，“多个”的含义是两个或两个以上，除非另有明确具体的限定。

实施例1

一种防水抗摔型数字式手机，如图1至图4所示，包括下壳盖1，下壳盖1内设有与外界相连通的第一凹槽10，下壳盖1内还设有与外界相连通的第二凹槽11，第一凹槽10内设有手机外壳12，手机外壳12的底面设有密封插板121，密封插板121与手机外壳12为一体成型结构，保证其结构更加牢固；

密封插板121与第一凹槽10之间插接配合，密封插板121的尺寸与第一凹槽10的尺寸相适配，保证密封插板121能够稳定的插入到第一凹槽10内；

下壳盖1的上方设有顶盖13，手机外壳12位于下壳盖1与顶盖13之间，实现将手机外壳12保护在内部，避免水直接滴落到手机外壳12的内部造成手机外壳12内部的电子器件损坏；

顶盖13的顶面设有触摸防水保护膜131，触摸防水保护膜131与顶盖13为一体成型结构，触摸防水保护膜131为透明材质，且手机外壳12的尺寸与第一凹槽10的尺寸相适配，使触摸防水保护膜131与手机外壳12的正面紧密贴合，便于使用者能够看清手机外壳12上的显示屏以及按键，同时，也便于使用者用手触摸手机外壳12上的按键；

顶盖13的底面正对第二凹槽11的位置设有密封板132，密封板132的表面还设有密封垫133，密封板132以及密封板132上的密封垫133均紧密粘接在第二凹槽11的槽壁上，保证密封板132与第二凹槽11的槽壁之间的密封性良好，不会出现水渗入到第一凹槽10内的情况。

本实施例中，第一凹槽10的槽壁上还设有防水垫101，防水垫101与密封插板121之间过盈配合，保证密封插板121与第一凹槽10的槽壁之间的密封性良好，进一步提高该装置整体的防水性能。

具体的，顶盖13上正对手机外壳12上的充电部位设有充电插孔134，顶盖13上还紧密粘接有橡胶带135，橡胶带135的末端设有密封垫块136，密封垫块136与橡胶带135为一体成型结构，保证其结构更加牢固；密封垫块136与充电插孔134之间插接配合，密封垫块136的表面还设有防滑密封垫层137，防滑密封垫层137与充电插孔134的孔壁之间过盈配合，保证将密封垫块136插入到充电插孔134内后，防滑密封垫层137与充电插孔134的孔壁紧密贴合，保证水无法从充电插孔134位置进入到第一凹槽10内。

本实施例中，通过设置的下壳盖1以及顶盖13，而密封插板121与防水垫101之间过盈配合，密封板132又紧密粘接在第二凹槽11的槽壁上，从而实现将手机外壳12保护在内部，同时将密封垫块136插入到充电插孔134内后，防滑密封垫层137与充电插孔134的孔壁紧密贴合，进一步保证水无法从充电插孔134位置进入到第一凹槽10内，从而提高该装置的防水性能，解决了一般的数字式手机不具有防水的特性，在使用时，一旦遇水后，特别容易损坏的问题。

实施例2

在具体操作中，为了提高该装置的抗摔性能，因此，在实施例1的基础上对第一凹槽10作出改进，作为一种优选实施例，如图5所示，第一凹槽10的底壁上还紧密粘接有橡胶垫板2，橡胶垫板2采用橡胶材料制成，橡胶材料具有较好的弹性，保证手机外壳12在发生震动的时候，橡胶垫板2能够起到较好的缓冲效果，使手机外壳12不易损坏；橡胶垫板2内设有若干个呈矩阵式排列且与外界相连通的散热孔20，便于手机工作时散出的热量能够及时传递到下壳盖1上，并通过下壳盖1及时传递到外界空气中。

本实施例中，通过设置的橡胶垫板2，对手机外壳12进行保护，在手机外壳12在发生震动的时候，橡胶垫板2能够起到较好的缓冲效果，另外由于下壳盖1以及顶盖13包裹在外部，下壳盖1以及顶盖13自身对手机外壳12具有一定的保护效果，从而提高手机外壳12的抗摔性能，解决了一般的数字式手机不具有抗摔的特性，在使用时，一旦摔落在地上会很容易损坏的问题。

本实用新型的防水抗摔型数字式手机在使用时，由于下壳盖1以及顶盖13将手机外壳12保护在内部，使用者直接透过触摸防水保护膜131观察手机外壳12上的显示屏即可，且可直接用手指触碰触摸防水保护膜131，来按动手机外壳12上的按键，在充电时，将密封垫块136拔下即可充电，充电完成后，将密封垫块136插入到充电插孔134内，并保证密封垫块136不会轻易掉落即可，解决了一般的数字式手机不具有防水抗摔的特性，在使用时，一旦遇水或者摔落在地上后，特别容易损坏的问题。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的仅为本实用新型的优选例，并不用来限制本实用新型，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201921200939.7

申请日:2019-07-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:41(河南)

授权编号:CN209823842U

授权时间:20191220

主分类号:H04M1/18

专利分类号:H04M1/18

范畴分类:39A;

申请人:河南首弘电子科技有限公司

第一申请人:河南首弘电子科技有限公司

申请人地址:450000 河南省郑州市航空港区华夏大道与东海路交叉口智能终端手机产业园区27号楼

发明人:冯思进;彭海明;冯敏

第一发明人:冯思进

当前权利人:河南首弘电子科技有限公司

代理人:王志新

代理机构:53113

代理机构编号:昆明合众智信知识产权事务所 53113

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6bc7d30b15cbba2d606a12f7.html